Nr sprawy: RIR.271.2.2022

Załącznik nr 1

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Ulinie Wielkiej – etap I”

- Nieczynny kamieniołom Ulina Wielka zlokalizowany jest w Gminie Gołcza. Obejmuje on teren                              o wielkości ok. 5 ha. Zakończona eksploatacja złoża wapienia jurajskiego pozostawiła po sobie „ciekawy" krajobraz pokopalniany. Wyrobisko ma kształt owalnej podkowy, ściany skarp o wysokości ok. 40 m układają się łukowo. Z map można odczytać poziomy korony ścian: 382.99; 383.68; 380.92; 381.42 oraz płyty podstawy: 340.49; 339.00; 339.81; 338.85. Widoczne są dwie płaszczyzny ścian wyrobiska przedzielone „półką". Z „lewej" strony (pd.-zach.) utworzona jest pochylnia stopniowo prowadząca na szczyt, koronę skarp. Kształt wyrobiska i jego skala sprawiają, że może stanowić on potencjał dla rekreacji. Dodatkowym atutem jest otoczenie kamieniołomu, najbliższa okolica i jej przyroda o wyjątkowych walorach. Pola uprawne i łąki oraz grupy zieleni wysokiej, widoki na okolicę. Eksploatacja kamieniołomu nie zdegradowała okolicznego terenu. Była prowadzona prawidłowo dlatego pozostawiła po sobie wyrobisko z potencjałem do adaptacji na nowe funkcje. Zachowały się ściany o ciekawych walorach estetycznych i krajobrazowych. Charakterystyczny kolor kamienia,                         w odcieniach od białego poprzez beżowy do pomarańczowego, widoczny szczególnie w dni słoneczne dodaje szczególnego uroku,

- Lokalizacja, dz. ewid. nr: 622/1, 623/1, 624/1, 625/3, 626/1, 627/3, 628/3, 629/1, 630/3, 631/1, 625/1, 627/1, 628/1, 589, 586, 587, 588, 664, 573/2, 572/2, 571/2, 568/4, 614/1, 614/2, 613/1, 612/1, 613/2, 612/2, 567, 566, 565, 564, 563, 562/1 - nie ma, brakuje: 574/2, 575/2, 560/1, 559/1, 555/1, 590/1, 591/1, 592/1, 599/1, 599/6, 601/2, 604/2, 605/2, 608/2, 609/1, 610/2, 611/2 obręb Ulina Wielka,

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przedsięwzięciem inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Ulinie Wielkiej – etap I”. Zagospodarowanie kamieniołomu ma na celu rekultywację terenu nieczynnego kamieniołomu                             i przekształcenie go w teren o funkcjach rekreacyjno-sportowych, turystycznych, edukacyjnych                                     i kulturalnych.

- W ramach zadania przewidziano do wykonania m.in.:

- Remont drogi dojazdowej do Kamieniołomu w Ulinie Wielkiej

Remont drogi o długości 417 mb wraz z placem manewrowo postojowym i przepustem.  Szczegółowe informacje określa Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Przedmiar robót.

- Roboty porządkowe i zabezpieczające, montaż ogrodzenia:

- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej humusu,

- roboty ziemne cz. 1,

- roboty ziemne cz. 2,

- oczyszczenie terenu,

- likwidacja nawisów skalnych (nawis górny i dolny) oraz czyszczenie ścian wyrobiska z luźnych odłamków skalnych,

- porządkowanie terenu (bufor, dół skarpy),

- droga wewnętrzna (równiarka),

- ułożenie bloków skalnych,

- schody terenowe,

- deniwelacja terenu,

- droga poziom górny (szer. 3,0 m, dł. 190 m),

- droga poziom dolny (szer. 3,0 m, dł. 170 m),

- droga wewnętrzna (szer. 3,0 m, dł. 250 m),

- mata antyerozyjna,

- lampy solarne,

- renowacja rowu,

- droga dojazdowa do lasu (szer. 3,2, dł. 180 m),

- oczyszczenie terenu pomiędzy ogrodzeniem i górą skarpy,

- bariery bezpieczeństwa,

- osadnik,

- plac manewrowy (20,0x40,0 m),

- ogrodzenie.

Szczegółowy zakres robót zawiera Schemat realizacyjny, Dokumentacja rysunkowa i Przedmiar robót.

- Remont budynku zaplecza techniczno administracyjnego:

Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, remont ścian i ław fundamentowych, stropu, drenaż obwodowy, remont ścian parteru i poddasza, remont pokrycia dachu i kominów, wymiana stolarki okiennej                             i drzwiowej, tynki i okładziny wewnętrzne, roboty malarskie, termomodernizacja ścian zewnętrznych, modernizacja instalacji wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania z montażem pompy ciepła, instalacji elektrycznej, schodów zewnętrznych i dojścia. Szczegółowy zakres robót zawiera Przedmiar robót.

- Zaleca się, aby każdy z Wykonawców dokonał oględzin miejsca budowy na etapie sporządzania ofert celem sprawdzenia warunków panujących w terenie.

- Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji na wykonane roboty przynajmniej na okres, o którym mowa w SWZ.

- Tam, gdzie w zapisach Specyfikacji Warunków Zamówienia czy w którymkolwiek z załączników do SWZ został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”, przy czym kryterium stosowanym w celu oceny równoważności jest spełnienie co najmniej tych samych cech (jakościowych i użytkowych) co podane w dokumentach opisujących przedmiotu zamówienia i parametrów technicznych na poziomie co najmniej takim, jak wskazane przez Zamawiającego, tj. m.in.:

- gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych, itp.),

- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji, itp.),

- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów, itp.),

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja, itp.),

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania,

- standardów emisyjnych.

- W sytuacji, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 101 ust.1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania                                      w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w dokumentacji, zgodnie z pkt. 6.

W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia.

Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie.

Ilekroć w dokumentacji przetargowej mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymogom specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i SWZ.

- Wykonawca przed odbiorem końcowym winien dostarczyć Zamawiającemu w 2 egzemplarzach dokumentacje powykonawczą (w każdym zakresie wykonanych robót) w tym wszystkie dokumenty odbiorowe, instrukcję użytkowania obiektu ze wskazaniem właściwej technologii, dokumenty certyfikacyjne na zamontowane wyroby oraz wbudowane materiały z adnotacją: Wbudowano na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Ulinie Wielkiej – etap I”,

- Załącznikiem do opisu zakresu robót jest dokumentacja fotograficzna.