Załącznik nr 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH

„REMONT POMIESZCZENIA SŁUŻBOWEGO DLA POTRZEB ZMIAN ORGANIZACYJNYCH WYDZIAŁU W KIELCACH CBZC                                               UL. KUSOCIŃSKIEGO 51”

ST1. ZAKRES OGÓLNOBUDOWLANY

1.   Przedmiot i zakres  stosowania specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania, jakim podlegają prace związane             z wykonaniem i odbiorem robót polegających na remoncie pomieszczenia na parterze                    w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 51.

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót wraz z zakupem i dostawą niezbędnych materiałów.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie z zawartą Umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność 
z Dokumentacją Przetargową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Zamawiającego. Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentacji Przetargowej 
i w ST, a także w odpowiednich Normach i Wytycznych. Dokumentacja Przetargowa, 
w tym ST oraz wszystkie załączniki przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią integralną część Umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i opuszczeń w Dokumentacjach, a o ich wykryciu winien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Dane określone w Dokumentacji Przetargowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których ewentualne odchylenia są dopuszczalne wyłącznie za zgodą Zamawiającego w ramach określonego przedziału tolerancji określonych w PN. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 
z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Przetargową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to materiały takie będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozbiórkowe i ponowny montaż zostanie wykonany na koszt Wykonawcy i nie może to mieć wpływu na wyznaczony wcześniej termin zakończenia robót.

2.   Materiały

- Materiały przewidywane do wykonania robót muszą posiadać wymaganą w art. 10 Prawa Budowlanego, jakość wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie oraz zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych               (Dz.U. z 2020 poz.215)  oznakowanie oraz deklarację właściwości użytkowej.

- Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania techniczne i  jakościowe.

- Wymaga się przedłożenia oraz dostarczenia wszelkiej dokumentacji technicznej na materiały – certyfikaty, świadectwa, gwarancje.

- Wykonawca zapewni, aby składowane materiały do czasu, gdy zostaną one wbudowane, były odpowiednio zabezpieczone, zachowały swoją jakość i właściwości.

- Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy materiałów, produktów lub urządzeń konkretnych producentów to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty lub urządzenia o co najmniej takich samych parametrach. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów są co najmniej takie same jak produktów opisanych w STWIORR i dokumentacji kosztorysowej. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań.

- Materiały zalecane przy wykonaniu robót objętych umową:

- Płyta gipsowo-kartonowa ogniochronna np. Rigips PRO Fire+ typ DF (GKF)

- kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60

- kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60

- Płyta z wełny mineralnej np. POLTERM UNI, grubość 50 mm

- Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5 mm (GKB)

- gips budowlany szpachlowy

- blachowkręty

przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 200 mm

- kształtki wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej czarnej o śr. do 200 mm

- uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm

- śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm

- cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"

- Skrzydło drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne fabrycznie wykończone np. typu Porta CPL model 1.1, przylgowe, płyta pełna, okleina CPL 0,2 mm, z trzema zawiasami PRIME, klamka Accent Plus srebrna, matowa, skrzydło 90x200 z tulejami wentylacyjnymi, zamek z blokadą łazienkową, rozeta z blokadą łazienkową + ościeżnica MiniMax CPL HQ gr. I,  kolor antracyt,  lewe, do WC

- preparat gruntujący np. typu "CERESIT CT 17"

- Farba lateksowa wewnętrzna odporna na szorowanie min. 3 klasa, np. typu Dekoral Perfect

- płytki kamionkowe GRES szkliwiony 20x25, dobór kolorystki do istniejącej kompozycji

- zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka

- zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka

- Kratka wentylacyjna z PCV

- puszka izolacyjna podtynkowa

- przewód wtynkowy typu ADYt-250V

- gniazdo bryzgoszczelne 2-biegunowe

- Łącznik p/t świecznikowy

- Plafon LED 24W 4000K np. KANLUX VARSO IP54 4000K

- Wentylator ścienny np. typu DOSPEL fi 150 WP

- Suszarka elektryczna do rąk np. Schild UV 2300W stalowa 410b. Materiał - stal nierdzewna. Suszarka wyposażona w fotokomórkę. Moc min. 2300W. Głośność max - 70db. Zabezpieczenie: IP23, elektryczne izolacyjne Klasa I

- Lustro o wymiarach 120x50cm, łazienkowe, ścienne, krawędź szlifowana, odporne na wilgoć

- Dwie półki wiszące metalowe o wymiarach ok. 1,8 m x 0,6 m, udźwig min. 150kg każda, montowane do ściany. Przykładowo: Ergosolid PG26 czarny - Podwójna półka garażowa wisząca metalowa Solidna do 90 kg (2 sztuki)

- Pozostałe materiały jak w opisie przy przedmiarach robót lub do uzgodnienia                             z Inwestorem

Kolorystyka farb do uzgodnienia z inwestorem

Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów zamiennych o równoważnych parametrach (pkt.2.5. STWiORR).

3.	Transport i sprzęt

Wszystkie materiały  niezbędne do wykonania prac dostarczone zostaną środkami transportu, których koszt obciąża Wykonawcę. Wykonawca zapewni również na własny koszt  niezbędny sprzęt do wykonania prac.

4. Zakres prac do wykonania (poniższe prace obejmują m.in. zakup, dostawę                       i montaż poszczególnych elementów):

- Rozbiórka ścianki działowej  z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej obłożonej glazurą

- Demontaż urządzeń sanitarnych w tym brodzików i baterii wraz z korkowaniem podejść wod.-kan.

- Demontaż plafonier, wentylatorów elektrycznych, łącznika światła

- Demontaż i ponowny montaż grzejnika z uwzględnieniem zmiany lokalizacji

- Demontaż i ponowny montaż dozownika do mydła w płynie

- Dostosowanie otworu o wymiarach 1,07m x 2,07m (szer./wys.) obecnie obłożonego glazurą do montażu drzwi łazienkowych 90/200 z futryną stałą. Użyta technologia musi spełniać warunek zachowania estetyki i solidności konstrukcji.

- Montaż drzwi łazienkowych w tym osadzenie ościeżnicy stałej i skrzydła wraz z  regulacją

- Nadbudowa ściany do pełnej wysokości pomiędzy pomieszczeniami WC z płyt g-k na ruszcie.

- Montaż przewodu wentylacyjnego z blachy stalowej o przekroju kołowym

- Wykucie otworu w ścianie do podłączenia wentylacji

- Zabudowa z g-k przewodu wentylacyjnego

- Wykonanie warstw wyrównawczych po demontażu ścianki i brodzików wraz z obłożeniem płytkami z zachowaniem kolorystyki

- Osadzenie kratki wentylacyjnej po demontowanym went. elektr.

- Bruzdowanie, położenie przewodów, podłączenie nowego łącznika światła w puszce p/t i zaprawa bruzd

- Montaż lustra, suszarki do rąk i plafonier

- Montaż wentylatorów elektrycznych z podłączeniem pod źródło światła i uruchamianych jednocześnie

- Montaż dwóch półek wiszących

- Wynajem i montaż zsypu budowlanego wraz z transportem gruzu do kontenera przez okno parterowe

- Mycie i sprzątanie po zakończonych robotach

- Wywóz i utylizacja gruzu

- pozostałe roboty jak w opisie przy przedmiarach i zgodnie z opisem robót wg poszczególnych podstaw z katalogu nakładów rzeczowych .

Z uwagi na zapewnienie ciągłości pracy biurowej w pomieszczeniu przylegającym do pom. objętego zakresem opracowania nie ma możliwości wynoszenia gruzu                               i materiałów z demontażu przez to pomieszczenie. Możliwe jest zastosowanie wyłącznie zsypu w oknie parterowym.

5.	  Wymagania dotyczące robót

5.1 Wszystkie roboty powinny spełniać wszystkie techniczne wymogi określane przepisami oraz posiadać gwarancję na wykonaną usługę.

  - Wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac z należytą starannością, zgodnie    
z wymaganiami Polskich Norm, przepisami Prawa budowlanego , bhp, ppoż. oraz zasadami sztuki budowlanej.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową

  - Roboty rozbiórkowe

Rozbiórka polegać będzie na demontażu brodzików i ścianki działowej obłożonej płytkami  w remontowanym pomieszczeniu. Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut oraz pylenie. Materiały należy przetransportować zamontowanym uprzednio zsypem do wyznaczonego kontenera na odpady.

W czasie prowadzenia robót należy stosować postanowienia Ministra Budownictwa                    i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych.

5.5 Wymagania dotyczące licowania ścian i podłóg płytkami ceramicznymi

Po uprzednim przygotowaniu podłoża poprzez gruntowanie i wykonanie warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych podłodze. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy, a następnie „przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko
przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla
uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do
sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny.
Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki
uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem
gumowym. W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji
klejącej powinna pokrywać całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć
nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie
przyklejanych płytek. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku, gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym pędzlem (wodą). Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni posadzki pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłymi
i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni
płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.

5.6 Wymagania dotyczące wykonania robót malarskich

Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynku nie powinna występować zbyt wysoka temperatura pow. 30 ºC oraz przeciągi. Do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 ºC. W temperaturze poniżej +5 ºC nie należy wykonywać robót malarskich. Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękanie powłoki.

Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny być wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować.

Podłoża powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, bez widocznych rys, spękań i rozwarstwień, czyste i suche.

Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami syntetycznymi nie większa niż 3% masy.

Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby.

Powierzchnie nowych ścian należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek zaprawy, zachlapań i innych drobnych defektów. Po przetarciu należy powierzchnię odkurzyć, drobne uszkodzenia wypełnić.

Ze starych ścian należy zeskrobać i zmyć starą farbę. Następnie zreperować pęknięcia, rysy i uszkodzenia oraz wygładzić powierzchnie tynki przez szpachlowanie.

Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Po                                     ok. 2 godzinach nakładać 2 warstwę farby.

5.7 Wymagania dotyczące montażu ścian z płyt g-k

Wykonać zgodnie z wytycznymi i technologią montażu zalecaną przez producenta

5.8 Wymagania dotyczące wykonania robót elektrycznych

Przy wykonywaniu robót kablowych należy przestrzegać ogólnych zasad prowadzenia kabli. Montaż urządzeń należy wykonywać w sposób estetyczny z uwzględnieniem aranżacji pomieszczeń.

6.  Organizacja robót remontowych

  - Zamawiający  w  terminie  określonym  w  umowie  przekaże Wykonawcy teren  prac.

6.2 Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu listę             
pracowników uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy.

6.3 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu prac oraz wszelkiego mienia przed zniszczeniem i uszkodzeniem w okresie trwania realizacji zadania, aż do czasu końcowego odbioru  przez Zamawiającego.

  - Wykonawca jest zobowiązany do codziennego sprzątania po sobie miejsca pracy (na

bieżąco), aż do dnia końcowego odbioru robót.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót oraz za  zapewnienie warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania prac.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ.

  - Na Wykonawcy ciąży organizacja i utrzymanie zaplecza dla potrzeb wykonawstwa robót  oraz transportu materiałów i sprzętu do bezpośredniego miejsca wykonywania 
prac.

  - Wszelkie odpady powstałe w związku z realizacją prac stanowią własność Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania na własny koszt  
i ryzyko. Wykonawca  zobowiązany jest do postępowania z powstałymi odpadami  
w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie      
z  dnia 14 grudnia 2012r., o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597,1688, 1852, 2029 z późn. zm.) oraz wymogami  ochrony środowiska.

- Kontrola  jakości

7.1 Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

7.2 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym) .

7.3 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania                               z wymaganiami niniejszej specyfikacji

7.4.  Zasady kontroli jakości.

Kontrola jakości wykonania ścian z płyt g-k

- Sprawdzenie jakości i rodzaju materiałów (płyt, profili)

- Sprawdzenie czy płyty nie posiadają uszkodzeń, wgnieceń itp.

- Sprawdzenie prawidłowości montażu i stabilności konstrukcji

Kontrola jakości wykonania okładzin z płytek

- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego podłogi i ścian

- Sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów

- Sprawdzenie stabilności podłoża i prawidłowości wykonania połączeń, fug, poziomów itp.

Kontrola jakości montażu ościeżnic i skrzydeł drzwiowych

- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (jakości wykonania montażu)

- Sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów

- Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania i spasowania elementów

Kontrola jakości wykonania instalacji elektrycznych

- Sprawdzenie jakości i funkcjonowania zastosowanych materiałów w tym opraw oświetleniowych, wentylatorów elektrycznych, suszarki do rąk

- Badanie pomontażowe robót zanikających

- Sprawdzenie prawidłowości montażu i zgodności z obowiązującymi przepisami

Kontrola jakości robót malarskich

Badania w czasie wykonywania robót malarskich obejmują:

- Sprawdzanie podłoży: tynki powinny odpowiadać aktualnym normom, powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity składników zaprawy) oraz osypujących się ziaren piasku.

- Sprawdzanie podkładów: zagruntowana powierzchnia powinna być utrwalona i odpowiadać próbie na wsiąkliwość wg aktualnych norm oraz nie powinna wykazywać prześwitów i miejsc nie pokrytych podkładem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny być widoczne pęknięcia lub rysy skurczowe tynku.

- Sprawdzanie powłok:

- Powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, nie wykazywać odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla; dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni

- Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Zamawiającym oraz powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym odcieniu 
i natężeniu

- Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku

- Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach.

- Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe.

Wszystkie roboty podlegają odbiorowi.

8  Obmiary  robót

Obmiary obejmujące zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji
przedmiaru dokonane będą z natury po wykonaniu prac.

9  Odbiór i podstawa płatności

9.1 Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o zakończeniu prac w celu
dokonania jego odbioru, który zostanie potwierdzony odpowiednim protokołem.

  - Odbiór robót zostanie dokonany w terminie 14 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenie prac i gotowości do odbioru.

  - Podstawą płatności będzie wykonanie przedmiotu zamówienia potwierdzone protokołem końcowego odbioru robót, w oparciu o ceny jednostkowe, określone w ofercie dla danej pozycji i faktyczny obmiar wykonanych robót.

9.4 Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów

- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców

- Protokoły odbiorów częściowych jeśli były sporządzane

10 Przepisy związane

- Ustawa  Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(Dz.U. 2020 poz. 1333 wraz z późn.zm.)

- WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z późn.zm.)  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Instrukcje użycia, montażu i karty techniczne stosowanych wyrobów

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r.

- Ustawa z  dnia 14 grudnia 2012r., o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597,1688, 1852, 2029 z późn. zm.)