OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM UTRZYAMNIEM DRÓG NA TERENIE MIASTA DĘBICA W 2022 ROKU

Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane związane z bieżącym utrzymaniem dróg na terenie miasta Dębica w roku 2022 polegające na ich remoncie.

Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje w szczególności:

- Remonty dróg gruntowych, w tym:

- Naprawy dróg gruntowych: profilowanie równiarką i zagęszczanie walcem.

- Naprawy dróg gruntowych pospółką, gruzem, żużlem paleniskowym i klińcem.

- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem lub klińcem.

- Ścinanie poboczy mechanicznie.

- Oczyszczanie rowów z namułu.

- Remont chodników, w tym:

- Prace rozbiórkowe.

- Układanie nawierzchni z płyt betonowych, z kostki brukowej betonowej lub kostki granitowej.

- Wjazdy do bram z płyt drogowych betonowych.

- Remonty cząstkowe chodników z kostki brukowej lub z płyt betonowych.

- Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych.

- Roboty ziemne, w tym:

- Wykopy oraz przekopy wykonane koparkami podsiębiernymi

- Ręczne formowanie nasypów z ziemi

- Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami

- Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi

- Ręczne zasypywanie wykopów liniowych

- Podbudowy, w tym:

- Warstwy odsączające.

- Podbudowy z kruszyw (pospółka, tłuczeń).

- Podbudowy betonowe.

- Drogi prowizoryczne z płyt prefabrykowanych pełnych – płyty drogowe.

- Prace rozbiórkowe.

- Roboty remontowe infrastruktury przy przebudowie ulic, w tym:

- Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych.

- Ścieki z elementów betonowych.

- Ręczne oczyszczanie korytek ściekowych głębokich z namułu wraz z wywiezieniem urobku.

- Rozebranie ścieków z elementów betonowych.

- Remonty nawierzchni bitumicznych, w tym:

- Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno – bitumicznymi, mineralno – asfaltowa, grysowo zamknięta.

- Pełnienie dyżurów komunalnych, w tym:

Pełnienie dyżuru telefonicznego przez wyznaczonych pracowników Wykonawcy:

- w dni robocze – od godziny 15.00 po południu do 7.00 rano dnia następnego,

- w dni wolne od pracy – całodobowo,

oraz wyjazd do awarii na ulicach w granicach miasta Dębica i zabezpieczenie miejsca niebezpiecznego np. zabezpieczenie wyrw w jezdni, zabezpieczenie studzienek, usuwanie złamanych drzew, sprzątanie szkła, zbieranie nieczystości itp.

- Praca sprzętu

- Koparko-ładowarka

- Walec stalowy

- Samochód samowyładowczy do 5 t

- Samochód samowyładowczy do 10 t

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

CPV:	45.23.31.40-2 Roboty drogowe

45.23.31.41-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

45.23.32.52-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45.23.32.61-6 Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych

45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45.23.32.53-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45.23.21.30-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania  
   wody burzowej

Do obowiązków Wykonawcy w związku z realizacją umowy należy:

- Wykonanie i oddanie przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z kosztorysem, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

- Wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń, włączeń i odbiorów technicznych wraz z opłatami;

- Ustalenie lokalizacji, wykonanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego 
i placu składowego materiałów, doprowadzeniu odpowiednich mediów na czas budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych;

- Ubezpieczenie placu robót;

- Uporządkowanie placu robót;

- Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

- Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (przejścia przez drogi, dojazdy, posesje) – Wykonawca winien dostarczyć po zakończeniu robót oświadczenia właścicieli posesji 
o przywróceniu posesji do stanu pierwotnego (w przypadku braku oświadczenia za zgodą Zamawiającego można odstąpić od obowiązku);

- Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robót – Wykonawca winien opracować i uzgodnić projekt organizacji ruchu na czas częściowego zamknięcia ulic – jeżeli konieczne;

- Wykonanie oznakowania organizacji ruchu na czas robót zgodnie z wcześniej uzgodnionym projektem – jeżeli konieczne;

- Oznakowanie i zabezpieczenie niezbędnego terenu, ulic i placu robót;

- Utrzymanie przejezdności ulic i dojazdów do posesji w trakcie okresu realizacji;

- Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren w czasie wykonywania prac zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Zapewnienie pełnej dyspozycyjności przez okres 24 godzin na dobę 
(także w nocy, niedzielę i święta) i natychmiastowe podjęcie działań w przypadkach zagrożenia ruchu drogowego, w tym także będącego skutkiem powodzi, ulew, silnych wiatrów itp. Wykonawca zapewni dyspozycyjność minimum 10 osób i niezbędnego sprzętu w postaci koparki, samochodu itp.