ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PO ZMIANACH Z DNIA 29.09.2023 r.

Załącznik nr 2 do SWZ

| Nazwa | Producent | Model, typ | Wartość netto /pln/ | Stawka VAT | Wartość brutto /pln/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Samochód do transportu krwi oraz próbek krwi do badań wirusologicznych i serologicznych. Wielkość zamówienia – 1 sztuka. |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagane parametry |
| --- | --- |
| Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wydanie oraz przeniesienie na kupującego własności fabrycznie nowego samochodu do transportu krwi oraz próbek krwi do badań wirusologicznych i serologicznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi poniżej. |
| Dane techniczne wyposażenie |
| 1 | - samochód do transportu krwi oraz próbek krwi do badań wirusologicznych i serologicznych |
| 2 | - silnik diesel o pojemności min. 1960cm3 |
| 3 | - zasilany olejem napędowym, spełniający normę EURO 6 |
| 4 | - moc silnika min. 150 KM |
| 5 | - napęd na przednie koła lub 4x4 |
| 6 | - kolor pojazdu biały metalik |
| 7 | - długość pojazdu od 4770 mm |
| 8 | - rozstaw osi min 2780 mm |
| 9 | - wysokość pojazdu min 1500 mm |
| 10 | - nadwozie typu kombi |
| 11 | - pojemność bagażnika min 650 litrów |
| 12 | - ilość drzwi –5 |
| 13 | - ilość min. miejsc – 4 + kierowca |
| 14 | - skrzynia biegów , co najmniej 7 przełożeń do przodu |
| 15 | - system wspomagania układu kierowniczego i hamulcowego |
| 16 | - centralny zamek sterowany pilotem |
| 17 | - kolumna kierownicy regulowana |
| 18 | - regulowana wysokość położenia fotela kierowcy |
| Wyposażenie |
| 19 | - ABS |
| 20 | - elektryczne otwieranie szyb w drzwiach przednich i tylnych |
| 21 | - klimatyzacja automatyczna |
| 22 | - lusterka boczne elektrycznie regulowane i podgrzewane |
| 23 | - radio fabryczne z Bluetooth |
| 24 | - koła jezdne z ogumieniem letnim aluminiowe min. 18ʺ |
| 25 | - koła jezdne z ogumieniem zimowym |
| 26 | - koło zapasowe pełnowymiarowe |
| 27 | - dywaniki tekstylne przód, tył, bagażnik |
| 28 | - bezdotykowe otwieranie i zamykanie pokrywy bagażnika |
| 29 | - centralny zamek |
| 30 | - siatka oddzielająca przestrzeń bagażową od pasażerskiej |
| 31 | - gniazdo 230v |
| 32 | - niezależny system ogrzewania ze sterowaniem zdalnym |
| 33 | - kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach |
| 34 | - czujniki parkowania z przodu i z tyłu pojazdu |
| 35 | - relingi dachowe |
| 36 | - przednie światła przeciwmgłowe |
| 37 | - fabrycznie przyciemniane szyby: boczne tylne i szyba tylna lub fabrycznie przyciemniane szyby termoizolacyjne (bez dodatkowego przyciemnienia) |
| 38 | - kamera cofania, asystent pakowania |
| 39 | - reflektory pełny LED lub reflektory przednie led w podstawionej wersji(nie pełny led), wraz ze światłami do jazdy dziennej z reflektorami przeciwmgielnymi led i tylnymi światłami led. |
| 40 | - przednia szyba odbijająca promieniowanie podczerwone lub przednia szyba ze szkła termoizolacyjnego |
| 41 | - trzystrefowa klimatyzacja |
| 42 | - aktywne wyposażenie zwiększające bezpieczeństwo: tempomat, asystent pasa ruchu, kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania |
| Wyposażenie/wymagania dodatkowe |
| 43 | - apteczka z wyposażeniem |
| 44 | - trójkąt ostrzegawczy |
| 45 | - bezpłatny serwis ( przeglądy, wymiana materiałów eksploatacyjnych, naprawy itp.) na okres 24 m-cy |
| 46 | - fabryczny zestaw kluczy i narzędzi |
| 47 | - oznakowanie pojazdu jako uprzywilejowany w ruchu drogowym w tym belka świetlna, urządzenie rozgłoszeniowe (po uzgodnieniu z Zamawiającym), - Zamawiający udostępnia poglądowe zdjęcia oznakowania samochodu – Załącznik nr 8 do SWZ |
| 48 | - oznakowanie pojazdu logiem WCKiK oraz opisem (po uzgodnieniu z Zamawiającym), - Zamawiający udostępnia poglądowe zdjęcia oznakowania samochodu – Załącznik nr 8 do SWZ |
| 49 | - komplet dokumentów pojazdu |
| 50 | - dodatkowa instalacja elektryczna z przetwornicą prądu 230V w przestrzeni ładunkowej pozwalająca podłączyć urządzenia- min 1500W przy ciągłym obciążeniu. |

Przedmiotowe środki dowodowe składane przez Wykonawcę wraz z ofertą:

- oświadczenie według Załącznika nr 7 - Parametry oferowanego samochodu;

- pełna specyfikacja producenta samochodu.

……….................................................................

znak graficzny podpisu osoby (osób) upoważnionej (ych)

do reprezentowania podmiotu