# Opis przedmiotu zamówienia - do zadania „Dostawa i wdrożenie urządzeń dostępowych SD-WAN w sieci teleinformatycznej Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego”.

| Lp. | WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO | PROPOZYCJE Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
|  | Zakres wdrożenia |  |
| 1.1 | Zamawiający wymaga przygotowania koncepcji migracji głównych firewalli (Zamawiający obecnie posiada klaster złożony z dwóch UTM FortiGate 200D), przygotowanie koncepcji migracji Komendy Wojewódzkiej, Komend Miejskich/Powiatowych PSP oraz Jednostek Ratowniczo Gaśniczych PSP zlokalizowanych poza siedzibami komend z terenu województwa podkarpackiego na SD-WAN z wykorzystaniem obecnie posiadanych urządzeń (FortiGate 30E, 80D). W ramach przygotowania koncepcji należy uwzględnić minimum: Opracowanie polityk Zmianę routingu z OSPF na BGP Konfigurację SD-WAN wojewódzkiego Spotkanie z Zamawiającym w celu omówienia i zaakceptowania opracowanej koncepcji Testy w środowisku testowym, przygotowanym przez Wykonawcę |  |
| 1.2 | Przygotowanie do migracji przed wymianą obecnie posiadanych urządzeń FortiGate 200D oraz dokonanie migracji w siedzibie Zamawiającego |  |
| 1.3 | Przygotowanie obecnie posiadanego przełącznika OS6850 i migracja łączy: 3 x WAN i 1 x OST112 na nowe rozwiązanie opisane w punkcie 5 „Przełącznik agregacyjny 2 szt.” |  |
| 1.4 | Migracja podległych jednostek na SD-WAN konfiguracja minimum: stworzenie nowych tuneli w punkcie centralnym oraz jednostkach podległych konfiguracja routingu BGP konfiguracja SD-WAN i polityk SD-WAN modyfikacja obecnych polityk testy wdrożonego rozwiązania |  |
| 1.5 | Wykorzystanie obecnie posiadanego FortiManager i konfiguracja głównego klastra w aplikacji. |  |
| 1.6 | Przygotowanie dokumentacji powykonawczej. |  |
| 2. | Wymaga się od Wykonawcy wykonania migracji w następujących jednostkach PSP województwa podkarpackiego: |  |
| 2.1 | Komenda Wojewódzka PSP w Rzeszowie – 2 x FortiGate 200D (wymiana), Komenda Miejska PSP w Rzeszowie - FortiGate 80D, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 2 w Rzeszowie - FortiGate 30E, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 3 w Rzeszowie - FortiGate 30E, Komenda Powiatowa PSP w Brzozowie - FortiGate 80D, Komenda Powiatowa PSP w Dębicy - FortiGate 80D, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 2 w Dębicy - FortiGate 30E, Komenda Powiatowa PSP w Jarosławiu - FortiGate 80D, Komenda Powiatowa PSP w Jaśle - FortiGate 80D, Komenda Powiatowa PSP w Kolbuszowej - FortiGate 80D, Komenda Miejska PSP w Krośnie - FortiGate 80D, Komenda Powiatowa PSP w Leżajsku - FortiGate 80D, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Nowej Sarzynie - FortiGate 30E, Komenda Powiatowa PSP w Lubaczowie - FortiGate 80D, Komenda Powiatowa PSP w Łańcucie - FortiGate 80D, Komenda Powiatowa PSP w Mielcu - FortiGate 80D, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 2 w Mielcu - FortiGate 30E, Komenda Powiatowa PSP w Nisku - FortiGate 80D, Komenda Miejska PSP w Przemyślu - FortiGate 80D, Komenda Powiatowa PSP w Przeworsku - FortiGate 80D, Komenda Powiatowa PSP w Ropczycach - FortiGate 80D, Komenda Powiatowa PSP w Sanoku - FortiGate 80D, Komenda Powiatowa PSP w Stalowej Woli - FortiGate 80D, Komenda Powiatowa PSP w Strzyżowie - FortiGate 80D, Komenda Miejska PSP w Tarnobrzegu - FortiGate 80D, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Nowej Dębie - FortiGate 30E, Komenda Powiatowa PSP w Ustrzykach Dolnych - FortiGate 80D, Komenda Powiatowa PSP w Lesku - FortiGate 80D, Ośrodku Szkolenia PSP w Nisku - FortiGate 30E (przewidziana wymiana na FortiGate 80D będącego w zasobach Zamawiającego). |  |
| 3. | Wymagania dodatkowe: |  |
| 3.1 | W ramach postępowania Zamawiający wymaga również doposażenia obecnie posiadanego stosu przełączników OS6860-p48 w 4 moduły 10G SFP+ SR, w celu wykorzystania pełnej przepustowości połączenia z nowym klastrem FW. Zamawiający wymaga żeby moduły pochodziły od tego samego producenta co posiadane przełączniki z Alcatel-Lucent OmniSwitch 6860-p48. Moduły muszą być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach oraz nieużywane przed dniem dostarczenia. Moduły musza pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej. |  |
| 3.2 | W celu zwiększenia wydajności sieci w Ośrodku Szkolenia PSP w Nisku Zamawiający wymaga aby Wykonawca wdrożył tam urządzenia Fortigate 80D w miejsce obecnie zainstalowanego FortiGate 30E wraz z przeniesieniem obecnej konfiguracji. UTM FortiGate 80D dostarczy Zamawiający. |  |
| 4 | Urządzenia dostępowe SD-WAN w KW PSP w Rzeszowie 2 szt. |  |
| 4.1 | Wymagania Ogólne System bezpieczeństwa realizuje wszystkie wymienione poniżej funkcje sieciowe i bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. Poszczególne elementy wchodzące w skład systemu bezpieczeństwa mogą być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej muszą być zapewnione niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym. System realizujący funkcję Firewall zapewnia pracę w jednym z trzech trybów: Routera z funkcją NAT, transparentnym oraz monitorowania na porcie SPAN. System umożliwia budowę minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów w zakresie: Routingu, Firewall’a, IPSec VPN, Antywirus, IPS, Kontroli Aplikacji. Powinna istnieć możliwość dedykowania co najmniej 4 administratorów do poszczególnych instancji systemu. |  |
| 4.2 | System wspiera protokoły IPv4 oraz IPv6 w zakresie: Firewall. Ochrony w warstwie aplikacji. Protokołów routingu dynamicznego. |  |
| 4.3 | Redundancja, monitoring i wykrywanie awarii W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS – istnieje możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive. W obu trybach system firewall zapewnia funkcję synchronizacji sesji. Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN. System umożliwia agregację linków statyczną oraz w oparciu o protokół LACP. Ponadto daje możliwość tworzenia interfejsów redundantnych. System ma pracować w postaci redundantnego klastra. |  |
| 4.4 | Interfejsy, Zasilanie: System realizujący funkcję Firewall dysponuje co najmniej poniższą liczbą i rodzajem interfejsów: 1x USB, 1x Console port, 16x RJ45, 8xSFP+, 8xSFP System Firewall posiada wbudowany port konsoli szeregowej oraz gniazdo USB umożliwiające podłączenie modemu 3G/4G oraz instalacji oprogramowania z klucza USB. System Firewall pozwala skonfigurować co najmniej 200 interfejsów wirtualnych, definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q. System jest wyposażony w zasilanie AC, każde urządzenie musi być wyposażone w dwa zasilacze |  |
| 4.5 | Parametry wydajnościowe: Przepustowość IPS minimum 12 Gbps Przepustowość Firewalla IPv4 (512byte UDP) minimum 78.5Gbps Przepustowość Firewalla IPv6 (512byte UDP) minimum 78.5Gbps Przepustowość IPsec VPN (512byte) minimum 55Gbps Przepustowość Threat Protection minimum 9Gbps |  |
| 4.6 | Funkcje Systemu Bezpieczeństwa: W ramach systemu ochrony są realizowane wszystkie poniższe funkcje. Mogą one być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub programowych: Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection. Kontrola Aplikacji. Poufność transmisji danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN. Ochrona przed malware. Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System. Kontrola stron WWW. Kontrola zawartości poczty – Antyspam dla protokołów SMTP, POP3. Zarządzanie pasmem (QoS, Traffic shaping). Mechanizmy ochrony przed wyciekiem poufnej informacji (DLP). Dwuskładnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokenów sprzętowych lub programowych. Konieczne są co najmniej 2 tokeny sprzętowe lub programowe, które będą zastosowane do dwu-składnikowego uwierzytelnienia administratorów lub w ramach połączeń VPN typu client-to-site. Inspekcja (minimum: IPS) ruchu szyfrowanego protokołem SSL/TLS, minimum dla następujących typów ruchu: HTTP (w tym HTTP/2), SMTP, FTP, POP3. Funkcja lokalnego serwera DNS z możliwością filtrowania zapytań DNS na lokalnym serwerze DNS jak i w ruchu przechodzącym przez system. Rozwiązanie posiada wbudowane mechanizmy automatyzacji polegające na wykonaniu określonej sekwencji akcji (takich jak zmiana konfiguracji, wysłanie powiadomień do administratora) po wystąpieniu wybranego zdarzenia (np. naruszenie polityki bezpieczeństwa). |  |
| 4.7 | Polityki, Firewall Polityka Firewall uwzględnia: adresy IP, użytkowników, protokoły, usługi sieciowe, aplikacje lub zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń. System realizuje translację adresów NAT: źródłowego i docelowego, translację PAT oraz: Translację jeden do jeden oraz jeden do wielu. Dedykowany ALG (Application Level Gateway) dla protokołu SIP. W ramach systemu istnieje możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa np. DMZ, LAN, WAN. Możliwość wykorzystania w polityce bezpieczeństwa zewnętrznych repozytoriów zawierających: kategorie URL, adresy IP. Polityka firewall umożliwia filtrowanie ruchu w zależności od kraju, do którego przypisane są adresy IP źródłowe lub docelowe. Możliwość ustawienia przedziału czasu, w którym dana reguła w politykach firewall jest aktywna. Element systemu realizujący funkcję Firewall integruje się z następującymi rozwiązaniami SDN w celu dynamicznego pobierania informacji o zainstalowanych maszynach wirtualnych po to, aby użyć ich przy budowaniu polityk kontroli dostępu. Amazon Web Services (AWS). Microsoft Azure. Cisco ACI. Google Cloud Platform (GCP). OpenStack. VMware NSX. Kubernetes. |  |
| 4.8 | Połączenia VPN System umożliwia konfigurację połączeń typu IPSec VPN. W zakresie tej funkcji zapewnia: Wsparcie dla IKE v1 oraz v2. Obsługę szyfrowania protokołem minimum AES z kluczem 128 oraz 256 bitów w trybie pracy Galois/Counter Mode(GCM). Obsługa protokołu Diffie-Hellman grup 19, 20. Wsparcie dla Pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh. Tworzenie połączeń typu Site-to-Site oraz Client-to-Site. Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności. Możliwość wyboru tunelu przez protokoły: dynamicznego routingu (np. OSPF) oraz routingu statycznego. Wsparcie dla następujących typów uwierzytelniania: pre-shared key, certyfikat. Możliwość ustawienia maksymalnej liczby tuneli IPSec negocjowanych (nawiązywanych) jednocześnie w celu ochrony zasobów systemu. Możliwość monitorowania wybranego tunelu IPSec site-to-site i w przypadku jego niedostępności automatycznego aktywowania zapasowego tunelu. Obsługę mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth. Mechanizm „Split tunneling” dla połączeń Client-to-Site. System umożliwia konfigurację połączeń typu SSL VPN. W zakresie tej funkcji zapewnia: Pracę w trybie Portal - gdzie dostęp do chronionych zasobów realizowany jest za pośrednictwem przeglądarki. W tym zakresie system zapewnia stronę komunikacyjną działającą w oparciu o HTML 5.0. Pracę w trybie Tunnel z możliwością włączenia funkcji „Split tunneling” przy zastosowaniu dedykowanego klienta. Producent rozwiązania posiada w ofercie oprogramowanie klienckie VPN, które umożliwia realizację połączeń IPSec VPN lub SSL VPN. Oprogramowanie klienckie vpn jest dostępne jako opcja i nie jest wymagane w implementacji. |  |
| 4.9 | Routing i obsługa łączy WAN W zakresie routingu rozwiązanie zapewnia obsługę: Routingu statycznego. Policy Based Routingu (w tym: wybór trasy w zależności od adresu źródłowego, protokołu sieciowego, oznaczeń Type of Service w nagłówkach IP). Protokołów dynamicznego routingu w oparciu o protokoły: RIPv2 (w tym RIPng), OSPF (w tym OSPFv3), BGP oraz PIM. Możliwość filtrowania tras rozgłaszanych w protokołach dynamicznego routingu. ECMP (Equal cost multi-path) – wybór wielu równoważnych tras w tablicy routingu. BFD (Bidirectional Forwarding Detection). Monitoringu dostępności wybranego adresu IP z danego interfejsu urządzenia i w przypadku jego niedostępności automatyczne usunięcie wybranych tras z tablicy routingu. |  |
| 4.10 | Funkcje SD-WAN System umożliwia wykorzystanie protokołów dynamicznego routingu przy konfiguracji równoważenia obciążenia do łączy WAN. SD-WAN wspiera zarówno interfejsy fizyczne jak i wirtualne (w tym VLAN, IPSec). |  |
| 4.11 | Zarządzanie pasmem System Firewall umożliwia zarządzanie pasmem poprzez określenie: maksymalnej i gwarantowanej ilości pasma, oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu. System daje możliwość określania pasma dla poszczególnych aplikacji. System pozwala zdefiniować pasmo dla wybranych użytkowników niezależnie od ich adresu IP. System zapewnia możliwość zarządzania pasmem dla wybranych kategorii URL. |  |
| 4.12 | Ochrona przed malware Silnik antywirusowy umożliwia skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021). Silnik antywirusowy zapewnia skanowanie następujących protokołów: HTTP, HTTPS, FTP, POP3, IMAP, SMTP, CIFS. System umożliwia skanowanie archiwów, w tym co najmniej: Zip, RAR. W przypadku archiwów zagnieżdżonych istnieje możliwość określenia, ile zagnieżdżeń kompresji system będzie próbował zdekompresować w celu przeskanowania zawartości. System umożliwia blokowanie i logowanie archiwów, które nie mogą zostać przeskanowane, ponieważ są zaszyfrowane, uszkodzone lub system nie wspiera inspekcji tego typu archiwów. System dysponuje sygnaturami do ochrony urządzeń mobilnych (co najmniej dla systemu operacyjnego Android). Baza sygnatur musi być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. System współpracuje z dedykowaną platformą typu Sandbox lub usługą typu Sandbox realizowaną w chmurze. Konieczne jest zastosowanie platformy typu Sandbox wraz z niezbędnymi serwisami lub licencjami upoważniającymi do korzystania z usługi typu Sandbox w chmurze. System zapewnia usuwanie aktywnej zawartości plików PDF oraz Microsoft Office bez konieczności blokowania transferu całych plików. Możliwość uruchomienia ochrony przed malware dla wybranego zakresu ruchu. |  |
| 4.13 | Ochrona przed atakami Ochrona IPS opiera się co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii w protokołach sieciowych. System chroni przed atakami na aplikacje pracujące na niestandardowych portach. Baza sygnatur ataków zawiera minimum 5000 wpisów i jest aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. Administrator systemu ma możliwość definiowania własnych wyjątków oraz własnych sygnatur. System zapewnia wykrywanie anomalii protokołów i ruchu sieciowego, realizując tym samym podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDoS. Mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na poziomie sygnaturowym (co najmniej ochrona przed: CSS, SQL Injecton, Trojany, Exploity, Roboty). Możliwość kontrolowania długości nagłówka, ilości parametrów URL oraz Cookies dla protokołu http. Wykrywanie i blokowanie komunikacji C&C do sieci botnet. Możliwość uruchomienia ochrony przed atakami dla wybranych zakresów komunikacji sieciowej. Mechanizmy ochrony IPS nie mogą działać globalnie. |  |
| 4.14 | Kontrola aplikacji Funkcja Kontroli Aplikacji umożliwia kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP. Baza Kontroli Aplikacji zawiera minimum 2000 sygnatur i jest aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. Aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Docs, Dropbox) są kontrolowane pod względem wykonywanych czynności, np.: pobieranie, wysyłanie plików. Baza sygnatur zawiera kategorie aplikacji szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: proxy, P2P. Administrator systemu ma możliwość definiowania wyjątków oraz własnych sygnatur. Istnieje możliwość blokowania aplikacji działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021). System daje możliwość określenia dopuszczalnych protokołów na danym porcie TCP/UDP i blokowania pozostałych protokołów korzystających z tego portu (np. dopuszczenie tylko HTTP na porcie 80). |  |
| 4.15 | Kontrola WWW Moduł kontroli WWW korzysta z bazy zawierającej co najmniej 40 milionów adresów URL pogrupowanych w kategorie tematyczne. W ramach filtra WWW są dostępne kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak: malware (lub inne będące źródłem złośliwego oprogramowania), phishing, spam, Dynamic DNS, proxy. Filtr WWW dostarcza kategorii stron zabronionych prawem np.: Hazard. Administrator ma możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków – białe/czarne listy dla adresów URL. Filtr WWW umożliwia statyczne dopuszczanie lub blokowanie ruchu do wybranych stron WWW, w tym pozwala definiować strony z zastosowaniem wyrażeń regularnych (Regex). Filtr WWW daje możliwość wykonania akcji typu „Warning” – ostrzeżenie użytkownika wymagające od niego potwierdzenia przed otwarciem żądanej strony. Funkcja Safe Search – przeciwdziałająca pojawieniu się niechcianych treści w wynikach wyszukiwarek takich jak: Google oraz Yahoo. Administrator ma możliwość definiowania komunikatów zwracanych użytkownikowi dla różnych akcji podejmowanych przez moduł filtrowania WWW. System pozwala określić, dla których kategorii URL lub wskazanych URL nie będzie realizowana inspekcja szyfrowanej komunikacji. |  |
| 4.16 | Uwierzytelnianie użytkowników w ramach sesji System Firewall umożliwia weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą: Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu. Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP. Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych. System daje możliwość zastosowania w tym procesie uwierzytelniania dwuskładnikowego. System umożliwia budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On przy integracji ze środowiskiem Active Directory oraz zastosowanie innych mechanizmów: RADIUS, API lub SYSLOG w tym procesie. Uwierzytelnianie w oparciu o protokół SAML w politykach bezpieczeństwa systemu dotyczących ruchu HTTP. |  |
| 4.17 | Zarządzanie Elementy systemu bezpieczeństwa muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH, jak i mogą współpracować z dedykowanymi platformami centralnego zarządzania i monitorowania. Komunikacja elementów systemu zabezpieczeń z platformami centralnego zarządzania jest realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów. Istnieje możliwość włączenia mechanizmów uwierzytelniania dwu-składnikowego dla dostępu administracyjnego. System współpracuje z rozwiązaniami monitorowania poprzez protokoły SNMP w wersjach 2c, 3 oraz umożliwia przekazywanie statystyk ruchu za pomocą protokołów Netflow lub sFlow. System daje możliwość zarządzania przez systemy firm trzecich poprzez API, do którego producent udostępnia dokumentację. Element systemu pełniący funkcję Firewall posiada wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: ping, traceroute, podglądu pakietów, monitorowanie procesowania sesji oraz stanu sesji firewall. Element systemu realizujący funkcję Firewall umożliwia wykonanie szeregu zmian przez administratora w CLI lub GUI, które nie zostaną zaimplementowane zanim nie zostaną zatwierdzone. Możliwość przypisywania administratorom praw do zarządzania określonymi częściami systemu (RBM). Możliwość zarządzania systemem tylko z określonych adresów źródłowych IP. |  |
| 4.18 | Logowanie Elementy systemu bezpieczeństwa realizują logowanie do aplikacji (logowania i raportowania) udostępnianej w chmurze, lub konieczne jest zastosowanie komercyjnego systemu logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej, komercyjnej platformy sprzętowej lub programowej. W ramach logowania element systemu pełniący funkcję Firewall zapewnia przekazywanie danych o: zaakceptowanym ruchu, blokowanym ruchu, aktywności administratorów, zużyciu zasobów oraz stanie pracy systemu. Ponadto zapewnia możliwość jednoczesnego wysyłania logów do wielu serwerów logowania. Logowanie obejmuje zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa. Możliwość włączenia logowania per reguła w polityce firewall. System zapewnia możliwość logowania do serwera SYSLOG. Przesyłanie SYSLOG do zewnętrznych systemów jest możliwe z wykorzystaniem protokołu TCP oraz szyfrowania SSL/TLS. |  |
| 4.19 | Testy wydajnościowe oraz funkcjonalne Wszystkie funkcje i parametry wydajnościowe systemu mogą być zweryfikowane w oparciu o oficjalną (publicznie dostępną) dokumentację producenta oraz wykonane testy. |  |
| 4.20 | Serwisy i licencje Do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów wymagane są licencje: Kontrola Aplikacji, IPS, Antywirus (z uwzględnieniem sygnatur do ochrony urządzeń mobilnych - co najmniej dla systemu operacyjnego Android), Analiza typu Sandbox cloud, Antyspam, Web Filtering, bazy reputacyjne adresów IP/domen na okres min. 36 miesięcy. |  |
| 4.21 | Gwarancja oraz wsparcie Gwarancja: System jest objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres min. 36 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości w trybie AHR (advanced hardware replacement). W ramach tego serwisu producent zapewnia dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7. |  |
| 4.22 | Wymagania dodatkowe Zaleca się, aby został uzyskany dokument - oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, iż produkt pochodzi z autoryzowanego kanału sprzedaży, np. poprzez oświadczenie o posiadanym statusie autoryzacyjnym. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z rozwiązaniem 10 modułów 10G SFP+ SR oraz 2 przewodów 10G DAC. Przewody oraz moduły muszą pochodzić od tego samego producenta, co producent rozwiązania. Moduły oraz przewody muszą być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach oraz nieużywane przed dniem dostarczenia. Moduły musza pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej. Oferowane rozwiązanie musi być w pełni zarządzalne i kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego FortiManager oraz FortiAnalyzer. Zamawiający zezwala na dostarczenie rozwiązania niewspółpracującego z posiadanym przez Zamawiającego FortiManager oraz FortiAnalyzer, jednak wymagane jest wtedy wymienienie sprzętu we wszystkich lokalizacjach (o nie gorszych parametrach niż obecnie posiadane) oraz dostarczenie systemu do zarządzania urządzeniami i analizy logów. Zarówno system do zarządzania i analizy musi pochodzić od producenta zaoferowanego rozwiązania. |  |
| 5 | Przełączniki agregacyjne – 2 szt. |  |
| 5.1 | Wymagania ogólne. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył i wdrożył w KW PSP w Rzeszowie klaster przełączników agregacyjnych złożony z dwóch urządzeń. Przełączniki muszą być dedykowanymi urządzeniami sieciowymi przystosowanymi do zainstalowania w szafie rack. Wraz z urządzeniami należy dostarczyć niezbędne akcesoria umożliwiające instalację przełączników w szafie rack. Zamawiający posiada obecnie oprogramowanie do zarządzania siecią OmniVista 2500 i wymaga, żeby dostarczone przełączniki były w pełni zarządzane z poziomu posiadanego oprogramowania. Urządzenia należy dostarczyć z niezbędną licencją do zarządzania przełącznikami z poziomu OminiVista 2500 oraz wykupić u producenta kontrakt serwisowy do licencji (wsparcie techniczne) na minimum 12 miesięcy. |  |
| 5.2 | Wymagane parametry fizyczne. Możliwość montażu w szafie 19” - jeden wewnętrzny zasilacz 230V AC z możliwością dołożenia dodatkowego zasilacza (hot-swap) o tych samych parametrach. (nie dopuszcza się rozwiązań zewnętrznych zasilaczy). |  |
| 5.3 | Wymagana konfiguracja portów. Przełączniki muszą posiadać minimum: 8 portów 10Gb SFP+, pozwalających na instalację wkładek 10Gb (SFP+) i 1Gb (SFP) 2 porty 20G QSFP+ Wszystkie powyższe porty muszą być dostępne od frontu urządzenia. Zamawiający wymaga dostarczenia z przełącznikami: 2 przewodów umożliwiających połączenie przełączników w stos oraz 7 modułów 10G SFP SR. Zarówno przewody oraz moduły musza pochodzić od tego samego producenta, co producent przełączników. Przewody oraz moduły musza być fabrycznie nowe oraz muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej. |  |
| 5.4 | Przełącznik. Przełącznik musi umożliwiać łączenie w stosy z zachowaniem następującej funkcjonalności: Zarządzanie stosem poprzez jeden adres IP Min. 8 jednostek w stosie Magistrala stackująca o wydajności min. 80 Gb/s Możliwość tworzenia połączeń link aggregation zgodnie z 802.3ad dla portów należących do różnych jednostek w stosie Stos przełączników powinien być widoczny w sieci jako jedno urządzenie logiczne z punktu widzenia protokołu Spanning-Tree Jeżeli realizacja funkcji łączenia w stosy wymaga dodatkowych interfejsów stackujących to w ramach niniejszego postępowania Zamawiający wymaga ich dostarczenia. |  |
| 5.5 | Matryca przełączająca. Matryca przełączająca o wydajności min. 240 Gbps, wydajność przełączania przynajmniej 178 Mpps. |  |
| 5.6 | Tablica MAC. Obsługa min 16 000 adresów MAC |  |
| 5.7 | Wbudowana pamięć RAM. Wbudowana pamięć RAM min. 2 GB |  |
| 5.8 | Wbudowana pamięć flash. Urządzenie musi mieć wbudowaną pamięć flash o pojemności min. 1 GB |  |
| 5.9 | Obsługa VLAN. Obsługa min. 4000 sieci VLAN jednocześnie oraz obsługa 802.1Q tunneling (QinQ) |  |
| 5.10 | Obsługa ramek jumbo. Obsługa ramek jumbo o wielkości min. 9 216 bajtów |  |
| 5.11 | Obsługa MVRP. Obsługa protokołu MVRP lub równoważny |  |
| 5.12 | Obsługa protokołów STP. Wsparcie dla protokołów: IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Ethernet Ring Protection version 2 |  |
| 5.13 | Tablica routingu IPv4. Obsługa min. 256 tras dla routingu IPv4 |  |
| 5.14 | Tablica routingu IPv6. Obsługa min. 128 tras dla routingu IPv6 |  |
| 5.15 | Obsługa routingu. Obsługa protokołów routingu minimum: IPv4: statyczny, RIPv2 IPv6: statyczny, RIPng |  |
| 5.16 | Obsługa LLDP. Obsługa protokołów LLDP i LLDP-MED |  |
| 5.17 | Obsługa DHCP. Przełącznik musi posiadać funkcjonalność DHCP Server |  |
| 5.18 | Obsługa ruchu multicast. IGMP Snooping v1, v2, v3 |  |
| 5.19 | Obsługa mechanizmów snooping. DHC Snooping v1, v2, v3 |  |
| 5.20 | Mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci. min. 4 poziomy dostępu administracyjnego poprzez konsolę autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1x z możliwością przydziału VLANu oraz dynamicznego przypisania listy ACL możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC oraz poprzez portal www zarządzanie urządzeniem przez HTTPS, SNMP i SSHv2 za pomocą protokołów IPv4 i IPv6 możliwość filtrowania ruchu w oparciu o adresy MAC, IPv4, IPv6, porty TCP/UDP obsługa mechanizmów Port Security, IP Source Filtering, voice VLAN oraz private VLAN (lub równoważnych), możliwość synchronizacji czasu zgodnie z NTP |  |
| 5.21 | QoS. Implementacja co najmniej ośmiu kolejek sprzętowych QoS na każdym porcie wyjściowym z możliwością konfiguracji dla obsługi ruchu o różnych klasach: klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy adres MAC, docelowy adres MAC, źródłowy adres IP, docelowy adres IP, źródłowy port TCP, docelowy port TCP |  |
| 5.22 | Wymagane opcje zarządzania. możliwość lokalnej i zdalnej obserwacji ruchu na określonym porcie, polegająca na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do urządzenia monitorującego przyłączonego do innego portu oraz poprzez określony VLAN, plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie offline (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC), urządzenie musi posiadać wbudowany port USB, pozwalający na podłączenie zewnętrznej pamięci flash dedykowany port konsolowy |  |
| 5.23 | Wymagania dot. Dokumentacji. Wraz z urządzeniami muszą zostać dostarczone: pełna dokumentacja w języku polskim lub angielskim, dokumenty potwierdzające, że proponowane urządzenia posiadają wymagane deklaracje zgodności z normami bezpieczeństwa (CE), lub oświadczenie, że deklaracja nie jest wymagana. |  |
| 5.24 | Wymagania dot. nowości urządzeń. Urządzenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą i nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy. |  |
| 5.25 | Kanał dystrybucji. Urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami oświadczenia przedstawiciela producenta potwierdzającego ważność uprawnień gwarancyjnych na terenie Polski |  |
| 5.26 | Aktualizacje i gwarancja. Urządzenie powinno być objęte gwarancją typu Limited Lifetime Warranty tj. Gwarancją na sprzęt z wymianą na nowe urządzenie w przypadku awarii przez cały czas cyklu życia produktu (do 5 lat po zakończeniu przez producenta sprzedaży produktu). Wymagane jest wykupienie u producenta kontraktu serwisowego z dostępem do poprawek oprogramowania urządzenia oraz wsparcia technicznego przez minimum 36 miesięcy. |  |

Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyrazy „posiada”, „spełnia”, „wykona”.

Ilekroć w dokumentacji użyto nazwy handlowej lub marki produktu, lub przywołano normy, lub atesty dopuszcza się rozwiązania równoważne.