Załącznik nr 1 do SWZ

Nr postępowania 344/2022/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia  jest  wykonanie: Roboty remontowe zewnętrzne przy  Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji "Kortosfera" przy ul. Dybowskiego 11a w Olsztynie.

- W ramach  robót  budowlanych zamówienie  obejmuje:

- Elewacja przy schodach - strona zachodnia

- Usunięcie okładziny ze styropianu wraz wyprawą elewacyjną,

- Przygotowanie podłoża pod wykonanie izolacji termicznej – oczyszczenie i wyrównanie podłoża,

- Przyklejenie płyt styropianowych z kołkowaniem,

- Przyklejenie jednej warstwy siatki na całej powierzchni,

- Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki do wysokości 2m,

- Wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej – baranek 2mm, kolor szary

- Wywiezienie i utylizacja odpadów.

- Schody przy zachodniej ścianie „Kortosfery”

- Skucie istniejącej okładziny z płytek ceramicznych,

- Wykonanie schodów terenowych z obrzeży betonowych 8x30 i kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej na podbudowie z istniejących schodów. Konieczne zachowanie obecnych wymiarów stopni: 15x35cm.

- Wykonanie balustrady z profili ze stali nierdzewnej o wysokości 110cm, mocowanej do podłoża,

- wywiezienie i utylizacja gruzu

- Chodniki tarasowe

- Rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki betowej gr. 6cm,

- Wykonanie nowej nawierzchni z kostki betowej szarej gr. 6cm. na podsypce cementowo-piaskowej,

- Wywóz i utylizacja gruzu.

- Murki oporowe przy chodnikach tarasowych

- Usunięcie luźnych warstw okładziny elewacyjnej  żywicznej,

- Wyrównanie podłoża,

- Uzupełnienie tynków silikonowo-żywicznych,

- Malowanie całości farba silikonową dwukrotnie ,

- Zdjęcie luźnych czapek granitowych, ich oczyszczenie i ponowny montaż,

- Wywiezienie i utylizacja gruzu.

- Mury oporowe od strony Wydziału Humanistycznego

- Usunięcie luźnych warstw okładziny elewacyjnej  żywicznej,

- Wyrównanie podłoża,

- Uzupełnienie tynków silikonowo-żywicznych,

- Malowanie całości farba silikonową dwukrotnie ,

- Wywiezienie i utylizacja gruzu.

- Schody zejściowe z Wydziału Humanistycznego

- Skucie istniejącej okładziny z płytek ceramicznych,

- Wykonanie schodów terenowych z obrzeży betonowych 8x30 i kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej na podbudowie z istniejących schodów. Konieczne zachowanie obecnych wymiarów stopni: 15x35cm.

- Modyfikacja istniejącej balustrady z profili ze stali nierdzewnej – podwyższenie do wysokości 110cm oraz przeprofilowanie połączenia na najwyższym podeście,

- wywiezienie i utylizacja gruzu

- Elewacja przy schodach - strona wschodnia

- Kołkowanie istniejącej okładziny styropianowej,

- Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki,

- Wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej – baranek 2mm, kolor szary

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów do robot Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące zamawiania tych materiałów i odpowiednie deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego. Inspektor może dopuścić tylko te materiały, które są oznaczone znakiem CE albo znakiem budowlanym.

Zakres robót przedstawia dodatkowo załączony przedmiary robót.

Zaleca się aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej  na terenie budowy celem  sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków  związanych  z wykonaniem  prac będących przedmiotem przetargu. Wykonawca winien każdorazowo poinformować  Zamawiającego o zamiarze  dokonania  wizji  lokalnej na terenie budowy.  Zgłoszenia należy kierować pod nr telefonu  nr 514 787 363 p. Lech Kotlewski.

Wykonawca  dostarcza wszystkie  materiały niezbędne do wykonania  zamówienia.

Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały powinny posiadać zaświadczenia  ,o jakości lub atesty oraz odpowiadać jakościowym i gatunkowym wymaganiom opisanym  dla  przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ofertę obejmującą całość zamówienia ,,gdyż  zamówienie nie zostało podzielone na wyodrębnione części i musi być zrealizowane w całości.

Wykonawca udzieli min. 2-letniej gwarancji na wszystkie prace

Wymagania stawiane Wykonawcy:

kosztorys uproszczony należy wykonać z załączeniem wskaźników cenotwórczych i przedłożyć przed podpisaniem umowy.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem materiałów i urządzeń  równoważnych, spełniających warunki i parametry techniczne zgodne z Polską Normą, (Normą zharmonizowaną)  lub posiadające  krajową ocenę  techniczną (europejską oceną techniczną).  W razie  wystąpienia  wątpliwości, równoważność  zastosowanych  materiałów i urządzeń udowodni  oferent. Zamawiający ustala, że oferent poda cenę za wykonanie  zakresu z uwzględnieniem kosztów niezbędnych badań, prób, pomiarów odbiorów, kosztów związanych  ze zgodną prawem  prawidłową  realizacją  i eksploatacją zadania.

Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia musi dysponować minimum jedną osobą odpowiedzialną za świadczenie robót budowlanych i kontrolę jakości niezbędnych do wykonania zamówienia, tj. minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - zgodnie z polskim prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane tej specjalności.

Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu wykaz osób zgodnie z wymaganiami Rozdziału XVII pkt. 3 SWZ.

01.08.2022

Opracował L.K.