Załącznik nr 4.2

do SWZ nr

OR-VIII.272.48.2023.DM

……………………………………

……………………………………

……………………………………

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Formularz specyfikacji technicznej oferowanych przedmiotów w zakresie

II części - dostawy walca ogumionego

- Parametry techniczne, jakościowe, wyposażenie podstawowe i dodatkowe stawiane przez zamawiającego:

- Należy sugerować się jedynie funkcjami i wymiarami podanymi w wyszczególnionych parametrach.

- Zaoferowany przez Wykonawcę pojazd musi spełniać minimalne wymagania postawione w tabeli formularza specyfikacji technicznej.

Parametry techniczne, jakościowe, wyposażenie walca ogumionego

| L.p. | Wyszczególnienie | Wymagania Zamawiającego | Deklaracja wykonawcy w zakresie spełnienia parametrów technicznych oferowanego sprzętu (Wykonawca w każdej rubryce winien wskazać TAK lub NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania podstawowe | Rok produkcji: 2022 - 2023 Stan fabrycznie nowy, sprawny technicznie, wyposażony we wszystkie płyny eksploatacyjne oraz zatankowany do określonej przez producenta minimalnej ilości paliwa; Dane robocze: Minimalna masa robocza 8 500kg Maksymalna masa robocza min. 18 000 kg Możliwość dodatkowego balastowania Max szerokość robocza 2 090 mm Liczba opon z przodu/z tyłu: gładkie 4/4 Minimalny nacisk koła na opony z przodu/z tyłu 1000/1100 Maksymalny nacisk koła na opony z przodu/z tyłu 2200/2000 Zbiornik wody min. 600l Zbiornik paliwa min. 200l |  |
| 2. | Silnik | 4-cylindrowy, wysokoprężny, turbodoładowany lub wolnossący, chłodzony cieczą; moc maksymalna nie mniejsza niż 55 kw; minimalna norma emisji spalin Stage V. układ oczyszczania spalin DOC-DPF napędzana oś tylna system antypoślizgowy napięcie pokładowe 12V automatyczne sterowanie obrotów |  |
| 3. | Napęd jezdny | prędkość z płynną regulacją 0-15 km/h; zdolność pokonywania wzniesień bez balastu do 35% opony radialne zamontowane na felgach 11.00R20 (przód, tył) hamulec roboczy pneumatyczny lub hydrauliczny hamulec postojowy wahliwe zawieszenie |  |
| 4. | Układ kierowniczy | kąt skrętu +/- 30° kompensacja poziomu, przód +/- min. 65mm |  |
| 5. | Wyposażenie maszyny | dwa lusterka zewnętrzne gniazda 12 v centralny system pompowania kół zgarniacz do usuwania zanieczyszczeń z kół z odsuwaniem i dosuwaniem ręcznym system zraszający przód i tył, zraszanie wody pod ciśnieniem z możliwością regulacji prędkości centralny spust wody główny wyłącznik prądu system monitorowania pracy maszyny na okres min. 3 lata (bezpłatny) asymetryczna rama maszyny balustrada na platformie serwisowej tabliczki ostrzegawcze zgodnie z normą DIN/ISO maszyna powinna posiadać certyfikat CE |  |
| 6. | Kabina | kabina ROPS z dzielonymi drzwiami, wejście z obu stron panel obsługi w fotelu przesuwany na boki i obrotowy kolumna kierownicy z odchylaną deską rozdzielczą fotel operatora amortyzowany, regulowany góra – dół, z pasem bezpieczeństwa; wysokość maszyny z kabiną max 3010 mm ogrzewanie; klimatyzacja; pakiet oświetlenia do ruchu na drogach publicznych: - światła mijania - światła tylne - migacze z przodu i z tyłu - światła cofania - światła hamowanie - światło odblaskowe lapa ostrzegawcza obrotowa na kabinie akustyczny sygnalizator jazdy wstecz klakson narzędzia pokładowe trójkąt ostrzegawczy, gaśnica |  |