Załącznik nr 8 do SWZ

Część nr 1 zamówienia

………………………………

pełna nazwa/firma, NIP/REGON,

adres Wykonawcy

OPIS PARAMETRÓW

CzCzCześćCzęść nr 1 – Chwytak do układania kostki brukowej

Marka/producent …........................ model ………………

| Lp. | Wymagane przez Zamawiającego (parametry, elementy wyposażenia) | Oferowane przez Wykonawcę1) (wpisać TAK lub NIE jeśli nie zaznaczono inaczej) |
| --- | --- | --- |
| Wymagane parametry techniczne |
| 1 | Konstrukcja stalowa |  |
| 2 | System hydraulicznego sterowania umożliwiający zaciskania szczęk wyrównujących i chwytających w jednym ciągłym cyklu (możliwość przerwania pracy w dowolnym momencie) |  |
| 3 | Obsługa z kabiny operatora |  |
| 4 | Możliwość układania kostki o zróżnicowanych kształtach i wzorach bez użycia dodatkowych narzędzi |  |
| 5 | Instalacja hydrauliczna dwuobwodowa z szybko-złączami |  |
| 6 | Przystosowany do montażu do mocowania typu S 60 do koparki kołowej CAT 316D |  |
| Wymagane wyposażenie |
| 7 | Pomocnicze kółka naprowadzające |  |
| 8 | Głowica obrotowa (rotator 360°) |  |
| 9 | System wyrównywania, chwytania i zaciskania kostki |  |
| 10 | Adaptery do przesuwania kostki na zakład |  |
| 11 | Zautomatyzowany system docisku gwarantujących wysoką jakość ułożenia kostki |  |
| 12 | Silny system zacisku umożliwiający udźwig ok. 400 kg (należy podać konkretny parametr) |  |
| 13 | Możliwość układania kostki brukowej o grubości od 6 cm do 14 cm |  |
| 14 | Możliwość układania kostki przy krawędzi budynku |  |
| 15 | Zakres chwytania szerokości głównej 60 – 100 cm i szerokości bocznej 100 – 140 cm |  |

1) wypełnia Wykonawca

2) niepotrzebne skreślić

........................................................

(miejscowość i data )

Załącznik nr 8 do SWZ

Część nr 2 zamówienia

………………………………

pełna nazwa/firma, NIP/REGON,

adres Wykonawcy

OPIS PARAMETRÓW

CzCzCześćCzęść nr 2 – Łyżka podsiębierna

Łyżka podsiębierna o szer. roboczej 50 cm marka/producent …....................... model ………………

| Lp. | Wymagane przez Zamawiającego (parametry, elementy wyposażenia) | Oferowane przez Wykonawcę1) (wpisać TAK lub NIE jeśli nie zaznaczono inaczej) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Łyżka nowa o konstrukcja stalowej ze stali wysokiej jakości / łyżka używana o konstrukcji ze stali trudnościeralnej „HARDOX” 2) |
| 2 | Łyżka zagruntowana i pomalowana w kolorze czarnym |  |
| 3 | Łyżka podsiębierna kopiąca o szerokości roboczej 50 cm, posiadająca lemiesz skrawający |  |
| 4 | Kompletne mocowanie typu S 60 do koparki kołowej CAT 316D, 17 ton |  |

1) wypełnia Wykonawca

2) niepotrzebne skreślić

........................................................

(miejscowość i data )

Załącznik nr 8 do SWZ

Część nr 3 zamówienia

………………………………

pełna nazwa/firma, NIP/REGON,

adres Wykonawcy

OPIS PARAMETRÓW

CzCzCześćCzęść nr 3 – Łyżka podsiębierna

Łyżka podsiębierna o szer. roboczej 120 m marka/producent …....................... model ………………

| Lp. | Wymagane przez Zamawiającego (parametry, elementy wyposażenia) | Oferowane przez Wykonawcę1) (wpisać TAK lub NIE jeśli nie zaznaczono inaczej) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Łyżka nowa o konstrukcja stalowej ze stali wysokiej jakości / łyżka używana o konstrukcji ze stali trudnościeralnej „HARDOX” 2) |
| 2 | Łyżka zagruntowana i pomalowana w kolorze czarnym |  |
| 4 | Łyżka podsiębierna kopiąca o szerokości roboczej 120 cm, posiadająca lemiesz skrawający |  |
| 5 | Kompletne mocowanie typu S 60 do koparki kołowej CAT 316D, 17 ton |  |

1) wypełnia Wykonawca

2) niepotrzebne skreślić

........................................................

(miejscowość i data )