Załącznik nr 2 do Badania rynku

Opis przedmiotu zamówienia/aparatu

| Myjnia endoskopowa |
| --- |
| Nazwa aparatu |
| Producent |
| Model |
| Lp. | Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych |
| 1 | Aparat nieużywany, nie straszy niż z roku 2018 |
| 2 | Automatyczny w pełni powtarzalny zamknięty system przeznaczony do mycia i dezynfekcji endoskopów giętkich |
| 3 | Myjnia-dezynfektor termiczny ładowana od frontu |
| 4 | Umieszczenie endoskopu w koszu wysuwanym z myjni, umożliwiającym ułożenie sondy endoskopu w taki sposób, który uniemożliwiałby stykanie się lub krzyżowanie powierzchni sondy. |
| 5 | System myjący kanały wewnętrzne i powierzchnie endoskopów przy użyciu niezależnych konektorów |
| 6 | Jednorazowe użycie środków chemicznych dedykowanych do użycia w myjniach endoskopowych wysokotemperaturowych |
| 7 | Kontrola szczelności endoskopu podczas każdego etapu procesu mycia i dezynfekcji z systemem zabezpieczającym przed ich zalaniem. |
| 8 | Test Szczelności trwający przez cały proces. |
| 9 | Uzdatnianie mikrobiologiczne wody poprzez wbudowaną lampę UV |
| 10 | Zasilanie wodą z instalacji szpitalnej |
| 11 | Obudowa komory ze stali kwasoodpornej |
| 12 | System monitorująco-raportujący z identyfikacją personelu, endoskopu oraz numeru myjni wraz z drukarką i papierem |
| 13 | Współpraca/kompatybilność z posiadanymi endoskopami elastycznymi firmy Olympus |
| 14 | Termin ważności środków myjąco-dezynfekujących nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty ich dostarczenia |
| 15 | Gwarancja na całość systemu 36 miesięcy |