# Opis przedmiotu zamówienia

# Przedmiot zamówienia.

# Przedmiotem zamówienia jest usunięcie usterek kotłów gazowych celem utrzymania stałej sprawności technicznej urządzeń w obiektach Policji garnizonu woj. opolskiego.

- Zakres prac wraz z wykazem kotłów i usterkami do usunięcia

| Obiekt oraz adres | Typ kotła | Gwarancja | Moc kotła | Usterki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Komisariat Policji Głogówek, ul. Dworcowa 22B | BROTJE EcoTherm Plus WGB 70E | NIE | 70 kW | - wymiana zestawu elektrody zapłonowo-jonizacyjnej |
| Komisariat Policji Głuchołazy, ul. Grunwaldzka 2 | VIESSMANN VITOGAS 100 GS1 | NIE | 132 kW | - wymiana czopuchu kotła |
| Komisariat Policji Paczków, ul. Mickiewicza 11 | VIESSMANN VITOGAS 100 GS1 | NIE | 48 kW | - wymiana czopuchu kotła |

Po usunięciu usterek należy sprawdzić poprawność działania kotła.

# Inne wymagania.

- Wykonawca w ramach prowadzonych prac zapewnia dostawę urządzeń i materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca udzieli 12-miesiecznej gwarancji na wykonaną usługę oraz gwarancji na wymienione urządzenia, elementy zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta.

- Wszystkie czynności należy wykonać w obecności użytkownika i otrzymać potwierdzenie wykonania usługi.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia prac w taki sposób, aby nie nastąpiło uszkodzenie sprzętu i urządzeń znajdujących się w sąsiedztwie.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 
w pkt. 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny,

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 2 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 10% wartości zlecenia. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 2 czynności.

- Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie obiektów Policji i ściśle ich przestrzegać. Dotyczy to w szczególności:

- posiadania przez pracowników Wykonawcy dokumentów tożsamości;

-	prace objęte zamówieniem wykonywać przez pięć dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30.do 15.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w sposób nieutrudniający i niedezorganizujący prawidłowego funkcjonowania obiektów Policji. Zmiana godzin pracy wymaga uzgodnień z Zamawiającym;

-	przebywanie pracowników Wykonawcy jedynie w miejscach wykonywania prac;

-	zakaz wnoszenia na teren obiektów sprzętu audiowizualnego, aparatów fotograficznych oraz urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku;

-	Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyska w związku z wykonywaniem usługi.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP w miejscu realizacji usługi.

- Szczegółowe terminy wykonywania usługi należy uzgodnić z Zamawiającym.
Termin wykonania usługi do 26.08.2022r.

- Wykonawca minimum 3 dni przed przystąpieniem do prac zobowiązany jest przedstawić harmonogram oraz listę pracowników przewidzianych do wykonywania usługi
(imię i nazwisko oraz nr dowodu osobistego) oraz marki i numery rejestracyjne pojazdów mechanicznych.

- Posiadanie odpowiednich uprawnień do wykonywania serwisu i napraw kotłów gazowych.

# Opis sposobu odbioru robót.

Dostarczenie po 1 egz. protokołu z naprawy dla każdego urządzenia. Protokół powinien zawierać: miejsce instalacji kotła, typ kotła, typ automatyki, opis stanu technicznego, opis wykonanych czynności, opis uwag i zaleceń.

W/w dokumenty stanowić będą podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

Termin zapłaty faktury – 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do współpracy z Wykonawcą:

Ewa Blania, Henryk Sygulla: 	tel. 47 864 25 21