Opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja systemu telewizji przemysłowej

# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż systemu telewizji przemysłowej opartym na technologii IP. Wykonawca zobowiązany jest do:

- wymiany 25 kamer analogowych oraz montażu 4 nowych punktów kamerowych wskazanych przez zamawiającego,

- dostawy szafy RACK 42U wraz z wyposażeniem w której zostaną zamontowane rejestratory w pomieszczeniu obok Wartowni,

- dostawy i montażu 10 monitorów na Wartownię, podłączeniu ich do rejestratorów za pomocą okablowania minimum UTP cat.6 z wykorzystaniem Extenderów HDMI z portami USB,

- wykonania punktu dystrybucyjnego w budynku zewnętrznym.

Dla instalowanych urządzeń należy wykonać nową instalację kablową – częściowo możliwość wykorzystania już istniejącej kanalizacji kablowej i kanałów elektroinstalacyjnych. Okablowanie należy wykonać przewodem UTP minimum cat.6 i zabezpieczyć przed bezpośrednim dostępem osób trzecich poprzez układanie przewodów w kanałach elektroinstalacyjnych (rurki PCV, korytka elektroinstalacyjne, itp.). Przewody należy odpowiednio dobrać do warunków i miejsca instalacji, np. układane na zewnątrz – przewody zewnętrzne suche odporne na promieniowanie UV, lub układane w kanalizacji kablowej – przewody żelowane. Okablowanie UTP doprowadzone do punktów dystrybucyjnych należy zakończyć modułem RJ45 minimum cat.6 który zostanie zamontowany w już istniejących patchpanelach oraz podłączyć patchcordem o długości 0,5m do istniejącego przełącznika sieciowego.

Konfiguracja wszystkich urządzeń sieciowych w postaci przełączników sieciowych, kamer czy rejestratorów leży po stronie zamawiającego. Czynności w postaci nadania adresów IP, dodanie kamer do konkretnych urządzeń, ustawienie harmonogramu nagrywania, stref wykrywania ruchu na kamerach czy podziału i sposobu wyświetlania zapewnią funkcjonariusze Działu Informatyki i Łączności.

Minimalne parametry kamer oraz rejestratorów wideo są określone w Wytycznych Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 30 grudnia 2022r. w sprawie określenia standardów systemów zabezpieczeń elektronicznych w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

Istnieje możliwość oględzin obiektu po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

# Szczegółowy opis

### Pomieszczenie Rejestratorni

Dostawa:

- 1x stojącej szafy RACK o wysokości 42U i wymiarach 600x800 z możliwością demontażu bocznych ścian z drzwiami perforowanymi – RACK SYSTEM SQ6842(DP) - Szafa Rack 19" szybkiego montażu - 600x800x42U

- 9x rejestrator wideo minimum 16 kanałów - IP Lite DH NVR4216 4KS2/L,

- 9x dysk twardy rekomendowany do monitoringu CCTV o pojemności minimum 4TB,

- 11x półka czołowa 1U wraz ze śrubami montażowymi

- 3x patchpanel na moduły keystone - Patch panel 19" PP24B - 24-porty keystone

- 5x listwa zasilająca RACK z minimum 8 gniazdami prądowymi 230V (SCHUKO lub EURO okrągłe) i przewodem o długości 2 metrów.

- 2x Patchcord światłowodowy - Wielomodowy PC-017D 2xLC/UPC-2xLC/UPC, duplex OM2 3m

- 2x Patchcord światłowodowy - Wielomodowy PC-017D 2xLC/UPC-2xLC/UPC, duplex OM2 5m

- 8x Moduł SFP 1,25GB/s - Moduł światłowodowy ULTIMODE SFP-023G 2xLC- dwa włókna wielomodowe do 2 km.

Montaż szafy, rejestratorów i podłączenie do sieci 230V po stronie zamawiającego.

Wykonanie okablowania UTP pomiędzy dostarczoną szafą RACK a monitorami w pomieszczeniu Wartowni. Podłączenie wykonanego okablowania z monitorami w pomieszczeniu Wartowni. Dopuszcza się bezpośrednie podłączenie okablowania do extenderów HDMI, bez stosowania modułów i patchcordów.

Poniżej rzut budynku w którym znajduje się pomieszczenia Wartowni i Rejestratorni. Okablowanie można wykonać w istniejących korytach elektroinstalacyjnych lub wykonać nową trasę kablową. Możliwa jest potrzeba wykonania dodatkowych przewiertów pomiędzy pomieszczeniami.

### Pomieszczenie Wartowni

Demontaż obecnie zainstalowanych monitorów wraz z uchwytami – uchwyty przykręcone do ściany wykonanej z pogrubionej płyty MDF. W ich miejsce montaż 10 monitorów 32” wraz z podłączeniem do zasilania, wykonanie okablowania UTP pomiędzy monitorami a szafą RACK w pomieszczeniu Rejestratorni, montaż Extenderów HDMI wraz z podłączeniem. (uchwyty do monitorów, przewody HDMI, extendery HDMI dostarcza wykonawca).

Demontaż kamery znajdującej w korytarzu, za wejściem do pomieszczenia, wykonanie okablowania i montaż po jednej kamerze przy każdym z dwóch wejść do pomieszczenia Wartowni. Kamery mają być zamontowane na elewacji budynku przy wejściach, tak aby umożliwić podgląd osób, które chcą wejść na Wartownie.

Poniżej w czerwonej ramce zaznaczone są monitory do demontażu. W ramce zielonej zaznaczony jest monitor do przesunięcia (zamontowany na ściance działowej z GK). Jednostka wewnętrzna klimatyzatora widoczna w górnym prawym rogu zostanie przesunięta przez firmę zewnętrzną w inne miejsce przed rozpoczęciem prac na Wartowni. Nowe monitory należy zamontować w taki sposób, aby wpasować je w układ monitorów z dwóch dolnych rzędów.

### Brama Główna – mur

Wymiana 3 kamer analogowych na 2 kamery tubowe oraz jedną kamerę obrotową. Wykonanie nowego okablowania UTP do pomieszczeń Rejestratorni w celu podłączenia kamer do istniejącego przełącznika sieciowego.

### Brama Główna - pomieszczenie bramowego

Montaż monitora 24” na uchwycie ściennym. Za monitorem umieścić rejestrator IP (min. 8 kanałów) za pomocą którego będzie wyświetlany podgląd z kamer. Wykonanie okablowania UTP do pomieszczenia Rejestratorni w celu podłączenia rejestratora do istniejącego przełącznika sieciowego. (uchwyty do monitora, przewód HDMI dostarcza wykonawca).

### Budynek Zewnętrzny

Wykonanie okablowania UTP w kanalizacji kablowej pomiędzy budynkiem zewnętrznym a pomieszczeniem Rejestratorni. W pomieszczeniu technicznym budynku zewnętrznego montaż obudowy uniwersalnej TPR-7w, umieszczenie w tej obudowie wraz z podłączeniem do sieci zasilania 230V zasilacza UPS UPS1200-T-LI/LED oraz przełącznika sieciowego NETGEAR PoE 8-port + 2 SFP (GS110TP-300EUS) (przełącznik warstwy 2 z obsługą VLAN’ów - IEEE 802.1Q). Przełącznik NETGEAR zostanie podłączony do istniejącego przełącznika sieciowego w pomieszczeniu Rejestratorni.

Wymiana dwóch kamer analogowych na kamery IP znajdujących się w poczekalni. Okablowanie UTP w korytach elektroinstalacyjnych doprowadzone do wcześniej opisanego przełącznika sieciowego NETGEAR znajdującego się w obudowie TPR-7w.

Z pomieszczenia technicznego w budynku do studni kanalizacji kablowej przed budynkiem wykonany jest rurarz, w którym znajdują się przewody koncentryczne do kamer analogowych. Okablowanie ze studni kablowej prowadzone jest w stronę Wieży I, a dalej w stronę pomieszczenia Rejestratorni. Nowe okablowanie UTP można wykonać w obecnym rurarzu „cofając” niepotrzebne przewody koncentryczne od kamer analogowych a w ich miejsce wciągając nowe przewody.

Na dzień dzisiejszy brak możliwości określenia dokładnego przebiegu rurarzu oraz czy jest drożny, w przypadku niedrożności, wykonawca będzie zobowiązany do wykonania nowego rurarzu w celu wykonania okablowania.

### Pawilon C

### Parter - Oddział

Wymiana 4 kopułkowych kamer analogowych na nowe kamery IP (korytarz i smażak), instalacja dodatkowej kamery kopułkowej nad wejściem do Sali 14.

### Parter – Dyżurka Oddziałowego

Montaż monitora 43” na ścianie nad wejściem do dyżurki - na przeciw biurka. Za monitorem zamontować rejestrator NVR4116HS-4KS2/L (minimum 16 kanałów) za pomocą którego będzie wyświetlany podgląd z kamer. Wykonanie okablowania UTP do pomieszczenia Serwerowni w celu podłączenia rejestratora do istniejącego przełącznika sieciowego. (uchwyty do monitora, przewód HDMI dostarcza wykonawca).

### Piętro - Ambulatorium

Wymiana kopułkowej kamery analogowej na nową kamerę IP (korytarz), instalacja dwóch dodatkowych kopułkowych kamery IP w pomieszczeniu poczekalni.

### Teren przed pawilonem

Wymiana tubowej kamery analogowej na kamerę IP znajdująca się nad bramką przejściową i obserwująca teren przed Pawilonem C. Kamerę można zamontować na elewacji Pawilonu C zapewniając jej zbliżone pole widzenia.

Okablowanie UTP do kamer oraz rejestratora na dyżurce Oddziałowego należy wykonać w istniejących metalowych korytach kablowych znajdujących się nad podwieszanym sufitem (sufit wykonany z GK, rewizje w postaci kasetonów co kilka metrów). Wykonanie okablowania UTP do pomieszczenia Serwerowni w celu podłączenia kamer i rejestratora do istniejącego przełącznika sieciowego.

### Pawilon D

Wymiana 4 kopułkowych kamer analogowych znajdujących się na korytarzu na kamery IP wraz z wykonaniem nowego okablowania UTP. Punkt dystrybucyjny usytuowany jest na korytarzu – przełącznik sieciowy posiada wystarczającą ilość portów.

Wymiana 3 tubowych kamer, które znajdują się na zewnątrz pawilonu - dwie na słupie i jedna na elewacji. Kamery te należy zastąpić nowymi kamerami IP i zamontować bezpośrednio na elewacji budynku – tak aby ich pola widzenia były zbliżone do obecnych. Wykonanie okablowania w korytkach PCV wzdłuż korytarza i rurkach PCV po elewacji budynku.

### Słup Administracja

Wymiana dwóch tubowych kamer analogowych na kamery IP wraz z wykonaniem nowego okablowania UTP w kierunku serwerowni w budynku Administracji. Częściowo można wykorzystać kanalizację kablową.

### Mur – kamery zewnętrzne

Wymiana 4 tubowych kamer analogowych na kamery IP wraz z wykonaniem nowego okablowania UTP do najbliższego punktu dystrybucyjnego. Okablowanie w kanałach elektroinstalacyjnych lub rurkach PCV prowadzonych po wewnętrznej stronie muru, lub w kanalizacji kablowej. Poniżej zamieszczam rysunek z zaznaczeniem lokalizacji kamer oraz najbliższego przełącznika sieciowego.

# Text boxes

Rejestratornia

Wartownia

Pom.

Bramowego

Koryta kablowe

Ściana z monitorami

Rurarz w stronę

wierzy wartowniczej

Rurarz w stronę

budynku zew.

Prawdopodobny przebieg kanalizacji kablowej

Budynek zewnętrzny

Rejestratornia

Wieża I

PD na Posterunku

PD Rejestratornia