Tytuł zamówienia: Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej oraz sprzętu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Część nr 1 – Wysokotemperaturowy piec rurowy

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wysokotemperaturowy piec rurowy: wymiary: wysokość – nie mniej niż 645 mm, szerokość – nie mniej niż 665 mm, głębokość – nie mniej niż 575 mm maksymalna temperatura - 1200°C rura robocza kwarcowa o średnicy zewnętrznej – 125mm długość rury do pracy w powietrzu/zmodyfikowanej atmosferze - 750/1000 mm długość strefy grzejnej – 400 mm czas nagrzewania do temperatury maksymalnej liczonej jako 100°C mniej od temp. maksymalnej - nie mniej niż 88 mins strefa jednorodnej temp. ±5°C – 284 mm sterownik posiada ekran dotykowy (4,3”) z możliwością programowania programów, możliwość zapisu parametrów pracy na sticku USB, łącze ethernet, możliwość programowania czasu rozpoczęcia procesu grzania, możliwość zaprogramowania otwarcia i zamknięcia zaworów gazów, dostęp do sterownika powinien być na 3 poziomach operatorskich, sterownik kontrolujący narost temperatury oraz czas utrzymania, możliwość pracy ciągłej w ustalonej temperaturze, termopara typu N, elementy grzejne drutowe, zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury maksymalnej, niska temperatura zewnętrzna obudowy, wyposażenie dodatkowe: łódeczka kwarcowa o długości 150mm, szerokości 80mm, wysokości 36mm; wkładki izolacyjne oraz zatyczki uszczelniające z króćcami do wprowadzenia gazów o średnicy zewnętrznej 6mm |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 2 – Wyposażenie laboratorium metalograficznego.

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczna przecinarka precyzyjna - zakres prędkości obrotu ostrza od 100 – 5000 rpm - ostrza o średnicy od 180 – 230 mm (wyposażona w 4 ostrza) - możliwość działania w sieci 220 V i 110V - pobór mocy od 1,5 – 2 kW - możliwość cięcia próbek o maksymalnej średnicy 60 mm - pojemność zbiornika z wodą do 6 l |  | 1 |  |  |
| 2. | Przecinarka ścierna - prędkość obrotowa do 3500 rpm - średnica tarczy do 250 mm - napięcie 220 V - maksymalna średnica próbek do 75 mm - maksymalne wymiary liniowe próbek 60 x 135 mm - temperatura działania od 0 – 40 oC |  | 1 |  |  |
| 3. | Automatyczna szlifierko polerka - możliwość szlifowania próbek o wymiarach do 142 mm - prędkość obrotowa od 10 – 200 rpm - średnica dysku ściernego 381 mm - możliwość szlifowania przynajmniej dwóch próbek jednocześnie na jednej tarczy ściernej - napięcie 220 V - moc do 900 W |  | 1 |  |  |
| 4. | Szlifierko polerka ręczna - prędkość obrotowa od 50 – 1000 rpm - możliwość przestawienia kierunku obrotu - napięcie 220 V - moc 750 W - średnica tarcz ciernych 203 – 254 mm - zbiornik na wodę 30 l |  | 2 |  |  |
| 5. | Szlifierko polerka metalograficzna - szlifierko polerka metalograficzna z obrotami głowicy i tarczy ciernej - prędkość obrotowa głowicy 0 – 200 rpm - prędkość obrotowa tarczy ciernej 100- 1000 rpm - zestaw uchwytów głowicy na 1 – 6 próbek o średnicy od 1 do 1,5 cala i na próbki o wymiarach 1,5 do 2 cali (od 1 do 3 próbek) - napięcie 220 V |  | 1 |  |  |
| 6. | Automat do przygotowania zgładów metalograficznych w żywicy termoutwardzalnej. - wytwarzanie próbek zgładów o średnicach od 25,1 do 50 mm - temperatura utwardzania od 20 do 200oC - ciśnienie komory od 0 do 500 bar - napięcie 220 oC - możliwość ustawienia czasu utwardzenia, temperatury utwardzenia lub wybrania ustawienia ręcznego - dodatkowo wyposażenie w zestaw żywic w ilości 2,5 kg |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Poz. 1 Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………………. Poz. 2 Producent: ………………………………………… Model: …………………………………………………….. Poz. 3 Producent: ………………………………………… Model: …………………………………………………….. Poz. 4 Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………………. Poz. 5 Producent: ………………………………………… Model: …………………………………………………….. Poz. 6 Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………………. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 3– Wirówka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wirówka max obroty [1/min.] 100 - 18000 max objętość wirowana [ml] – 1000 ml. czas wirowania [min] 0 – 99 [h] 59 [min] 59 [s] lub praca ciągła max przyspieszenie [x g] – 30,065 x g zakres regulacji temperatury Wymiary H x W x D [mm] : 380 x 443 x 545 (+/- 5 mm) moc pobierana [W] - 600 zasilanie [V] / [Hz] - 230/50 masa [kg] – 45( +/- 0,5 kg) |  | 1 |  |  |
| 2. | Wirnik kątowy 8 x 50ml na probówki Falcon®, komplet z pojemnikami 13278 z pokrywką (PC) 17151 (kąt 30°) |  | 1 |  |  |
| 3. | Wirnik kątowy 6 x 50 na probówki Falcon z hermetycznie uszczelnianą pokrywą (kąt 30˚) |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| 1.Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………… 2. Producent: ………………………………………… Model: …………………………………………… 3. Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………… |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)