## Załącznik nr 1.2

## *SPECYFIKACJA TECHNICZNA*

## KRIOSTAT – 1 ZESTAW

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Informacje ogólne: |
|  | Producent. | podać |  |
|  | Typ/model. | podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego. | podać |  |
|  | Kriostat fabrycznie nowy, wyklucza się sprzęt demonstracyjny, rekondycjonowany, używany. | TAK |  |
|  | Rok produkcji – 2019. | TAK |  |
| II. | WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE: |
|  | Urządzenie przeznaczone do przygotowywania zamrożonych skrawków, wolnostojące z wbudowanym mikrotomem umożliwiającym cięcie ręczne przy użyciu koła zamachowego, oraz podprowadzanie głowicy przy użyciu silnika. | TAK |  |
|  | Półka do zamrażania wyposażona w co najmniej 20 stolików, umieszczona w komorze roboczej kriostatu z regulowaną temperaturą do – 35°C, wyposażona w co najmniej 4 stoliki, służące do szybkiego, głębokiego zamrażania do temperatury -55°C. | TAK |  |
|  | Duża, łatwa w czyszczeniu komora robocza wykonana ze stali nierdzewnej, posiadająca własne oświetlenie. | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego i programowanego rozmrażania wraz z możliwością nastawy czasu rozpoczęcia rozmrażania. | TAK |  |
|  | Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego lub poprzez panel wyposażony w przyciski pokryte folią. Wskazania aktualnych parametrów – min.: temperatura, czas. | TAK |  |
|  | Regulacja temperatury w komorze roboczej w zakresie do - 35°C. | TAK |  |
|  | Mechanizm służący do blokowania koła zamachowego mikrotomu. | TAK |  |
|  | Funkcja retrakcji podczas ruchu powrotnego głowicy mikrotomu. | TAK |  |
|  | Ruch głowicy mikrotomu w pionie (góra/dół) do min.: 59 mm ± 0,5 mm. | TAK |  |
|  | Przesuw głowicy mikrotomu w poziomie (przód/tył) do min.: 26 mm. | TAK |  |
|  | Baza (uchwyt) do cięcia, przystosowany do zamontowania nożyków jednorazowych posiadająca możliwość nastawy kąta nachylenia. | TAK |  |
|  | System zapobiegający zwijaniu się skrawków podczas cięcia preparatu, umożliwiający łatwe nałożenie skrawka na szkiełko mikroskopowe. | TAK |  |
|  | Funkcja blokady dostępu przed niepowołaną zmianą parametrów. | TAK |  |
| III. | DOKUMENTACJA: |
| 1. | Instrukcje obsługi w języku polskim - dostarczyć wraz z urządzeniem. | TAK |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

……….............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)