Doposażenie kuchni szkolnej SP 21 w ramach programu na lata 2019-2023 pn. „Posiłek w szkole i w domu” - opisy i wymagania techniczne – zestawienie uzupełnione z dn. 23.07.2021 r.

1.  Piec konwekcyjno-parowy  - 1 szt.

Wymiar :  870x807x1050

Pojemność :  10x GN1/1

Zasilanie: / moc 400V / 12,6Kw

Sterowanie: elektro-mechaniczne ,

Manualne ustawianie parametrów

3 tryby pracy: gotowanie w parze , pieczenie , pieczenie z parą ( kombi )

Zakres temperatur  50-280stopni C

WENTYLATOR 2 PREDKOŚCI Z AUTOREWERSEM

Oświetlenie komory

Program mycia

Certyfikat CE

2.  Podstawa pod piec – 1 kpl

Wymiar :  830x590x700

Pojemność :  16 x prowadnica na pojemniki GN1/1

Wykonanie stal nierdzewna AISI 304

Certyfikat CE

Pojemniki GN 1/1 STAL AISI  304 , grubość blachy 0,8mm

Zakres temperatur  -40 do 300 C

3.  Zmiękczacz wody – 2 szt.

Wymiar :  455x233x540

Zasilanie : 230V

Regeneracja automatyczna , sterownie czasowe,

Możliwość regeneracji ręcznej

Certyfikat CE

4.  Patelnia elektryczna – 1 szt.

Wymiar :  720x800x850

Pojemność :  64L

Zasilanie:  / moc 400V / 9Kw

Sterowanie elektro-mechaniczne ,

Przechyl misy: automatyczny

Wykonanie: stal nierdzewna AISI 304

Certyfikat CE

5.  Mikser planetarny – 1 szt.

Wymiar :  540x557x922

Pojemność dzieży :  24L

Zasilanie:  / moc 400V / 0,6Kw

Sterowanie: elektro-mechaniczne ,

3 prędkości obrotów

3 narzędzia robocze ( mieszadło , hak , rózga )

Wykonanie: stal nierdzewna AISI 304

Certyfikat CE

6 .  Bateria stołowa ze spryskiwaczem i wylewką – 3 szt.

7.  Szatkownica do  warzyw – 1 szt.

Wymiar :  300x350x555mm

Wydajność : do 500kg warzyw /h

Zasilanie: / moc 400V / 0,6Kw

Obudowa  komory roboczej i pokrywy: metalowa

Silnik asynchroniczny

Możliwość cięcia warzyw w kostkę

Automatyczny start po zamknięciu popychacza

Tarcze tnące wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej

8.  Tarcze  do  warzyw – 6 szt.

Tarcze tnące wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej

- plaster   2mm

-  plaster   5mm

- wiórek   1,5mm

- wiórek   5mm

- słupek   2x 10mm

- tarcza do kostki 10x10x10mm

9.  Taboret z palnikiem gazowy – 2 szt.

Wymiar :  500x500x480

Zasilanie /gaz ziemny /   moc - 13Kw

Ruszt roboczy wykonany z żeliwa

Średnica palnika  - 180mm

10. Stół centralny z półka KST-041– 2 szt.

Wymiar: 1400x700x850mm

11. Stół z basenem 1-komorowym KBT-161– 2 szt.

Wymiar: 800x600x850 h-400mm

12. Stół przyścienny z półka KST-003– 2 szt.

Wymiar: 1800x700x850mm

13.  Mikser ręczny – 1 szt.

Wymiar :  długość ramienia 350mm

Wydajność : do 45L

Zasilanie : / moc 230V / 0,4Kw

Silnik asynchroniczny

Możliwość zawieszenia na rancie garnka

Przystosowany do powieszenia na uchwycie ściennym

Spełnia warunki HACCP.

14.Stół ze zlewem 2-komorowym i półką KST-122 – 1 szt.

Wymiar:  1600x700x850mm (zlew lewa komora)

15. Stół załadowczy z 2-ma zlewami do zmywarki – 1 szt.

Wymiar: długość - . 1800mm – dostosowany do zmywarki

16. Stół wyładowczy do zmywarki  - 1 szt.

Wymiar: długość  - 1400mm – dostosowany do zmywarki

Uwaga:

Pozycje 10,11,12,,14,15,16 meble ze stali nierdzewnej, poz. 11, 14 i 15  z otworami na baterie

Wykonanie: stal nierdzewna AISI 304

Certyfikat CE , świadectwo PZH

17.  Zmywarka Kapturowa  do szkła i zastawy stołowej z pompą odpływu – 1 szt.

Wymiar :   720x835x1565 / 2080mm

Pojemność :  Kosz  50x50cm

Wydajność : 60/40/20 koszy na /h

Zasilanie: / moc 400V / 10,2Kw

Zużycie wody: 2L / CYKL

Dwu płaszczowa obudowa

Ustawianie parametrów elektroniczne   ( 3 PROGRAMY MYCIA )

Program samoczyszczenie

Automatyczny start po zamknięciu kaptura

Kosze w zestawie

18. Prowadnica pojemników GN 1/1 pieca EPM 1011M – 1 szt.