Załącznik nr  1A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI NR 1

- Wykaz łączy dzierżawionych

| Lp. | Typ łącza | RELACJA | Okres dzierżawy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | STRONA A | STRONA B |  |  |
| 1 | ….Mbit/s | SLR-Domachowo 34A, 63-840 Domachowo | KPP Gostyń 63-800, ul. Wrocławska 44 (lub do KWP Poznań, ul. Kochanowskiego 2a) | 30 miesięcy |  |
|  | LEGENDA: X Mbit/s | ŁĄCZE CYFROWE |  |  |

- Dodatkowe wymagania zamawiającego dla każdego łącza

- Wykonawca na własny koszt zapewni dostęp do poszczególnych obiektów Zamawiającego z wykorzystaniem infrastruktury kablowej.

- Łącze ma być zakończone interfejsami miedzianymi 10/100/1000 Base-T lub 10/100/ Base-T, 10/100 Full duplex Ethernet.

- Gwarantowana przepływność każdego łącza CIR ma być, nie mniejsza niż 4 Mbit/s (przepływność maksymalna 10 Mbit/s)

- Urządzenia Wykonawcy do zarządzania nie mogą korzystać z pasma dzierżawionego łącza.

- Łącze ma umożliwiać przesyłanie pakietów danych o wielkości 1522 bajtów bez fragmentacji. Łącze ma umożliwiać przenoszenie VLAN w danej relacji dla minimum 100 urządzeń Zamawiającego (dla różnych adresów MAC).

- Łącze ma być zrealizowane w warstwie drugiej ISO/OSI i być przezroczyste dla warstwy drugiej i warstw wyższych.

- Dodatkowe wymagania zamawiającego dla łącza w technologii radiowej

- Wykonawca dopuszcza świadczenie usługi drogą radiową jako łącza tymczasowego.

- Świadczenie usługi za pośrednictwem łącza tymczasowego jest dopuszczone do czasu uruchomienia właściwego łącza podstawowego w technologii światłowodowej.

- Zamawiający dopuszczając uruchomienie łączy w technologii światłowodowej  w terminie późniejszym niż cztery miesiące od dnia zawarcia umowy, wymaga jednak uruchomienia 
w tej relacji łącza tymczasowego, w aktualnie eksploatowanym przez Zamawiającego standardzie, i świadczenie usług w okresie nie późniejszym, niż po 4 miesiącach od zawarcia umowy do czasu uruchomienia łącza światłowodowego w danej relacji.

- W przypadku uruchomienia łącza tymczasowego opłata za to łącze nie może być większa niż 50% opłaty za łącze docelowe światłowodowe. Czas eksploatacji łącza tymczasowego Wykonawca podaje    w ofercie i nie może być dłuższy niż 6 miesięcy (termin ostateczny).

- Wykonawca musi zapewnić pracę urządzeń radiowych w paśmie licencjonowanym klasy operatorskiej. Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu wraz z projektem instalacyjnym przyznane przez UKE częstotliwości radiowe lub kserokopię wniosku o przydzielenie częstotliwości z nadaną przez UKE numeracją.

- Zamawiający dopuszcza możliwości posadowienia niepenetrujących elementów konstrukcyjnych urządzeń łącza radiowego na budynkach będących w trwałym zarządzie Policji.

- Instalacja elementów konstrukcyjnych łącza radiowego na budynkach nie będących własnością Policji wymaga uzyskania zgody właściciela obiektu, które to wykonawca musi przedstawić wraz z projektem instalacyjnym.

- Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej w każdej lokalizacji, dla której przewidziano budowę łącza radiowego

- Zamawiający nie dopuszcza budowy lub instalacji konstrukcji masztowej wolnostojącej na działce należącej do Policji oraz na elewacji budynku.

- Zamawiający wymaga prowadzenia instalacji sygnałowych i zasilających wewnątrz budynków Zamawiającego w szachtach lub korytach kablowych.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wykorzystanie do prowadzenia instalacji sygnałowych i zasilających  kanałów wentylacyjnych i przewodów kominowych.

- Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie dla potrzeb instalacji antenowej łącza radiowego masztów Zamawiającego, pod warunkiem przeprowadzenia przez Wykonawcę ekspertyzy wytrzymałościowej masztu.

- Urządzenia łącza radiowego nie mogą zakłócać pracy urządzeń Zamawiającego oraz pogarszać zasięgów łączności radiowej Zamawiającego.

- Wykonawca dla poszczególnych obiektów Zamawiającego musi opracować projekty instalacyjne urządzeń łącza radiowego przewidzianych do instalacji na tych obiektach zawierające rysunki i opis konstrukcji antenowych, linii sygnałowych, zasilających i odgromowych oraz urządzeń aktywnych. Projekty te muszą uzyskać akceptację Wydziału Inwestycji i Remontów, Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu.

- Dla konstrukcji antenowych przewidywanych do umieszczenia na obiektach Zamawiającego, z wyjątkiem lekkich konstrukcji wsporczych do 3m, Wykonawca musi wykonać ekspertyzy wytrzymałościowe potwierdzające możliwość umieszczenia ich na konstrukcji budynku, podpisane przez uprawnionego projektanta. Ekspertyzy Wykonawca musi przedstawić wraz z projektem instalacyjnym.

- Wraz z projektem instalacyjnym Wykonawca musi przedstawić obliczenia wykonane zgodnie ze zaleceniem ITU-R P.530 potwierdzające spełnienie wymaganego poziomu dostępności łącza.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał dla urządzeń łącza radiowego strefową ochronę przeciwprzepięciową. Projekt strefowej ochrony przeciwprzepięciowej Wykonawca musi przedstawić wraz z projektem instalacyjnym. Zamawiający dopuszcza następujące wartości szczytowe w strefie dla udarów prądowych o kształcie 8μs/20μs: - przepięcia w instalacji elektrycznej – 2,5 kV, przepięcia w liniach przesyłu sygnału (przewód-ziemia) – 1 kV,

- Wykonawca musi zapewnić poziom dostępności do łącza radiowego o wartości nie mniejszej niż 99,7% / rok.

- Zamawiający wymaga aby usługa dzierżawy łącza była dostępna niezależnie od przerw w dostawie energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego przez okres minimum trzech godzin od wystąpienia przerwy w dostawie energii.

- Wykonawca musi zapewnić służbom technicznym Zamawiającego możliwość dostępu do danych statystycznych i utrzymaniowych łącza radiowego między innymi takich jak parametry transmisyjne.

- Wykonawca zaproponuje testy do sprawdzenia poprawności działania łączy, testy muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.

- Łącze musi być zgłoszone do odbioru minimum 72 godziny przed planowanym przeprowadzeniem testów odbiorczych.

- Wykonawca wykona pomiary i testy wszystkich przedmiotowych łączy oraz dostarczy podpisany przez upoważnionego przedstawiciela protokół.

- Po wykonaniu pomiarów i testów, łącze będzie podlegać obserwacji przez 24 godziny pod kątem poprawnej pracy w sieci i ewentualnych występujących na nim błędów.

- Celem zapewnienia właściwej jakości usług Wykonawca dostarczy do każdej lokalizacji dedykowany dla dzierżawionego łącza sprzęt.

- Przekazanie sprzętu nastąpi nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi w danej relacji.

Załącznik  nr 1B do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI NR 2

- Wykaz łączy dzierżawionych

| Lp. | Typ łącza | RELACJA | Okres dzierżawy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | STRONA A | STRONA B |  |  |
| 1 | ….Mbit/s | Budynek mieszkalny (szafa telekom. najwyższy poziom klatki schodowej),64-850 Ujście, os. Górne 1c | KPP Piła 64-920 , ul. Bydgoska 115 (lub do KWP Poznań, ul. Kochanowskiego 2a) | 30 miesięcy |  |
|  | LEGENDA: X Mbit/s | ŁĄCZE CYFROWE |  |  |

- Dodatkowe wymagania zamawiającego dla każdego łącza

- Wykonawca na własny koszt zapewni dostęp do poszczególnych obiektów Zamawiającego z wykorzystaniem infrastruktury kablowej.

- Łącze ma być zakończone interfejsami miedzianymi 10/100/1000 Base-T lub 10/100/ Base-T, 10/100 Full duplex Ethernet.

- Gwarantowana przepływność każdego łącza CIR ma być, nie mniejsza niż 4 Mbit/s (przepływność maksymalna 10 Mbit/s)

- Urządzenia Wykonawcy do zarządzania nie mogą korzystać z pasma dzierżawionego łącza.

- Łącze ma umożliwiać przesyłanie pakietów danych o wielkości 1522 bajtów bez fragmentacji. Łącze ma umożliwiać przenoszenie VLAN w danej relacji dla minimum 100 urządzeń Zamawiającego (dla różnych adresów MAC).

- Łącze ma być zrealizowane w warstwie drugiej ISO/OSI i być przezroczyste dla warstwy drugiej i warstw wyższych.

- Dodatkowe wymagania zamawiającego dla łącza w technologii radiowej

- Wykonawca dopuszcza świadczenie usługi drogą radiową jako łącza tymczasowego.

- Świadczenie usługi za pośrednictwem łącza tymczasowego jest dopuszczone do czasu uruchomienia właściwego łącza podstawowego w technologii światłowodowej.

- Zamawiający dopuszczając uruchomienie łączy w technologii światłowodowej  w terminie późniejszym niż cztery miesiące od dnia zawarcia umowy, wymaga jednak uruchomienia 
w tej relacji łącza tymczasowego, w aktualnie eksploatowanym przez Zamawiającego standardzie, i świadczenie usług w okresie nie późniejszym, niż po 4 miesiącach od zawarcia umowy do czasu uruchomienia łącza światłowodowego w danej relacji.

- W przypadku uruchomienia łącza tymczasowego opłata za to łącze nie może być większa niż 50% opłaty za łącze docelowe światłowodowe. Czas eksploatacji łącza tymczasowego Wykonawca podaje   w ofercie i nie może być dłuższy niż 6 miesięcy (termin ostateczny).

- Wykonawca musi zapewnić pracę urządzeń radiowych w paśmie licencjonowanym klasy operatorskiej. Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu wraz z projektem instalacyjnym przyznane przez UKE częstotliwości radiowe lub kserokopię wniosku o przydzielenie częstotliwości z nadaną przez UKE numeracją.

- Zamawiający dopuszcza możliwości posadowienia niepenetrujących elementów konstrukcyjnych urządzeń łącza radiowego na budynkach będących w trwałym zarządzie Policji.

- Instalacja elementów konstrukcyjnych łącza radiowego na budynkach nie będących własnością Policji wymaga uzyskania zgody właściciela obiektu, które to wykonawca musi przedstawić wraz z projektem instalacyjnym.

- Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej w każdej lokalizacji, dla której przewidziano budowę łącza radiowego

- Zamawiający nie dopuszcza budowy lub instalacji konstrukcji masztowej wolnostojącej na działce należącej do Policji oraz na elewacji budynku.

- Zamawiający wymaga prowadzenia instalacji sygnałowych i zasilających wewnątrz budynków Zamawiającego w szachtach lub korytach kablowych.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wykorzystanie do prowadzenia instalacji sygnałowych i zasilających  kanałów wentylacyjnych i przewodów kominowych.

- Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie dla potrzeb instalacji antenowej łącza radiowego masztów Zamawiającego, pod warunkiem przeprowadzenia przez Wykonawcę ekspertyzy wytrzymałościowej masztu.

- Urządzenia łącza radiowego nie mogą zakłócać pracy urządzeń Zamawiającego oraz pogarszać zasięgów łączności radiowej Zamawiającego.

- Wykonawca dla poszczególnych obiektów Zamawiającego musi opracować projekty instalacyjne urządzeń łącza radiowego przewidzianych do instalacji na tych obiektach zawierające rysunki i opis konstrukcji antenowych, linii sygnałowych, zasilających i odgromowych oraz urządzeń aktywnych. Projekty te muszą uzyskać akceptację Wydziału Inwestycji i Remontów, Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu.

- Dla konstrukcji antenowych przewidywanych do umieszczenia na obiektach Zamawiającego, z wyjątkiem lekkich konstrukcji wsporczych do 3m, Wykonawca musi wykonać ekspertyzy wytrzymałościowe potwierdzające możliwość umieszczenia ich na konstrukcji budynku, podpisane przez uprawnionego projektanta. Ekspertyzy Wykonawca musi przedstawić wraz z projektem instalacyjnym.

- Wraz z projektem instalacyjnym Wykonawca musi przedstawić obliczenia wykonane zgodnie ze zaleceniem ITU-R P.530 potwierdzające spełnienie wymaganego poziomu dostępności łącza.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał dla urządzeń łącza radiowego strefową ochronę przeciwprzepięciową. Projekt strefowej ochrony przeciwprzepięciowej Wykonawca musi przedstawić wraz z projektem instalacyjnym. Zamawiający dopuszcza następujące wartości szczytowe w strefie dla udarów prądowych o kształcie 8μs/20μs: - przepięcia w instalacji elektrycznej – 2,5 kV, przepięcia w liniach przesyłu sygnału (przewód-ziemia) – 1 kV,

- Wykonawca musi zapewnić poziom dostępności do łącza radiowego o wartości nie mniejszej niż 99,7% / rok.

- Zamawiający wymaga aby usługa dzierżawy łącza była dostępna niezależnie od przerw w dostawie energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego przez okres minimum trzech godzin od wystąpienia przerwy w dostawie energii.

- Wykonawca musi zapewnić służbom technicznym Zamawiającego możliwość dostępu do danych statystycznych i utrzymaniowych łącza radiowego między innymi takich jak parametry transmisyjne.

- Wykonawca zaproponuje testy do sprawdzenia poprawności działania łączy, testy muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.

- Łącze musi być zgłoszone do odbioru minimum 72 godziny przed planowanym przeprowadzeniem testów odbiorczych.

- Wykonawca wykona pomiary i testy wszystkich przedmiotowych łączy oraz dostarczy podpisany przez upoważnionego przedstawiciela protokół.

- Po wykonaniu pomiarów i testów, łącze będzie podlegać obserwacji przez 24 godziny pod kątem poprawnej pracy w sieci i ewentualnych występujących na nim błędów.

- Celem zapewnienia właściwej jakości usług Wykonawca dostarczy do każdej lokalizacji dedykowany dla dzierżawionego łącza sprzęt.

- Przekazanie sprzętu nastąpi nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi w danej relacji.

Załącznik  nr 1C do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI NR 3

- Wykaz łączy dzierżawionych

| Lp. | Typ łącza | RELACJA | Okres dzierżawy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | STRONA A | STRONA B |  |  |
| 1 | ….Mbit/s | PP Fałkowo, 62-262 Fałkowo 44a , | KPP Gniezno, ul. Jana Pawła II 2, lub KWP Poznań, ul. Kochanowskiego 2a | 30 miesięcy |  |
|  | LEGENDA: X Mbit/s | ŁĄCZE CYFROWE |  |  |

- Dodatkowe wymagania zamawiającego dla każdego łącza

      - Dzierżawione łącza wykorzystywane będą jako element sieci teletransmisyjnej w ramach Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST 112), Systemów Wspomagania Dowodzenia związanych z obsługą zgłoszeń alarmowych 997 oraz zarządzania siłami i środkami Policji.

Łącza  mają zapewnić bezpieczeństwo i ciągłość w zakresie  przekazywania informacji  pomiędzy jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowego Ratownictwa Medycznego, Centrów Powiadamiania Ratunkowego oraz innych służb w ramach ratownictwa i bezpieczeństwa publicznego.

Łącza mają zapewnić, również możliwość bezpiecznego przesyłania informacji niejawnych w ramach Policyjnej Sieci Transmisji Danych Niejawnych (PSTDN) umożliwiająca przesyłanie informacji niejawnych do klauzuli POUFNE w Polsce oraz UE CONFIDENTIAL pomiędzy krajami Unii Europejskiej.

Z uwagi na powyższe uwarunkowania w zakresie  świadczenia usługi dzierżawy łączy, Wykonawca nie będzie instalował żadnych urządzeń radiowych na obiektach Zamawiającego, łącza dzierżawione mają być realizowane na całym przebiegu z wykorzystaniem infrastruktury kablowej.

- Wykonawca na własny koszt zapewni dostęp, z wykorzystaniem infrastruktury kablowej, do obiektów Zamawiającego.

- Łącza mają spełniać wymagania opisane w standardzie IEEE 802.3.

- Łącza mają być zrealizowane w warstwie drugiej ISO/OSI i być przezroczyste dla warstwy drugiej i warstw wyższych.

- Po stronie KWP łącza mają być zagregowane na dwóch interfejsach światłowodowych Ethernet Single Mode (1310 nm) z wykorzystaniem technologii QinQ (standard IEEE 802.1ad ). Podział lokalizacji na interfejsy w KWP oraz numeracja vlanów - w porozumieniu z Zamawiającym.

- Łącza po stronie PP, KP i KWP mają być zakończone interfejsami miedzianymi 10/100/1000 Base-T lub 10/100/ Base-T, 10/100 Full duplex Ethernet.

- Gwarantowana przepływność dwukierunkowa CIR każdego łącza  do PP ma być, nie mniejsza niż 10 Mbit/s (przepływność maksymalna 30 Mbit/s)

- Urządzenia Wykonawcy do zarządzania nie mogą korzystać z pasma dzierżawionego łącza.

- Minimalne MTU dla łącza po stronie PP – 1522 bajty (łącze ma umożliwiać przesyłanie pakietów danych o wielkości 1522 bajtów bez fragmentacji), w przypadku agregacji QinQ minimalne MTU dla łącza po stronie KWP (KPP) wynosi 1526 bajtów.

- Łącza mają umożliwiać przenoszenie Vlan'ów w danej relacji.

- Łącze mają mieć możliwość przenoszenia protokołu CDP.

- Dodatkowe wymagania zamawiającego dla tymczasowego łącza w technologii radiowej

- Wykonawca dopuszcza świadczenie usługi drogą radiową jako łącza tymczasowego.

- Świadczenie usługi za pośrednictwem łącza tymczasowego jest dopuszczone do czasu uruchomienia właściwego łącza podstawowego w technologii światłowodowej.

- Zamawiający dopuszczając uruchomienie łączy w technologii światłowodowej  w terminie późniejszym niż cztery miesiące od dnia zawarcia umowy, wymaga jednak uruchomienia 
w tej relacji łącza tymczasowego, w aktualnie eksploatowanym przez Zamawiającego standardzie, i świadczenie usług w okresie nie późniejszym, niż po 4 miesiącach od zawarcia umowy do czasu uruchomienia łącza światłowodowego w danej relacji.

- W przypadku uruchomienia łącza tymczasowego opłata za to łącze nie może być większa niż 50% opłaty za łącze docelowe światłowodowe. Czas eksploatacji łącza tymczasowego Wykonawca podaje w ofercie i nie może być dłuższy niż 6 miesięcy (termin ostateczny).

- Wykonawca musi zapewnić pracę urządzeń radiowych w paśmie licencjonowanym klasy operatorskiej. Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu wraz z projektem instalacyjnym przyznane przez UKE częstotliwości radiowe lub kserokopię wniosku o przydzielenie częstotliwości z nadaną przez UKE numeracją.

- Zamawiający dopuszcza możliwości posadowienia niepenetrujących elementów konstrukcyjnych urządzeń łącza radiowego na budynkach będących w trwałym zarządzie Policji.

- Instalacja elementów konstrukcyjnych łącza radiowego na budynkach nie będących własnością Policji wymaga uzyskania zgody właściciela obiektu, które to wykonawca musi przedstawić wraz z projektem instalacyjnym.

- Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej w każdej lokalizacji, dla której przewidziano budowę łącza radiowego

- Zamawiający nie dopuszcza budowy lub instalacji konstrukcji masztowej wolnostojącej na działce należącej do Policji oraz na elewacji budynku.

- Zamawiający wymaga prowadzenia instalacji sygnałowych i zasilających wewnątrz budynków Zamawiającego w szachtach lub korytach kablowych.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wykorzystanie do prowadzenia instalacji sygnałowych i zasilających  kanałów wentylacyjnych i przewodów kominowych.

- Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie dla potrzeb instalacji antenowej łącza radiowego masztów Zamawiającego, pod warunkiem przeprowadzenia przez Wykonawcę ekspertyzy wytrzymałościowej masztu.

- Urządzenia łącza radiowego nie mogą zakłócać pracy urządzeń Zamawiającego oraz pogarszać zasięgów łączności radiowej Zamawiającego.

- Wykonawca dla poszczególnych obiektów Zamawiającego musi opracować projekty instalacyjne urządzeń łącza radiowego przewidzianych do instalacji na tych obiektach zawierające rysunki i opis konstrukcji antenowych, linii sygnałowych, zasilających i odgromowych oraz urządzeń aktywnych. Projekty te muszą uzyskać akceptację Wydziału Inwestycji i Remontów, Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu.

- Dla konstrukcji antenowych przewidywanych do umieszczenia na obiektach Zamawiającego, z wyjątkiem lekkich konstrukcji wsporczych do 3m, Wykonawca musi wykonać ekspertyzy wytrzymałościowe potwierdzające możliwość umieszczenia ich na konstrukcji budynku, podpisane przez uprawnionego projektanta. Ekspertyzy Wykonawca musi przedstawić wraz z projektem instalacyjnym.

- Wraz z projektem instalacyjnym Wykonawca musi przedstawić obliczenia wykonane zgodnie ze zaleceniem ITU-R P.530 potwierdzające spełnienie wymaganego poziomu dostępności łącza.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał dla urządzeń łącza radiowego strefową ochronę przeciwprzepięciową. Projekt strefowej ochrony przeciwprzepięciowej Wykonawca musi przedstawić wraz z projektem instalacyjnym. Zamawiający dopuszcza następujące wartości szczytowe w strefie dla udarów prądowych o kształcie 8μs/20μs: - przepięcia            w instalacji elektrycznej – 2,5 kV, przepięcia w liniach przesyłu sygnału (przewód-ziemia) – 1 kV,

- Wykonawca musi zapewnić poziom dostępności do łącza radiowego o wartości nie mniejszej niż   99,7% / rok.

- Zamawiający wymaga aby usługa dzierżawy łącza była dostępna niezależnie od przerw w dostawie energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego przez okres minimum trzech godzin od wystąpienia przerwy w dostawie energii.

- Wykonawca musi zapewnić służbom technicznym Zamawiającego możliwość dostępu do danych statystycznych i utrzymaniowych łącza radiowego między innymi takich jak parametry transmisyjne.

- Wykonawca zaproponuje testy do sprawdzenia poprawności działania łączy, testy muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.

- Łącze musi być zgłoszone do odbioru minimum 72 godziny przed planowanym przeprowadzeniem testów odbiorczych.

- Wykonawca wykona pomiary i testy wszystkich przedmiotowych łączy oraz dostarczy podpisany przez upoważnionego przedstawiciela protokół.

- Po wykonaniu pomiarów i testów, łącze będzie podlegać obserwacji przez 24 godziny pod kątem poprawnej pracy w sieci i ewentualnych występujących na nim błędów.

- Celem zapewnienia właściwej jakości usług Wykonawca dostarczy do każdej lokalizacji dedykowany dla dzierżawionego łącza sprzęt.

- Przekazanie sprzętu nastąpi nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi w danej relacji.

Załącznik  nr 1D do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI NR 4

- Wykaz łączy dzierżawionych

| Lp. | Typ łącza | RELACJA | Okres dzierżawy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | STRONA A | STRONA B |  |  |
| 1 | ….Mbit/s | PP Nekla, 62-330 Nekla , ul. Dworcowa 8 | KPP Września, ul. Szkolna 23, 62-300 Września lub KWP Poznań, ul. Kochanowskiego 2a | 30 miesięcy |  |
|  | LEGENDA: X Mbit/s | ŁĄCZE CYFROWE |  |  |

- Dodatkowe wymagania zamawiającego dla każdego łącza

      - Dzierżawione łącza wykorzystywane będą jako element sieci teletransmisyjnej w ramach Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST 112), Systemów Wspomagania Dowodzenia związanych z obsługą zgłoszeń alarmowych 997 oraz zarządzania siłami i środkami Policji.

Łącza  mają zapewnić bezpieczeństwo i ciągłość w zakresie  przekazywania informacji  pomiędzy jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowego Ratownictwa Medycznego, Centrów Powiadamiania Ratunkowego oraz innych służb w ramach ratownictwa i bezpieczeństwa publicznego.

Łącza mają zapewnić, również możliwość bezpiecznego przesyłania informacji niejawnych w ramach Policyjnej Sieci Transmisji Danych Niejawnych (PSTDN) umożliwiająca przesyłanie informacji niejawnych do klauzuli POUFNE w Polsce oraz UE CONFIDENTIAL pomiędzy krajami Unii Europejskiej.

Z uwagi na powyższe uwarunkowania w zakresie  świadczenia usługi dzierżawy łączy, Wykonawca nie będzie instalował żadnych urządzeń radiowych na obiektach Zamawiającego, łącza dzierżawione mają być realizowane na całym przebiegu z wykorzystaniem infrastruktury kablowej.

- Wykonawca na własny koszt zapewni dostęp, z wykorzystaniem infrastruktury kablowej, do obiektów Zamawiającego.

- Łącza mają spełniać wymagania opisane w standardzie IEEE 802.3.

- Łącza mają być zrealizowane w warstwie drugiej ISO/OSI i być przezroczyste dla warstwy drugiej i warstw wyższych.

- Po stronie KWP łącza mają być zagregowane na dwóch interfejsach światłowodowych Ethernet Single Mode (1310 nm) z wykorzystaniem technologii QinQ (standard IEEE 802.1ad ). Podział lokalizacji na interfejsy w KWP oraz numeracja vlanów - w porozumieniu z Zamawiającym.

- Łącza po stronie PP, KP i KWP mają być zakończone interfejsami miedzianymi 10/100/1000 Base-T lub 10/100/ Base-T, 10/100 Full duplex Ethernet.

- Gwarantowana przepływność dwukierunkowa CIR każdego łącza  do PP ma być, nie mniejsza niż 10 Mbit/s (przepływność maksymalna 30 Mbit/s)

- Urządzenia Wykonawcy do zarządzania nie mogą korzystać z pasma dzierżawionego łącza.

- Minimalne MTU dla łącza po stronie PP – 1522 bajty (łącze ma umożliwiać przesyłanie pakietów danych o wielkości 1522 bajtów bez fragmentacji), w przypadku agregacji QinQ minimalne MTU dla łącza po stronie KWP (KPP) wynosi 1526 bajtów.

- Łącza mają umożliwiać przenoszenie Vlan'ów w danej relacji.

- Łącze mają mieć możliwość przenoszenia protokołu CDP.

- Dodatkowe wymagania zamawiającego dla tymczasowego łącza w technologii radiowej

- Wykonawca dopuszcza świadczenie usługi drogą radiową jako łącza tymczasowego.

- Świadczenie usługi za pośrednictwem łącza tymczasowego jest dopuszczone do czasu uruchomienia właściwego łącza podstawowego w technologii światłowodowej.

- Zamawiający dopuszczając uruchomienie łączy w technologii światłowodowej  w terminie późniejszym niż cztery miesiące od dnia zawarcia umowy, wymaga jednak uruchomienia w tej relacji łącza tymczasowego, w aktualnie eksploatowanym przez Zamawiającego standardzie, i świadczenie usług w okresie nie późniejszym, niż po 4 miesiącach od zawarcia umowy do czasu uruchomienia łącza światłowodowego w danej relacji.

- W przypadku uruchomienia łącza tymczasowego opłata za to łącze nie może być większa niż 50% opłaty za łącze docelowe światłowodowe. Czas eksploatacji łącza tymczasowego Wykonawca podaje w ofercie i nie może być dłuższy niż 6 miesięcy (termin ostateczny).

- Wykonawca musi zapewnić pracę urządzeń radiowych w paśmie licencjonowanym klasy operatorskiej. Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu wraz z projektem instalacyjnym przyznane przez UKE częstotliwości radiowe lub kserokopię wniosku o przydzielenie częstotliwości z nadaną przez UKE numeracją.

- Zamawiający dopuszcza możliwości posadowienia niepenetrujących elementów konstrukcyjnych urządzeń łącza radiowego na budynkach będących w trwałym zarządzie Policji.

- Instalacja elementów konstrukcyjnych łącza radiowego na budynkach nie będących własnością Policji wymaga uzyskania zgody właściciela obiektu, które to wykonawca musi przedstawić wraz z projektem instalacyjnym.

- Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej w każdej lokalizacji, dla której przewidziano budowę łącza radiowego

- Zamawiający nie dopuszcza budowy lub instalacji konstrukcji masztowej wolnostojącej na działce należącej do Policji oraz na elewacji budynku.

- Zamawiający wymaga prowadzenia instalacji sygnałowych i zasilających wewnątrz budynków Zamawiającego w szachtach lub korytach kablowych.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wykorzystanie do prowadzenia instalacji sygnałowych i zasilających  kanałów wentylacyjnych i przewodów kominowych.

- Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie dla potrzeb instalacji antenowej łącza radiowego masztów Zamawiającego, pod warunkiem przeprowadzenia przez Wykonawcę ekspertyzy wytrzymałościowej masztu.

- Urządzenia łącza radiowego nie mogą zakłócać pracy urządzeń Zamawiającego oraz pogarszać zasięgów łączności radiowej Zamawiającego.

- Wykonawca dla poszczególnych obiektów Zamawiającego musi opracować projekty instalacyjne urządzeń łącza radiowego przewidzianych do instalacji na tych obiektach zawierające rysunki i opis konstrukcji antenowych, linii sygnałowych, zasilających i odgromowych oraz urządzeń aktywnych. Projekty te muszą uzyskać akceptację Wydziału Inwestycji i Remontów, Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu.

- Dla konstrukcji antenowych przewidywanych do umieszczenia na obiektach Zamawiającego, z wyjątkiem lekkich konstrukcji wsporczych do 3m, Wykonawca musi wykonać ekspertyzy wytrzymałościowe potwierdzające możliwość umieszczenia ich na konstrukcji budynku, podpisane przez uprawnionego projektanta. Ekspertyzy Wykonawca musi przedstawić wraz z projektem instalacyjnym.

- Wraz z projektem instalacyjnym Wykonawca musi przedstawić obliczenia wykonane zgodnie ze zaleceniem ITU-R P.530 potwierdzające spełnienie wymaganego poziomu dostępności łącza.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał dla urządzeń łącza radiowego strefową ochronę przeciwprzepięciową. Projekt strefowej ochrony przeciwprzepięciowej Wykonawca musi przedstawić wraz z projektem instalacyjnym. Zamawiający dopuszcza następujące wartości szczytowe w strefie dla udarów prądowych o kształcie 8μs/20μs: - przepięcia 
w instalacji elektrycznej – 2,5 kV, przepięcia w liniach przesyłu sygnału (przewód-ziemia) – 1 kV,

- Wykonawca musi zapewnić poziom dostępności do łącza radiowego o wartości nie mniejszej niż 99,7% / rok.

- Zamawiający wymaga aby usługa dzierżawy łącza była dostępna niezależnie od przerw w dostawie energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego przez okres minimum trzech godzin od wystąpienia przerwy w dostawie energii.

- Wykonawca musi zapewnić służbom technicznym Zamawiającego możliwość dostępu do danych statystycznych i utrzymaniowych łącza radiowego między innymi takich jak parametry transmisyjne.

- Wykonawca zaproponuje testy do sprawdzenia poprawności działania łączy, testy muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.

- Łącze musi być zgłoszone do odbioru minimum 72 godziny przed planowanym przeprowadzeniem testów odbiorczych.

- Wykonawca wykona pomiary i testy wszystkich przedmiotowych łączy oraz dostarczy podpisany przez upoważnionego przedstawiciela protokół.

- Po wykonaniu pomiarów i testów, łącze będzie podlegać obserwacji przez 24 godziny pod kątem poprawnej pracy w sieci i ewentualnych występujących na nim błędów.

- Celem zapewnienia właściwej jakości usług Wykonawca dostarczy do każdej lokalizacji dedykowany dla dzierżawionego łącza sprzęt.

- Przekazanie sprzętu nastąpi nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi w danej relacji.

Załącznik  nr 1E do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI NR 5

- Wykaz łączy dzierżawionych

| Lp. | Typ łącza | RELACJA | Okres dzierżawy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | STRONA A | STRONA B |  |  |
| 1 | ….Mbit/s | SLR-Żerków, 63-210 Żerków ul. Cmentarna 8 | KWP Poznań, ul. Kochanowskiego 2a | 30 miesięcy |  |
|  | LEGENDA: X Mbit/s | ŁĄCZE CYFROWE |  |  |

- Dodatkowe wymagania zamawiającego dla każdego łącza

- Wykonawca na własny koszt zapewni dostęp do poszczególnych obiektów Zamawiającego z wykorzystaniem infrastruktury kablowej.

- Łącze ma być zakończone interfejsami miedzianymi 10/100/1000 Base-T lub 10/100/ Base-T, 10/100 Full duplex Ethernet.

- Gwarantowana przepływność każdego łącza CIR ma być, nie mniejsza niż 4 Mbit/s (przepływność maksymalna 10 Mbit/s)

- Urządzenia Wykonawcy do zarządzania nie mogą korzystać z pasma dzierżawionego łącza.

- Łącze ma umożliwiać przesyłanie pakietów danych o wielkości 1522 bajtów bez fragmentacji. Łącze ma umożliwiać przenoszenie VLAN w danej relacji dla minimum 100 urządzeń Zamawiającego (dla różnych adresów MAC).

- Łącze ma być zrealizowane w warstwie drugiej ISO/OSI i być przezroczyste dla warstwy drugiej i warstw wyższych.

- Dodatkowe wymagania zamawiającego dla łącza w technologii radiowej

- Wykonawca dopuszcza świadczenie usługi drogą radiową jako łącza tymczasowego.

- Świadczenie usługi za pośrednictwem łącza tymczasowego jest dopuszczone do czasu uruchomienia właściwego łącza podstawowego w technologii światłowodowej.

- Zamawiający dopuszczając uruchomienie łączy w technologii światłowodowej  w terminie późniejszym niż cztery miesiące od dnia zawarcia umowy, wymaga jednak uruchomienia w tej relacji łącza tymczasowego, w aktualnie eksploatowanym przez Zamawiającego standardzie, i świadczenie usług w okresie nie późniejszym, niż po 4 miesiącach od zawarcia umowy do czasu uruchomienia łącza światłowodowego w danej relacji.

- W przypadku uruchomienia łącza tymczasowego opłata za to łącze nie może być większa niż 50% opłaty za łącze docelowe światłowodowe. Czas eksploatacji łącza tymczasowego Wykonawca podaje   w ofercie i nie może być dłuższy niż 6 miesięcy (termin ostateczny).

- Wykonawca musi zapewnić pracę urządzeń radiowych w paśmie licencjonowanym klasy operatorskiej. Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu wraz z projektem instalacyjnym przyznane przez UKE częstotliwości radiowe lub kserokopię wniosku o przydzielenie częstotliwości z nadaną przez UKE numeracją.

- Zamawiający dopuszcza możliwości posadowienia niepenetrujących elementów konstrukcyjnych urządzeń łącza radiowego na budynkach będących w trwałym zarządzie Policji.

- Instalacja elementów konstrukcyjnych łącza radiowego na budynkach nie będących własnością Policji wymaga uzyskania zgody właściciela obiektu, które to wykonawca musi przedstawić wraz z projektem instalacyjnym.

- Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej w każdej lokalizacji, dla której przewidziano budowę łącza radiowego

- Zamawiający nie dopuszcza budowy lub instalacji konstrukcji masztowej wolnostojącej na działce należącej do Policji oraz na elewacji budynku.

- Zamawiający wymaga prowadzenia instalacji sygnałowych i zasilających wewnątrz budynków Zamawiającego w szachtach lub korytach kablowych.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wykorzystanie do prowadzenia instalacji sygnałowych i zasilających  kanałów wentylacyjnych i przewodów kominowych.

- Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie dla potrzeb instalacji antenowej łącza radiowego masztów Zamawiającego, pod warunkiem przeprowadzenia przez Wykonawcę ekspertyzy wytrzymałościowej masztu.

- Urządzenia łącza radiowego nie mogą zakłócać pracy urządzeń Zamawiającego oraz pogarszać zasięgów łączności radiowej Zamawiającego.

- Wykonawca dla poszczególnych obiektów Zamawiającego musi opracować projekty instalacyjne urządzeń łącza radiowego przewidzianych do instalacji na tych obiektach zawierające rysunki i opis konstrukcji antenowych, linii sygnałowych, zasilających i odgromowych oraz urządzeń aktywnych. Projekty te muszą uzyskać akceptację Wydziału Inwestycji i Remontów, Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu.

- Dla konstrukcji antenowych przewidywanych do umieszczenia na obiektach Zamawiającego, z wyjątkiem lekkich konstrukcji wsporczych do 3m, Wykonawca musi wykonać ekspertyzy wytrzymałościowe potwierdzające możliwość umieszczenia ich na konstrukcji budynku, podpisane przez uprawnionego projektanta. Ekspertyzy Wykonawca musi przedstawić wraz z projektem instalacyjnym.

- Wraz z projektem instalacyjnym Wykonawca musi przedstawić obliczenia wykonane zgodnie ze zaleceniem ITU-R P.530 potwierdzające spełnienie wymaganego poziomu dostępności łącza.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał dla urządzeń łącza radiowego strefową ochronę przeciwprzepięciową. Projekt strefowej ochrony przeciwprzepięciowej Wykonawca musi przedstawić wraz z projektem instalacyjnym. Zamawiający dopuszcza następujące wartości szczytowe w strefie dla udarów prądowych o kształcie 8μs/20μs: - przepięcia 
w instalacji elektrycznej – 2,5 kV, przepięcia w liniach przesyłu sygnału (przewód-ziemia) – 1 kV,

- Wykonawca musi zapewnić poziom dostępności do łącza radiowego o wartości nie mniejszej niż 99,7% / rok.

- Zamawiający wymaga aby usługa dzierżawy łącza była dostępna niezależnie od przerw w dostawie energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego przez okres minimum trzech godzin od wystąpienia przerwy w dostawie energii.

- Wykonawca musi zapewnić służbom technicznym Zamawiającego możliwość dostępu do danych statystycznych i utrzymaniowych łącza radiowego między innymi takich jak parametry transmisyjne.

- Wykonawca zaproponuje testy do sprawdzenia poprawności działania łączy, testy muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.

- Łącze musi być zgłoszone do odbioru minimum 72 godziny przed planowanym przeprowadzeniem testów odbiorczych.

- Wykonawca wykona pomiary i testy wszystkich przedmiotowych łączy oraz dostarczy podpisany przez upoważnionego przedstawiciela protokół.

- Po wykonaniu pomiarów i testów, łącze będzie podlegać obserwacji przez 24 godziny pod kątem poprawnej pracy w sieci i ewentualnych występujących na nim błędów.

- Celem zapewnienia właściwej jakości usług Wykonawca dostarczy do każdej lokalizacji dedykowany dla dzierżawionego łącza sprzęt.

- Przekazanie sprzętu nastąpi nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi w danej relacji.

Załącznik  nr 1F do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI NR 6

- Wykaz łączy dzierżawionych

| Lp. | Typ łącza | RELACJA | Okres dzierżawy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | STRONA A | STRONA B |  |  |
| 1 | ….Mbit/s | Budynek mieszkalny (pomieszczenie techniczne na najwyższej kondygnacji), Wojska Polskiego 35B Piła 64-920 | KPP Piła 64-920, ul. Bydgoska 115 lub do KWP Poznań, ul. Kochanowskiego 2a | 30 miesięcy |  |
|  | LEGENDA: X Mbit/s | ŁĄCZE CYFROWE |  |  |

- Dodatkowe wymagania zamawiającego dla każdego łącza

- Wykonawca na własny koszt zapewni dostęp do poszczególnych obiektów Zamawiającego z wykorzystaniem infrastruktury kablowej.

- Łącze ma być zakończone interfejsami miedzianymi 10/100/1000 Base-T lub 10/100/ Base-T, 10/100 Full duplex Ethernet.

- Gwarantowana przepływność każdego łącza CIR ma być, nie mniejsza niż 4 Mbit/s (przepływność maksymalna 10 Mbit/s)

- Urządzenia Wykonawcy do zarządzania nie mogą korzystać z pasma dzierżawionego łącza.

- Łącze ma umożliwiać przesyłanie pakietów danych o wielkości 1522 bajtów bez fragmentacji. Łącze ma umożliwiać przenoszenie VLAN w danej relacji dla minimum 100 urządzeń Zamawiającego (dla różnych adresów MAC).

- Łącze ma być zrealizowane w warstwie drugiej ISO/OSI i być przezroczyste dla warstwy drugiej i warstw wyższych.

- Łącze ma być doposażone w urządzenia zgodne z wymaganiami określonymi w załącznika 1N opisu przedmiotu zamówienia.

- Dodatkowe wymagania zamawiającego dla łącza w technologii radiowej

- Wykonawca dopuszcza świadczenie usługi drogą radiową jako łącza tymczasowego.

- Świadczenie usługi za pośrednictwem łącza tymczasowego jest dopuszczone do czasu uruchomienia właściwego łącza podstawowego w technologii światłowodowej.

- Zamawiający dopuszczając uruchomienie łączy w technologii światłowodowej  w terminie późniejszym niż cztery miesiące od dnia zawarcia umowy, wymaga jednak uruchomienia w tej relacji łącza tymczasowego, w aktualnie eksploatowanym przez Zamawiającego standardzie, i świadczenie usług w okresie nie późniejszym, niż po 4 miesiącach od zawarcia umowy do czasu uruchomienia łącza światłowodowego w danej relacji.

- W przypadku uruchomienia łącza tymczasowego opłata za to łącze nie może być większa niż 50% opłaty za łącze docelowe światłowodowe. Czas eksploatacji łącza tymczasowego Wykonawca podaje w ofercie i nie może być dłuższy niż 6 miesięcy (termin ostateczny).

- Wykonawca musi zapewnić pracę urządzeń radiowych w paśmie licencjonowanym klasy operatorskiej. Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu wraz z projektem instalacyjnym przyznane przez UKE częstotliwości radiowe lub kserokopię wniosku o przydzielenie częstotliwości z nadaną przez UKE numeracją.

- Zamawiający dopuszcza możliwości posadowienia niepenetrujących elementów konstrukcyjnych urządzeń łącza radiowego na budynkach będących w trwałym zarządzie Policji.

- Instalacja elementów konstrukcyjnych łącza radiowego na budynkach nie będących własnością Policji wymaga uzyskania zgody właściciela obiektu, które to wykonawca musi przedstawić wraz z projektem instalacyjnym.

- Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej w każdej lokalizacji, dla której przewidziano budowę łącza radiowego

- Zamawiający nie dopuszcza budowy lub instalacji konstrukcji masztowej wolnostojącej na działce należącej do Policji oraz na elewacji budynku.

- Zamawiający wymaga prowadzenia instalacji sygnałowych i zasilających wewnątrz budynków Zamawiającego w szachtach lub korytach kablowych.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wykorzystanie do prowadzenia instalacji sygnałowych i zasilających  kanałów wentylacyjnych i przewodów kominowych.

- Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie dla potrzeb instalacji antenowej łącza radiowego masztów Zamawiającego, pod warunkiem przeprowadzenia przez Wykonawcę ekspertyzy wytrzymałościowej masztu.

- Urządzenia łącza radiowego nie mogą zakłócać pracy urządzeń Zamawiającego oraz pogarszać zasięgów łączności radiowej Zamawiającego.

- Wykonawca dla poszczególnych obiektów Zamawiającego musi opracować projekty instalacyjne urządzeń łącza radiowego przewidzianych do instalacji na tych obiektach zawierające rysunki i opis konstrukcji antenowych, linii sygnałowych, zasilających i odgromowych oraz urządzeń aktywnych. Projekty te muszą uzyskać akceptację Wydziału Inwestycji i Remontów, Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu.

- Dla konstrukcji antenowych przewidywanych do umieszczenia na obiektach Zamawiającego, z wyjątkiem lekkich konstrukcji wsporczych do 3m, Wykonawca musi wykonać ekspertyzy wytrzymałościowe potwierdzające możliwość umieszczenia ich na konstrukcji budynku, podpisane przez uprawnionego projektanta. Ekspertyzy Wykonawca musi przedstawić wraz z projektem instalacyjnym.

- Wraz z projektem instalacyjnym Wykonawca musi przedstawić obliczenia wykonane zgodnie ze zaleceniem ITU-R P.530 potwierdzające spełnienie wymaganego poziomu dostępności łącza.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał dla urządzeń łącza radiowego strefową ochronę przeciwprzepięciową. Projekt strefowej ochrony przeciwprzepięciowej Wykonawca musi przedstawić wraz z projektem instalacyjnym. Zamawiający dopuszcza następujące wartości szczytowe w strefie dla udarów prądowych o kształcie 8μs/20μs: - przepięcia            w instalacji elektrycznej – 2,5 kV, przepięcia w liniach przesyłu sygnału (przewód-ziemia) – 1 kV,

- Wykonawca musi zapewnić poziom dostępności do łącza radiowego o wartości nie mniejszej niż 99,7% / rok.

- Zamawiający wymaga aby usługa dzierżawy łącza była dostępna niezależnie od przerw w dostawie energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego przez okres minimum trzech godzin od wystąpienia przerwy w dostawie energii.

- Wykonawca musi zapewnić służbom technicznym Zamawiającego możliwość dostępu do danych statystycznych i utrzymaniowych łącza radiowego między innymi takich jak parametry transmisyjne.

- Wykonawca zaproponuje testy do sprawdzenia poprawności działania łączy, testy muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.

- Łącze musi być zgłoszone do odbioru minimum 72 godziny przed planowanym przeprowadzeniem testów odbiorczych.

- Wykonawca wykona pomiary i testy wszystkich przedmiotowych łączy oraz dostarczy podpisany przez upoważnionego przedstawiciela protokół.

- Po wykonaniu pomiarów i testów, łącze będzie podlegać obserwacji przez 24 godziny pod kątem poprawnej pracy w sieci i ewentualnych występujących na nim błędów.

- Celem zapewnienia właściwej jakości usług Wykonawca dostarczy do każdej lokalizacji dedykowany dla dzierżawionego łącza sprzęt.

- Przekazanie sprzętu nastąpi nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi w danej relacji.

Załącznik  nr 1G do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI NR 7

- Wykaz łączy dzierżawionych

| Lp. | Typ łącza | RELACJA | Okres dzierżawy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | STRONA A | STRONA B |  |  |
| 1 | ….Mbit/s | KMP KALISZ 62-800 UL. KORDECKIEGO 36 (serwerownia) | PUNKT PRZYJĘĆ BRZEZINY UL. 1000-LECIA 8 (serwerownia), 62-874 Brzeziny | Od 01-06-2021 na okres 32 miesięcy |  |
|  | LEGENDA: X Mbit/s | ŁĄCZE CYFROWE |  |  |

- Dodatkowe wymagania zamawiającego dla każdego łącza

- Wykonawca na własny koszt zapewni dostęp do poszczególnych obiektów Zamawiającego z wykorzystaniem infrastruktury kablowej.

- Łącze ma być zakończone interfejsami miedzianymi 10/100/1000 Base-T lub 10/100/ Base-T, 10/100 Full duplex Ethernet.

- Gwarantowana przepływność każdego łącza CIR ma być, nie mniejsza niż 4 Mbit/s (przepływność maksymalna 10 Mbit/s)

- Urządzenia Wykonawcy do zarządzania nie mogą korzystać z pasma dzierżawionego łącza.

- Łącze ma umożliwiać przesyłanie pakietów danych o wielkości 1522 bajtów bez fragmentacji. Łącze ma umożliwiać przenoszenie VLAN w danej relacji dla minimum 100 urządzeń Zamawiającego (dla różnych adresów MAC).

- Łącze ma być zrealizowane w warstwie drugiej ISO/OSI i być przezroczyste dla warstwy drugiej i warstw wyższych.

- Dodatkowe wymagania zamawiającego dla łącza w technologii radiowej

- Wykonawca dopuszcza świadczenie usługi drogą radiową.

- Wykonawca musi zapewnić pracę urządzeń radiowych w paśmie licencjonowanym klasy operatorskiej. Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu wraz z projektem instalacyjnym przyznane przez UKE częstotliwości radiowe lub kserokopię wniosku o przydzielenie częstotliwości z nadaną przez UKE numeracją.

- Zamawiający dopuszcza możliwości posadowienia niepenetrujących elementów konstrukcyjnych urządzeń łącza radiowego na budynkach będących w trwałym zarządzie Policji.

- Instalacja elementów konstrukcyjnych łącza radiowego na budynkach nie będących własnością Policji wymaga uzyskania zgody właściciela obiektu, które to wykonawca musi przedstawić wraz z projektem instalacyjnym.

- Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej w każdej lokalizacji, dla której przewidziano budowę łącza radiowego

- Zamawiający nie dopuszcza budowy lub instalacji konstrukcji masztowej wolnostojącej na działce należącej do Policji oraz na elewacji budynku.

- Zamawiający wymaga prowadzenia instalacji sygnałowych i zasilających wewnątrz budynków Zamawiającego w szachtach lub korytach kablowych.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wykorzystanie do prowadzenia instalacji sygnałowych i zasilających  kanałów wentylacyjnych i przewodów kominowych.

- Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie dla potrzeb instalacji antenowej łącza radiowego masztów Zamawiającego, pod warunkiem przeprowadzenia przez Wykonawcę ekspertyzy wytrzymałościowej masztu.

- Urządzenia łącza radiowego nie mogą zakłócać pracy urządzeń Zamawiającego oraz pogarszać zasięgów łączności radiowej Zamawiającego.

- Wykonawca dla poszczególnych obiektów Zamawiającego musi opracować projekty instalacyjne urządzeń łącza radiowego przewidzianych do instalacji na tych obiektach zawierające rysunki i opis konstrukcji antenowych, linii sygnałowych, zasilających i odgromowych oraz urządzeń aktywnych. Projekty te muszą uzyskać akceptację Wydziału Inwestycji i Remontów, Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu.

- Dla konstrukcji antenowych przewidywanych do umieszczenia na obiektach Zamawiającego, z wyjątkiem lekkich konstrukcji wsporczych do 3m, Wykonawca musi wykonać ekspertyzy wytrzymałościowe potwierdzające możliwość umieszczenia ich na konstrukcji budynku, podpisane przez uprawnionego projektanta. Ekspertyzy Wykonawca musi przedstawić wraz z projektem instalacyjnym.

- Wraz z projektem instalacyjnym Wykonawca musi przedstawić obliczenia wykonane zgodnie ze zaleceniem ITU-R P.530 potwierdzające spełnienie wymaganego poziomu dostępności łącza.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał dla urządzeń łącza radiowego strefową ochronę przeciwprzepięciową. Projekt strefowej ochrony przeciwprzepięciowej Wykonawca musi przedstawić wraz z projektem instalacyjnym. Zamawiający dopuszcza następujące wartości szczytowe w strefie dla udarów prądowych o kształcie 8μs/20μs: - przepięcia           w instalacji elektrycznej – 2,5 kV, przepięcia w liniach przesyłu sygnału (przewód-ziemia) – 1 kV,

- Wykonawca musi zapewnić poziom dostępności do łącza radiowego o wartości nie mniejszej niż 99,7% / rok.

- Zamawiający wymaga aby usługa dzierżawy łącza była dostępna niezależnie od przerw w dostawie energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego przez okres minimum trzech godzin od wystąpienia przerwy w dostawie energii.

- Wykonawca musi zapewnić służbom technicznym Zamawiającego możliwość dostępu do danych statystycznych i utrzymaniowych łącza radiowego między innymi takich jak parametry transmisyjne.

- Wykonawca zaproponuje testy do sprawdzenia poprawności działania łączy, testy muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.

- Łącze musi być zgłoszone do odbioru minimum 72 godziny przed planowanym przeprowadzeniem testów odbiorczych.

- Wykonawca wykona pomiary i testy wszystkich przedmiotowych łączy oraz dostarczy podpisany przez upoważnionego przedstawiciela protokół.

- Po wykonaniu pomiarów i testów, łącze będzie podlegać obserwacji przez 24 godziny pod kątem poprawnej pracy w sieci i ewentualnych występujących na nim błędów.

- Celem zapewnienia właściwej jakości usług Wykonawca dostarczy do każdej lokalizacji dedykowany dla dzierżawionego łącza sprzęt.

- Przekazanie sprzętu nastąpi nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi w danej relacji.

Załącznik  nr 1H do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI NR 8

- Wykaz łączy dzierżawionych

| Lp. | Typ łącza | RELACJA | Okres dzierżawy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | STRONA A | STRONA B |  |  |
| 1 | ….Mbit/s | KMP KALISZ 62-800 UL. KORDECKIEGO 36 (serwerownia) | EMITEL SLR KALISZ 62-860 CHEŁMCE 3b (pom. techniczne na najwyższej kondygnacji wieży SLR Chełmce) | Od 01-06-2021 na okres 32 miesięcy |  |
|  | LEGENDA: X Mbit/s | ŁĄCZE CYFROWE |  |  |

- Dodatkowe wymagania zamawiającego dla każdego łącza

- Wykonawca na własny koszt zapewni dostęp do poszczególnych obiektów Zamawiającego z wykorzystaniem infrastruktury kablowej.

- Łącze ma być zakończone interfejsami miedzianymi 10/100/1000 Base-T lub 10/100/ Base-T, 10/100 Full duplex Ethernet.

- Gwarantowana przepływność każdego łącza CIR ma być, nie mniejsza niż 4 Mbit/s (przepływność maksymalna 10 Mbit/s)

- Urządzenia Wykonawcy do zarządzania nie mogą korzystać z pasma dzierżawionego łącza.

- Łącze ma umożliwiać przesyłanie pakietów danych o wielkości 1522 bajtów bez fragmentacji. Łącze ma umożliwiać przenoszenie VLAN w danej relacji dla minimum 100 urządzeń Zamawiającego (dla różnych adresów MAC).

- Łącze ma być zrealizowane w warstwie drugiej ISO/OSI i być przezroczyste dla warstwy drugiej i warstw wyższych.

- Dodatkowe wymagania zamawiającego dla łącza w technologii radiowej

- Wykonawca dopuszcza świadczenie usługi drogą radiową.

- Wykonawca musi zapewnić pracę urządzeń radiowych w paśmie licencjonowanym klasy operatorskiej. Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu wraz z projektem instalacyjnym przyznane przez UKE częstotliwości radiowe lub kserokopię wniosku o przydzielenie częstotliwości z nadaną przez UKE numeracją.

- Zamawiający dopuszcza możliwości posadowienia niepenetrujących elementów konstrukcyjnych urządzeń łącza radiowego na budynkach będących w trwałym zarządzie Policji.

- Instalacja elementów konstrukcyjnych łącza radiowego na budynkach nie będących własnością Policji wymaga uzyskania zgody właściciela obiektu, które to wykonawca musi przedstawić wraz z projektem instalacyjnym.

- Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej w każdej lokalizacji, dla której przewidziano budowę łącza radiowego

- Zamawiający nie dopuszcza budowy lub instalacji konstrukcji masztowej wolnostojącej na działce należącej do Policji oraz na elewacji budynku.

- Zamawiający wymaga prowadzenia instalacji sygnałowych i zasilających wewnątrz budynków Zamawiającego w szachtach lub korytach kablowych.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wykorzystanie do prowadzenia instalacji sygnałowych i zasilających  kanałów wentylacyjnych i przewodów kominowych.

- Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie dla potrzeb instalacji antenowej łącza radiowego masztów Zamawiającego, pod warunkiem przeprowadzenia przez Wykonawcę ekspertyzy wytrzymałościowej masztu.

- Urządzenia łącza radiowego nie mogą zakłócać pracy urządzeń Zamawiającego oraz pogarszać zasięgów łączności radiowej Zamawiającego.

- Wykonawca dla poszczególnych obiektów Zamawiającego musi opracować projekty instalacyjne urządzeń łącza radiowego przewidzianych do instalacji na tych obiektach zawierające rysunki i opis konstrukcji antenowych, linii sygnałowych, zasilających i odgromowych oraz urządzeń aktywnych. Projekty te muszą uzyskać akceptację Wydziału Inwestycji i Remontów, Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu.

- Dla konstrukcji antenowych przewidywanych do umieszczenia na obiektach Zamawiającego, z wyjątkiem lekkich konstrukcji wsporczych do 3m, Wykonawca musi wykonać ekspertyzy wytrzymałościowe potwierdzające możliwość umieszczenia ich na konstrukcji budynku, podpisane przez uprawnionego projektanta. Ekspertyzy Wykonawca musi przedstawić wraz z projektem instalacyjnym.

- Wraz z projektem instalacyjnym Wykonawca musi przedstawić obliczenia wykonane zgodnie ze zaleceniem ITU-R P.530 potwierdzające spełnienie wymaganego poziomu dostępności łącza.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał dla urządzeń łącza radiowego strefową ochronę przeciwprzepięciową. Projekt strefowej ochrony przeciwprzepięciowej Wykonawca musi przedstawić wraz z projektem instalacyjnym. Zamawiający dopuszcza następujące wartości szczytowe w strefie dla udarów prądowych o kształcie 8μs/20μs: - przepięcia           w instalacji elektrycznej – 2,5 kV, przepięcia w liniach przesyłu sygnału (przewód-ziemia) – 1 kV,

- Wykonawca musi zapewnić poziom dostępności do łącza radiowego o wartości nie mniejszej niż 99,7% / rok.

- Zamawiający wymaga aby usługa dzierżawy łącza była dostępna niezależnie od przerw w dostawie energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego przez okres minimum trzech godzin od wystąpienia przerwy w dostawie energii.

- Wykonawca musi zapewnić służbom technicznym Zamawiającego możliwość dostępu do danych statystycznych i utrzymaniowych łącza radiowego między innymi takich jak parametry transmisyjne.

- Wykonawca zaproponuje testy do sprawdzenia poprawności działania łączy, testy muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.

- Łącze musi być zgłoszone do odbioru minimum 72 godziny przed planowanym przeprowadzeniem testów odbiorczych.

- Wykonawca wykona pomiary i testy wszystkich przedmiotowych łączy oraz dostarczy podpisany przez upoważnionego przedstawiciela protokół.

- Po wykonaniu pomiarów i testów, łącze będzie podlegać obserwacji przez 24 godziny pod kątem poprawnej pracy w sieci i ewentualnych występujących na nim błędów.

- Celem zapewnienia właściwej jakości usług Wykonawca dostarczy do każdej lokalizacji dedykowany dla dzierżawionego łącza sprzęt.

- Przekazanie sprzętu nastąpi nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi w danej relacji.

Załącznik  nr 1I do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI NR 9

- Wykaz łączy dzierżawionych

| Lp. | Typ łącza | RELACJA | Okres dzierżawy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | STRONA A | STRONA B |  |  |
| 1 | ….Mbit/s | KMP KALISZ 62-800 UL. KORDECKIEGO 36 (serwerownia) | 62-803 KALISZ, UL. GÓRNOŚLĄSKA 78 (pom. techniczne na najwyższej kondygnacji) | Od 01-06-2021 na okres 32 miesięcy |  |
|  | LEGENDA: X Mbit/s | ŁĄCZE CYFROWE |  |  |

- Dodatkowe wymagania zamawiającego dla każdego łącza

- Wykonawca na własny koszt zapewni dostęp do poszczególnych obiektów Zamawiającego z wykorzystaniem infrastruktury kablowej.

- Łącze ma być zakończone interfejsami miedzianymi 10/100/1000 Base-T lub 10/100/ Base-T, 10/100 Full duplex Ethernet.

- Gwarantowana przepływność każdego łącza CIR ma być, nie mniejsza niż 4 Mbit/s (przepływność maksymalna 10 Mbit/s)

- Urządzenia Wykonawcy do zarządzania nie mogą korzystać z pasma dzierżawionego łącza.

- Łącze ma umożliwiać przesyłanie pakietów danych o wielkości 1522 bajtów bez fragmentacji. Łącze ma umożliwiać przenoszenie VLAN w danej relacji dla minimum 100 urządzeń Zamawiającego (dla różnych adresów MAC).

- Łącze ma być zrealizowane w warstwie drugiej ISO/OSI i być przezroczyste dla warstwy drugiej i warstw wyższych.

- Dodatkowe wymagania zamawiającego dla łącza w technologii radiowej

- Wykonawca dopuszcza świadczenie usługi drogą radiową.

- Wykonawca musi zapewnić pracę urządzeń radiowych w paśmie licencjonowanym klasy operatorskiej. Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu wraz z projektem instalacyjnym przyznane przez UKE częstotliwości radiowe lub kserokopię wniosku o przydzielenie częstotliwości z nadaną przez UKE numeracją.

- Zamawiający dopuszcza możliwości posadowienia niepenetrujących elementów konstrukcyjnych urządzeń łącza radiowego na budynkach będących w trwałym zarządzie Policji.

- Instalacja elementów konstrukcyjnych łącza radiowego na budynkach nie będących własnością Policji wymaga uzyskania zgody właściciela obiektu, które to wykonawca musi przedstawić wraz z projektem instalacyjnym.

- Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej w każdej lokalizacji, dla której przewidziano budowę łącza radiowego

- Zamawiający nie dopuszcza budowy lub instalacji konstrukcji masztowej wolnostojącej na działce należącej do Policji oraz na elewacji budynku.

- Zamawiający wymaga prowadzenia instalacji sygnałowych i zasilających wewnątrz budynków Zamawiającego w szachtach lub korytach kablowych.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wykorzystanie do prowadzenia instalacji sygnałowych i zasilających  kanałów wentylacyjnych i przewodów kominowych.

- Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie dla potrzeb instalacji antenowej łącza radiowego masztów Zamawiającego, pod warunkiem przeprowadzenia przez Wykonawcę ekspertyzy wytrzymałościowej masztu.

- Urządzenia łącza radiowego nie mogą zakłócać pracy urządzeń Zamawiającego oraz pogarszać zasięgów łączności radiowej Zamawiającego.

- Wykonawca dla poszczególnych obiektów Zamawiającego musi opracować projekty instalacyjne urządzeń łącza radiowego przewidzianych do instalacji na tych obiektach zawierające rysunki i opis konstrukcji antenowych, linii sygnałowych, zasilających i odgromowych oraz urządzeń aktywnych. Projekty te muszą uzyskać akceptację Wydziału Inwestycji i Remontów, Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu.

- Dla konstrukcji antenowych przewidywanych do umieszczenia na obiektach Zamawiającego, z wyjątkiem lekkich konstrukcji wsporczych do 3m, Wykonawca musi wykonać ekspertyzy wytrzymałościowe potwierdzające możliwość umieszczenia ich na konstrukcji budynku, podpisane przez uprawnionego projektanta. Ekspertyzy Wykonawca musi przedstawić wraz z projektem instalacyjnym.

- Wraz z projektem instalacyjnym Wykonawca musi przedstawić obliczenia wykonane zgodnie ze zaleceniem ITU-R P.530 potwierdzające spełnienie wymaganego poziomu dostępności łącza.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał dla urządzeń łącza radiowego strefową ochronę przeciwprzepięciową. Projekt strefowej ochrony przeciwprzepięciowej Wykonawca musi przedstawić wraz z projektem instalacyjnym. Zamawiający dopuszcza następujące wartości szczytowe w strefie dla udarów prądowych o kształcie 8μs/20μs: - przepięcia           w instalacji elektrycznej – 2,5 kV, przepięcia w liniach przesyłu sygnału (przewód-ziemia) – 1 kV,

- Wykonawca musi zapewnić poziom dostępności do łącza radiowego o wartości nie mniejszej niż 99,7% / rok.

- Zamawiający wymaga aby usługa dzierżawy łącza była dostępna niezależnie od przerw w dostawie energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego przez okres minimum trzech godzin od wystąpienia przerwy w dostawie energii.

- Wykonawca musi zapewnić służbom technicznym Zamawiającego możliwość dostępu do danych statystycznych i utrzymaniowych łącza radiowego między innymi takich jak parametry transmisyjne.

- Wykonawca zaproponuje testy do sprawdzenia poprawności działania łączy, testy muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.

- Łącze musi być zgłoszone do odbioru minimum 72 godziny przed planowanym przeprowadzeniem testów odbiorczych.

- Wykonawca wykona pomiary i testy wszystkich przedmiotowych łączy oraz dostarczy podpisany przez upoważnionego przedstawiciela protokół.

- Po wykonaniu pomiarów i testów, łącze będzie podlegać obserwacji przez 24 godziny pod kątem poprawnej pracy w sieci i ewentualnych występujących na nim błędów.

- Celem zapewnienia właściwej jakości usług Wykonawca dostarczy do każdej lokalizacji dedykowany dla dzierżawionego łącza sprzęt.

- Przekazanie sprzętu nastąpi nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi w danej relacji.

Załącznik  nr 1J do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI NR 10

- Wykaz łączy dzierżawionych

| Lp. | Typ łącza | RELACJA | Okres dzierżawy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | STRONA A | STRONA B |  |  |
| 1 | ….Mbit/s | KMP KALISZ 62-800 UL. KORDECKIEGO 36 (serwerownia) | 62-800 KALISZ, UL. PODMIEJSKA 25 (pom. techniczne na najwyższej kondygnacji) | Od 01-06-2021 na okres 32 miesięcy |  |
|  | LEGENDA: X Mbit/s | ŁĄCZE CYFROWE |  |  |

- Dodatkowe wymagania zamawiającego dla każdego łącza

- Wykonawca na własny koszt zapewni dostęp do poszczególnych obiektów Zamawiającego z wykorzystaniem infrastruktury kablowej.

- Łącze ma być zakończone interfejsami miedzianymi 10/100/1000 Base-T lub 10/100/ Base-T, 10/100 Full duplex Ethernet.

- Gwarantowana przepływność każdego łącza CIR ma być, nie mniejsza niż 4 Mbit/s (przepływność maksymalna 10 Mbit/s)

- Urządzenia Wykonawcy do zarządzania nie mogą korzystać z pasma dzierżawionego łącza.

- Łącze ma umożliwiać przesyłanie pakietów danych o wielkości 1522 bajtów bez fragmentacji. Łącze ma umożliwiać przenoszenie VLAN w danej relacji dla minimum 100 urządzeń Zamawiającego (dla różnych adresów MAC).

- Łącze ma być zrealizowane w warstwie drugiej ISO/OSI i być przezroczyste dla warstwy drugiej i warstw wyższych.

- Dodatkowe wymagania zamawiającego dla łącza w technologii radiowej

- Wykonawca dopuszcza świadczenie usługi drogą radiową.

- Wykonawca musi zapewnić pracę urządzeń radiowych w paśmie licencjonowanym klasy operatorskiej. Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu wraz z projektem instalacyjnym przyznane przez UKE częstotliwości radiowe lub kserokopię wniosku o przydzielenie częstotliwości z nadaną przez UKE numeracją.

- Zamawiający dopuszcza możliwości posadowienia niepenetrujących elementów konstrukcyjnych urządzeń łącza radiowego na budynkach będących w trwałym zarządzie Policji.

- Instalacja elementów konstrukcyjnych łącza radiowego na budynkach nie będących własnością Policji wymaga uzyskania zgody właściciela obiektu, które to wykonawca musi przedstawić wraz z projektem instalacyjnym.

- Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej w każdej lokalizacji, dla której przewidziano budowę łącza radiowego

- Zamawiający nie dopuszcza budowy lub instalacji konstrukcji masztowej wolnostojącej na działce należącej do Policji oraz na elewacji budynku.

- Zamawiający wymaga prowadzenia instalacji sygnałowych i zasilających wewnątrz budynków Zamawiającego w szachtach lub korytach kablowych.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wykorzystanie do prowadzenia instalacji sygnałowych i zasilających  kanałów wentylacyjnych i przewodów kominowych.

- Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie dla potrzeb instalacji antenowej łącza radiowego masztów Zamawiającego, pod warunkiem przeprowadzenia przez Wykonawcę ekspertyzy wytrzymałościowej masztu.

- Urządzenia łącza radiowego nie mogą zakłócać pracy urządzeń Zamawiającego oraz pogarszać zasięgów łączności radiowej Zamawiającego.

- Wykonawca dla poszczególnych obiektów Zamawiającego musi opracować projekty instalacyjne urządzeń łącza radiowego przewidzianych do instalacji na tych obiektach zawierające rysunki i opis konstrukcji antenowych, linii sygnałowych, zasilających i odgromowych oraz urządzeń aktywnych. Projekty te muszą uzyskać akceptację Wydziału Inwestycji i Remontów, Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu.

- Dla konstrukcji antenowych przewidywanych do umieszczenia na obiektach Zamawiającego, z wyjątkiem lekkich konstrukcji wsporczych do 3m, Wykonawca musi wykonać ekspertyzy wytrzymałościowe potwierdzające możliwość umieszczenia ich na konstrukcji budynku, podpisane przez uprawnionego projektanta. Ekspertyzy Wykonawca musi przedstawić wraz z projektem instalacyjnym.

- Wraz z projektem instalacyjnym Wykonawca musi przedstawić obliczenia wykonane zgodnie ze zaleceniem ITU-R P.530 potwierdzające spełnienie wymaganego poziomu dostępności łącza.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał dla urządzeń łącza radiowego strefową ochronę przeciwprzepięciową. Projekt strefowej ochrony przeciwprzepięciowej Wykonawca musi przedstawić wraz z projektem instalacyjnym. Zamawiający dopuszcza następujące wartości szczytowe w strefie dla udarów prądowych o kształcie 8μs/20μs: - przepięcia           w instalacji elektrycznej – 2,5 kV, przepięcia w liniach przesyłu sygnału (przewód-ziemia) – 1 kV,

- Wykonawca musi zapewnić poziom dostępności do łącza radiowego o wartości nie mniejszej niż 99,7% / rok.

- Zamawiający wymaga aby usługa dzierżawy łącza była dostępna niezależnie od przerw w dostawie energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego przez okres minimum trzech godzin od wystąpienia przerwy w dostawie energii.

- Wykonawca musi zapewnić służbom technicznym Zamawiającego możliwość dostępu do danych statystycznych i utrzymaniowych łącza radiowego między innymi takich jak parametry transmisyjne.

- Wykonawca zaproponuje testy do sprawdzenia poprawności działania łączy, testy muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.

- Łącze musi być zgłoszone do odbioru minimum 72 godziny przed planowanym przeprowadzeniem testów odbiorczych.

- Wykonawca wykona pomiary i testy wszystkich przedmiotowych łączy oraz dostarczy podpisany przez upoważnionego przedstawiciela protokół.

- Po wykonaniu pomiarów i testów, łącze będzie podlegać obserwacji przez 24 godziny pod kątem poprawnej pracy w sieci i ewentualnych występujących na nim błędów.

- Celem zapewnienia właściwej jakości usług Wykonawca dostarczy do każdej lokalizacji dedykowany dla dzierżawionego łącza sprzęt.

- Przekazanie sprzętu nastąpi nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi w danej relacji.

Załącznik  nr 1K do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI NR 11

- Wykaz łączy dzierżawionych

| Lp. | Typ łącza | RELACJA | Okres dzierżawy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | STRONA A | STRONA B |  |  |
| 1 | ….Mbit/s | KMP KALISZ 62-800 UL. KORDECKIEGO 36 (serwerownia) | 62-800 KALISZ WINIARY, UL. ŁÓDZKA 149-153 (w szafie Zamawiającego typu "outdoor" posadowionej na środku dachu budynku) | Od 01-06-2021 na okres 32 miesięcy |  |
|  | LEGENDA: X Mbit/s | ŁĄCZE CYFROWE |  |  |

- Dodatkowe wymagania zamawiającego dla każdego łącza

- Wykonawca na własny koszt zapewni dostęp do poszczególnych obiektów Zamawiającego z wykorzystaniem infrastruktury kablowej.

- Łącze ma być zakończone interfejsami miedzianymi 10/100/1000 Base-T lub 10/100/ Base-T, 10/100 Full duplex Ethernet.

- Gwarantowana przepływność każdego łącza CIR ma być, nie mniejsza niż 4 Mbit/s (przepływność maksymalna 10 Mbit/s)

- Urządzenia Wykonawcy do zarządzania nie mogą korzystać z pasma dzierżawionego łącza.

- Łącze ma umożliwiać przesyłanie pakietów danych o wielkości 1522 bajtów bez fragmentacji. Łącze ma umożliwiać przenoszenie VLAN w danej relacji dla minimum 100 urządzeń Zamawiającego (dla różnych adresów MAC).

- Łącze ma być zrealizowane w warstwie drugiej ISO/OSI i być przezroczyste dla warstwy drugiej i warstw wyższych.

- Dodatkowe wymagania zamawiającego dla łącza w technologii radiowej

- Wykonawca dopuszcza świadczenie usługi drogą radiową.

- Wykonawca musi zapewnić pracę urządzeń radiowych w paśmie licencjonowanym klasy operatorskiej. Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu wraz z projektem instalacyjnym przyznane przez UKE częstotliwości radiowe lub kserokopię wniosku o przydzielenie częstotliwości z nadaną przez UKE numeracją.

- Zamawiający dopuszcza możliwości posadowienia niepenetrujących elementów konstrukcyjnych urządzeń łącza radiowego na budynkach będących w trwałym zarządzie Policji.

- Instalacja elementów konstrukcyjnych łącza radiowego na budynkach nie będących własnością Policji wymaga uzyskania zgody właściciela obiektu, które to wykonawca musi przedstawić wraz z projektem instalacyjnym.

- Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej w każdej lokalizacji, dla której przewidziano budowę łącza radiowego

- Zamawiający nie dopuszcza budowy lub instalacji konstrukcji masztowej wolnostojącej na działce należącej do Policji oraz na elewacji budynku.

- Zamawiający wymaga prowadzenia instalacji sygnałowych i zasilających wewnątrz budynków Zamawiającego w szachtach lub korytach kablowych.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wykorzystanie do prowadzenia instalacji sygnałowych i zasilających  kanałów wentylacyjnych i przewodów kominowych.

- Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie dla potrzeb instalacji antenowej łącza radiowego masztów Zamawiającego, pod warunkiem przeprowadzenia przez Wykonawcę ekspertyzy wytrzymałościowej masztu.

- Urządzenia łącza radiowego nie mogą zakłócać pracy urządzeń Zamawiającego oraz pogarszać zasięgów łączności radiowej Zamawiającego.

- Wykonawca dla poszczególnych obiektów Zamawiającego musi opracować projekty instalacyjne urządzeń łącza radiowego przewidzianych do instalacji na tych obiektach zawierające rysunki i opis konstrukcji antenowych, linii sygnałowych, zasilających i odgromowych oraz urządzeń aktywnych. Projekty te muszą uzyskać akceptację Wydziału Inwestycji i Remontów, Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu.

- Dla konstrukcji antenowych przewidywanych do umieszczenia na obiektach Zamawiającego, z wyjątkiem lekkich konstrukcji wsporczych do 3m, Wykonawca musi wykonać ekspertyzy wytrzymałościowe potwierdzające możliwość umieszczenia ich na konstrukcji budynku, podpisane przez uprawnionego projektanta. Ekspertyzy Wykonawca musi przedstawić wraz z projektem instalacyjnym.

- Wraz z projektem instalacyjnym Wykonawca musi przedstawić obliczenia wykonane zgodnie ze zaleceniem ITU-R P.530 potwierdzające spełnienie wymaganego poziomu dostępności łącza.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał dla urządzeń łącza radiowego strefową ochronę przeciwprzepięciową. Projekt strefowej ochrony przeciwprzepięciowej Wykonawca musi przedstawić wraz z projektem instalacyjnym. Zamawiający dopuszcza następujące wartości szczytowe w strefie dla udarów prądowych o kształcie 8μs/20μs: - przepięcia           w instalacji elektrycznej – 2,5 kV, przepięcia w liniach przesyłu sygnału (przewód-ziemia) – 1 kV,

- Wykonawca musi zapewnić poziom dostępności do łącza radiowego o wartości nie mniejszej niż 99,7% / rok.

- Zamawiający wymaga aby usługa dzierżawy łącza była dostępna niezależnie od przerw w dostawie energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego przez okres minimum trzech godzin od wystąpienia przerwy w dostawie energii.

- Wykonawca musi zapewnić służbom technicznym Zamawiającego możliwość dostępu do danych statystycznych i utrzymaniowych łącza radiowego między innymi takich jak parametry transmisyjne.

- Wykonawca zaproponuje testy do sprawdzenia poprawności działania łączy, testy muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.

- Łącze musi być zgłoszone do odbioru minimum 72 godziny przed planowanym przeprowadzeniem testów odbiorczych.

- Wykonawca wykona pomiary i testy wszystkich przedmiotowych łączy oraz dostarczy podpisany przez upoważnionego przedstawiciela protokół.

- Po wykonaniu pomiarów i testów, łącze będzie podlegać obserwacji przez 24 godziny pod kątem poprawnej pracy w sieci i ewentualnych występujących na nim błędów.

- Celem zapewnienia właściwej jakości usług Wykonawca dostarczy do każdej lokalizacji dedykowany dla dzierżawionego łącza sprzęt.

- Przekazanie sprzętu nastąpi nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi w danej relacji.

Załącznik  nr 1L do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI NR 12

- Wykaz łączy dzierżawionych

| Lp. | TYP ŁĄCZA | RELACJA | Okres dzierżawy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ….Mbit/s | Komenda Miejska Policji w Koninie ul. Przemysłowa 2 a Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. ul Kard. Stefana Wyszyńskiego 1 Konin | Od 01-10-2021 r. przez okres 28 miesięcy |
|  | LEGENDA: X Mbit/s | ŁĄCZE CYFROWE |  |

- Łącze ma spełniać wymagania opisane w standardzie IEEE 802.3.

- Łącze ma być zrealizowane w warstwie drugiej ISO/OSI i być przezroczyste dla warstwy drugiej i warstw wyższych.

- Łącze po obu stronach ma być zakończone interfejsami miedzianymi 10/100/1000 Base-T lub 10/100/ Base-T, 10/100 Full duplex Ethernet.

- Gwarantowana przepływność dwukierunkowa CIR ma być nie mniejsza niż 10 Mbit/s (przepływność maksymalna 30 Mbit/s)

- Urządzenia Wykonawcy do zarządzania nie mogą korzystać z pasma dzierżawionego łącza.

- Minimalne MTU dla łącza – 1522 bajty (łącze ma umożliwiać przesyłanie pakietów danych o wielkości 1522 bajtów bez fragmentacji)

- Łącze ma umożliwiać przenoszenie Vlan'ów.

- Łącze ma mieć możliwość przenoszenia protokołu CDP.

Załącznik  nr 1M do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI NR 13

- Wykaz łączy dzierżawionych

| Lp. | TYP ŁĄCZA | RELACJA | Okres dzierżawy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dwa ciemne włókna SM | Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2A - a pomieszczenie systemów radiowych w ostatniej kondygnacji bloku mieszkalnego przy ul. Waryńskiego 9 w Poznaniu | Od 01-11-2021 r. przez okres 27 miesięcy |
|  | LEGENDA: Mbit/s | ŁĄCZE CYFROWE |  |

- Dodatkowe wymagania zamawiającego dla każdego łącza

- Tłumienność włókien światłowodowych jednomodowych na pełnej ich długości, zgodnej z protokołem odbioru nie może przekraczać 8dB.

- Włókna światłowodowe muszą spełniać parametry jakościowe zgodne z zaleceniami ITU G.652.

- Włókna światłowodowe jednomodowe muszą umożliwiać Zamawiającemu realizację minimalnej transmisji danych na poziomie 10 Mbps,  bez jakichkolwiek ingerencji Wykonawcy.

- Włókna światłowodowe jednomodowe muszą być obustronnie zakończone na  przełącznicach światłowodowych Wykonawcy w szafach teletechnicznych 19” (wskazanych przez Zamawiającego).

# Załącznik nr 1N do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania techniczno-funkcjonalne dla zestawu zdalnego sterowania radiotelefonem DMR:

- Urządzenie radiowe ma stanowić zakończenie łącza radiokomunikacyjnego i ma być jego integralną częścią. Wykonawca zakończy łącze po stronie lokalizacji wyniesionej urządzeniem sterownik TRX SGM5ES lub równoważnym spełniającym szczegółowe wymagania techniczno – funkcjonalne dla sterownika przedstawione w p. 2., a po stronie jednostki szczebla KPP dwoma manipulatorami TRX SGM5E Klient lub urządzeniami równoważnymi spełniającym szczegółowe wymagania techniczno – funkcjonalne dla manipulatorów przedstawione w p. 2. Radiotelefon do zestawu dostarczy Zamawiający.

- Szczegółowe wymagania techniczne zestawu zdalnego sterowania radiotelefonem DMR:

Zestaw zdalnego sterowania do posiadanych przez KWP w Poznaniu radiotelefonów: Motorola DM4601/DM4601e, Hytera MD785/MD785i.

Zestaw zdalnego sterowania składa się z 2 części manipulacyjnych (zwanych dalej „Manipulatorami 1” i „2”) oraz sterownika podłączonego do części nadawczo-odbiorczej radiotelefonu (zwanej dalej „N/o radiotelefonu”).

Dwa manipulatory oraz część N/o radiotelefonu muszą umożliwiać połączenie poprzez sieć IP.

„Manipulator 1” ma mieć funkcjonalność oryginalnego manipulatora radiotelefonu tzn. posiadać, co najmniej przycisk PTT, mikrofon, głośnik oraz ma wyświetlać aktualny kanał pracy radiotelefonu, umożliwiać zmianę kanału/grupy/strefy, posiadać regulację głośności, możliwość obsługi min. 4 przycisków programowalnych radiotelefonu.

„Manipulator 2” może być tożsamy z „Manipulatorem 1” lub mieć minimum: przycisk PTT, mikrofon, głośnik i regulację głośności.

„Manipulator 2” musi mieć możliwość instalacji w odległości od „Manipulatora 1” od 1 m do 20 m. Zestaw musi pracować bez sprzężenia akustycznego podczas nadawania z któregokolwiek manipulatora.

„Manipulator 2” może być podłączony do „Manipulatora 1” dedykowanym kablem lub jako osobne urządzenie, które łączy się do części N/o radiotelefonu poprzez sieć IP.

Rozwiązanie musi umożliwiać nagrywanie korespondencji – tzn. posiadać wyjście z obu manipulatorów do podłączenia rejestratora (wymagany poziom sygnału wyjściowego audio powinien mieścić się w zakresie od 0,2V do 0,5V) lub aplikację, która łączy się z radiotelefonem poprzez sieć IP i rejestruje całą korespondencję - odbieraną i nadawaną. Zamawiający dopuszcza nagrywanie korespondencji radiowej z manipulatorów poprzez protokół IP na istniejącym rejestratorze NetCRR2 firmy DGT zainstalowanym w jednostce szczebla KPP. Wymieniony rejestrator musi zostać wówczas doposażony w niezbędną ilość licencji do rejestracji korespondencji radiowej.

„Manipulator 1” lub „Manipulator 2” musi posiadać sygnalizację pracy modułu N/o radiotelefonu z akumulatora, przy zaniku napięcia 230V.

Adres IP oraz maska podsieci dla manipulatora 1 oraz bloku N/o muszą być konfigurowalne w pełnym zakresie.

Załącznik nr 2A do SWZ

Formularz Ofertowy dla części nr 1

Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

| Wykonawca: |
| --- |
| pełna nazwa/firma |
| adres |
| REGON |  | KRS |  | NIP/CEIDG |  |
| nr telefonu |  | faxu |  | e-mail |
| Czy wykonawca jest małym albo średnim przedsiębiorstwem? Tak / Nie |

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oferta Wykonawcy

W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania prowadzonego w trybie przetargu podstawowego, na dzierżawę łączy telekomunikacyjnych, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, za niżej określone ceny:

| Lp. | RELACJA | Kwota miesięcznej dzierżawy netto | Stawka VAT (w %) | Kwota podatku VAT | Kwota miesięcznej dzierżawy łącza brutto | Ilość miesięcy dzierżawy | Wartość brutto dzierżawy łącza | OPCJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RELACJA STRONA A | RELACJA STRONA B |  |  |  |  |  |  | Wartość brutto dzierżawy łącza za okres 1 miesiąca (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz pkt. II.6 SWZ) |
| 1 | SLR-Domachowo 34A, 63-840 Domachowo | KPP Gostyń 63-800, ul. Wrocławska 44 (lub do KWP Poznań, ul. Kochanowskiego 2a) |  | 23 |  |  | 30 |  |  |
| Cena oferty - część nr 1 |  |  |

- Kryteria dodatkowe:

  - „Czas usunięcia awarii” ……………….  podany w godzinach (minimalnie 4 godzina, maksymalnie 24 godziny);

  - „Przepływność  dla łącza”  ……….…………. podana w Mbit/s (minimalnie  4  Mbit/s, maksymalnie  10 Mbit/s);

  - „Technologia łącza  ” ………………………………………….. (Należy wskazać technologie w jakiej będzie świadczona usługa - nawet czasowo: radiowa/światłowodowa oraz okres świadczenia usługi wq. danej technologii). W przypadku braku wpisania rodzaju łącza w formularzu ofertowym, do wyliczenia punktów w kryterium Zamawiający przyjmie  łącze radiowe).

- Ponadto oświadczam, że:

- przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie z dn. 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2021 r. poz. 576);

- ww. wartości obejmują wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia wymagane i opisane przez Zamawiającego w SWZ;

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu.

Nadto zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Informuję, że oferta nie zawiera/ zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które zawarte są 
w następujących dokumentach:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (należy wskazać dokumenty, w których znajdują się przedmiotowe informacje oraz wykazać jakie zostały podjęte działania w celu zachowania ich poufności

Informacje dotyczące powierzenia części zamówienia podwykonawcom: (niedopuszczalne jest wskazywanie części zamówienia jako udział procentowy w całości zamówienia)

| Pełna nazwa/firma |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| NIP |  |
| Zakres powierzonej części zamówienia (krótki opis) |  |

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty (zaawansowany podpis elektroniczny)

Załącznik nr 2B do SWZ

Formularz Ofertowy dla części nr 2

Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

| Wykonawca: |
| --- |
| pełna nazwa/firma |
| adres |
| REGON |  | KRS |  | NIP/CEIDG |  |
| nr telefonu |  | faxu |  | e-mail |
| Czy wykonawca jest małym albo średnim przedsiębiorstwem? Tak / Nie |

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oferta Wykonawcy

W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania prowadzonego w trybie przetargu podstawowego, na dzierżawę łączy telekomunikacyjnych, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, za niżej określone ceny:

| Lp. | RELACJA | Kwota miesięcznej dzierżawy netto | Stawka VAT (w %) | Kwota podatku VAT | Kwota miesięcznej dzierżawy łącza brutto | Ilość miesięcy dzierżawy | Wartość brutto dzierżawy łącza | OPCJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | STRONA A | STRONA B |  |  |  |  |  |  | Wartość brutto dzierżawy łącza za okres 1 miesiąca (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz pkt. II.6 SWZ) |
| 1 | Budynek mieszkalny (szafa telekom. najwyższy poziom klatki schodowej), 64-850 Ujście, os. Górne 1c | KPP Piła 64-920 , ul. Bydgoska 115 (lub do KWP Poznań, ul. Kochanowskiego 2a) |  | 23 |  |  | 30 |  |  |
| Cena oferty - część nr 2 |  |  |

- Kryteria dodatkowe:

  - „Czas usunięcia awarii” ……………….  podany w godzinach (minimalnie 4 godzina, maksymalnie 24 godziny);

  - „Przepływność  dla łącza”  ……….…………. podana w Mbit/s (minimalnie  4  Mbit/s, maksymalnie  10 Mbit/s);

  - „Technologia łącza  ” ………………………………………….. (Należy wskazać technologie w jakiej będzie świadczona usługa - nawet czasowo: radiowa/światłowodowa oraz okres świadczenia usługi wq. danej technologii). W przypadku braku wpisania rodzaju łącza w formularzu ofertowym, do wyliczenia punktów w kryterium Zamawiający przyjmie  łącze radiowe).

- Ponadto oświadczam, że:

- przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie z dn. 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2021 r. poz. 576);

- ww. wartości obejmują wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia wymagane i opisane przez Zamawiającego w SWZ;

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu.

Nadto zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Informuję, że oferta nie zawiera/ zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które zawarte są 
w następujących dokumentach:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (należy wskazać dokumenty, w których znajdują się przedmiotowe informacje oraz wykazać jakie zostały podjęte działania w celu zachowania ich poufności

Informacje dotyczące powierzenia części zamówienia podwykonawcom: (niedopuszczalne jest wskazywanie części zamówienia jako udział procentowy w całości zamówienia)

| Pełna nazwa/firma |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| NIP |  |
| Zakres powierzonej części zamówienia (krótki opis) |  |

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty (zaawansowany podpis elektroniczny)

Załącznik nr 2C do SWZ

Formularz Ofertowy dla części nr 3

Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

| Wykonawca: |
| --- |
| pełna nazwa/firma |
| adres |
| REGON |  | KRS |  | NIP/CEIDG |  |
| nr telefonu |  | faxu |  | e-mail |
| Czy wykonawca jest małym albo średnim przedsiębiorstwem? Tak / Nie |

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oferta Wykonawcy

W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania prowadzonego w trybie przetargu podstawowego, na dzierżawę łączy telekomunikacyjnych, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, za niżej określone ceny:

| Lp. | RELACJA | Kwota miesięcznej dzierżawy netto | Stawka VAT (w %) | Kwota podatku VAT | Kwota miesięcznej dzierżawy łącza brutto | Ilość miesięcy dzierżawy | Wartość brutto dzierżawy łącza | OPCJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | STRONA A | STRONA B |  |  |  |  |  |  | Wartość brutto dzierżawy łącza za okres 1 miesiąca (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz pkt. II.6 SWZ) |
| 1 | PP Fałkowo, 62-262 Fałkowo 44a | KPP Gniezno, ul. Jana Pawła II 2, lub KWP Poznań, ul. Kochanowskiego 2a |  | 23 |  |  | 30 |  |  |
| Cena oferty - część nr 3 |  |  |

- Kryteria dodatkowe:

  - „Czas usunięcia awarii” ……………….  podany w godzinach (minimalnie 4 godzina, maksymalnie 24 godziny);

  - „Przepływność  dla łącza”  ……….…………. podana w Mbit/s (minimalnie  10  Mbit/s, maksymalnie  30 Mbit/s);

  - „Technologia łącza  ” ………………………………………….. (Należy wskazać technologie w jakiej będzie świadczona usługa - nawet czasowo: radiowa/światłowodowa oraz okres świadczenia usługi wq. danej technologii). W przypadku braku wpisania rodzaju łącza w formularzu ofertowym, do wyliczenia punktów w kryterium Zamawiający przyjmie  łącze radiowe).

- Ponadto oświadczam, że:

- przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie z dn. 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2021 r. poz. 576);

- ww. wartości obejmują wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia wymagane i opisane przez Zamawiającego w SWZ;

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu.

Nadto zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Informuję, że oferta nie zawiera/ zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które zawarte są 
w następujących dokumentach:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (należy wskazać dokumenty, w których znajdują się przedmiotowe informacje oraz wykazać jakie zostały podjęte działania w celu zachowania ich poufności

Informacje dotyczące powierzenia części zamówienia podwykonawcom: (niedopuszczalne jest wskazywanie części zamówienia jako udział procentowy w całości zamówienia)

| Pełna nazwa/firma |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| NIP |  |
| Zakres powierzonej części zamówienia (krótki opis) |  |

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty (zaawansowany podpis elektroniczny)

Załącznik nr 2D do SWZ

Formularz Ofertowy dla części nr 4

Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

| Wykonawca: |
| --- |
| pełna nazwa/firma |
| adres |
| REGON |  | KRS |  | NIP/CEIDG |  |
| nr telefonu |  | faxu |  | e-mail |
| Czy wykonawca jest małym albo średnim przedsiębiorstwem? Tak / Nie |

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oferta Wykonawcy

W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania prowadzonego w trybie przetargu podstawowego, na dzierżawę łączy telekomunikacyjnych, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, za niżej określone ceny:

| Lp. | RELACJA | Kwota miesięcznej dzierżawy netto | Stawka VAT (w %) | Kwota podatku VAT | Kwota miesięcznej dzierżawy łącza brutto | Ilość miesięcy dzierżawy | Wartość brutto dzierżawy łącza | OPCJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | STRONA A | STRONA B |  |  |  |  |  |  | Wartość brutto dzierżawy łącza za okres 1 miesiąca (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz pkt. II.6 SWZ) |
| 1 | PP Fałkowo, 62-262 Fałkowo 44a | KPP Gniezno, ul. Jana Pawła II 2, lub KWP Poznań, ul. Kochanowskiego 2a |  | 23 |  |  | 30 |  |  |
| Cena oferty - część nr 4 |  |  |

- Kryteria dodatkowe:

  - „Czas usunięcia awarii” ……………….  podany w godzinach (minimalnie 4 godzina, maksymalnie 24 godziny);

  - „Przepływność  dla łącza”  ……….…………. podana w Mbit/s (minimalnie  10  Mbit/s, maksymalnie  30 Mbit/s);

  - „Technologia łącza  ” ………………………………………….. (Należy wskazać technologie w jakiej będzie świadczona usługa - nawet czasowo: radiowa/światłowodowa oraz okres świadczenia usługi wq. danej technologii). W przypadku braku wpisania rodzaju łącza w formularzu ofertowym, do wyliczenia punktów w kryterium Zamawiający przyjmie  łącze radiowe).

- Ponadto oświadczam, że:

- przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie z dn. 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2021 r. poz. 576);

- ww. wartości obejmują wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia wymagane i opisane przez Zamawiającego w SWZ;

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu.

Nadto zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Informuję, że oferta nie zawiera/ zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które zawarte są 
w następujących dokumentach:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (należy wskazać dokumenty, w których znajdują się przedmiotowe informacje oraz wykazać jakie zostały podjęte działania w celu zachowania ich poufności

Informacje dotyczące powierzenia części zamówienia podwykonawcom: (niedopuszczalne jest wskazywanie części zamówienia jako udział procentowy w całości zamówienia)

| Pełna nazwa/firma |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| NIP |  |
| Zakres powierzonej części zamówienia (krótki opis) |  |

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty (zaawansowany podpis elektroniczny)

Załącznik nr 2E do SWZ

Formularz Ofertowy dla części nr 5

Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

| Wykonawca: |
| --- |
| pełna nazwa/firma |
| adres |
| REGON |  | KRS |  | NIP/CEIDG |  |
| nr telefonu |  | faxu |  | e-mail |
| Czy wykonawca jest małym albo średnim przedsiębiorstwem? Tak / Nie |

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oferta Wykonawcy

W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania prowadzonego w trybie przetargu podstawowego, na dzierżawę łączy telekomunikacyjnych, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, za niżej określone ceny:

| Lp. | RELACJA | Kwota miesięcznej dzierżawy netto | Stawka VAT (w %) | Kwota podatku VAT | Kwota miesięcznej dzierżawy łącza brutto | Ilość miesięcy dzierżawy | Wartość brutto dzierżawy łącza | OPCJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | STRONA A | STRONA B |  |  |  |  |  |  | Wartość brutto dzierżawy łącza za okres 1 miesiąca (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz pkt. II.6 SWZ) |
| 1 | SLR-Żerków, 63-210 Żerków ul. Cmentarna 8 | KWP Poznań, ul. Kochanowskiego 2a |  | 23 |  |  | 30 |  |  |
| Cena oferty - część nr 5 |  |  |

- Kryteria dodatkowe:

  - „Czas usunięcia awarii” ……………….  podany w godzinach (minimalnie 4 godzina, maksymalnie 24 godziny);

  - „Przepływność  dla łącza”  ……….…………. podana w Mbit/s (minimalnie  4  Mbit/s, maksymalnie  10 Mbit/s);

  - „Technologia łącza  ” ………………………………………….. (Należy wskazać technologie w jakiej będzie świadczona usługa - nawet czasowo: radiowa/światłowodowa oraz okres świadczenia usługi wq. danej technologii). W przypadku braku wpisania rodzaju łącza w formularzu ofertowym, do wyliczenia punktów w kryterium Zamawiający przyjmie  łącze radiowe).

- Ponadto oświadczam, że:

- przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie z dn. 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2021 r. poz. 576);

- ww. wartości obejmują wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia wymagane i opisane przez Zamawiającego w SWZ;

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu.

Nadto zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Informuję, że oferta nie zawiera/ zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które zawarte są 
w następujących dokumentach:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (należy wskazać dokumenty, w których znajdują się przedmiotowe informacje oraz wykazać jakie zostały podjęte działania w celu zachowania ich poufności

Informacje dotyczące powierzenia części zamówienia podwykonawcom: (niedopuszczalne jest wskazywanie części zamówienia jako udział procentowy w całości zamówienia)

| Pełna nazwa/firma |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| NIP |  |
| Zakres powierzonej części zamówienia (krótki opis) |  |

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty (zaawansowany podpis elektroniczny)

Załącznik nr 2F do SWZ

Formularz Ofertowy dla części nr 6

Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

| Wykonawca: |
| --- |
| pełna nazwa/firma |
| adres |
| REGON |  | KRS |  | NIP/CEIDG |  |
| nr telefonu |  | faxu |  | e-mail |
| Czy wykonawca jest małym albo średnim przedsiębiorstwem? Tak / Nie |

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oferta Wykonawcy

W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania prowadzonego w trybie przetargu podstawowego, na dzierżawę łączy telekomunikacyjnych, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, za niżej określone ceny:

| Lp. | RELACJA | Kwota miesięcznej dzierżawy netto | Stawka VAT (w %) | Kwota podatku VAT | Kwota miesięcznej dzierżawy łącza brutto | Ilość miesięcy dzierżawy | Wartość brutto dzierżawy łącza | OPCJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | STRONA A | STRONA B | Opłata eksploatacyjna za urządzenie | Kwota za dzierżawę łącza |  |  |  |  |  | Wartość brutto dzierżawy łącza za okres 1 miesiąca (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz pkt. II.6 SWZ) |
| 1 | Budynek mieszkalny (pomieszczenie techniczne na najwyższej kondygnacji), Wojska Polskiego 35B Piła 64-920 | KPP Piła 64-920, ul. Bydgoska 115 lub do KWP Poznań, ul. Kochanowskiego 2a |  |  | 23 |  |  | 30 |  |  |
| Cena oferty - część nr 6 |  |  |

- Kryteria dodatkowe:

  - „Czas usunięcia awarii” ……………….  podany w godzinach (minimalnie 4 godzina, maksymalnie 24 godziny);

  - „Przepływność  dla łącza”  ……….…………. podana w Mbit/s (minimalnie  4  Mbit/s, maksymalnie  10 Mbit/s);

  - „Technologia łącza  ” ………………………………………….. (Należy wskazać technologie w jakiej będzie świadczona usługa - nawet czasowo: radiowa/światłowodowa oraz okres świadczenia usługi wq. danej technologii). W przypadku braku wpisania rodzaju łącza w formularzu ofertowym, do wyliczenia punktów w kryterium Zamawiający przyjmie  łącze radiowe).

- Ponadto oświadczam, że:

- przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie z dn. 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2021 r. poz. 576);

- ww. wartości obejmują wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia wymagane i opisane przez Zamawiającego w SWZ;

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu.

Nadto zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Informuję, że oferta nie zawiera/ zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które zawarte są 
w następujących dokumentach:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (należy wskazać dokumenty, w których znajdują się przedmiotowe informacje oraz wykazać jakie zostały podjęte działania w celu zachowania ich poufności

Informacje dotyczące powierzenia części zamówienia podwykonawcom: (niedopuszczalne jest wskazywanie części zamówienia jako udział procentowy w całości zamówienia)

| Pełna nazwa/firma |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| NIP |  |
| Zakres powierzonej części zamówienia (krótki opis) |  |

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |
| Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty (zaawansowany podpis elektroniczny) |

Załącznik nr 2G do SWZ

Formularz Ofertowy dla części nr 7

Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

| Wykonawca: |
| --- |
| pełna nazwa/firma |
| adres |
| REGON |  | KRS |  | NIP/CEIDG |  |
| nr telefonu |  | faxu |  | e-mail |
| Czy wykonawca jest małym albo średnim przedsiębiorstwem? Tak / Nie |

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oferta Wykonawcy

W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania prowadzonego w trybie przetargu podstawowego, na dzierżawę łączy telekomunikacyjnych, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, za niżej określone ceny:

| Lp. | RELACJA | Kwota miesięcznej dzierżawy netto | Stawka VAT (w %) | Kwota podatku VAT | Kwota miesięcznej dzierżawy łącza brutto | Ilość miesięcy dzierżawy | Wartość brutto dzierżawy łącza | OPCJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | STRONA A | STRONA B |  |  |  |  |  |  | Wartość brutto dzierżawy łącza za okres 1 miesiąca (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz pkt. II.6 SWZ) |
| 1 | KMP KALISZ 62-800 UL. KORDECKIEGO 36 (serwerownia) | PUNKT PRZYJĘĆ BRZEZINY UL. 1000-LECIA 8 (serwerownia), 62-874 Brzeziny |  | 23 |  |  | 32 |  |  |
| Cena oferty - część nr 7 |  |  |

- Kryteria dodatkowe:

  - „Czas usunięcia awarii” ……………….  podany w godzinach (minimalnie 4 godzina, maksymalnie 24 godziny);

  - „Przepływność  dla łącza”  ……….…………. podana w Mbit/s (minimalnie  4  Mbit/s, maksymalnie  10 Mbit/s);

- Ponadto oświadczam, że:

- przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie z dn. 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2021 r. poz. 576);

- ww. wartości obejmują wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia wymagane i opisane przez Zamawiającego w SWZ;

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu.

Nadto zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Informuję, że oferta nie zawiera/ zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które zawarte są 
w następujących dokumentach:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (należy wskazać dokumenty, w których znajdują się przedmiotowe informacje oraz wykazać jakie zostały podjęte działania w celu zachowania ich poufności

Informacje dotyczące powierzenia części zamówienia podwykonawcom: (niedopuszczalne jest wskazywanie części zamówienia jako udział procentowy w całości zamówienia)

| Pełna nazwa/firma |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| NIP |  |
| Zakres powierzonej części zamówienia (krótki opis) |  |

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty (zaawansowany podpis elektroniczny)

Załącznik nr 2H do SWZ

Formularz Ofertowy dla części nr 8

Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

| Wykonawca: |
| --- |
| pełna nazwa/firma |
| adres |
| REGON |  | KRS |  | NIP/CEIDG |  |
| nr telefonu |  | faxu |  | e-mail |
| Czy wykonawca jest małym albo średnim przedsiębiorstwem? Tak / Nie |

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oferta Wykonawcy

W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania prowadzonego w trybie przetargu podstawowego, na dzierżawę łączy telekomunikacyjnych, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, za niżej określone ceny:

| Lp. | RELACJA | Kwota miesięcznej dzierżawy netto | Stawka VAT (w %) | Kwota podatku VAT | Kwota miesięcznej dzierżawy łącza brutto | Ilość miesięcy dzierżawy | Wartość brutto dzierżawy łącza | OPCJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | STRONA A | STRONA B |  |  |  |  |  |  | Wartość brutto dzierżawy łącza za okres 1 miesiąca (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz pkt. II.6 SWZ) |
| 1 | KMP KALISZ 62-800 UL. KORDECKIEGO 36 (serwerownia) | EMITEL SLR KALISZ 62-860 CHEŁMCE 3b (pom. techniczne na najwyższej kondygnacji wieży SLR Chełmce) |  | 23 |  |  | 32 |  |  |
| Cena oferty - część nr 8 |  |  |

- Kryteria dodatkowe:

  - „Czas usunięcia awarii” ……………….  podany w godzinach (minimalnie 4 godzina, maksymalnie 24 godziny);

  - „Przepływność  dla łącza”  ……….…………. podana w Mbit/s (minimalnie  4  Mbit/s, maksymalnie  10 Mbit/s);

- Ponadto oświadczam, że:

- przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie z dn. 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2021 r. poz. 576);

- ww. wartości obejmują wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia wymagane i opisane przez Zamawiającego w SWZ;

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu.

Nadto zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Informuję, że oferta nie zawiera/ zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które zawarte są 
w następujących dokumentach:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (należy wskazać dokumenty, w których znajdują się przedmiotowe informacje oraz wykazać jakie zostały podjęte działania w celu zachowania ich poufności

Informacje dotyczące powierzenia części zamówienia podwykonawcom: (niedopuszczalne jest wskazywanie części zamówienia jako udział procentowy w całości zamówienia)

| Pełna nazwa/firma |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| NIP |  |
| Zakres powierzonej części zamówienia (krótki opis) |  |

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty (zaawansowany podpis elektroniczny)

Załącznik nr 2I do SWZ

Formularz Ofertowy dla części nr 9

Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

| Wykonawca: |
| --- |
| pełna nazwa/firma |
| adres |
| REGON |  | KRS |  | NIP/CEIDG |  |
| nr telefonu |  | faxu |  | e-mail |
| Czy wykonawca jest małym albo średnim przedsiębiorstwem? Tak / Nie |

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oferta Wykonawcy

W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania prowadzonego w trybie przetargu podstawowego, na dzierżawę łączy telekomunikacyjnych, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, za niżej określone ceny:

| Lp. | RELACJA | Kwota miesięcznej dzierżawy netto | Stawka VAT (w %) | Kwota podatku VAT | Kwota miesięcznej dzierżawy łącza brutto | Ilość miesięcy dzierżawy | Wartość brutto dzierżawy łącza | OPCJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | STRONA A | STRONA B |  |  |  |  |  |  | Wartość brutto dzierżawy łącza za okres 1 miesiąca (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz pkt. II.6 SWZ) |
| 1 | KMP KALISZ 62-800 UL. KORDECKIEGO 36 (serwerownia) | 62-803 KALISZ, UL. GÓRNOŚLĄSKA 78 (pom. techniczne na najwyższej kondygnacji) |  | 23 |  |  | 32 |  |  |
| Cena oferty - część nr 9 |  |  |

- Kryteria dodatkowe:

  - „Czas usunięcia awarii” ……………….  podany w godzinach (minimalnie 4 godzina, maksymalnie 24 godziny);

  - „Przepływność  dla łącza”  ……….…………. podana w Mbit/s (minimalnie 4  Mbit/s, maksymalnie 10 Mbit/s);

- Ponadto oświadczam, że:

- przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie z dn. 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2021 r. poz. 576);

- ww. wartości obejmują wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia wymagane i opisane przez Zamawiającego w SWZ;

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu.

Nadto zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Informuję, że oferta nie zawiera/ zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które zawarte są 
w następujących dokumentach:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (należy wskazać dokumenty, w których znajdują się przedmiotowe informacje oraz wykazać jakie zostały podjęte działania w celu zachowania ich poufności

Informacje dotyczące powierzenia części zamówienia podwykonawcom: (niedopuszczalne jest wskazywanie części zamówienia jako udział procentowy w całości zamówienia)

| Pełna nazwa/firma |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| NIP |  |
| Zakres powierzonej części zamówienia (krótki opis) |  |

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty (zaawansowany podpis elektroniczny)

Załącznik nr 2J do SWZ

Formularz Ofertowy dla części nr 10

Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

| Wykonawca: |
| --- |
| pełna nazwa/firma |
| adres |
| REGON |  | KRS |  | NIP/CEIDG |  |
| nr telefonu |  | faxu |  | e-mail |
| Czy wykonawca jest małym albo średnim przedsiębiorstwem? Tak / Nie |

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oferta Wykonawcy

W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania prowadzonego w trybie przetargu podstawowego, na dzierżawę łączy telekomunikacyjnych, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, za niżej określone ceny:

| Lp. | RELACJA | Kwota miesięcznej dzierżawy netto | Stawka VAT (w %) | Kwota podatku VAT | Kwota miesięcznej dzierżawy łącza brutto | Ilość miesięcy dzierżawy | Wartość brutto dzierżawy łącza | OPCJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | STRONA A | STRONA B |  |  |  |  |  |  | Wartość brutto dzierżawy łącza za okres 1 miesiąca (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz pkt. II.6 SWZ) |
| 1 | KMP KALISZ 62-800 UL. KORDECKIEGO 36 (serwerownia) | 62-800 KALISZ, UL. PODMIEJSKA 25 (pom. techniczne na najwyższej kondygnacji) |  | 23 |  |  | 32 |  |  |
| Cena oferty - część nr 10 |  |  |

- Kryteria dodatkowe:

  - „Czas usunięcia awarii” ……………….  podany w godzinach (minimalnie 4 godzina, maksymalnie 24 godziny);

  - „Przepływność  dla łącza”  ……….…………. podana w Mbit/s (minimalnie  4  Mbit/s, maksymalnie  10 Mbit/s);

- Ponadto oświadczam, że:

- przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie z dn. 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2021 r. poz. 576);

- ww. wartości obejmują wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia wymagane i opisane przez Zamawiającego w SWZ;

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu.

Nadto zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Informuję, że oferta nie zawiera/ zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które zawarte są 
w następujących dokumentach:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (należy wskazać dokumenty, w których znajdują się przedmiotowe informacje oraz wykazać jakie zostały podjęte działania w celu zachowania ich poufności

Informacje dotyczące powierzenia części zamówienia podwykonawcom: (niedopuszczalne jest wskazywanie części zamówienia jako udział procentowy w całości zamówienia)

| Pełna nazwa/firma |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| NIP |  |
| Zakres powierzonej części zamówienia (krótki opis) |  |

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty (zaawansowany podpis elektroniczny)

Załącznik nr 2K do SWZ

Formularz Ofertowy dla części nr 11

Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

| Wykonawca: |
| --- |
| pełna nazwa/firma |
| adres |
| REGON |  | KRS |  | NIP/CEIDG |  |
| nr telefonu |  | faxu |  | e-mail |
| Czy wykonawca jest małym albo średnim przedsiębiorstwem? Tak / Nie |

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oferta Wykonawcy

W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania prowadzonego w trybie przetargu podstawowego, na dzierżawę łączy telekomunikacyjnych, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, za niżej określone ceny:

| Lp. | RELACJA | Kwota miesięcznej dzierżawy netto | Stawka VAT (w %) | Kwota podatku VAT | Kwota miesięcznej dzierżawy łącza brutto | Ilość miesięcy dzierżawy | Wartość brutto dzierżawy łącza | OPCJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | STRONA A | STRONA B |  |  |  |  |  |  | Wartość brutto dzierżawy łącza za okres 1 miesiąca (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz pkt. II.6 SWZ) |
| 1 | KMP KALISZ 62-800 UL. KORDECKIEGO 36 (serwerownia) | 62-800 KALISZ WINIARY, UL. ŁÓDZKA 149-153 (w szafie Zamawiającego typu "outdoor" posadowionej na środku dachu budynku) |  | 23 |  |  | 32 |  |  |
| Cena oferty - część nr 11 |  |  |

- Kryteria dodatkowe:

  - „Czas usunięcia awarii” ……………….  podany w godzinach (minimalnie 4 godzina, maksymalnie 24 godziny);

  - „Przepływność  dla łącza”  ……….…………. podana w Mbit/s (minimalnie  4  Mbit/s, maksymalnie  10 Mbit/s);

- Ponadto oświadczam, że:

- przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie z dn. 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2021 r. poz. 576);

- ww. wartości obejmują wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia wymagane i opisane przez Zamawiającego w SWZ;

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu.

Nadto zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Informuję, że oferta nie zawiera/ zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które zawarte są 
w następujących dokumentach:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (należy wskazać dokumenty, w których znajdują się przedmiotowe informacje oraz wykazać jakie zostały podjęte działania w celu zachowania ich poufności

Informacje dotyczące powierzenia części zamówienia podwykonawcom: (niedopuszczalne jest wskazywanie części zamówienia jako udział procentowy w całości zamówienia)

| Pełna nazwa/firma |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| NIP |  |
| Zakres powierzonej części zamówienia (krótki opis) |  |

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty (zaawansowany podpis elektroniczny)

Załącznik nr 2L do SWZ

Formularz Ofertowy dla części nr 12

Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

| Wykonawca: |
| --- |
| pełna nazwa/firma |
| adres |
| REGON |  | KRS |  | NIP/CEIDG |  |
| nr telefonu |  | faxu |  | e-mail |
| Czy wykonawca jest małym albo średnim przedsiębiorstwem? Tak / Nie |

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oferta Wykonawcy

W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania prowadzonego w trybie przetargu podstawowego, na dzierżawę łączy telekomunikacyjnych, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, za niżej określone ceny:

| Lp. | RELACJA | Kwota miesięcznej dzierżawy netto | Stawka VAT (w %) | Kwota podatku VAT | Kwota miesięcznej dzierżawy łącza brutto | Ilość miesięcy dzierżawy | Wartość brutto dzierżawy łącza | OPCJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Wartość brutto dzierżawy łącza za okres 1 miesiąca (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz pkt. II.6 SWZ) |
| 1 | Komenda Miejska Policji w Koninie ul. Przemysłowa 2 a Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. ul Kard. Stefana Wyszyńskiego 1 Konin |  | 23 |  |  | 28 |  |  |
| Cena oferty - część nr 12 |  |  |

- Kryteria dodatkowe:

  - „Czas usunięcia awarii” ……………….  podany w godzinach (minimalnie 4 godzina, maksymalnie 24 godziny);

  - „Przepływność  dla łącza”  ……….…………. podana w Mbit/s (minimalnie  4  Mbit/s, maksymalnie  10 Mbit/s);

- Ponadto oświadczam, że:

- przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie z dn. 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2021 r. poz. 576);

- ww. wartości obejmują wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia wymagane i opisane przez Zamawiającego w SWZ;

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu.

Nadto zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Informuję, że oferta nie zawiera/ zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które zawarte są 
w następujących dokumentach:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (należy wskazać dokumenty, w których znajdują się przedmiotowe informacje oraz wykazać jakie zostały podjęte działania w celu zachowania ich poufności

Informacje dotyczące powierzenia części zamówienia podwykonawcom: (niedopuszczalne jest wskazywanie części zamówienia jako udział procentowy w całości zamówienia)

| Pełna nazwa/firma |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| NIP |  |
| Zakres powierzonej części zamówienia (krótki opis) |  |

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty (zaawansowany podpis elektroniczny)

Załącznik nr 2M do SWZ

Formularz Ofertowy dla części nr 13

Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

| Wykonawca: |
| --- |
| pełna nazwa/firma |
| adres |
| REGON |  | KRS |  | NIP/CEIDG |  |
| nr telefonu |  | faxu |  | e-mail |
| Czy wykonawca jest małym albo średnim przedsiębiorstwem? Tak / Nie |

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oferta Wykonawcy

W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania prowadzonego w trybie przetargu podstawowego, na dzierżawę łączy telekomunikacyjnych, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, za niżej określone ceny:

| Lp. | RELACJA | Kwota miesięcznej dzierżawy netto | Stawka VAT (w %) | Kwota podatku VAT | Kwota miesięcznej dzierżawy łącza brutto | Ilość miesięcy dzierżawy | Wartość brutto dzierżawy łącza | OPCJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Wartość brutto dzierżawy łącza za okres 1 miesiąca (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz pkt. II.6 SWZ) |
| 1 | Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2A - a pomieszczenie systemów radiowych w ostatniej kondygnacji bloku mieszkalnego przy ul. Waryńskiego 9 w Poznaniu |  | 23 |  |  | 27 |  |  |
| Cena oferty - część nr 13 |  |  |

- Kryteria dodatkowe:

  - „Czas usunięcia awarii” ……………….  podany w godzinach (minimalnie 4 godzina, maksymalnie 24 godziny);

  - „Przepływność  dla łącza”  ……….…………. podana w Mbit/s (minimalnie  4  Mbit/s, maksymalnie  10 Mbit/s);

- Ponadto oświadczam, że:

- przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie z dn. 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2021 r. poz. 576);

- ww. wartości obejmują wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia wymagane i opisane przez Zamawiającego w SWZ;

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu.

Nadto zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Informuję, że oferta nie zawiera/ zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które zawarte są 
w następujących dokumentach:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (należy wskazać dokumenty, w których znajdują się przedmiotowe informacje oraz wykazać jakie zostały podjęte działania w celu zachowania ich poufności

Informacje dotyczące powierzenia części zamówienia podwykonawcom: (niedopuszczalne jest wskazywanie części zamówienia jako udział procentowy w całości zamówienia)

| Pełna nazwa/firma |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| NIP |  |
| Zakres powierzonej części zamówienia (krótki opis) |  |

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty (zaawansowany podpis elektroniczny)

Załącznik nr 3 do SWZ

Oświadczenie Wykonawcy/Podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

Wykonawca:

pełna nazwa/firma

adres

NIP/REGON

KRS/CEiDG - nr oraz adres strony internetowej ogólno dostępnego i bezpłatnego zbioru

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 na dzierżawę łączy telekomunikacyjnych, spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

  - uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, wskazanej przez Zamawiającego w pkt. V.2 SWZ, tj. posiadam wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, o którym mowa w ustawie  z dnia 16 lipca 2004 r. Praw telekomunikacyjne art. 10 ust. 1 oraz ust. 2 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 576) pod numerem ………………………………. oraz,

  - zdolności zawodowych, określonych przez Zamawiającego w pkt. V.3 SWZ dla  części nr ………………………., tj. wykonałem:

    - usługę dzierżawy łącza/łączy świadczonej dla ……………………………………………………… (należy wskazać odbiorcę usługi), o wartości …………………………………………………..;

    - usługę dzierżawy łącza/łączy świadczonej dla ……………………………………………………… (należy wskazać odbiorcę usługi), o wartości …………………………………………………..;

    - usługę dzierżawy łącza/łączy świadczonej dla ……………………………………………………… (należy wskazać odbiorcę usługi), o wartości …………………………………………………..;

    - usługę dzierżawy łącza/łączy świadczonej dla ……………………………………………………… (należy wskazać odbiorcę usługi), o wartości …………………………………………………..;

    - usługę dzierżawy łącza/łączy świadczonej dla ……………………………………………………… (należy wskazać odbiorcę usługi), o wartości …………………………………………………..;

    - usługę dzierżawy łącza/łączy świadczonej dla ……………………………………………………… (należy wskazać odbiorcę usługi), o wartości …………………………………………………..;

    - usługę dzierżawy łącza/łączy świadczonej dla ……………………………………………………… (należy wskazać odbiorcę usługi), o wartości …………………………………………………..;

    - usługę dzierżawy łącza/łączy świadczonej dla ……………………………………………………… (należy wskazać odbiorcę usługi), o wartości …………………………………………………..;

    - usługę dzierżawy łącza/łączy świadczonej dla ……………………………………………………… (należy wskazać odbiorcę usługi), o wartości …………………………………………………..;

    - usługę dzierżawy łącza/łączy świadczonej dla ……………………………………………………… (należy wskazać odbiorcę usługi), o wartości …………………………………………………..;

    - usługę dzierżawy łącza/łączy świadczonej dla ……………………………………………………… (należy wskazać odbiorcę usługi), o wartości …………………………………………………..;

    - usługę dzierżawy łącza/łączy świadczonej dla ……………………………………………………… (należy wskazać odbiorcę usługi), o wartości …………………………………………………..;

    - usługę dzierżawy łącza/łączy świadczonej dla ……………………………………………………… (należy wskazać odbiorcę usługi), o wartości …………………………………………………..;

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |
| Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty (zaawansowany podpis elektroniczny) |

Załącznik nr 4 do SWZ

Oświadczenie Wykonawcy/ Podmiotu udostępniającego zasoby//Podwykonawcy1 dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

Wykonawca:

pełna nazwa/firma

adres

NIP/REGON

KRS/CEiDG - nr oraz adres strony internetowej ogólno dostępnego i bezpłatnego zbioru

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dzierżawę łączy telekomunikacyjnych oświadczam, co następuje:

Oświadczenie dotyczące wykonawcy:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 oraz w art. 109 ust. 1pkt. 1-10 uPzp, w tym:

Pouczenie

Zgodnie z:

- art. 108 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Pzp - wykluczeniu podlega osoba fizyczna, którą prawomocnie skazano za przestępstwo:

- udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., t.j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm.) - podlega wykluczeniu, jeżeli od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie tej podstawy wykluczenia nie upłynął okres 5 lat, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia,

- handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego - podlega wykluczeniu, jeżeli od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie tej podstawy wykluczenia nie upłynął okres 5 lat, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia,

- o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o sporcie (t.j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) - podlega wykluczeniu, jeżeli od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie tej podstawy wykluczenia nie upłynął okres 5 lat, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia,

- finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego - podlega wykluczeniu, jeżeli od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia nie upłynął okres 5 lat, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia,

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa - podlega wykluczeniu, jeżeli od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie tej podstawy wykluczenia nie upłynął okres 5 lat, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia,

- powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 
15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769 z późn. zm.) - podlega wykluczeniu, jeżeli od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie tej podstawy wykluczenia nie upłynął okres 5 lat, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia,

- przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, 
o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa 
w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe - podlega wykluczeniu, jeżeli od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie tej podstawy wykluczenia nie upłynął okres 5 lat, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia,

- o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - podlega wykluczeniu, jeżeli od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego zaistnienie tej podstawy wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia nie upłynął okres 3 lat, chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia;

- art. 108 ust. 1 pkt. 2 w związku art. 108 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Pzp - wykluczeniu podlega osoba prawna, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo:

- udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego - podlega wykluczeniu, jeżeli od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie tej podstawy wykluczenia nie upłynął okres 5 lat, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia,

- handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego - jeżeli od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie tej podstawy wykluczenia nie upłynął okres 5 lat, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia,

- o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy o sporcie - podlega wykluczeniu, jeżeli od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie tej podstawy wykluczenia nie upłynął okres 5 lat, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia,

- finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego - jeżeli od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia nie upłynął okres 5 lat, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia,

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa - podlega wykluczeniu, jeżeli od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie tej podstawy wykluczenia nie upłynął okres 5 lat, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia,

- powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - podlega wykluczeniu, jeżeli od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie tej podstawy wykluczenia nie upłynął okres 5 lat, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia,

- przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe - podlega wykluczeniu, jeżeli od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie tej podstawy wykluczenia nie upłynął okres 5 lat, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia,

- o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - podlega wykluczeniu, jeżeli od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego zaistnienie tej podstawy wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia nie upłynął okres 3 lat, chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia;

- art. 108 ust. 1 pkt. 3 Ustawy Pzp - wykluczeniu podlega podmiot wobec, którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- art. 108 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Pzp - wykluczeniu podlega podmiot, wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się 
o zamówienia publiczne - na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- art. 108 ust. 1 pkt. 5 Ustawy Pzp - wykluczeniu podlega podmiot, który zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

- art. 108 ust. 1 pkt. 6 Ustawy Pzp - wykluczeniu podlega podmiot, który, jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
 i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- art. 109 ust. 1 pkt. 1 - wykluczeniu podlega podmiot, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy Pzp, chyba że zawarciem umowy o podwykonawstwo dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- art. 109 ust. 1 pkt. 2 lit. a Ustawy Pzp - wykluczeniu podlega osoba fizyczną skazana prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony 
w przepisach prawa obcego - podlega wykluczeniu, jeżeli od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego zaistnienie tej podstawy wykluczenia, nie upłynął okres 3 lat, chyba że w wyroku został określony inny okres wykluczenia;

- art. 109 ust. 1 pkt. 2 lit. b Ustawy Pzp - wykluczeniu podlega osoba fizyczna prawomocnie ukarana za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny - podlega wykluczeniu, jeżeli od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego zaistnienie tej podstawy wykluczenia, nie upłynął okres 3 lat, chyba że w wyroku został określony inny okres wykluczenia;

- art. 109 ust. 1 pkt. 3 Ustawy Pzp - wykluczeniu podlega osoba prawna, jeżeli urzędującego członka jej organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo przeciwko środowisku, o którym mowa 
w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego lub prawomocnie ukarano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny - podlega wykluczeniu, jeżeli od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego zaistnienia tych podstaw wykluczenia, nie upłynął okres 3 lat, chyba że w wyroku został określony inny okres wykluczenia:

- art. 109 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Pzp - wykluczeniu podlega podmiot w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

- art. 109 ust. 1 pkt. 5 Ustawy Pzp - wykluczeniu podlega podmiot, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów - podlega wykluczeniu, jeżeli nie upłynął okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą tego wykluczenia;

- art. 109 ust. 1 pkt. 6 Ustawy Pzp – wykluczeniu podlega podmiot,  jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2, którego nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy, - podlega wykluczeniu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawa wykluczenia.

- art. 109 ust. 1 pkt. 7 Ustawy Pzp - wykluczeniu podlega podmiot, który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające 
z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady - podlega wykluczeniu, jeżeli nie upłynął okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą tego wykluczenia.

- art. 109 ust. 1 pkt. 8 Ustawy Pzp - wykluczeniu podlega podmiot,  który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu spełnia warunki udziału w postępowaniu, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego 
w postępowaniu o udzielenia zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych, - podlega wykluczeniu, na okres dwóch lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.

- art. 109 ust. 1 pkt. 9 Ustawy Pzp -  wykluczeniu podlega podmiot, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, - podlega wykluczeniu na okres trzech lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.

- art. 109 ust. 1 pkt. 10 Ustawy Pzp – wykluczeniu podlega podmiot, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, - podlega wykluczeniu, jeżeli na okres roku od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty (zaawansowany podpis elektroniczny)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie/nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. …………. Ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1 – 6 oraz art. 109 ust. 1 -10 Ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z wystąpieniem w/w. okoliczności/ą, na podstawie art. 110 ust. 2 Ustawy Pzp podjąłem następujące czynności (dotyczy podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1-6 lub art. 109 ust. 1 - 10:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…………………...........….…………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………….…

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty (zaawansowany podpis elektroniczny)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

należy wypełnić i załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy wykonawca w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu,  polega na zasobach podmiotów na zasadach określonych w art. 118 uPzp.

| Podmiot udostępniający zasoby: |
| --- |
| pełna nazwa/firma |
| adres |
| NIP/REGON |  | KRS/CEiDG - nr oraz adres strony internetowej ogólno dostępnego i bezpłatnego zbioru |

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dzierżawę łączy telekomunikacyjnych zobowiązuję się do udostępnienia Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………….… (nazwa, adres) następujących zasobów oraz gwarantuję/my Wykonawcy rzeczywisty dostęp do udostępnionych zasobów, tj.:

  - udostępnię/my ww. Wykonawcy zasoby w następującym zakresie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  - sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów, o których mowa w pkt. 1 będzie następujący:

…..……………………………………………………………………………………………………………….……………….…………

………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

  - w związku z udostepnieniem w/w zasobów będziemy/nie będziemy* realizować usługę w ramach tego zamówienia, dla których udostępniliśmy doświadczenie, w zakresie ……………………….………………..……………..………………………… (należy wskazać zakres w jakim realizowane będą usługi).

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

Podpis podmiotu udostępniającego zasoby (opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)

* Niepotrzebne skreślić.

# Footnotes

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstwa oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR

niewłaściwe skreślić

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wykonawca winien wykreślić treść tego oświadczenia z oferty

Niepotrzebne skreślić

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartości gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstwa oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR

niewłaściwe skreślić

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wykonawca winien wykreślić treść tego oświadczenia z oferty

Niepotrzebne skreślić

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartości gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstwa oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR

niewłaściwe skreślić

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wykonawca winien wykreślić treść tego oświadczenia z oferty

Niepotrzebne skreślić

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartości gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstwa oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR

niewłaściwe skreślić

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wykonawca winien wykreślić treść tego oświadczenia z oferty

Niepotrzebne skreślić

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartości gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstwa oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR

niewłaściwe skreślić

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wykonawca winien wykreślić treść tego oświadczenia z oferty

Niepotrzebne skreślić

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartości gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstwa oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR

niewłaściwe skreślić

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wykonawca winien wykreślić treść tego oświadczenia z oferty

Niepotrzebne skreślić

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartości gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstwa oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR

niewłaściwe skreślić

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wykonawca winien wykreślić treść tego oświadczenia z oferty

Niepotrzebne skreślić

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartości gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstwa oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR

niewłaściwe skreślić

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wykonawca winien wykreślić treść tego oświadczenia z oferty

Niepotrzebne skreślić

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartości gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstwa oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR

niewłaściwe skreślić

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wykonawca winien wykreślić treść tego oświadczenia z oferty

Niepotrzebne skreślić

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartości gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstwa oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR

niewłaściwe skreślić

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wykonawca winien wykreślić treść tego oświadczenia z oferty

Niepotrzebne skreślić

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartości gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstwa oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR

niewłaściwe skreślić

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wykonawca winien wykreślić treść tego oświadczenia z oferty

Niepotrzebne skreślić

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartości gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstwa oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR

niewłaściwe skreślić

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wykonawca winien wykreślić treść tego oświadczenia z oferty

Niepotrzebne skreślić

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartości gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstwa oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR

niewłaściwe skreślić

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wykonawca winien wykreślić treść tego oświadczenia z oferty

Niepotrzebne skreślić

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartości gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności