Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont pomieszczeń w budynku Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa przy Placu Łódzkim 2 UWM w Olsztynie

Remont pomieszczeń w budynku Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa przy Placu Łódzkim 2 UWM w Olsztynie zgodnie z opisem pomieszczeń zawartym w przedmiarze robót tj:

- Rozbiórka istniejących posadzek z wykładzin dywanowych

- Wykonanie gruntowania ścian wewnętrznych

- Wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych

- Malowanie ścian i sufitów wewnętrznych farbą lateksową w pierwszej klasie ścieralności (I klasa odporności na szorowanie)

- Wykonanie wylewek samopoziomujących

- Wykonanie posadzek z panela PCV – LVT (Parametry: Heterogeniczna wykładzina PVC w panelach do zastosowania obiektowego, klejone do podłoża, dodatkowe zabezpieczenie powłoką ochronną (warstwą poliuretanu) PUR, klasa użytkowa EN-ISO 10874 - 33/42 grubość panela min 2,2 mm, grubość warstwy użytkowej min 0,55mm, waga min 3150g/m2, antypoślizgowość R10, bardzo duża odporność na krzesła z kółkami, Reakcja na ogień Bfl-s1, klasa ścieralności EN 660-2 – grupa T). W części korytarzowej panel w kolorze „rustic anthracite oak, w pokojach „dreamy sky”

- Wymiana lamp na lampy LED oraz osprzętu instalacyjnego zgodnie z przedmiarami

- Wymiana stolarki drzwiowej – drzwi w kolorze białym z wypełnieniem z płyty wiórowej wraz z klamkami niklowanymi o podwyższonej odporności na złamanie wyposażone w szyldy oraz wkładkę antywłamaniową na klucz patentowy

- Wymiana stolarki okiennej – okna drewniane łukowe wykonane na wzór i kolorystykę drewna naturalnego wcześniej wymienionych (mazerunek)

- Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych