Załącznik nr 1 do SIWZ

Numer postępowania: 385/2023/TP/DZP

Wykonywanie comiesięcznej konserwacji, usuwanie awarii i naprawa Urządzeń Transportu Bliskiego: dźwigów, platform, suwnic użytkowanych przez Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

- OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług konserwacyjnych i usług naprawczych,  79 szt.: dźwigów osobowych, towarowo-osobowych, towarowych, wciągników, suwnic, przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach w obiektach Zamawiającego na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zgodnie z Załącznikiem nr-1, oraz utrzymanie ich 
w stałej sprawności technicznej i eksploatacyjnej na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej Dz. Nr193, poz.129 z 29 października 2003r. oraz Ustawy 
o Dozorze Technicznym Dz. Nr122 poz.1321 z dnia 21 grudnia 2000 r., aktualnych przepisów o ruchu urządzeń dźwigowych SEP, UDT, PIP, Sanepidu z gwarancją na bezawaryjną 
i bezpieczną eksploatację dźwigów.

II.  RODZAJ ZAMÓWIENIA: usługi

III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania na rzecz Zamawiającego:

Wykonywanie przeglądów miesięcznych 79 szt. : dźwigów osobowych, towarowo-osobowych, towarowych, platform dla osób niepełnosprawnych, suwnic, zainstalowanych w

obiektach Zamawiającego zgodnie z wykazem w tym sprawdzenie:

a) stanu technicznego mechanizmów napędowych, układów hamulcowych oraz cięgien

nośnych i ich zamocowanie

b) działania elementów bezpieczeństwa i ograniczników ruchowych

c) działania urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych.

2. Wykonywanie terminowych pomiarów ochronnych raz w roku:

a) rezystancji izolacji

b) rezystancji uziemień roboczych

c) zabezpieczenia termicznego dźwigu

3. Przeprowadzanie oględzin, nie rzadziej, niż co 6 miesiecy, jeżeli w instrukcji nie ustalono innych terminów, oraz stanu:

a) konstrukcji nośnej, w szczególności połączeń spawanych, nitowanych i rozłącznych

b) toru jezdnego dźwignic szynowych

3. Przeprowadzanie okresowych przeglądów urządzeń zgodnych z Dokumentacją Techniczno-ruchowa dla danego typu dźwigu,

a) badań i prób technicznych wg wymogów UDT i Warunków Technicznych dla Urządzeń Dźwigowych.

4. Przygotowanie urządzeń do badań przez przedstawicieli Inspektoratu Dozoru Technicznego i obowiązkowe uczestnictwo w badaniach.

5. Utrzymanie w stałej sprawności technicznej i eksploatacyjnej urządzeń wraz z:

a) z usuwaniem z podszybia zanieczyszczeń wynikających z normalnego użytkowania

dźwigu, wykonywanie drobnych napraw niezależnie od częstotliwości występowania w

zakresie wymiany: cewek, styczników, kontaktów, żarówek w kasetonach sterowych,

wkładek bezpiecznikowych.

b) oraz w ramach konserwacji:

Skracanie lin nośnych, wymiana prowadników kabiny, naprawa zamków bezpieczeństwa, wymiana lub naprawa kontaktów obwodu bezpieczeństwa, wymiana mechanizmu zamykania drzwi szybowych, wymiana styczników lub przekaźników, naprawa kabiny, drzwi szybowych, aparatury sterowej po uzgodnieniu kosztów,

c) uczestnictwo firmy konserwującej w odbiorach instalowanych nowych części naprawianych przez innych Wykonawców.

4. Wykonywanie usług naprawczych i usuwanie bieżących usterek

- w przypadku konieczności naprawy uszkodzonego urządzenia, Wykonawca na piśmie uzgodni z Zamawiającym zakres, termin oraz koszt naprawy, uwzględniający stawkę za r-g podaną w ofercie. Za użyte części lub materiały wykonawca obciąży Zamawiającego wartością części liczonych po cenie zakupu. Termin naprawy nie może być dłuższy niż 14 dni od daty uzgodnionej naprawy,

- w ofercie należy przewidzieć sumę stanowiącą 30% wartości ceny całkowitej, za wykonanie comiesięcznej konserwacji urządzeń, na nieprzewidziane naprawy nie wynikające z konserwacji,

- W przypadku wyłączenia z eksploatacji jednego z urządzeń wymienionych w wykazie urządzeń dźwigowych w załączniku nr 1, cena miesięczna zostanie pomniejszona o 1/70 kwoty określonej w § 3 ust. 2, bez względu na rodzaj UTB.

- W przypadku włączenia do eksploatacji nowego urządzenia cena miesięczna zostanie  zwiększona o 1/79 kwoty określonej w § 3 ust. 2, bez względu na rodzaj UTB.

- Wykonawca na wykonane naprawy udzieli min. 12 miesięcznej gwarancji,

- naprawy zgłaszane będą każdorazowo za pośrednictwem telefonu lub fax. Wykonawca uznaje taki sposób przesłania zgłoszenia za wystarczający,

- bezzwłoczne powiadamianie o nieprawidłowościach, które spowodowały konieczność wyłączenia UTB z eksploatacji wraz z wpisem do dziennika konserwacji dźwigu o zaistniałym zdarzeniu,

- pozostawanie w stałej dyspozycji Zamawiającego przez całą dobę i na każde wezwanie do usunięcia awarii z maksymalnym czasem reakcji na zgłoszenie podanym w ofercie,

- czas reakcji na zgłoszenie awarii dźwigu, w którym znajdują się ludzie wynosi 30 min.

- Każdorazowy przyjazd ekipy serwisowej należy potwierdzić w sekretariacie DIiNB tel. 89/523 33 70, co najmniej 2 dni przed ustalonym terminem.

5. Poprzez czas reakcji rozumie się przyjazd ekipy i podjęcie działań związanych z usunięciem awarii.

6. Wykonawca, umieści w portierniach oraz kabinie dźwigu a także na parterze przy drzwiach windy, numer telefonu, na który można dzwonić w razie awarii.

7. Prowadzenie dziennika konserwacji dźwigu z wpisem raz w miesiącu o sprawności urządzeń, oraz rejestracja z przeprowadzonych napraw okresowych, przeglądów oraz pomiarów ochronnych, odnotowywanie każdej awarii i jej usunięcia.

8. W ramach konserwacji i usuwania awarii, dojazd wliczony jest w cenie ofertowej Wykonawcy.

9. Należy posiadać uprawnienia UDT do wykonywania modernizacji i przebudowy urządzeń dźwigowych, umożliwiających wykonywanie prac wynikających z przeprowadzonych resursów wymaganych przez UDT.

10. Obsługę serwisową należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami BHP i Ppoż. oraz DTR danego urządzenia.

WYKAZ URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH W BUDYNKACH

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

| Lp. | Rodzaj urządzenia | Nr fabryczny fabryczn | Nr ewidencyjny UDT dźwigu | Rok | Adres: UWM w Olsztynie | kg | Przy- stanki | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | CIBES A5000 Platforma | 951480 | 3015000015 | 1999 | ul Oczapowskiego 4 Biblioteka | 400 | 2 | Szwecja |
| 2. | Platforma | 37078 | 3015000031 | 1994 | ul. Żołnierska 14c Hotel ADMR | 300 | 2 | Hiro-350 |
| 3. | Vektor THY Platforma | THY1617 | 3115000068 | 2004 | ul. Dybowskiego 45G Centrum Biotechnologi Środowiska Wydz. Ochr. Środ i Rybactwa | 400 | 3 | Thyssen 16.01.15 |
| 4. | CIBES A5000 Platforma | 456206 | 3015000069 |  | ul. Prawocheńskiego17 Wydział Środowiska i Rolnictwa | 400 | 2 | Szwecja 16.01.15 |
| 5. | CIBES A5000 Platforma | 8514388 | 3015000158 | 2009 | ul. Prawocheńskiego 5 Laboratorium Wydział Biologii | 400 400 | 4 | Szwecja |
| 6. | CIBES A5000 Platforma | 8513277 | 3015000164 | 2009 | ul .Dybowskiego 7 Ds.nr.-120 | 400 | 2 | CIBES |
| 7. | CIBES A5000 Platforma | 8517018 | 301500184 | 2011 | ul. Heweliusza 22 Katedra Ogrodnictwa | 400 | 2 | Szwecja |
| 8. | T-80 Platforma | 17440 | 3015000209 | 2011 | ul. Prawocheńskiego 21 Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Katedra Ogrodnictwa | 300 | 4 | GmbH |
| 9. | CIBES A 5000 Platforma | 8519335 | 3015000210 | 2011 | ul. Słoneczna 50 G Regionalne Centrum Informatyczne | 400 | 2 | Szwecja |
| 10. | CIBES A 5000 Platforma | 8518213 | 3015000211 | 2011 | ul. Oczapowskiego 7 Centrum Edukacyjno Badawcze Mleczarstwa i Jakości Żywności | 400 | 3 | Szwecja |
| 11. | Towarowo- Osobowy OZ-200 | 28065 | 3115000482 | 1974 | Plac Łódzki 3 Blok40 Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa | 500 | 6 | ZUDz. Wa-wa |
| 12. | osobowy | NZP-6/09/22 | 31060016747 | 2022 | ul. Oczapowskiego 13 Wydział Medycyny Weterynaryjnej Blok A | 525 | 3 | Chmielewski S.A. |
| 13. | Osobowy | A-20574 | 3115000719 | 1992 | ul. Żolnierska14c Hotel ADMR | 500 | 9 | ZUD Wa-wa 16.01.15 |
| 14. | Osobowo-meblowy | A-20573 | 3115000720 | 1992 | ul. Żołnierska 14c Hotel ADMR | 500 | 9 | ZUD Wa-wa 16.01.15 |
| 15. | Osobowy | 331/0/94 | 3115000783 | 1994 | ul. Żołnierska 14c Hotel ADMR | 800 | 4 | Dźwigpol |
| 16. | Suwnica 10.T | 2286/11 | 3315000886 | 2011 | ul. Heweliusza 4 Wydział Nauk Technicznych | 10T | 3 | Typ152SNj Prohamat Bytom |
| 17. | Towarowy mały | 54103 | 31150000998 | 1986 | ul.Oczapowskieg13 Wydział Medycyny Wet. blok-105 | 160 | 3 | Belęcin |
| 18. | Towarowy mały | 54104 | 3115001148 | 1988 | ul. Oczapowskiego 13 Wydział Medycyny Weterynaryjnej blok-105 | 100 | 2 | Bolęcin |
| 19. | Osobowo- hydrauliczny | 218443 | 3115001332 | 2001 | ul .Prawocheńskiego15 bl-25 Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej | 870 | 4 | Monitor Włochy |
| 20. | Osobowo- hydrauliczny | 218425/0 | 3115001398 | 2001 | ul. Oczapowskiego 1a Wydział Biologii | 630 | 5 | Monitor |
| 21. | Towarowy | 54943 | 3115001415 | 1988 | ul .Oczapowskiego 13 Wydział Medycyny Weterynaryjnej | 200 | 25 | KDO Wa-wa |
| 22. | Osobowy Monolito | 238629 | 3115001464 | 2003 | ul. Dybowskiego 11 Centrum Konferencyjne | 1000 | 2 | Monitor 16.01.15 |
| 23. | Osobowy Monolito | 238628 | 3115001465 | 2003 | ul. Dybowskiego 11 Centrum Konferencyjne | 1000 | 2 | Monitor 16.01.15 |
| 24. | Towarowy mały BKG 300.30/14 | 69068 | 3115001498 | 2004 | Wydz.Ochrony Środ. i Rybactwa ul. Dybowskiego 45G | 300 | 2 | GMBH |
| 25. | Towarowo-osobowy NB1000H | TKE1057/05 | 3115001559 | 2005 | ul .Kurta Obitza 1 Wydział Humanistyczny | 1000 | 4 | Thyssen Niemcy |
| 26. | Towarowo- osobowo NB100H | TKE1058/05 | 3115001560 | 2005 | ul. Kurta Obitza 1 Wydział Humanistyczny | 100 | 4 | Thyssen |
| 27. | Osobowy | 244857 | 3115001566 | 2005 | Plac Cieszyński 1 Wydział Nauki o Żywności | 100 100 | 7 | Pilawa |
| 28. | Towarowy mały | 75789 | 3115001670 | 2007 | ul.Oczapowskieg12B Biblioteka Uniwersytecka | 100 100 | 2 | BKG |
| 29. | Towarowy mały | 75790 | 3115001671 | 2007 | ul.Oczapowskiego12B Biblioteka Uniwersytecka | 100 | 2 | BKG |
| 30. | Osobowo- hydrauliczny T350 | ELH03/7 | 3115001672 | 2007 | ul .Oczapowskiego 12B Biblioteka Srodowiskowa. | 1000 | 4 | Klemann |
| 31. | Osobowo hydrauliczny | EL-H04/07 | 3115001673 | 2007 | ul.Oczapowskiego12B Biblioteka Uniwersytecka | 1000 | 4 | Elektroinstal |
| 32. | Osobowo- hydrauliczny | EL-H05/07 | 3115001674 | 2007 | ul.Oczapowskie12B Biblioteka Uniwersytecka | 1000 1000 | 4 | Elektroinstal |
| 33. | Towarowy- Osobowy hydrauliczny | 288887 | 31155001761 | 2008 | ul. Warszawska 30 Collegium Anatomicum | 1250 | 2 | Elektroinstal Monitor |
| 34. | Osobowy -elektryczny | EL-E 06/08 | 31155001816 | 2008 | ul. Dybowskiego 7 Ds. 120 | 450 | 8 | Elektroinstal |
| 35. | Towarowy mały | 53692 | 3115001829 | 1998 | ul. Warszawska 30 Collegium Anatomicum | 300 | 4 | BKG 300.30/11 Niemcy |
| 36. | Towarowy-mał | MH13666 | 3115001864 | 2010 | ul .Oczapowskiego 13 Wydział Medycyny Weterynaryjnej Blok 105 | 100 | 3 | Hydrauliczny HIDRAL PO |
| 37. | Osobowy | D8NEF122 | 3115001979 | 2011 | ul. Słoneczna 50G Regionalne Centr. Informatyczne | 630 | 4 | OTIS Ge N2 |
| 38. | Osobowy | D8NEF123 | 3115001980 | 2011 | ul. Słoneczna 50G Regionalne Centrum Informat. | 630 | 3 | OTIS GeN2 |
| 39. | Osobowy | D8NEF124 | 3115001981 | 2011 | ul. Słoneczna 50G Regionalne Centrum Informat. | 630 | 3 | OTISGeN2 |
| 40. | CIBES A 5000 Platforma | 8519335 | 3015000210 | 2011 | ul. Słoneczna 50 RCI | 400 | 2 | Cibes Szwecja |
| 41. | Osobowy | EXPL 94280 IU | 3115002014 | 2011 | ul .Warszawska 117 Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej | 630 | 2 | Elektrotal Typ MRL-M34 |
| 42. | Dźwig Elektryczny | D8-NEF 428 | 3115002079 | 2012 20.02. 2012r. | ul. Tuwima 9 Pływalnia Wielozadaniowa | 650 | 1 | OTIS Elektryczny |
| 43 | Dźwig osobowy hydrauliczny | EXPL O4840 IU | 3115002063 | 2011 | ul. Heweliusz 4 Wydział Nauk Technicznych | 900 | 3 | ORONA Hiszpania-Elektroinstal |
| 44. | Dźwig osobowo hydrauliczny | EXPL 04839IU | 3115002064 | 2011 | ul. Heweliusza 4 Wydział Nauk Technicznych | 630 | 4 | ORONA Hiszpani Elektroinstal |
| 45. | Platforma przyschodowa | KL 00603 bezopsługowa | 3015000232 | 2011 | ul. Heweliusza 4 Wydział Nauk Technicznych | 300 | - | Lippe Lift Anlagebaun GmbH |
| 46. | Dźwig osobowy elektryczny | D8NEF292 | 3115002137 | 2012 | ul. Oczapowskiego 11 Wydział Nauk Technicznych | 630 | 3 | OTIS -FRANCE |
| 47. | Dźwig osobowy elektryczny | D8NEF293 | 31155002138 | 2012 | ul. Oczapowskiego 11 Wydział Nauk Technicznych | 630 | 3 | OTIS |
| 48. | Dźwig hydrauliczny | WHO-12055 | 3115002353 | 2013 | ul. Prawocheńskiego 9 Stara Kotłownia | 630 | 2 | GLF MRL-MC rok bud 2012r. |
| 49. | Dźwig hydrauliczny | WHO-12056 | 3115002354 | 2013 | ul. Prawocheńskiego 9 Stara Kotłownia | 630 | 4 | GLF MRL-MC Rok bud.2012r. |
| 50 | Wyciągnik elektryczny Łańcuchowy Typ-1000S-G1 2/1 | 3406540 | 8415001263 | 2015 | ul.Oczapowskiego14 Instytut Chorób Niezakaźnych | 1000 | - | Q1T GmbH |
| 51 | Dźwig elektryczny Typ;OTIS GeNESIS | D8NEH756 | 3115002579 | 2015 | ul .Słoneczna 45A Centrum Gastronomii | 630/8 0sób | 3 | OTIS sp zoo Producent Golfo de Solonica Espania |
| 52 | Osobowy elektryczny | 16002 | 3115002663 | 2016 | Ul. Oczapowskiego 5 | 630 | 4 | Monitor Polska Sp. Z o.o. |
| 53 | Elektryczny cierny | 16036 | 3115002675 | 2016 | Pl. Łódzki 3 | 650 | 7 | Monitor Polska Sp. Z o.o |
| 54 | Osobowy elektryczny | LP-317/16-E | 3115002668 | 2016 | Ul. Szrajbera 11 | 630 | 5 | LIFTPROJEKT Sp. Z o.o. |
| 55 | Osobowy elektryczny | KB926 | 3115002670 | 2016 | Medycyna Eksperymentalna Warszawska 30 | 1600 | 5 | HKS HAS ASANSOR |
| 56 | Dźwig Nożycowy | 18/2016 | 4515000768 | 2016 | Medycyna Eksperymentalna Warszawska 30 (podnośnik) | 1.0 t. |  | ERGOLIFTAdam Zwoliński |
| 57 | Osobowy, elektryczny | E-3087 | 3115002762 | 2017 | Centrum Symulacji Medycznych Warszawska 30 | 1600 | 5 | TRESA GEARLESS |
| 58 | Osobowy, elektry- czny | E-3088 | 3115002763 | 2017 | Centrum Symulacji Medycznych Warszawska 30 | 800 | 3 | TRESA GEARLESS |
| 59 | Cięgnik | 61376761 | 8415001477 | 2002 | HTŻ Oczapowskiego 7 | 125 |  | DEMAG CRANS I COMPONENTS |
| 60 | Osobowy elektryczny | WAW0020060209 | N3115003104 | 2019 | Oczapowskiego 4 | 675 | 5 | Inventio AG/Schindler |
| 61 | Osobowy elektryczny | 19 034 | N3115003171 | 2020 | Oczapowskiego 11 | 900 | 4 | TECHNIWIND |
| 62 | Platforma pionowa dla niepełnosprawnych | E17178 | N3015000493 | 2020 | Pl. Łódzki 2 | 400 |  | E.P.Elewatori Premontati SRL |
| 63 | Elektryczny z napędem ciernym | 272260-10 | N3115003234 | 2019 | Pl. Łódzki 4 | 630 | 5 | WITTUR Sp. Z O.O. |
| 64 | Platforma dla niepełnosprawnych | SP7359 | N3015000487 | 2020 | Centru Konferencyjne Dyboskiego 11 |  |  | Altech Spol. S.R.O. |
| 65 | urządzenie dla niepełnosprawnych | 26411 | 3006002046 | 2021 | Oczapowskiego 11 | 500 |  | Motala Hissar AB |
| 66 | Schindler 3300 | WAW0011590786 | 3106015419 | 2021 | Oczapowskiego 16, Poliklinika wyjazdowa dużych zwierząt | 675 | 2 | INVENTIO AG/ Schindler |
| 67 | Platforma T1 100 | KL-00819 | 3006002179 | 2022 | Oczapowskiego 11 | 300 | - | ANLAGENBAU |
| 68 | Platforma przyschodowa | SP9922 |  | 2023 | Warszawska 30 Anatomia | 225 |  | Altech spol. S.r.o. |
| 69 | Urządzenie dla osób niepełnosprawnych | IN341309 | 3006002138 | 2023 | Wydział Prawa i Administracji i Wydz. Nauk Społecznych Olsztyn, Al. Warszawska 98 | 500 | - | A5 Cibes A500 |

Urządzenia dźwigowe znajdujące się w nowym skrzydle szpitala,  objęte porozumieniem z 20.02.2019 r. i Aneksem do porozumienia z 05.10.2021 r.

| Lp. | Rodzaj urządzenia | Nr fabryczny fabryczn | Nr ewidencyjny UDT dźwigu | Rok | Adres: USK UWM ul. Warszawska 30 | kg | Przy- stanki | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Dźwig osobowy Elektryczny | 972-1 | 3115002368 | 2013 | ul.Warszawska 30 Szpital Akademicki | 1600 | 5 | Techwind Jan Rutkowski |
| 2 | Dźwig osobowy Elektryczny | 972-2 | 3115002369 | 2013 | ul.Warszawska 30 Szpital Akademicki | 1600 | 5 | Techwind |
| 3 | Dźwig osobowy Elektryczny | 972-3 | 3115002370 | 2013 | ul.Warszawska 30 Szpital Akademicki | 1600 | 5 | Techwind |
| 4 | Dźwig osobowy Elektryczny | 972-4 | 3115002371 | 2013 | ul.Warszawska 30 Szpital Akademicki | 1600 | 2 | Techwind |
| 5 | Dźwig typ BKG 300.30/14 | 88499 | N3115002318 | 2013 | ul.Warszawska 30 Szpital Akademicki | 300 |  |  |
| 6 | Dźwig typ BKG 300.30/14 | 88498 | N3115002317 | 2013 | ul.Warszawska 30 Szpital Akademicki | 300 |  |  |

Urządzenia dźwigowe znajdujące się w nowym skrzydle szpitala,  objęte porozumieniem z 08.02.2023 r. Wymagana, zgodnie z porozumieniem, umowa trójstronna !

| L.p. | Rodzaj urządzenia | Nr fabryczny fabryczn | Nr ewidencyjny UDT dźwigu | Rok | Adres: USK UWM ul. Warszawska 30 | kg | Przy- stanki | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Dźwig osobowy Elektryczny | 21_009-3 | 3106016542 | 2022 | ul. Warszawska 30 Szpital Akademicki |  | 2 | Techwind Jan Rutkowski |
| 2 | Dźwig osobowy Elektryczny | 21_009-2 | 3106016541 | 2022 | ul. Warszawska 30 Szpital Akademicki |  | 5 | Techwind |
| 3 | Dźwig osobowy Elektryczny | 21_009-1 | 3106016540 | 2022 | ul. Warszawska 30 Szpital Akademicki |  | 5 | Techwind |
| 4 | Dźwig elektryczny towarowy | 107172/38/2022 | 3106016539 | 2022 | ul. Warszawska 30 Szpital Akademicki |  | 5 | Techwind |