Września, dnia 25.10.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

Gmina Września, ul. Ratuszowa 1,

62-300 Września,

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

Tryb udzielenia zamówienia:

Do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo                          zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r.  poz. 1605) - art. 2 ust. 1 pkt 1 przywołanej ustawy.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest montaż osłon – koszy ochronnych na                drabiny usytuowane na budynkach mieszkalnych należących do Gminy Września położonych w Obłaczkowie 68 i we Wrześni przy ul. Batorego 8.

2. Szczegółowy zakres robót określają przedmiary robót będące załącznikami do zapytania                   ofertowego:

- kabłąk (kosz) ochronny wykonany z elementów stalowych jak płaskownik np. 40x6 mm,                        łączonych przez spawanie lub śrubami,

- do podłużnic drabiny przyspawana (przymocowana) każda obręcz o średnicy ok 70 cm,

- rozstaw obręczy w pionie 80 cm, rozstaw między obręczami ok 30 cm,

- dolna obręcz powinna być w odległości 2,8-3 m od ziemi , górna 1-1,1 m powyżej szczebla

zejścia.

3. Roboty budowlane prowadzone będą w użytkowanych budynkach, w związku z czym                            Wykonawca zobowiązany jest zorganizować prace w taki sposób, aby zminimalizować ewentualne uciążliwości związane z prowadzeniem prac w czynnych obiektach.

Termin realizacji robót: od dnia podpisania umowy do 15.12.2023 r.

Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy od podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące wymagania:

1. Oświadczają, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu umowy.

2. Oświadczają, że dysponują wiedzą, doświadczeniem oraz zasobami (zasoby ludzkie, sprzęt) do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

3. Zobowiązują się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, norm i zasad wiedzy technicznej.

Opis sposobu wynagrodzenia:

Za wykonanie przedmiotu zlecenia Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zgodne                  z ofertą cenową złożoną na Platformie Zakupowej. Wynagrodzenie jest niezmienne do zakończenia realizacji wszystkich prac objętych zapytaniem ofertowym i obejmuje wszystkie elementy niezbędne do jego wykonywania, w szczególności koszty dojazdów.