Załącznik 4 do SWZ

OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA -  Dostawa autorefraktometru z keratometrem

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych

Uwaga: Niniejszy dokument w polach nieuzupełnionych przez Zamawiającego wypełnia wykonawca podając cechy/parametry oferowanego urządzenia, a następnie załącza go do oferty

Nazwa urządzenia

Typ urządzenia

Kraj pochodzenia

Producent

(podać pełną nazwę i adres)

| Lp. | Parametr | Parametr | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | wymagany |  |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji: 2022 lub 2021 lub 2020. | TAK |  |
| 2. | Urządzenie posiadające funkcje: autorefraktometru oraz | TAK |  |
|  | keratometru, |  |  |
| 3. | Urządzenie z naprowadzaną głowicą na oko pacjenta za | TAK |  |
|  | pomocą dżojstika. Automatyczna detekcja badanego oka. |  |  |
| 4. | Sterowanie urządzenia za pomocą wbudowanego, kolorowego | TAK |  |
|  | ekranu dotykowego LCD. |  |  |
|  | Wielkość ekranu min. 7,5”. | TAK |  |
| 5. | Tryby wykonywania pomiaru: tryb automatyczny oraz tryb | TAK |  |
|  | ręczny. |  |  |
| 6. | Wbudowana drukarka, umożliwiająca bezpośredni wydruk | TAK |  |
|  | dokonanych pomiarów, z automatycznym odcinaniem papieru. |  |  |
| 7. | Parametry autorefraktometru: |  |  |
|  | - minimalna średnica źrenicy 2 mm, | TAK |  |
|  | - zakres pomiaru refrakcji sfery od -25D do +22D lub większy, | TAK |  |
|  | z dokładnością 0,12D i 0,25D, |  |  |
|  | - zakres pomiaru cylindra od -10D do +10D lub większy, z | TAK |  |
|  | dokładnością 0,12D i 0,25D, |  |  |
|  | - pomiar osi cylindra od 1 do 180 stopni co 1 stopień. | TAK |  |
|  | - możliwość przedstawienia wyniku dla soczewki oddalonej | TAK |  |
|  | (pomiar od jej tylnej powierzchni) od szczytu rogówki (VD) |  |  |
|  | w odległości 0mm, 12.00mm, 13.75mm. |  |  |
|  | - rozluźnianie akomodacji badanego poprzez ruch optotypu, | TAK |  |
|  | -funkcja pomiaru oka z soczewką wszczepioną (IOL). | TAK |  |
| 8. | Pojedynczy pomiar refrakcji realizowany poprzez skanowanie | TAK |  |
|  | układu optycznego oka wiązką w kształcie okręgu, w obszarze |  |  |
|  | większym niż wielkość kołowa wiązki, fizyczne uśrednienie |  |  |
|  | pojedynczego wyniku w obszarze pomiarowym. |  |  |
| 9. | Parametry keratometru: |  |  |
|  | - zakres krzywizny rogówki: od 5 mm do 10 mm z krokiem | TAK |  |
|  | 0,01mm |  |  |
|  | - zakres pomiaru mocy rogówki od 67,5D do 33,75D lub | TAK |  |
|  | większy dla n=1,3375. |  |  |

|  | - zakres pomiaru mocy astygmatyzmu rogówki od -10D do | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | +10D lub większy. |  |  |
|  | - pomiar osi astygmatyzmu rogówki od 1 do 180 stopni co 1 | TAK |  |
|  | stopień. |  |  |
| 10. | Zakres pomiaru rozstawu źrenic PD: od 20mm do 85mm lub | TAK |  |
|  | większy z krokiem 0,5mm |  |  |
| 11. | Wbudowane porty komunikacji urządzenia: USB, RS-232C, | TAK |  |
|  | LAN RJ-45 |  |  |
| 12. | Możliwość eksportu badań | TAK |  |
| 13. | Waga urządzenia do 15 kg. | TAK |  |
| 14. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 15. | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK |  |

UWAGA! W przypadku nieuzupełnienie rubryki „Parametr oferowany” Zamawiający uzna zaoferowanie towaru zgodnie z parametrami wymaganymi.

…..…………………dnia…………….	………………………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)