ZAPROJEKTOWANIE USTAWIENIA ORAZ DOSTAWA I MONTAŻ REGAŁÓW JEZDNYCH (PRZESUWNYCH) PRZEZNACZONYCH DO POMIESZCZENIA ARCHIWUM KOMENDY MIEJSKIEJ  POLICJI W TARNOBRZEGU

WYMAGANIA OGÓLNE:

1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu ustawienia oraz dostawa 
z montażem dwustronnych i jednostronnych regałów przesuwnych i stacjonarnych do  pomieszczenia archiwum remontowanej  siedziby Komendy Miejskiej  Policji w Tarnobrzegu

2. W ramach przygotowania oferty Oferent zobowiązany jest do dokonania obmiarów pomieszczenia i załączenia do oferty cenowej projektu ustawienia regałów, w sposób maksymalnie wykorzystujący powierzchnię pomieszczeń archiwalnych.

3. Pomieszczenie  archiwum   wymaga szczegółowego zwymiarowania Wykonawcy. Podane wymiary są orientacyjne (do kalkulacji kosztów). Termin pomiarów należy uzgodnić z przedstawicielem ze strony Odbierającego z dwudniowym wyprzedzeniem.

4. Zobowiązania Wykonawcy:

a/ przed podpisaniem umowy na wykonanie zadania Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia do zaakceptowania przez Zamawiającego i Odbierającego koncepcji (projektu) ustawienia regałów efektywnie wykorzystującej powierzchnię w pomieszczeniach w ww.  jednostki Policji. Odbierający zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag do projektu, a Wykonawca będzie miał obowiązek je uwzględnić, o ile względy techniczne będą na to pozwalały i nie będzie to miało wpływu na cenę.

b/ dostarczenia do siedziby Odbierającego regałów fabrycznie nowych,  z bieżącej produkcji wraz 
z niezbędnym osprzętem  i zamontowania ich w wymienionym pomieszczeniu,

c/ dołączenia do oferty wszystkich niezbędnych aktualnych certyfikatów, atestów tj :

~ deklaracji zgodności oferowanych regałów z Polskimi Normami

~ atestu higienicznego PZH dla wyrobu,

~ atestu klasyfikacji ogniowej w zakresie niepalności wyrobu,

~ dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie badań wytrzymałościowych półek, nośność półek (min. 40 kg) potwierdzona odpowiednim certyfikatem i protokołem badań,

d/ przeszkolenia wskazanych pracowników Odbierającego w zakresie obsługi regałów,

e/ dostarczenia Odbierającemu instrukcji konserwacji i użytkowania regałów,

# f/ udzielenia przynajmniej trzyletniej gwarancji od daty protokolarnego odbioru .

# g/ dołożenia wszelkich starań by umożliwić użytkującemu pełne wykorzystanie możliwości technicznych sprzętu.

4. W pomieszczeniu należy przewidzieć ustawienie biurka oraz krzesła stacjonarnego (wymiary biurka szer. 120, gł 70, krzesło stacjonarne)

# I - INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE POMIESZCZEŃ ARCHIWUM

Na archiwum składa się  pomieszczenie  w piwnicy  budynku

.

Oferent zobowiązany jest do dokonania obmiarów pomieszczeń i załączenia do oferty cenowej projektu ustawienia regałów

- Pomieszczenie przeznaczone do składowania akt   o wymiarach 483 cm x 1313 cm,

# II - WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE  DOTYCZĄCE REGAŁÓW JEZDNYCH

1. Ustawienie regałów ma zapewnić swobodny dostęp pracowników do regałów (przejścia między regałami 80-100 cm).

2. Wysokość użytkowa dla regałów to ok  2,00m

2. Szyny jezdne ułożone na istniejącym podłożu. Sposób zainstalowania szyn ma umożliwić ich poziomowanie w końcowej fazie montażu regałów. Szyny mają być wykonane z jednorodnego materiału zabezpieczonego przed korozją, stanowiącego jednolity profil. Konstrukcja szyn ma zapewnić korektę wypoziomowania w trakcie eksploatacji. Szyny maja posiadać wycięcie do prowadzenia koła jezdnego na całej długości.

3. Przestrzeń między szynami bez dodatkowej podłogi

4. Skrajna (frontowa)  szyna wyposażona ma być w najazd lub podest o szerokości min. 15 cm, wykonany z materiału odpornego na wilgoć, o powierzchni antypoślizgowej.

5. Wózki jezdne wykonane ze stalowych profili o grubości minimum 2 mm, zapewniających im odpowiednią sztywność i stabilność.

6. Stalowa konstrukcja ma zapewnić regałom stabilność, sztywność i wytrzymałość. Podstawa musi być wyposażona w gumowe odbojniki dystansowe zabezpieczające przed całkowitym zsunięciem się regałów (odstęp między zsuniętymi regałami 10-20 mm). Między poszczególnymi regałami zamocowane mają być uszczelki przeciwkurzowe, utrudniające przenikanie kurzu między zsuniętymi regałami. Konstrukcja regałów ma posiadać zabezpieczenie (blokadę) przez przechyłem 
i  niekontrolowanym przesuwem. Wskazane przez Odbierającego regały mają być wyposażone 
w zamki uniemożliwiające korzystanie ze zbiorów niepowołanej osoby.

7. Koła regałów mają być wykonane z materiału zabezpieczonego przed korozją  (koła łożyskowane).

8. Napęd regałów ręczny, ma składać się z trójramiennej korby i cichobieżnej wielostopniowej przekładni łańcuchowej, elementy ruchome osadzone na łożyskach tocznych. Przekładnia redukcyjna ma zapewnić możliwość lekkiego przesunięcia regałów przy maksymalnym obciążeniu regału (przekładnia min. 1:5)

9. Mechanizm przenoszący napęd z korby na układ jezdny umieszczony (zamaskowany)  za ścianą frontową regału (panel frontowy).

10. Frontowe panele maskujące wykonane z jednolitej blachy, odpowiednio wykończonej, bez ostrych krawędzi.

11. Zewnętrzne boki regałów i ścianki działowe (wewnętrzne) pomiędzy poszczególnymi modułami pełne, wykonane z blachy stalowej o grubości zapewniającej ich sztywność.

12. Ściany tylne pomiędzy regałami podwójnymi (plecy) gęsto perforowane lub otwarte z krzyżowym wzmocnieniem i z usztywniającymi regał metalowymi listwami poziomymi, umieszczonymi pomiędzy półkami, które będą stanowiły opór dla zbiorów i uniemożliwią ich przesunięcie się na drugą część regału lub wypadnięcie. Konstrukcja ścianek tylnych (pleców) ma zapewnić regałom sztywność i stabilność.

13. Ściany tylne (plecy) przy regałach zewnętrznych, kończących szereg regałów pełne.

14. Ścianki działowe regałów, na których umocowane będą półki, maja posiadać możliwość regulacji wysokości zawieszenia półek co 2 cm.

15. Regulacja wysokości półek ma odbywać się bez użycia jakichkolwiek narzędzi na czterech niezależnych zaczepach. Konstrukcja zaczepów ma zapobiegać przypadkowemu ich wypadnięciu z otworów np. przy wyjmowaniu półki. Zaczepy ocynkowane, o konstrukcji zapobiegającej zranieniu obsługi (nie mogą wystawać poza płaszczyznę półki i ścianki bocznej).

16. Półki pełne o szerokości 30 cm, wykonane z blachy stalowej, bez ostrych krawędzi (trzykrotne podwinięcie półki na dłuższej krawędzi i dwukrotne na krótszej krawędzi), nośność półki min. 40 kg. Standardowa odległość miedzy półkami 35-40 cm.

17. W regałach podwójnych wszystkie półki mają mieć od wewnętrznej strony (na styku półek, od pleców) podgięcie  do góry (4-5cm) stanowiące opór dla zbiorów.

18. Każda półka ma być wyposażona w opory do zbiorów umożliwiające podparcie 
i unieruchomienie akt przy niecałkowitym wypełnieniu półki.

19. Konstrukcja regałów ma zapewnić zamontowanie we wszystkich regałach maksymalnej ilości półek użytkowych w odległościach umożliwiających przechowywanie dokumentów formatu A4 w teczkach lub segregatorach w pozycji pionowej.

20. Wszystkie regały mają być wyposażone w tabliczki z wymiennym wkładem do opisu zawartości regałów wykonane z trwałego materiału instalowane na frontowych panelach o min. wymiarach 25cm x 10cm (regały podwójne - dwie tabliczki, pojedyncze - jedna tabliczka).

22. Wszystkie elementy metalowe systemu regałów lakierowane proszkowo, powłoka lakiernicza odporna na zadrapania i ścieranie w ujednoliconym kolorze standard popiel.