Załącznik nr 1

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ Oferenta)

ZAMAWIAJĄCY:

WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ

uL. OBORNICKA 136, 50-961 WROCŁAW

tel.:  /0-71/ 347-44-40, fax: /0-71/ 347-44-04

#### OFERTA

W związku z ogłoszeniem o postępowaniu w trybie poza ustawą art. 11 ust. 5 pkt. 1 z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933) w związku z art. 469 Ustawa z dnia 20. 07.2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 574, 583, 655, 682, 807, 1010, 1079, 1117, 1459, 2185) 
nr postępowania 02/WITI/NAUKA/22 na dostawę fabrycznie nowego „Mikroskopu Cyfrowego z Analizatorem Pierwiastkowym LIBS - kod CPV 38510000-3.

- na tablicy ogłoszeń zamawiającego;

- na stronie internetowej: www.witi.wroc.pl Zamawiającego.

- Oferujemy dostawę Mikroskopu Cyfrowego z Analizatorem Pierwiastkowym LIBS ……………………….(należy podać producenta i model) spełniającego warunki opisane w tabeli:

| Mikroskop Cyfrowy z Analizatorem Pierwiastkowym LIBS |
| --- |
| Wymagane parametry | Oferowane parametry |
| Kamera mikroskopowa: zawierająca czujnik wizyjny CMOS min. 1/1,8-cala, prędkość odświeżania obrazu: min. 50 klatek/ s, o rozdzielczości sensora kamery min. 3 megapiksele, kamera ma możliwość demontażu (przewód kamery o długości min. 2 m.) i montażu na innych statywach i mocowaniach, zmiana kamery oraz przełączenie między trybem analizy LIBS odbywa się przez jedno kliknięcie w oprogramowaniu. |  |
| Jednostka sterująca mikroskopem komputer typu all-in-one, posiada kolorowy monitor LCD z matrycą IPS o przekątnej min. 27" i liczbie pikseli min. 3840 ×2160 - zintegrowany z jednostką sterującą, posiada dysk twardy HDD o pojemności min. 1000 GB, posiada zainstalowany system operacyjny min. Windows 10, posiada dwa dedykowane porty kamery, umożliwiające jednoczesne podłączenie kilku dedykowanych kamer jednocześnie lub analizatora pierwiastkowego w technologii LIBS, posiada maksymalny widoczny rozmiar obrazu min. 50 000 pikseli ×50 000 pikseli, posiada 8 portów USB w tym min. 2 porty USB 3.0, posiada dedykowaną konsolę do obsługi funkcji mikroskopu, ruchu osiami XYZ, wyposażona w śrubę mikro i makrometryczna, |  |
| Oprogramowanie: dedykowane oprogramowanie do urządzenia pozwalające na pracę ze zdjęciami na dowolnym komputerze, bez ograniczeń licencyjnych, posiada funkcję tworzenia zdjęcia w pełnej głębi ostrości oraz 3D za pomocą jednego przycisku niezależnie od kąta pochylenia obiektywu, Posiada funkcję zwiększonego spektrum odcieni szarości (HDR, minimum 16 mln odcieni szarości z możliwością modyfikowania tekstury, jasności, kontrastu oraz nasycenia kolorów za pomocą suwaków) Posiada funkcję automatycznej analizy cieniowej i jednoczesnego wskazania różnic wysokości od minimum 1 mikrometra przy użyciu funkcji mapy kolorów, posiada funkcję nawigacji widoczną na ekranie pozwalającą przemieszczać się na próbce przy dowolnym, zmiennym powiększeniu, oraz umożlwiającą automatyczne składanie zdjęć w pełnej głębi ostrości, posiadające funkcję automatycznego łączenia obrazów w 2D (dwuwymiarowych) oraz 3D (trójwymiarowych) posiada funkcję usuwania odblasku w oprogramowaniu, Posiada oprogramowanie automatycznie dobierające 9 różnych opcji obrazu do badanej próbki posiada funkcję zestawiania 2 lub 4 modeli 3D, posiada funkcję nagrywania obrazu w ruchu w formacie .avi w rozdzielczości min. FullHD, posiada funkcję automatycznego dopasowania ostrości autofokus, wyzwalaną jednym przyciskiem w oprogramowaniu, posiada funkcję do pomiarów planimetrycznych (odległość, kąt, średnica) przy użyciu automatycznego wykrywania krawędzi, posiada funkcję automatycznego zliczania do 25 000 cząstek, na podstawie kontrastu lub koloru, posiada funkcję do wpisywania komentarzy i znaczników jak również porównywanie 2,4 lub 9 obrazów na raz na ekranie w tym jednego na żywo, posiada funkcję umożliwiającą zmianę kąta doświetlenia próbki, posiada funkcję automatycznego przywrócenie ustawień z wykonanych wcześniej zdjęć w celu ponownego ich użycia (typ oświetlenia, ustawienia natężenia światła, czas naświetlania). |  |
| Obiektyw mikroskopu: Dwugłowicowy obiektyw o 2 zakresach powiększeń: Proste przełączenie aktywnej głowicy bez potrzeby demontażu całego obiektywu i kamery, Głowica z powiększeniami w zakresie od min. 20-200x z wbudowanym oświetleniem w polu jasnym, ciemnym oraz polaryzacją, Głowica z powiększeniami w zakresie od min. 200-2000x z wbudowanym oświetleniem w polu jasnym, ciemnym oraz polaryzacją, Możliwość przełączania sektorów oświetleniowych oraz tryby światła z poziomu oprogramowania lub konsoli, Odległość robocza min. 15 mm w całym zakresie powiększeń (20-2000x), Wyposażony w dedykowany adapter oświetlenia kątowego z możliwością regulacji kąta padania światła do 10 stopni lub mniej do powierzchni próbki, Obiektyw integralny z laserowym analizatorem pierwiastkowym, Obiektyw wyposażone w czujnik automatycznego dopasowania wyświetlanej skali do stosowanego powiększenia. |  |
| Zintegrowany moduł do analizy składu pierwiastkowego w technologii LIBS: wyposażona w niezależny obiektyw lustrzany o powiększeniu x300, wyposażona w laser min. typu YAG, klasy pierwszej, długość fali światła laserowego max. 355 nm (zakres UV), wielkość plamki lasera 10 mikrometrów lub mniejsza, w pełni zautomatyzowane przełączanie między kamerą mikroskopową a modułem LIBS z poziomu oprogramowania mikroskopu, wszystkie funkcje analizatora wbudowane w oprogramowanie mikroskopu, oprogramowanie posiada min. funkcję pomiaru we wskazanym punkcie, funkcję kilkukrotnego analizy w jednym punkcie w celu przebicia przez warstwy, funkcję wskazania linii punktów, matrycy punktowej oraz wielu wskazanych punktów, analizator posiada funkcję automatycznego przemieszczania się pomiędzy wskazanymi punktami. |  |
| Podstawa mikroskopu: Automatyczny ruch wielofazowych silników krokowych w osiach XYZ sterowany za pomocą konsoli lub myszki, Zakres ruchu motoru w osi Z, min. 49 mm, minimalny krok silnika w osi Z: 0,1 um, Możliwość pochylania stolika z zamontowanym obiektywem do 90 stopni, Wbudowana w stolik kamera min. VGA do podglądu odległości próbki od obiektywu, z wizualizacją odległości roboczej oraz możliwością programowania ogranicznika ruchu w osi Z, w celu uniknięcia kolizji obiektywu z próbką, Zakres ruchu osi XY min. 40 x 40 mm, Wbudowane w stolik źródło światła przechodzącego, Podstawa posiada dedykowaną szynę montażową do instalacji modułu analizy pierwiastkowej. |  |
| Dodatkowe informacje: oprogramowania mikroskopu w języku polskim mikroskop posiada deklarację zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, mikroskop zainstalowany przez autoryzowany serwis, dożywotnie bezpłatne aktualizacje oprogramowania sterującego mikroskopem, możliwość rozbudowy o kolejne moduły wyposażenia mikroskopu. |  |
| Gwarancja: gwarancja na wszystkie elementy urządzenia będącego przedmiotem postepowania min. 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego. |  |
| Serwis: serwis gwarancyjny świadczony przez autoryzowany serwis producenta, darmowe wsparcie techniczne realizowane w języku polskim, dostarczenie darmowego zestawu zastępczego na czas serwisowania zestawu w konfiguracji zamawianego zestawu, adekwatnej lub wyższej w przypadku awarii, także po gwarancji, czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii do 48 godzin w dni robocze, bezpłatny przegląd oraz kalibracja min. raz do roku, również po okresie gwarancyjnym. |  |
| Dostawa i włączenie do eksploatacji: instalacja, uruchomienie, testowanie i włączenie do eksploatacji, termin dostawy maksymalnie do 10 dni roboczych od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do 29.12.2022 r. |  |
| Szkolenie: przeprowadzone w języku polskim, w siedzibie Zamawiającego w wymiarze 1 dnia roboczego dla co najmniej 2 osób wskazanych przez użytkownika, |  |

- Oferujemy przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt.1 za kwotę  ……………………. brutto (kwota łączna z wszystkimi opłatami i podatkami).

- Zamówienie zrealizujemy w terminie ………………. ………..

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że projekt umowy, stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Oświadczamy, że czujemy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany 
w ogłoszeniu, tj. przez okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert.

- Do oferty dołączono oświadczenie o treści zgodnej z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia.

*niepotrzebne należy skreślić.

Miejscowość, data..........................................

..................................................................

(imię nazwisko)

(pieczątka i podpis osoby upoważnionej)

##### Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiące jej integralną część są: