Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 224/2021/TP/DZP

FORMULARZ CENOWY / 
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pt. Zakup wraz z dostawą sprzętu oraz specjalistycznego oprogramowania do realizacji zajęć dydaktycznych na kierunku Kryminologia w ramach projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości -program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakość nauczania” realizowanego przez UWM 
w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00

Wykonawca wypełnia formularz w części, na którą składa ofertę od 1 do 5

Część nr 1. Kompleks programowo-sprzętowy

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Kompleks programowo-sprzętowy do odzyskiwania usuniętych i uszkodzonych danych cyfrowych z nośników typu HDD SSD, Flash, RAID oraz telefonów komórkowych: Kompleks programowo-sprzętowy umożliwiający odzyskanie usuniętych oraz uszkodzonych danych cyfrowych z nośników typu HDD, SSD, Flash, RAID, telefonów komórkowych; Obsługa interfejsów SATA/PATA/USB HDD; Mobilny (portable) w komplecie z adapterami M.2 PCIe NVMe/AHCI SSD, M.2 SATA SSD, PCIe x16 SSD. Zestaw adapterów do PCle SSD – koniczne do podłączenia analizowanego medium – dysków typu SSD – do PC3000 |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

Część nr 2

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Kompleks sprzętowo-programowy. Analiza kryminalistyczna „obrazów” dysków typu HDD, SSD oraz pamięci smartfonów. Identyfikacja oraz analiza „artefaktów” kryminalistycznych. Program do analizy zawartości internetowej, telefonów komórkowych, danych aplikacji, danych systemów operacyjnych, danych Internet of Things, danych znajdujących się w chmurze: Jeden interfejs programowy; Wsparcie dla Windows (od wersji XP), macOS, LINUX, IOS, Android, Windows Phone, Blackberry, Kindle Fire, wsparcie dla systemów Internet of Things; Wsparcie dla systemów plików DOS Windows, UNIX/Linux, APFS oraz HFS+, HFSX, YAFFS; Wsparcie dla formatów plików EOI, EXOI, 1,01, LXOI, DI), TAR, ZIP, RAW, BIN, IMG, IMA, FLP, DMG, VMDK, VHD, VDI, XVA; Zapewnia wyszukiwanie istniejących i usuniętych artefaktów na nośnikach, obrazach i kopiach binarnych nośników, w zrzutach pamięci RAM, kopiach volume shadow, kopiach logicznych i fizycznych telefonów komórkowych, pojedynczych plikach i folderach mające na celu wyodrębnienie oraz wykonanie; historii przeglądarek internetowych w postaci danych odwiedzanych stron, cookies, formularzy internetowych, haseł, dla przeglądarek Chrome, Firefox, Opera, Edge, Internet Explorer; danych z historii użytkowania portali społecznościowych Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter i kategoryzowanie ich na poszczególne portale; analizę zawartości czatów i komunikatorów internetowych oraz możliwość przedstawienia ich w postaci tzw. „dymków"; akwizycję danych znajdujących się w chmurach danych za pośrednictwem haseł oraz znajdowanie poświadczeń logowania do chmury na badanych nośnikach i logowanie za pośrednictwem tych poświadczeń; analizę danych aplikacji służących do wymiany plików tzw. P2P; analizę artefaktów pochodzących z systemów Windows, Linux oraz macOS wraz z elementami odzyskanymi, danych z telefonów komórkowych w postaci kontaktów, rejestru połączeń, wiadomości SMS i z komunikatorów, plików graficznych, video i audio, plików systemowych, historii internetowej przeglądarek w wersji mobilnej, danych z poczty elektronicznej przechowywanych w czytnikach poczty oraz stronach www, zapewniający możliwość wyodrębniania dokumentów biurowych i finansowych w formatach MS Office OpenOffice i innych, danych i logów systemów operacyjnych, plików graficznych i wideo wraz z metadanymi; Wieczysta licencja z minimum rocznym wsparciem; Natywne wsparcie dla formatów obrazów E01, Ex01, L01, Lx01, AD1, dd, raw, bin, img, ima, dmg, flp, vfd, bif, vmdk, vhd, vdi, xva, zip, tar |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

Część nr 3. Sprzęt komputerowy oraz multimedialny

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | KOMPUTER STACJONARNY: - stawka podatku VAT 0% PROCESOR: 1. Procesor ze zintegrowanym układem graficznym osiągający w benchmarku Passmark CPU Mark minimum 22 100 punkty. http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php z dnia 05.08.2021 KARTA GRAFIKI: 1. Wydzielona, osiągająca w Passmark G3D Mark https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php min. 18 600 punktów z dnia 05.08.2021 2. Interfejs: PCI-E 4.0 x16 3. wyjście HDMI, DisplayPort 4. DirectX: 12 5. pasywne chłodzenie RAM: min. 16 GB DDR4*2 szt. Tj. 32 GB DYSK SSD: min. 1 TB DYSK HDD: min. 1 TB 6. PŁYTA GŁÓWNA: a) Chipset płyty głównej rekomendowany przez producenta procesora. b) min. 2 gniazda PCI-E c) możliwość rozbudowy pamięci RAM do min 32 GB d) Dwie karty sieciowe 10/100/1000 e) Zintegrowana karta dźwiękowa f) pasywne chłodzenie 7. OBUDOWA Z ZASILACZEM: a) Typu Tower b) Zasilacz min. 600Watt c) min. 2 x USB 3.0 z na przednim panelu obudowy d) Audio IN/OUT na przednim panelu obudowy e) Obudowa zapewniająca możliwość interwencyjnego, szybkiego zabezpieczenia przez użytkownika dysków SSD i HDD oraz instalacji kart rozszerzeń bez konieczności użycia narzędzi. f) Obudowa musi być wyposażona w zamek, który nie wystaje poza obrys obudowy, umożliwiający otwieranie obudowy bez użycia narzędzi, jednocześnie zabezpieczający obudowę przed przypadkowym otwarciem. Dopuszcza się obudowę z zatrzaskami na bocznej ściance obudowy, które są jej integralną częścią, ale wystają min. 3mm poza jej obrys. Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie zabezpieczające obudowę komputera przed przypadkowym otwarciem w formie śruby zabezpieczającej, która jest częścią składową oferowanego komputera i umożliwi otwiera-nie obudowy bez użycia narzędzi 8. KLAWIATURA: Klawiatura standard, w układzie polski programisty. 9. MYSZ: Przewodowa mysz optyczna na USB. 10. SYSTEM: 1. Najnowszy system komputerowy dający możliwość podłączania się do domeny opartej na Windows Serwer 2. Kompatybilny z Microsoft 365 3. Wersja Professional |  |  | sztuka | 10 |  |  |
| 2. | KOMPUTER STACJONARNY: stawka podatku VAT 0% PROCESOR: 1. Procesor ze zintegrowanym układem graficznym osiągający w benchmarku Passmark CPU Mark minimum 46 000 punkty. http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php z dnia 05.08.2021 2. chłodzenie wodne. Maksymalny poziom hałasu: 30 dBA KARTY GRAFIKI: 1. Wydzielona i skrosowane z min. 24 576 MB pamięci własnej osiągająca w Passmark G3D Mark https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php min. 25 000 punktów z dnia 05.08.2021 2. Interfejs: PCI-E 4.0 x16 3. wyjście HDMI, DisplayPort 4. Core Clock(s): min.1400 MHz 5. Memory Clock(s): min. 19500 MHz 6. DirectX: 12 7. chłodzenie wodne. Maksymalny poziom hałasu: 30 dBA RAM: min. 64 GB min. DDR4 min. 2666 Mhz DYSK SSD: min. 2 TB NVME DYSK HDD: Min. 8TB Min. 7200 ob./min SATA 6Gb/s 6. PŁYTA GŁÓWNA: a) Chipset płyty głównej rekomendowany przez producenta procesora. b) Ilość slotów min. 8 x USB w tym min. 4 x USB 3.0 c) min. 2 gniazda PCI-E d) Zintegrowana karta dźwiękowa e) możliwość rozbudowy pamięci do 64 GB 6. OBUDOWA Z ZASILACZEM: a) Typu Tower b) Zasilacz min. 900Watt c) min. 2 x USB 3.0 z na przednim panelu obudowy d) Audio IN/OUT na przednim panelu obudowy e) Obudowa zapewniająca możliwość interwencyjnego, szybkiego zabezpieczenia przez użytkownika dysku SSD i instalacji kart rozszerzeń bez konieczności użycia narzędzi. f) Obudowa musi być wyposażona w zamek, który nie wystaje poza obrys obudowy, umożliwiający otwieranie obudowy bez użycia narzędzi, jednocześnie zabezpieczający obudowę przed przypadkowym otwarciem. Dopuszcza się obudowę z zatrzaskami na bocznej ściance obudowy, które są jej integralną częścią, ale wystają min. 3mm poza jej obrys. Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie zabezpieczające obudowę komputera przed przypadkowym otwarciem w formie śruby zabezpieczającej, która jest częścią składową oferowanego komputera i umożliwi otwieranie obudowy bez użycia narzędzi g) możliwość zamontowania co najmniej 8 dysków HDD/SSD 2,5 lub 3,5 cala i) chłodzenie wodne 7. KLAWIATURA: Klawiatura standard, w układzie polski programisty. 8. MYSZ: Przewodowa mysz optyczna na USB. 9. SYSTEM: 1. Najnowszy system komputerowy dający możliwość podłączania się do domeny opartej na Windows Serwer 2. Kompatybilny z Microsoft 365 3. wersja Professional z możliwością włączenia szyfrowania dysków Wykonawca zobowiązany jest połączyć komputery z poz. 1, 2 ze sobą w sieć, wraz z monitorami z poz. 3 oraz 4. Każdy komputer (poz. 3 oraz 4) musi posiadać własne połączenie z Internetem. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 3. | MONITOR 27 cali: stawka podatku VAT 0% Typ ekranu min. 27” (panorama) Podświetlenie LED Zintegrowane głośniki Panel obrotowy (pivot) Kąty widzenia min. 178/178 stopni Rozdzielczość min.: 1920×1080 Złącza: 15-stykowe złącze D-sub, DVI z HDCP, HDMI, DisplayPort, Kable: kabel VGA ; kabel DVI, HDMI, kabel audio, kabel zasilający |  |  | sztuka | 10 |  |  |
| 4. | MONITOR 28 cali stawka podatku VAT 0% Przekątna ekranu min. 28 cali; Rozdzielczość min. 3840 × 2160 (UHD 4K) Format 16:9 Ekran płaski Jasność 300 cd/m2 Kontrast statyczny 3000:1 Kąt widzenia (poziomy/pionowy) 178°/178° Rozmiar plamki 0.181 Liczba wyświetlanych kolorów 1.07 mld DisplayPort x1 HDMI x2 USB-C x1 Zintegrowane głośniki |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 5. | Dysk twardy serwerowy 1. Pojemność min. 8 TB 2. Format 3,5 cala 3. Pamięć podręczna 256 4. SATA 3 6 GB/s |  |  | sztuka | 10 |  |  |
| 6. | Okulary rzeczywistości wirtualnej: Rozdzielczość ekranu min. 2160 x 2160 na każde oko Pole widzenia 114º Częstotliwość odświeżania 90 Hz Dwa kontrolery Bluetooth, które pozwolą na sterowanie aplikacjami VR za pośrednictwem przycisków oraz systemu gestów |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 7. | Zasilacz UPS 1. czas podtrzymywania obciążenia 100%: min. 14 min 2. moc skuteczna 2100W |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 8. | Zasilacz UPS 1. Czas podtrzymania dla obciążenia 100%: 1.3 minuty 2. Moc pozorna: min. 950 VA 3. Moc skuteczna: min. 480 W 4. Obudowa: Tower |  |  | sztuka | 10 |  |  |
| 9. | Switch stawka podatku VAT 0% Zarządzany Min. 28 portów; Szybkość portów [Mb/s]: 1000; Wsparcie funkcji self-learning adresów MAC automatyczne krosowanie połączeń (MDI/MDIX) |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 10. | Serwer plików stawka podatku VAT 0% ilość kieszeni 2.5”/3.5”: 6/8 |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 11. | Projektor laserowy: Laserowy Technologia wyświetlania DLP Rozdzielczość podstawowa min. 3840 x 2160 Rozdzielczość maksymalna min. 3840 x 2160 Jasność ANSI min. 5000 lm Kontrast min. 3000000:1 Format obrazu 16:9 Minimalna odległość projekcji min. 2.89 m Maksymalna odległość projekcji min. 4.6 m Minimalna przekątna ekranu min. 1.02 m Maksymalna przekątna ekranu min. 7.62 m Współczynnik projekcji 1.3-2.08:1 Żywotność lampy w trybie normalnym min. 20 000 h |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 12. | Ekran projekcyjny: Elektryczny Typ: ściana/sufit Obszar roboczy min. 168,1x299,0 Sposób rozwijania ekranu -elektryczny z pilota lub z przewodu Format 16:9 |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 13. | Fotoaparat cyfrowy typu lustrzanka 1. Format: Full-Frame (1x Crop Factor) 2. Rozdzielczość min. 12.1 Megapixel 3. Sensor Type CMOS 4. Sensor Size 35.6 x 23.8 mm 5. Image File Format JPEG, Raw, HEIF 6. Bit Depth 14-Bit 7. Image Stabilization Sensor-Shift 5-Axis 8. kompatybilny obiektyw 16-35mm zmiennoogniskowy 9. kompatybilny statyw 10 bateria/baterie zapasowa/e z ładowarką 11. kompatybilna karta SD z prędkością zapisu min. 300 MB/s 12. walizka transportowa |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 14. | Klatka operatorska 1. Kompatybilna z fotoaparatem 2. zacisk kabla HDMI 3. górny uchwyt ustalający ARRI |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

Część nr 4. Skaner 3D wraz z kompatybilnym oprogramowaniem

Uwaga: Oprogramowanie wskazane w pozycji nr 2, 3, 4 Formularza cenowego w części nr 4 musi być kompatybilne ze skanerem 3D opisanym 
w pozycji nr 1.

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Skaner laserowy 3D stawka podatku VAT 0% 1. Skaner laserowy 3D 2. Zasięg nie mniej niż 150 metrów 3. Zakres rejestracji danych w poziomie: 360° 4. Zakres rejestracji danych w pionie: min 300° 5. Dokładność pomiaru odległości na 10 metrach – nie więcej niż +/- 1 mm 6. Wbudowany w urządzeniu cyfrowy kompas rejestrujący położenie chmury punktów względem kierunku północy 7. Wbudowany w urządzeniu odbiornik GPS/GLONASS L1 rejestrujący pozycję XYH każdego stanowiska skanowania 8. Wbudowany moduł komunikacji WLAN 9. Wbudowany w urządzeniu cyfrowy aparat fotograficzny HDR o szerokiej rozpiętości tonalnej 10. Wbudowany kolorowy ekran dotykowy 11. Akcesoria do skanera laserowego: Statyw, dodatkowe baterie (2), plecak, walizka, 2x dedykowana pamięć USB 256GB (2), ładowarka 12. Szkolenie z obsługi dla użytkownika sprzętu (pracownik Zamawiającego) |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 2. | Oprogramowanie podstawowe do skanera 3D kompatybilne ze skanerem opisanym w pozycji nr 1. Oprogramowanie do obróbki chmury punktów 3D pozyskiwanej przez skanery laserowe, kompatybilne z danym modelem skanera. Najważniejsze cechy programu to m. in.: uproszczony import, zwiększona szybkość importu, funkcja “Przeciągnij i upuść”, grupowy import i automatyczne dopasowywanie zdjęć, wbudowana funkcja SiteMap, automatyczne lub wzrokowe dopasowanie skanów, łączenie na podstawie tarcz, SmartAlign, pomiary i tworzenie obiektów, wskazówki podczas pracy, raport z wizualnego łączenia skanów, intuicyjne raportowanie błędów, wybrane przez użytkownika grafiki raportów. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 3. | Oprogramowanie do tworzenia planów sytuacyjnych 2D oraz wizualizacji miejsc zdarzeń kryminalnych: Umożliwiające wyświetlanie w programie chmury punktów pochodzącej ze skaningu laserowego 3D; Umożliwiające opracowanie szkiców i planów sytuacyjnych oraz wizualizacji 3D miejsc zbrodni; Zawierające narzędzia, moduły i biblioteki dedykowane odwzorowaniu wyglądu miejsc zbrodni i relacji przestrzennych otoczenia, obiektów i ujawnionych śladów; Zawiera następujące moduły i biblioteki: - moduł rysowania ścian z możliwością zdefiniowania otworów okiennych i drzwiowych; - możliwość wyboru różnego rodzaju stolarki okiennej i drzwiowej; - biblioteki sylwetek 2D oraz ich odpowiedników w postaci sylwetek 3D dostosowanych do dokumentowania wszelkiego rodzaju zdarzeń kryminalnych. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 4. | Program do dokumentacji, analizy i rekonstrukcji zdarzeń kryminalnych Zawierający moduły i narzędzia umożliwiające zbudowanie środowiska do przeprowadzenia rekonstrukcji przebiegu zdarzenia kryminalnego Możliwość przygotowania animacji i symulacji różnych wariantów zachowania uczestników w wirtualnie odwzorowanym miejscu zdarzenia 3D Możliwość budowania środowiska w oparciu o dane pomiarowe pozyskane nowoczesnymi technologiami geoinformacyjnymi (np. chmura punktów, modele 3D, wykazy współrzędnych) oraz inne dane pochodzące ze źródeł zewnętrznych, Możliwość tworzenia środowiska ruchu/animacji przy użyciu wbudowanych narzędzi oraz możliwość korzystania z gotowych szkiców lub chmury punktów ze skanera laserowego |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

Część nr 5. Poligraf

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Poligraf Min. 5 sensorów (kanałów) W komplecie elektro-żel i min. 60 jednorazowych elektrod Oprogramowanie firmowe w komplecie |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ