Nr sprawy: ZP.382-11/19                                                                        					        Załącznik nr 9.2 do Specyfikacji – arkusz – część II

………………..…...........……………....

(dane Wykonawcy)

ARKUSZ

określający minimalne parametry techniczne przedmiotu zamówienia

część II – Fantomy BLS, ALS

Instrukcja wypełniania:

*) należy niewłaściwe skreślić

**) należy literalnie wskazać

***) należy wpisać w przypadku oferowania parametru innego równoważnego, lub wyższego.

| Lp. | NAZWA RODZAJ | Wymagania minimalne/cechy równoważności/ opis oferowanego oprogramowania | WARTOŚĆ BRUTTO W PLN |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | NAZWA, RODZAJ, WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY/CECHY RÓWNOWAŻNOŚCI | ZGODNOŚĆ Z MINIMALNYMI WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI | SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE W PRZYPADKU ZAOFEROWANIA SPRZĘTU O PARAMETRACH RÓWNOWAŻNYCH*** |  |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
|  | Fantom BLS osoby dorosłej 2 szt. | Producent/Nazwa/Model | ......................................................................................................................** |
|  |  | Postać odzwierciedlająca człowieka dorosłego (tors wraz z kończynami górnymi i dolnymi ruchomymi w stawach), skóra w jasnym kolorze. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Realistyczne drogi oddechowe z językiem, tchawicą. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Przyrządowe udrażnianie dróg oddechowych za pomocą rurek ustno- gardłowych, masek krtaniowych, rurek krtaniowych oraz rurek nosowo-gardłowych. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Udrożnienie dróg oddechowych metodą odchylenia głowy i uniesienia żuchwy. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość wykonywana oddechów ratowniczych sposobem bezprzyrządowym i przyrządowym, metodami usta-usta, usta-nos, za pomocą maski wentylacyjnej, worka samorozprężalnego. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Czujniki identyfikujące prawidłową objętość wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Weryfikacja niepoprawnie wykonanych wdechów (wdmuchnięcia do żołądka). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość wyznaczenia miejsca ucisku klatki piersiowej poprzez anatomiczne punkty orientacyjne (łuk żebrowy, mostek, sutki, obojczyki, pępek). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość wykonywanie uciśnięć klatki piersiowej preferowaną techniką. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość regulacji twardości- oporu klatki piersiowej podczas wykonywania uciśnięć. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość oceny poprawności wykonywania uciśnięć klatki piersiowej, czujniki identyfikujące prawidłowe uciskanie kl. piersiowej: miejsce, głębokość. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Ręczna symulacji obecności tętna na co najmniej jednej tętnicy szyjnej i przynajmniej na jednej kończynie górnej. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Konstrukcja umożliwiająca wymianę części zużywalnych (sprężyny, skóra klatki piersiowej, skóra twarzy), oraz dostosowanie wskaźników do ewentualnych zmian w zakresie wykonywania RKO. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Zastosowane rozwiązania umożliwiające prowadzącemu jak również studentom otrzymywanie informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym (prawidłowa wentylacja płuc, miejsce, tempo oraz głębokość ucisku klatki piersiowej, relaksacja, wdmuchnięcia do żołądka). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość zapisywania i przechowywania informacji dotyczących wykonywanych czynności. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Oprogramowanie lub panel kontrolny umożliwiający pomiar parametrów pozwalający na ocenę jakości prowadzonej resuscytacji: głębokość ucisków klatki piersiowej, relaksacji klatki piersiowej, prawidłowego ułożenia dłoni podczas uciskania klatki piersiowej, częstości ucisków, objętości wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Oprogramowanie w języku polskim | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Oprogramowanie lub panel kontrolny pozwalające na pomiar jakości prowadzonych czynności resuscytacyjnych i ich analizę według aktualnie obowiązujących wytycznych ERC. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Kompatybilny z treningowym defibrylatorem AED polegająca na automatycznej analizie prawidłowego miejsca naklejenia elektrod. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość bezprzewodowego podłączenia fantomu do komputera z dedykowanym oprogramowaniem analizującym lub panelu kontrolnego. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość bezprzewodowego, jednoczesnego podłączenia co najmniej 5 fantomów do jednego komputera z oprogramowaniem lub jednego panelu kontrolnego. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Instruktaż techniczny i obsługi sprzętu bez dodatkowych kosztów podczas instalacji u Zamawiającego lub w innym ustalonym terminie. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Okres gwarancji: min. 3 lata | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Dodatkowo kompatybilne z fantomem: - opakowanie co najmniej 10 wymiennych dróg oddechowych. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Opakowanie transportowe/walizka | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  | 2. Fantom BLS dziecka - 2 szt. | Producent/Nazwa/Model | .............................................................................** |
|  |  | Postać kilkuletniego dziecka (4-8 lat), tors wraz z kończynami górnymi i dolnymi ruchomymi w stawach, skóra gładka w kolorze jasnym. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Ruchoma głowa i szczęka z pełnym uzębieniem i realistycznym językiem. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość udrożnienia dróg oddechowych metodą odchylenia głowy i uniesienia żuchwy. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość oceny tętna na przynajmniej jednej tętnicy. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Wykonywanie oddechów ratowniczych sposobem bezprzyrządowym i przyrządowym. Możliwość wentylacji metodami usta-usta, usta-nos-usta za pomocą maski wentylacyjnej, worka samorozprężalnego. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Weryfikacja poprawnie wykonanych wdechów poprzez unoszenie się klatki piersiowej. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Czujniki identyfikujące prawidłową objętość wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Wyznaczenie miejsca ucisku klatki piersiowej poprzez anatomiczne punkty orientacyjne na klatce piersiowej (łuk żebrowy, mostek, obojczyki, sutki, pępek). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość wykonywania uciśnięć klatki piersiowej preferowaną techniką. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Czujniki identyfikujące prawidłowe miejsce uciskania klatki piersiowej. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Czujniki identyfikujące prawidłową głębokość uciskania klatki piersiowej. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Konstrukcja umożliwiająca wymianę części zużywalnych (sprężyny, skóra klatki piersiowej, skóra twarzy), oraz dostosowanie wskaźników do ewentualnych zmian w technicznym wykonywaniu RKO. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Wymienne elementy dróg oddechowych w celu wyeliminowania ryzyka zakażeń krzyżowych. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Zastosowane rozwiązania umożliwiające prowadzącemu jak również kursantom, otrzymywanie informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym (prawidłowa wentylacja płuc, miejsce, tempo oraz głębokość ucisku klatki piersiowej, relaksacja). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość zapisywania i przechowywania informacji na temat wykowanych czynności. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Wskaźniki informujące o przewentylowaniu żołądka. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość podłączenia do komputera z odpowiednim oprogramowaniem analizującym lub panelu kontrolnego. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Oprogramowanie lub panel kontrolny pozwalający na pomiar jakości prowadzonej RKO i analiza zgodna z aktualnie obowiązującymi wytycznymi ERC. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Oprogramowanie lub panel kontrolny umożliwiający pomiar parametrów pozwalający na ocenę jakości prowadzonej resuscytacji: głębokość ucisków klatki piersiowej, relaksacji klatki piersiowej, prawidłowego ułożenia dłoni podczas uciskania klatki piersiowej, częstości ucisków, objętości wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Opakowanie transportowe. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Gwarancja: min. 3 lata. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  | 3. Fantom BLS niemowlęcia 2 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Producent/Nazwa/Model | ........................................................................... ** |
|  |  | Postać niemowlęcia (tors wraz z kończynami górnymi i dolnymi), w pełni odzwierciedlająca wielkość oraz proporcje niemowlęcia, skóra w jasnym kolorze. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Wyraźnie widoczne punkty anatomiczne pozwalające na wyznaczanie miejsca uciskania klatki piersiowej: sutki, obojczyki, mostek, łuki żebrowe, pępek. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość udrożnienia dróg oddechowych metodą odchylenia głowy i uniesienia żuchwy oraz wysunięcia żuchwy. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Wykonywanie oddechów ratowniczych sposobem bezprzyrządowym i przyrządowym. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Weryfikacja poprawnie wykonanych wdechów poprzez unoszenie się klatki piersiowej. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Wykonywanie uciśnięć klatki piersiowej preferowaną techniką. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Czujniki identyfikujące prawidłowe miejsce uciskania klatki piersiowej. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Czujniki identyfikujące prawidłową głębokość uciskania klatki piersiowej. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Czujniki identyfikujące prawidłową objętość wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Wymienne elementy dróg oddechowych w celu wyeliminowania ryzyka zakażeń krzyżowych. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Zastosowane rozwiązania umożliwiające prowadzącemu jak również kursantom, otrzymywanie informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym (prawidłowa wentylacja płuc, miejsce, tempo oraz głębokość ucisku klatki piersiowej, relaksacja). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość zapisywania i przechowywania informacji na temat wykonywanych czynności. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość podłączenia do komputera z odpowiednim oprogramowaniem analizującym lub panelu kontrolnego. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Oprogramowanie lub panel kontrolny pozwalający na pomiar jakości prowadzonej RKO i analiza zgodna z aktualnie obowiązującymi wytycznymi ERC. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Oprogramowanie lub panel kontrolny umożliwiający pomiar parametrów pozwalający na ocenę jakości prowadzonej resuscytacji: głębokość ucisków klatki piersiowej, relaksacji klatki piersiowej, prawidłowego ułożenia dłoni podczas uciskania klatki piersiowej, częstości ucisków, objętości wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Akustyczny wskaźnik przewentylowania żołądka. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | W zestawie wymienne drogi oddechowe oraz części twarzowe. |  |  |  |
|  |  | Oprogramowanie w języku polskim. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Gwarancja: min. 3 lata. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Opakowanie transportowe. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  | 4. Zaawansowany fantom ALS osoby dorosłej 1 szt. | Producent/Nazwa/Model | ............................................................................ ** |
|  |  | Cała postać osoby dorosłej (tors wraz z kończynami górnymi i dolnymi ruchomymi w stawach), skóra gładka w jasnym kolorze. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Wyczuwalne i widoczne anatomiczne punkty orientacyjne na klatce piersiowej, ruchoma szyja, głowa i żuchwa. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość symulowania obrzęku języka oraz skurczu krtani, wypadające zęby w trakcie złego wprowadzania laryngoskopu. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Uwidocznienie struktur anatomicznych w obrębie jamy ustnej i gardła (język, zęby, tchawica). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość badania neurologicznego w tym oceny źrenic wraz z możliwością regulacji ich wielkości. Możliwość symulacji stanów patologicznych. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Udrożnienie dróg oddechowych metodą odchylenia głowy i uniesienia żuchwy oraz wysunięcia żuchwy. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Wykonywanie oddechów ratowniczych sposobem bez przyrządowym i przyrządowym oraz możliwość regulacji częstości i jakości oddechu. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Weryfikacja niepoprawnie wykonanych wdechów (wdmuchnięcia do żołądka). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Weryfikacja poprawnie wykonanych wdechów poprzez unoszenie się klatki piersiowej, oraz wydech przez usta i nos. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość założenie rurki ustno- gardłowej, rurki nosowo- gardłowej, sprzętu nagłośniowego, intubacji dotchawiczej. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Weryfikacja poprawności założenia sprzętu do udrożnienia dróg oddechowych poprzez osłuchiwanie co najmniej jednego płuca, wykrycie intubacji przełyku. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość wykonania wielokrotnej konikopunkcji, tracheotomii oraz oceny poprawności jej wykonania. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość wykonania symulowanego odsysania. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Symulacja odmy prężnej z możliwością wielokrotnego jej odbarczenia i wykonania drenażu opłucnej. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość oceny szmerów oddechowych (prawidłowych i nieprawidłowych), w co najmniej 5 miejscach na klatce piersiowej, ustawienie oddzielnie dla prawego i lewo płuca. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość wykonywania procedur w zakresie resuscytacji krążeniowo – oddechowej. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Wyczuwalne tętno na tętnicach szyjnych oraz co najmniej na jednej tętnicy obwodowej, możliwość wielostopniowego ustawienia siły wyczuwalnego tętna. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Tętno zsynchronizowane z ustawionym ciśnieniem tętniczym krwi. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Wyznaczenie miejsca ucisku klatki piersiowej poprzez anatomiczne punkty orientacyjne na klatce piersiowej (łuk żebrowy, mostek, wyrostek mieczykowaty, sutki, pępek). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Wykonywanie uciśnięć klatki piersiowej preferowaną techniką. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość regulacji twardości i oporu klatki piersiowej podczas wykonywania uciśnięć. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Ocena poprawności wykonywania uciśnięć klatki piersiowej (miejsce, głębokość, relaksacja). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość pomiaru ciśnienia tętniczego krwi stetoskopem (możliwość regulacji poziomu głośności) z możliwością zaprogramowania różnych wartości. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Regulacja czasu trwania pomiaru ciśnienia tętniczego krwi na monitorze pacjenta. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość monitorowania za pomocą co najmniej 3 odprowadzeń zapisu Ekg, rozpoznawania co najmniej 20 rytmów pracy serca osoby dorosłej. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość generowania co najmniej 3 rodzajów skurczów dodatkowych w zapisie EKG. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
| M |  | Możliwość generowania co najmniej 2 rodzajów artefaktów w zapisie Ekg spowodowanych czynnikami zewnętrznymi: defibrylacja, uciskanie klatki piersiowej. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość wykonania defibrylacji (manualnej, półautomatycznej i automatycznej) z użyciem energii do 360J. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Wysłuchanie co najmniej 5 tonów serca z możliwością zmiany ich głośności, w tym także tonów w wadach zastawkowych. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość wykonania stymulacji zewnętrznej oraz kardiowersji. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość symulacji i oceny różnych rytmów pracy serca za pomocą defibrylatora i monitora EKG. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość wysłuchania fizjologicznych i patologicznych odgłosów perystaltyki jelit. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość symulowania kaszlu, wymiotów, pojękiwania oraz odgłosów mowy. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość nagrywania własnych odgłosów oraz zastosowania ich w symulacji, możliwość modyfikacji głośności. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość podawania leków drogą dożylną co najmniej na jednej kończynie. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość wykonania wkłucia doszpikowego na co najmniej na jednej kończynie. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość oceny saturacji w tym sygnalizacja dźwiękowa. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Konstrukcja umożliwiająca wymianę części zużywalnych (sprężyny, skóra klatki piersiowej, skóra twarzy), oraz dostosowanie wskaźników do ewentualnych zmian w technicznym wykonywaniu RKO. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Wymienne elementy dróg oddechowych (co najmniej 3 sztuki). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość wymiany informacji miedzy instruktorem a studentem w rzeczywistym czasie, (prawidłowa wentylacja płuc, miejsce, tempo oraz głębokość ucisku klatki piersiowej, relaksacja, wdmuchnięcia do żołądka). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość zapisywania i przechowywania informacji na temat wykonywanych czynności. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | W zestawie: - fantom osoby dorosłej z głową do intubacji, - kończyna górna z wymienną skórą (co najmniej 3 sztuki), - skóra do defibrylacji, - symulator EKG z modułem auskultacyjnym, - lubrykant. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Zewnętrzny monitor wyświetlający parametry życiowe pacjenta: HR, ABP, RR, CO2, SpO2, EtCO2, temperaturę, ciśnienie tętnicze krwi zgodnie z zaprogramowaniem w interface sterującym fantomem. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Interaktywny interfejs w postaci tabletu- kolorowy, dotykowy wyświetlacz o przekątnej ekranu co najmniej 5”. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Interface wyposażony w akumulator i ładowarkę. Praca z akumulatora co najmniej 3 godziny. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Bezprzewodowy monitor dotykowy z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej co najmniej 13”. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Przewodowa komunikacja za pomocą USB. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Instruktaż techniczny i obsługi sprzętu bez dodatkowych kosztów podczas instalacji u Zamawiającego lub w innym ustalonym terminie. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Gwarancja: min. 3 lata. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Opakowanie transportowe, ubranie dla fantomu. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Oprogramowanie w tym sterujące monitorem pacjenta w języku polskim. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  | 5. Zaawansowany fantom PALS dziecka 1 szt. | Producent/Nazwa/Model | .............................................................................** |
|  |  | Postać realistycznie odzwierciedlająca dziecko w wieku 4-8 lat (tors wraz z kończynami górnymi i dolnymi ruchomymi w stawach). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Szczegółowa anatomia dróg oddechowych: usta, język, ustna część gardła, krtań, nagłośnia, tchawica. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość nauki zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dzieci PALS. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość wykonywania procedur: - resuscytacji krążeniowo-oddechowej, - iniekcji dożylnych na kończynie górnej, - iniekcji domięśniowych, - intubacja dotchawicza, - pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, - defibrylacji, - wkłuć doszpikowych na kończynie dolnej - osłuchiwanie tonów serca z możliwością zmiany ich głośności minimum 4 tony. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość generowania i odczytywania przez kardiomonitor i defibrylator kilkunastu (15-18) rytmów serca z różnymi opcjami oraz automatyczne zmiany rytmów po wykonaniu defibrylacji lub stymulacji. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | W zestawie symulator EKG. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość oceny saturacji- sygnał dźwiękowy o różnym poziomie głośności i modulacji dźwięku. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość wykonania zabiegów w obrębie dróg oddechowych: udrażnianie dróg oddechowych metodą odchylenia głowy i uniesienia żuchwy oraz wysunięcia żuchwy, uwidocznienie struktur anatomicznych w obrębie jamy ustnej i gardła (język, zęby, tchawica), symulowanie odsysania dróg oddechowych, intubacja ustna, nosowa i palcowa, zakładanie rurek intubacyjnych, rurek nosowogardłowych różnych typów i rozmiarów adekwatnych do wieku, rurek przełykowożołądkowych i Combitube, potwierdzenia poprawności intubacji wizualne (obserwacja klatki piersiowej i brzucha) i osłuchowe obu płuc, osłuchiwanie płuc, (ocena szmerów prawidłowych i nieprawidłowych), oddzielnie dla każdego płuca. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Wykonywanie oddechów ratowniczych sposobem bez przyrządowym i przyrządowym. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Weryfikacja niepoprawnie wykonanych wdechów (wdmuchnięcia do żołądka). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Weryfikacja poprawnie wykonanych wdechów poprzez unoszenie się klatki piersiowej, oraz wydech przez usta i nos. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość symulacji kaszlu, wymiotów, pojękiwania oraz odgłosów mowy. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość nagrywania własnych odgłosów i ich zastosowania w symulacji z możliwością regulowania głośności. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Dostęp do żył na kończynie górnej przynajmniej w obrębie dołu łokciowego, pozwalający na wykonywanie iniekcji dożylnych, podawanie leków, - naczynia realistycznie odzwierciedlające średnicę żył dziecka, - odczucie wkłucia do naczynia, - możliwość wymiany skóry i żył, zapewniająca długotrwałe użytkowanie fantomu. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość: - wkłucia doszpikowego w obrębie podudzia, widoczne i wyczuwalne punkty orientacyjne – rzepka, piszczel i guzowatość piszczeli, - wymienne kości i skóra zużyte podczas zabiegów. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość wykonana iniekcji domięśniowych przynajmniej na kończynie górnej. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość prowadzenia czynności z zakresu BLS/AED: - ocena tętna przynajmniej na tętnicy szyjnej, - bezprzyrządowego udrażniania dróg oddechowych (wyluksowania żuchwy), - widoczne i wyczuwalne punkty orientacyjne na tułowiu, - wyczuwalny opór klatki piersiowej przy wykonywaniu masażu serca, - możliwość wyznaczenia miejsca ucisku klatki piersiowej poprzez anatomiczne punkty orientacyjne na klatce piersiowej (łuk żebrowy, mostek, wyrostek mieczykowaty, sutki, pępek), - wykonywanie uciśnięć klatki piersiowej preferowaną techniką, - ocena poprawności wykonywania uciśnięć klatki piersiowej (miejsce, głębokość, relaksacja). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość pomiaru ciśnienia tętniczego krwi: - metodą osłuchową za pomocą tradycyjnego aparatu do pomiaru, - metodą palpacyjną, tętno wyczuwalne na tętnicy promieniowej (głośnik emitujący prawdziwe dźwięki osłuchowe), - 5 dźwięków Korotkowa, - możliwość dodania, zmiany wartość ciśnienia skurczowego i rozkurczowego, akcji serca i głośności wybierane przez instruktora, - możliwość podłączenia głośników w celu prezentacji dźwięków większej grupie, - regulacja czasu trwania pomiaru na symulowanym monitorze pacjenta. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | W zakresie wykonywania Ekg: - monitorowanie zapisu EKG, - podłączanie co najmniej 4 odprowadzeniowego monitoringu EKG, - możliwość odczytywania zapisu przez standardowe kardiomonitory i defibrylatory, - możliwość odczytywania rytmu serca z elektrod lub łyżek defibrylacyjnych, - możliwość obserwowania i diagnozy co najmniej 15 rytmów pediatrycznych z różnymi wariancjami, - generowanie co najmniej 2 rodzajów artefaktów spowodowanych czynnikami zewnętrznymi. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Oprogramowanie zawierające bibliotekę co najmniej 30 rytmów pracy serca. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość wykonania: - defibrylacji, kardiowersji i stymulacji, - użycia standardowych defibrylatorów manualnych, półautomatycznych i automatycznych, - defibrylacja z rzeczywistym wyładowaniem energii, - zabezpieczenie przed realnym przejściem prądu przez fantom. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Zestaw zawiera: - fantom dziecka z kompletnym zestawem wbudowanych modułów PALS (manekin do resuscytacji, głowa do intubacji, kończyna górna do iniekcji dożylnych, ramię do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, skóra do defibrylacji, kończyna dolna do wkłuć doszpikowych i uzyskiwania dostępu udowego), - symulator EKG, - zestaw akcesoriów i elementów zamiennych. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Dodatkowo: - zewnętrzny monitor wyświetlający parametry życiowe pacjenta włączając HR, ABP, RR, CO2, SpO2, EtCO2, temperaturę, ciśnienie krwi, - laptop lub tablet, - interaktywny interfejs. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Interface wyposażony w akumulator i ładowarkę. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Praca z zasilania akumulatorowego co najmniej 3 godziny. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Interfece w postaci tabletu z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem o przekątnej ekrany min. 5”. |  |  |  |
|  |  | Możliwość wymiany części zużywalnych (sprężyny, skóra klatki piersiowej, skóra twarzy). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Dostosowanie wskaźników do ewentualnych zmian w wykonywaniu RKO i aktualnie obowiązujących zaleceń ERC. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Wymienne elementy dróg oddechowych w celu wyeliminowania ryzyka zakażeń krzyżowych (co najmniej 5 kompletów). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | W trakcie prowadzenia zajęć możliwość komunikacji i uzyskiwania informacji zwrotnej pomiędzy instruktorem i studentami w rzeczywistym czasie w zakresie prawidłowej wentylacji płuc, miejsca, tempa oraz głębokości ucisku klatki piersiowej, relaksacji, wdmuchnięcia do żołądka). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość zapisywania i przechowywania informacji na temat wykonywanych czynności. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Bezprzewodowy monitor pacjenta z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej minimum 15”. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość podłączenia do komputera z odpowiednim oprogramowaniem analizującym lub panelu kontrolnego. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Oprogramowanie lub panel kontrolny pozwalający na pomiar jakości prowadzonej RKO i analiza zgodna z aktualnie obowiązującymi wytycznymi. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość wyświetlania: zapisu EKG, ciśnienia tętniczego krwi, SpO2, ETCO2, tętna, częstości oddechu, temperatury ciała zgodnie ze stanem zaprogramowanym w interface sterującym. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Instruktaż techniczny i obsługi sprzętu bez dodatkowych kosztów podczas instalacji u Zamawiającego lub w innym ustalonym terminie. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Opakowanie transportowe. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Gwarancja: min. 3 lata. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  | 6. Zaawansowany fantom PALS niemowlęcia 1 szt. | Producent/Nazwa/Model | ........................................................................... ** |
|  |  | Cała postać, realistycznie odzwierciedlająca wielkość oraz proporcje ciała niemowlęcia, (tors wraz z kończynami górnymi i dolnymi ruchomymi w głównych stawach). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Realistycznie przedstawia: - wyczuwalne i widoczne anatomiczne punkty orientacyjne, - ruchomą szyję, głowę i żuchwę, - budowę ust, języka, gardła, krtani, strun głosowych, chrząstki nalewkowatej, nagłośni i tchawicy - pozwala na symulowanie obrzęku języka oraz skurczu krtani. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość ćwiczenia wkłucia doszpikowego w obrębie prawej i lewej kończyny dolnej. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość wykonania: - wkłucia dożylnego w obrębie przynajmniej jednej kończyny górnej (bruzda przedłokciowa, grzbietowa strona dłoni), przynajmniej jednej kończyny dolnej (żyły stopy, odpiszczelowe), - obwodowego wprowadzania cewnika centralnego. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość wykonania wkłucia domięśniowego na udzie. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość wykonania wkłucia podskórnego przynajmniej na jednej kończynie górnej. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Wykonanie cewnikowania dróg moczowych. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Obarczanie odmy opłucnowej przynajmniej po jednej stronie klatki piersiowej w tradycyjnym miejscu z potwierdzeniem poprawności wykonania zabiegu (wydostające się powietrze). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość zgłębnikowania żołądka, karmienia przez zgłębnik oraz płukania żołądka. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość wykonania prostych zabiegów dorektalnych, podawania leków per rectum. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Uwidocznienie realistycznych struktur anatomicznych w obrębie jamy ustnej i gardła (język, zęby, struny głosowe, tchawica, przełyk) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Udrożnienie dróg oddechowych metodą odchylenia głowy i uniesienia żuchwy, wysunięcia żuchwy, wykonania manewru Sellicka. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Wykonywanie oddechów ratowniczych sposobem bez przyrządowym i przyrządowym | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Weryfikacja niepoprawnie wykonanych wdechów (wdmuchnięcia do żołądka) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Weryfikacja poprawnie wykonanych wdechów poprzez unoszenie się klatki piersiowej, oraz wydech przez usta i nos, unoszenie klatki piersiowej podczas wykonywania wentylacji workiem samorozprężalnym. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Założenie rurki ustno- gardłowej, rurki nosowo- gardłowej, sprzętu nagłośniowego, intubacji dotchawiczej przez usta i nos. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Weryfikacja poprawności założenia sprzętu do udrożnienia dróg oddechowych w tym wykrycie intubacji przełyku, oraz prawego oskrzela. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Regulacja obrzęku języka i skurczu krtani. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość symulacji wydawanych dźwięków co najmniej płaczu i pochrząkiwania. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Wyznaczenie miejsca ucisku klatki piersiowej poprzez anatomiczne punkty orientacyjne na klatce piersiowej (łuk żebrowy, mostek, wyrostek mieczykowaty, sutki, pępek). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Wykonywanie uciśnięć klatki piersiowej preferowaną techniką. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Symulacja sinicy. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Ocena poprawności wykonywania uciśnięć klatki piersiowej (miejsce, głębokość, relaksacja). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Wyczuwanie obecności tętna na tętnicach szyjnych, ramieniowej i udowej, pępku. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Monitorowanie zapisu EKG przynajmniej z 3 odprowadzeń, możliwość zmiany i zróżnicowania przy użyciu Interaktywnego Symulatora EKG. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Wysłuchanie tonów serca z możliwością zmiany ich głośności zsynchronizowanie tętna z EKG. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Wykonanie defibrylacji kardiowersji i stymulacji energią rzeczywistą, właściwą dla dziecka. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość symulacji i oceny różnych rytmu pracy serca za pomocą defibrylatora i monitora EKG. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Pomiar ciśnienia tętniczego krwi na kończynie górnej z możliwością jego zmiany. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Konstrukcja umożliwiająca wymianę części zużywalnych (skóra klatki piersiowej, skóra twarzy), oraz dostosowanie wskaźników do ewentualnych zmian w technicznym wykonywaniu RKO. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Wymienne elementy dróg oddechowych (przynajmniej 3 komplety). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | W przypadku serwisu trwającego ponad 7 dni dostawca zapewnia sprzęt zastępczy o tych samych parametrach. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość podłączenia do komputera z odpowiednim oprogramowaniem analizującym lub panelu kontrolnego. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Oprogramowanie lub panel kontrolny pozwalający na pomiar jakości prowadzonej RKO i analiza zgodna z aktualnie obowiązującymi wytycznymi. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Instruktaż techniczny i obsługi sprzętu bez dodatkowych kosztów podczas instalacji u Zamawiającego lub w innym ustalonym terminie. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Opakowanie transportowe. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Gwarancja: min. 3 lata | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | W pakiecie elementy wymienne: - przynajmniej 1 kończyna dolna do iniekcji dożylnych z wymienną skórą, - przynajmniej jedna kończyna górna z wymienną skórą, - co najmniej 3 wkładki odmy płucnej, - co najmniej 10 kości kończyny dolnej do wkłuć doszpikowych, - sztuczna krew, - worki na płyny, -nakładki do defibrylacji, - interaktywny symulator EKG), - komputer PC | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | W zestawie: - laptop/tablet z oprogramowaniem Windows - system operacyjny Windows umożliwia zainstalowanie standardowych aplikacji, urządzeń USB oraz przechowywanie dokumentów, umożliwia zainstalowanie standardowych aplikacji, urządzeń USB - moduł komunikacji przez USB oraz przewody, - zewnętrzny monitor wyświetlający parametry życiowe pacjenta: HR, ABP, RR, CO2, SpO2, EtCO2, temperaturę, ciśnienie krwi, - interaktywny interfejs. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  | Plecak ratowniczy 1 szt. | Producent/Nazwa/Model | ....................................................................................................................** |
|  |  | Plecak ratowniczy w kolorach i oznakowaniach charakterystycznych dla ratownictwa medycznego. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Zapinany na zamki błyskawiczne typu suwak i rzepy. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość noszenia w ręce, na ramieniu, plecach, klatce piersiowej. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Wyposażony w przegrody, komory wewnętrzne zamykane, pozwalające na segregowanie sprzętów oraz materiałów, zapobiegające ich wypadnięciu. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | W zestawie szyny Kramera w osobnych pokrowcach, w różnych rozmiarach, pozwalające na unieruchamianie kończyn u poszkodowanych w różnym wieku - co najmniej 10 szt. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | W zestawie deska ortopedyczna, z zestawem do stabilizacji głowy i zestawem pasów mocujących. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Wyposażenie plecaka: - rurki ustno-gardłowe 1 komplet, - rurki krtaniowe nr 3,4,5, - maski krtaniowe rozmiar 3, 4, 5, . - jednorazowy wskaźnik CO2 w powietrzu wydychanym - 3 szt. - ssak mechaniczny ręczny – 1 szt. - worek samorozprężalny dla dorosłych -1 szt. - maska dwuczęściowa silikonowa - Nr 4, 5- 2 szt. - worek samorozprężalny dla dzieci z maską numer 3 – 1 szt. - maska dwuczęściowa silikonowa - Nr 2 – 1 szt. - filtr przeciwbakteryjny - 5 szt. - reduktor tlenowy 0-25 l/min – 1 szt. - zestaw do tlenoterapii biernej (po 2 maski tlenowe duże i małe) -przewód tlenowy o długości 10 m– 2 szt. -butla tlenowa, mała 1 szt. -butla tlenowa, mała 1 szt. - kołnierze ortopedyczne w pokrowcach dla dorosłych i dzieci po 1 szt. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | W plecaku materiały opatrunkowe: - opatrunki osobiste w (mały i duże) po 1 szt. - kompres gazowy, jałowy różnych rozmiarów po 10 szt. - gaza opatrunkowa jałowa w różnych rozmiarach po 5 szt. - opaska dziana różnej szerokości 5, 10, 15 cm po 5 szt. - chusty trójkątne - 4 szt. - opaska elastyczna 10, 12 cm po 3 szt. - siatka opatrunkowa elastyczna (CODOFIX) w różnych rozmiarach nr 2, 3, 6 po 1 opakowaniu, - przylepiec bez opatrunku 5cm x 5m – 2 szt. - plaster z opatrunkiem 1m x 6cm – 2 szt. - żel schładzający 120ml – 2 szt. - opatrunki hydrożelowe na twarz – 2 szt. - opatrunki hydrożelowe w różnych rozmiarach po 2 szt. - opatrunek wentylowy (zastawkowy) – 2 szt. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Dodatkowo w plecaku: - staza taktyczna– 2 szt. - aparat do płukania oka – 2 szt. - nożyczki ratownicze – 1 szt. - okulary ochronne – 2 szt. - sól fizjologiczna 0,9% NaCl 10ml – 10 szt. - sól fizjologiczna 0,9% NaCl 100 ml – 2 szt. - folia izotermiczna – 5 szt. - folia do przykrycia zwłok – 1 szt. - worek plastikowy z zamknięciem na amputowane części ciała – 2 szt. - płyn do dezynfekcji skóry z atomizerem - (ok. 250ml.) – 1 szt. - rękawiczki ochronne winylowe w różnych rozmiarach (S, M, L, XL) po 1 opakowaniu (w opakowaniu 100 szt). - worek na odpady medyczne, kolor czerwony 2 szt. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  | Razem |  |

……………………………….……………….

(miejscowość, data)