Załącznik nr 1 do SWZ

Nr postępowania 232/2022/TP/DZP

##### OPIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont tarasu i stolarki okiennej w budynku Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego przy ul. Kurta Obitza 1  w Olsztynie.

Przedmiotem zamówienia  jest  wykonanie:

Część 1: Remontu tarasu budynku Wydziału Humanistycznego w przy ul. Kurta Obitza 1 w Olsztynie.

Część 2: Remontu stolarki okiennej w budynku Wydziału Humanistycznego przy ul. Kurta Obitza 1 w Olsztynie.

I. W ramach  części 1 zamówienie  obejmuje:

- rozbiórkę warstw na stropie tarasu wzdłuż ściany ze stolarką aluminiową o szerokości 1 płyty (60cm): płyta granitowa gr. 2cm, wylewka 5cm, styrodur, izolacja przeciwwilgociowa,

- odtworzenie warstw j.w. z zapewnieniem szczelności izolacji przeciwwilgociowej, zwłaszcza na połączeniu ze stolarką aluminiową i wpustami.

- izolacja hydroizolacyjna dedykowana do tarasów, bezspoinowa z wklejeniem taśmy.

- wykonanie przepustów przelewowych w murkach okalających taras z odprowadzeniem wody rurami spustowymi na poziom daszków  lub na poziom gruntu,

- wywiezienie i utylizacja odpadów

- W ramach  części 2 zamówienie  obejmuje:

- Montaż folii  przeciwsłonecznej na szybach trzech ścian aluminiowych przeszklonych   -  łączna powierzchnia ok. 300 m2 efektywnego krycia. Ściany znajdują się w poziomie  2 i 3 piętra, w większości dostęp z poziomu tarasu jak na zdjęciu. Przewiduje się zastosowanie  dwóch rodzajów folii: folia w polach na wysokości wzroku osoby stojącej na stropie danej kondygnacji powinna posiadać wyższy stopień przepuszczalności światła widzialnego w stosunku do folii w pozostałych polach. Główne parametry folii przedstawiono poniżej:

Podstawowe parametry folii na wysokości wzroku:

Transmisja światła widzialnego – min. 35%

Całkowita redukcja energii słonecznej – min. 70%

Rodzaj montażu: zewnętrzny

Gwarancja: min. 5 lat

Podstawowe parametry folii w pozostałych polach:

Transmisja światła widzialnego – min. 15%

Całkowita redukcja energii słonecznej – min. 85%

Rodzaj montażu: zewnętrzny

Gwarancja: min. 5lat

Wymiary szyb z podziałem na poszczególne typy folii przedstawia poniższa tabela:

| II piętro - 1 ściana | Folia o przepuszcz. światła widz. min. 15% | Folia o przepuszcz. światła widz. min. 35% |
| --- | --- | --- |
| a [m] | b [m] | szt. |  |  |
| 0,31 | 0,57 | 1 | 0,18 |  |
| 0,31 | 1,7 | 1 | 0,53 |  |
| 0,31 | 0,5 | 1 | 0,16 |  |
| 1,45 | 0,57 | 8 | 6,61 |  |
| 1,45 | 1,7 | 8 |  | 19,72 |
| 1,45 | 0,5 | 8 | 5,80 |  |
| razem | 13,27 | 19,72 |
| III piętro - 1 ściana |  |  |
| 0,31 | 0,845 | 1 | 0,26 |  |
| 0,31 | 1,7 | 1 | 0,53 |  |
| 0,31 | 0,5 | 1 | 0,16 |  |
| 0,31 | 0,6 | 1 | 0,19 |  |
| 0,31 | 1,2 | 1 | 0,37 |  |
| 0,31 | 0,6 | 1 | 0,19 |  |
| 1,45 | 0,845 | 8 | 9,80 |  |
| 1,45 | 1,7 | 8 |  | 19,72 |
| 1,45 | 0,5 | 8 | 5,80 |  |
| 1,45 | 0,6 | 8 | 6,96 |  |
| 1,45 | 1,2 | 8 | 13,92 |  |
| 1,45 | 0,6 | 8 | 6,96 |  |
| razem | 45,13 | 19,72 |
| Powierzchnia 1 ściany | 58,40 | 39,44 |
| Liczba ścian | 3 |
| Łączna powierzchnia [m2] | 175,20 | 118,32 |
|  | 293,52 |

Zdjęcie elewacji (1 ściana) z oznaczeniem poszczególnych rodzajów folii.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów do robot Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące zamawiania tych materiałów i odpowiednie deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego. Inspektor  może dopuścić  tylko te materiały, które są oznaczone znakiem CE albo znakiem budowlanym.

Każdy  z Wykonawców   winien dokonać  wizji lokalnej  na terenie  budowy  celem  sprawdzenia  warunków  placu budowy oraz warunków  związanych  z wykonaniem  prac będących  przedmiotem przetargu.  Wykonawca  winien każdorazowo   poinformować  Zamawiającego  o zamiarze  dokonania  wizji  lokalnej na terenie budowy.  Zgłoszenia należy kierować pod  nr telefonu  nr 514 787 363 p. Lech Kotlewski.

Wykonawca  dostarcza wszystkie  materiały  niezbędne do wykonania  zamówienia..

Wszystkie   zakupione  przez wykonawcę  materiały  powinny posiadać   zaświadczenia  ,o jakości  lub atesty  oraz  odpowiadać jakościowym  i gatunkowym   wymaganiom    opisanym  dla  przedmiotu zamówienia.

Zamawiający  dopuszcza  składanie  ofert  z zastosowaniem  materiałów  i urządzeń  równoważnych, spełniających  warunki  i parametry  techniczne  zgodne  z Polską Normą, (Normą zharmonizowaną)  lub posiadające  krajową ocenę  techniczną (europejską oceną techniczną).  W razie  wystąpienia  wątpliwości, równoważność  zastosowanych  materiałów i urządzeń   udowodni  oferent. Zamawiający ustala, że  oferent poda  cenę  kosztorysową  za wykonanie  zakresu  z uwzględnieniem  kosztów  niezbędnych  badań, prób, pomiarów odbiorów, kosztów związanych  ze zgodną   prawem  prawidłową  realizacją  i eksploatacją zadania.

30.05.2022

Opracował:

Lech Kotlewski

# Text boxes

Brak folii

Transmisja światła widzialnego – min. 35%

Całkowita redukcja energii słonecznej – min. 70%

Transmisja światła widzialnego – min. 35%

Całkowita redukcja energii słonecznej – min. 70%

Transmisja światła widzialnego – min. 15%

Całkowita redukcja energii słonecznej – min. 85%