Zadanie 4

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacun kowa ilość | Cena netto za jednostkę miary (PLN) | VAT % | Cena brutto za jednostkę w (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Endoproteza stawu kolanowego z zachowaniem lub z wycięciem PCL. Część udowa anatomiczna lewa/prawa z wbudowaną 3 stopniową zewnętrzną rotacją, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, wykonana ze stopu CoCr lub wykonana z metalu Zr, którego zewnętrzna warstwa jest przekształcona w ceramikę – przeznaczona dla pacjentów uczulonych na metal. Taca piszczelowa tytanowa, anatomiczna lewa/prawa, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana ze specjalnym mechanizmem zatrzaskowym..Wkładka polietylenowa, uniwersalna o grubościach: 9, 11, 13, 15, 18 i 21mm, sterylizowana Eto. Możliwość rozbudowy protezy o elementy rewizyjne – trzpienie oraz podkładki piszczelowe. Ostrza do napędów do każdej endoprotezy | kpl. | 60 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 2. | Cement kostny 1x40g | Szt | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 3. | Trzpień piszczelowy, tytanowy, dł. 100, 150 mm | Szt | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 4. | Podkładka rewizyjna, połowicza piszczelowa, tytanowa | Szt | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 5. | Część anatomiczna- prawa, lewa w wersji z wycięciem tylnego więzadła krzyżowego i tylną stabilizacją lub półzwiązana, wykonana ze stopu CoCr lub ZrNb dla młodszych lub uczulonych na metal pacjentów, dostępna w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron | Szt | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 6. | Cześć piszczelowa anatomiczna –prawa, lewa zapewniająca lepsze pokrycie płaszczyzny plateanu piszczelowego, tytanowa, gładko polerowana, bez otworów dla zmniejszenia zużycia i wydzielania do organizmu polietylenu, z mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki polietylenowej, umożliwiająca przymocowanie podkładek śrubami dostępnymi w co najmniej 8 rozmiarach, dla każdej ze stron. | Szt | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 7. | Wkładka polietylenowa – uniwersalna, półzwiązana lub z tylną stabilizacją, dostępna w 8 grubościach dla każdego rozmiaru tacy piszczelowej. Sterylizowana w Eto. | Szt | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 8 | Trzpień udowy lub piszczelowy śródszpikowy, tytanowy o dł. do 120, 160 lub 220mm | Szt | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 9. | Łącznik zmieniający oś trzpienia lub kąt względem implantu, tytanowy | Szt | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 10. | Podkładki udowe tytanowe, dystalne, tylne i łączone „L” | Szt | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 11. | Podkładki piszczelowe tytanowe proste, klinowe i całościowe | Szt | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 12. | Cement kostny z antybiotykiem 40g | Szt | 60 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 13. | Piny stalowe | Szt | 24 |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 5

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacun kowa ilość | Cena netto za jednostkę miary (PLN) | VAT % | Cena brutto za jednostkę w (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego. Część udowa asymetryczna wykonana ze stopu CoCr lub stopu ZrNb, posiadająca dwa pegi stabilizujące, dostępna w minimum siedmiu rozmiarach; taca piszczelowa asymetryczna, tytanowa, posiadająca płetwę oraz dwa pegi stabilizujące, dostępna w minimum sześciu rozmiarach; wkładka polietylenowa asymetryczna dostępna w minimum czterech grubościach (8, 9, 10, 11mm). Ostrza do napędów do każdej endoprotezy. | Kpl. | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 6

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacun kowa ilość | Cena netto za jednostkę miary (PLN) | VAT % | Cena brutto za jednostkę w (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |  |
|  |  |  |  |  |  | ( e x f )+e | ( d x e ) | d x g |  |  |
| 1. | System bezcementowej alloplastyki stawu biodrowego, trzpień prosty. - trzpień do implantacji bezcementowej. Przekrój trzpienia prostokątny - klinowy, w 14 rozmiarach o długości od 130-197mm. Wykonany ze stopu tytanowego z domieszką niobu wzmagającego biozgodność. Powierzchnia trzpienia o strukturze gąbczastej. Stożek 12/14. - panewka wykonana z tytanu, wkręcana, o konstrukcji stożkowej, z gwintem na całej powierzchni bocznej. Rozmiary od min.37 do min.67mm. wkładki polietylenowe dla głów w rozmiarze 28mm. - głowy ceramiczne o średnicy 28mm | Kpl. | 50 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 2. | System bezcementowej alloplastyki stawu biodrowego, trzpień anatomiczny. - trzpień tytanowy, anatomiczny z antywersją, pokryty hydroksyapatytem na całej powierzchni, dostępny w 9 rozmiarach prawych i lewych. Trzpień w wersji standardowej oraz waryzowanej ze zmieniającym się kątem CCD i długością szyjki. Stożek 12/14. - panewka bezcementowa tytanowa, press-fit, powierzchnia panewki szorstka, porowata, pokryta regularnie występującymi uwypukleniami ułatwiającymi pierwotną stabilizację. Panewka w wersji z otworami i bez otworów. Wkład polietylenowy w wersji neutralnej i z kapą antyluksacyjną pod głowę 28 i 32 mm. - głowy ceramiczne typu Biolox Delta o średnicy 28 i 32mm | Kpl | 29 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 3. | Śruby do stabilizacji panewki | Szt | 20 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 4. | Zatyczki do panewki | kpl | 10 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 5. | Proteza cementowa stawu biodrowego: System cementowej alloplastyki stawu biodrowego: - trzpień prosty, cementowy, niewymagający centralizera, samocentrujący się w kanale. Dostępny w wersji standardowej w 9 rozmiarach oraz w wersji lateralizowanej w 9 rozmiarach. Powierzchnia trzpienia pokryta podłużnymi rowkami zapewniającymi odpowiednie zakotwiczenie. Kąt CCD stały 135 stopni, stożek 12/14 ; - głowa metalowa na stożek 12/14, o średnicy 28mm; - głowa bipolarna w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44mm do 72mm; - cementowa panewka typu Muller ze znacznikiem RTG; - cement kostny 2x40g z gentamycyną - systemem do próżniowego mieszania cementu; | Kpl. | 5 |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 7

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacun kowa ilość | Cena netto za jednostkę miary (PLN) | VAT % | Cena brutto za jednostkę w (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |  |
|  |  |  |  |  |  | ( e x f )+e | ( d x e ) | d x g |  |  |
| 1. | Endoproteza rewizyjna modularna stawu biodrowego Proteza rewizyjna stawu biodrowego, tytanowa, modularna. Trzpień udowy o średnicy od 14-28mm z możliwością blokowania dystalnego. Długość od 120 do 260mm. Część krętażowa w sześciu rozmiarach od 55 do 105 mm w wersji cylindrycznej oraz z rozbudowaną częścią przyśrodkową. Łączenie na stożku Morsea za pomocą nakrętki. Dwie śruby so stabilizacji dystalnej. Ostrza do napędów do każdej endoprotezy | Kpl. | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 2. | Spacer biodrowy - silikonowa forma do wypełnienia cementem - cement z gentamycyną i clindamycyną 40g ( dwa opakowania na każdy spacer ) | Kpl | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 3. | Kosz panewkowy - kosz tytanowy - śruba mocująca | Kpl. | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 8

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacun kowa ilość | Cena netto za jednostkę miary (PLN) | VAT % | Cena brutto za jednostkę w (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |  |
|  |  |  |  |  |  | ( e x f )+e | ( d x e ) | d x g |  |  |
| 1. | Proteza cementowa jednoprzedziałowa stawu kolanowego - Element udowy anatomiczny wykonany ze stopu CoCr - Element piszczelowy polerowany wykonany ze stopu CoCr - Wkładki polietylenowe, anatomiczne, niezwiązane z komponentem piszczelowym. - ostrze | Kpl. | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 9

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacun kowa ilość | Cena netto za jednostkę miary (PLN) | VAT % | Cena brutto za jednostkę w (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |  |
|  |  |  |  |  |  | ( e x f )+e | ( d x e ) | d x g |  |  |
| 1. | Spacer kolanowy - spacer udowy: silikonowa forma do wypełnienia cementem - spacer piszczelowy: silikonowa forma do wypełnienia cementem - cement z gentamycyną i clindamycyną ( dwa opakowania na każdy spacer ) | Kpl. | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 10

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacun kowa ilość | Cena netto za jednostkę miary (PLN) | VAT % | Cena brutto za jednostkę w (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |  |
|  |  |  |  |  |  | ( e x f )+e | ( d x e ) | d x g |  |  |
| 1. | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości udowej prosty, d=(9-13)mm, o długości l=(300-520)mm, blokowany czterema wkrętami blokującymi fi 4,5mm, l=100mm | Szt. | 4 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 2. | Gwóźdź śródszpikowy blokowany odkolanowo do kości udowej, d=(9-12)mm, o długości l=(150-400)mm, blokowany czterema wkrętami blokującymi fi 4,5mm, l=26-100mm | Szt. | 2 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 3. | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej, d=(8-11)mm, o długości l=(180-400)mm, blokowany czterema wkrętami blokującymi fi 4,5mm, l=26-100mm | Szt. | 5 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 4. | Płytka ustalająca DHS kąt 1350 – 1400 w rozmiarach od 4-otworowych do 16 otworowych | Szt. | 5 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 5. | Płytka ustalająca DCS kąt 950 w rozmiarach od 4-otworowych do 16 otworowych | Szt. | 5 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 6. | Śruba zespalająca szyjkowa do DHS i DCS fi 12 lub 12,5mm L , 32mm | Szt. | 7 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 7. | Śruba kompresyjna szyjkowa do DHS i DCS fi 12 lub 12,5mm L , 32mm | Szt. | 7 |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 11

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacun kowa ilość | Cena netto za jednostkę miary (PLN) | VAT % | Cena brutto za jednostkę w (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |  |
|  |  |  |  |  |  | ( e x f )+e | ( d x e ) | d x g |  |  |
|  | Proteza bezcementowa stawu biodrowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Trzpień wykonany ze stopu tytanu, napylony hydroksyapatytem o grubości 55um, w rzucie czołowym łuk, w rzucie bocznym V, bezkołnierzowy, w 11 rozmiarach, nieanatomiczny, stożek 12/14, dwie dostępne wersje CCD1340 (standard) i 1310 (lateralizowana); istnieje opcja modularna w 10 rozmiarach trzpieni i 12 rozmiarach szyjek lub opcjonalnie. | Szt. | 3 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 2. | Trzpień w wersji „krótki trzpień”, wykonany ze stopu tytanu, prosty, zwężający się dystalnie, szeroki w części kielichowej (samocentrujący się w kanale), w części bliższej napylony porowatym tytanem, w części dalszej piaskowany, dwie dostępne wersje CCD 1340 (standard) i 1310 (lateralizowana), w 12 rozmiarach, stożek 12/14; istnieje opcja modularna w 12 rozmiarach trzpieni i 12 rozmiarach szyjek. | Szt. | 17 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 3. | Trzpień rewizyjny wykonany ze stopu tytanu, o nachyleniu 40 , w kształcie stożkowym, mocowany press-fitowo w części diaphysialnej kanału kości udowej, w długościach 14 i 20 cm, w przekrojach 14-24mm; część proksymalna wykonana ze stopu tytanowego, pokryta porowatą okładizną tytanową i napylona hydroksyapatytem, w długościach 50-110mm, ze zmiennym off-setem, część proksymalna łączona z częścią dystalną za pomocą śruby. | Szt. | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 4. | Panewka sferyczna typu press-fit, pokryta porowatym tytanem i hydroksyapatytem, otwory zaślepione fabrycznie (z możliwością wykręcania zaślepek na wypadek potrzeby wkręcenia śruby), w rozmiarach 44-72mm (skok co 2mm). | Szt. | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 5. | Panewka sferyczna, wkręcana, z gwintem na obwodzie, pokryta porowatym tytanem i hydroksyapatytem, otwory zaślepione fabrycznie (z możliwością wykręcania zaślepek na wypadek potrzeby wkręcenia śruby), w rozmiarach 44-62mm (skok co 2mm). | Szt. | 15 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 6. | Panewka sferyczna, bezcementowa, ze stopu tytanu, wytworzona w technologii trabecular 3D – nieklejone elementy otwory zaślepione fabrycznie, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 76 mm (skok co 2mm). | Szt. | 5 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 7. | Głowy metalowe 12/14 o średnicy 28-32 mm, w sześciu długościach każda (S, M, L, XL, XXL, XXXL) | Szt. | 20 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 8. | Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu cross-linked, okapowa lub bezokapowa, otoczona metalowym paskiem wykonanym ze stopu tytanu, wkładka fiksowana konikalnie, wyposażona w centralny stabilizator ułatwiający odpowiednie osadzenie wkładki w panewce, o średnicach wewnętrznych 28-32mm | Szt. | 20 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 9. | Wkładka dwumobilna PE pod głowy 22 i 28mm | Szt. | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 10. | Wkładka metalowa do wkładki polietylenowej dwumobilnej w rozmiarze 40, 42 mm | Szt. | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 11. | Śruby 20-60mm | Szt. | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 12

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacun kowa ilość | Cena netto za jednostkę miary (PLN) | VAT % | Cena brutto za jednostkę w (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |  |
|  |  |  |  |  |  | ( e x f )+e | ( d x e ) | d x g |  |  |
| 1. | Endoproteza kłykciowa, część udowa z chromokobaltu, anatomiczna w 8 rozmiarach, część piszczelowa tytanowa, w opcji wykonana w całości z polietylenu, uniwersalna w 10 rozmiarach, wkładki mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w rozmiarach 9/10/12/14/17/20/23. Powierzchnia protezy pokryta substancją wspomagającą wiązanie cementu kostnego PMMA. Proteza umożliwiająca zgięcie kończyny do 155 stopni. Możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu zachowującego wiązadło krzyżowe lub tylno stabilizowanego. Instrumentarium do wyboru 5in1( wszystkie cięcia elementu udowego z jednego przymiaru) lub 4in1. | Kpl | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 2. | Endoproteza rewizyjna kompatybilna s systemem pierwotnym: Element udowy Element piszczelowy Wkładka Podkładka piszczelowa Podkładka udowa Przedłużka standardowa/offsetowa Rzepka | Kpl | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 3. | Ostrza do napędu | Szt. | 50 |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 13

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacun kowa ilość | Cena netto za jednostkę miary (PLN) | VAT % | Cena brutto za jednostkę w (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |  |
| 1. | Podłużna płytka typu Endobutton | Szt | 10 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 2. | Endobutton wydłużony 20mm | Szt | 5 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 3. | Endobutton bez pętli | Szt | 5 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 4. | Biowchłanialna śruba | Szt | 10 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 5. | Drut kierunkowy, wiercący | Szt | 10 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 6. | Wiertło kaniulowane | Szt | 10 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 7. | Drut kierunkowy do śrub | Opk | 5 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 8. | Kołek rozporowy | Szt | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 9. | System dwóch podłużnych implantów | Szt | 10 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 10 | System dwóch podwójnych implantów typu TWINFIX ultra 5,5mm TWINFIX TI 5,0mm | Szt Szt | 10 10 |  | 8 8 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |