Załącznik Nr 4C do SIWZ

Sprawa nr 1/2021

WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE

na dostawę nakładek z gruntozaczepami do taśm gąsienicowych 
z nakładkami do transportera minowania narzutowego (KROTON)

- Marka/typ uzbrojenia.

- Nakładki z gruntozaczepami do taśm gąsienicowych z nakładkami do transportera minowania narzutowego (KROTON).

- Pozycja planu.

- C.05.01

- Ilość.

- 64 szt.

- Przedmiot zamówienia.

Nakładka z gruntozaczepami o nr katalogowym 14854 jest częścią 
zamienną taśmy gąsiennicowej z nakładkami gumowymi typ 156C 
produkowanej przez firmę Defense Service Tracks GmbH (DST), dostarczaną dla wojska w poprzednich latach. Na jeden pojazd wykorzystuje się 32 szt. nakładek z gruntozaczepami.

Wymagania techniczne.

  - Norma przebiegu podczas pracy gąsienicy w czasie jazdy po drogach publicznych powinna wynosić minimum 1500 km.

  - Zastosowanie nakładki ma zapewnić polepszenie właściwości 
trakcyjnych pojazdu na drogach publicznych oraz zmniejszenie drogi hamowania szczególnie w warunkach zimowych i oblodzenia jak 
również jazdy po piasku. Nakładki nie mogą powodować niszczenia nawierzchni asfaltowych podczas przejazdów.

  - Rozwiązanie konstrukcyjne nakładki z gruntozaczepami zapewnia 
trwałość kształtu po użyciu, wykluczenie odkształcenia i pękania, 
stabilność po założeniu na ogniwo gąsienicy oraz przyczepność układu jezdnego przemieszczającego się transportera.

  - Kształt, wymiary oraz wykończenie nakładki z gruntozaczepami mają 
zapewniać zamontowanie jej w prowadnicy ogniwa oraz zamknięcie zamka ogniwa.

  - Kolor zgodny z Dokumentacją Konstrukcyjną czarny lub szary.

  - Trwałość i odporność całkowita na oddziaływanie czynników 
środowiskowych ma zapewniać eksploatowane w warunkach zimowych 
i letnich w temperaturach otoczenia od minus 45°C do plus 55°C.

  - Nakładki mają być odporne na działanie płynów eksploatacyjnych, 
olejów i smarów.

  - Dostawa nakładek z gruntozaczepami powinna być zrealizowana 
w opakowaniach zbiorczych po 32 szt. nakładek z gruntozaczepami wraz z kartą gwarancyjną i instrukcją użytkowania.

  - opakowania zbiorcze dostarczyć z wykorzystaniem palety/palet 
transportowych EURO o wymiarach 1200mm x 800 mm, o wysokości nie przekraczającej 1000 mm i nie przekraczających dopuszczalnej wagi 800 kg wraz z paletą;

  - Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy w ilości 1 kpl. dokumentacji na każde 32 szt. nakładek z gruntozaczepami:

- kartę gwarancyjną produktu;

- instrukcję użytkowania w języku polskim zawierającą 
zagadnienia związane z użytkowaniem, eksploatacją, 
obsługiwaniem,  naprawą i zasadami przechowywania.

Dokumentację o której mowa wyżej należy dołączyć do wyrobu w ilości   
                    1 kpl. dokumentacji na 32 szt. nakładek z gruntozaczepami.

- Wymagania co do oceny zgodności wyrobu.

Wyrób nie jest zakwalifikowany do oceny zgodności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzenia oceny zgodności wyrobów 
przeznaczonych na potrzeby obronności państwa  (Dz.U. z dnia 29 stycznia 2013 r. poz. 136 z późn. zm.).

- Wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych.

Nie dotyczy.

- Wymagania w zakresie jakości wyrobu.

Zgodnie z klauzulą jakościową.

- Wymagania gwarancyjne.

Wykonawca (Producent) gwarantuje zgodność wykonania dostarczonych 
wyrobów zgodnie z przedmiotem dostawy i z przyjętymi wymaganiami;

Wykonawca (Producent) zapewnia pełne utrzymanie (niezmienność) 
parametrów techniczno-użytkowych dostarczonych nakładek 
z gruntozaczepami, norma przebiegu powinna wynosić minimum 1500 km.

Wykonawca (Producent) w okresie użytkowania  udziela minimum 2 letniej gwarancji na dostarczony wyrób.

W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji, wad fizycznych 
w dostarczonym wyrobie, Wykonawca (Producent):

  - Rozpatrzy protokół reklamacji w terminie 7 dni licząc od daty jego 
otrzymania;

  - usunie wadę w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania „Protokołu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           reklamacji”, wyrób z wadami zostanie odebrany, a  wolny od wad 
dostarczony przez Wykonawcę, na własny koszt, z i do miejsca w którym wadę ujawniono.

  - gwarancja ulega przedłużeniu o czas, w którym na skutek wad 
asortymentu jednostka  użytkująca nie mogła z niego korzystać.

  - w przypadku braku możliwości usunięcia wad asortymentu, Wykonawca bez żadnej dopłaty wymieni go na nowy w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania „Protokołu reklamacji”.

- Wymagania w zakresie dozoru technicznego.

Nie dotyczy.

- Wymagania w zakresie metrologii.

Nie dotyczy.

- Wymagania dotyczące ochrony środowiska.

Zastosowanie wyrobu nie może powodować negatywnego wpływu na 
środowisko naturalne.

- Wymagania dotyczące utylizacji lub zagospodarowania aktywów 
trwałych.

Dostawca wraz z wyrobem dostarczy sposób postępowania z przedmiotami podlegającymi wycofaniu z eksploatacji, nie spełniających warunków 
użytkowych.

- Wymagania w zakresie uprawnień wymaganych od wykonawców przy realizacji umowy, w tym koncesji, pozwoleń, certyfikatów.

    - Aktualny wpis do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę 
do występowania w obrocie prawnym.

    - Ważną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej wydaną  przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2019r. o wykonywaniu działalności gospodarczej 
w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, 
amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U.2019.1214 z późn.zm.), obejmującą obrót materiałami wymienionymi w pkt WT III ppkt 2, załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 roku w sprawie klasyfikacji rodzajów materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii 
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji (Dz. U. z 2019r., poz. 1888).

- Termin realizacji.

Ostateczny termin dostawy w 2021 roku – 30.11.2021 r.

- Miejsce dostawy.

Wyrób na koszt własny Wykonawca dostarczy do:

- 3 Regionalna Baza Logistyczna Skład Dęblin, ul. Saperów 3, 08-530 
Dęblin.

- Warunki równoważności.

Wyrób ma posiadać takie same parametry techniczne (m.innymi: wymiary 
i sposób montażu do taśm gąsienicowych) i być współmierny  z rozwiązaniami konstrukcyjnymi nakładek montowanych w gąsienicach typu 156C, tzn. ma dawać możliwość  jego montażu  we wskazanych w pkt 4 gąsienicach.

Kształt, wymiary i wykończenie "gruntozaczepu" mają zapewniać 
zamontowanie nakładki w prowadnicy ogniwa typu 156 C w miejscu 
demontowanej/wymienianej nakładki i zamknięcie ogniwa oraz  pełne warunki bezpieczeństwa podczas eksploatacji gąsienicy.

- Znakowanie kodem kreskowym.

Wyrób należy oznakować kodem kreskowym zgodnie z Decyzją nr 3/MON 
Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do Resortu Obrony Narodowej. Dostarczony wyrób powinien być oznakowany zgodnie z §4 ust. 6 pkt. 5 (grupa materiałowa 5) ww. decyzji. Zastosowane etykiety powinny spełniać wymagania określone w §5 dla grupy materiałowej 5 ww. decyzji. Dopuszcza się oznakowanie kodem kreskowym tylko opakowań zbiorczych.

Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do przekazania wypełnionej Karty 
wyrobu w postaci elektronicznej (format MS Excel) do Odbiorcy wyrobu 
zamówienia wskazanego w pkt 13. W karcie wyrobu Wykonawca powinien umieścić numer GTIN i dane uzupełniające wyrobu (zgodnie z załącznikiem nr 6 ww. decyzji). Wykonawca kartę wyrobu powinien przekazać do Odbiorcy zamówienia najpóźniej w dniu dostawy (opcjonalnie 14 dni przed dostawą). Odbiorca wnioskuje o wprowadzenie identyfikatorów GTIN w systemie

informatycznym JIM.

- Inne wymagania.

Wyroby powinny być nowe, kategorii pierwszej z roku produkcji 2021.