Załącznik nr 2 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie i montaż przesłon okiennych wewnętrznych w budynku administracyjnym Komendy Miejskiej  Policji w Łomży, ul. Wojska Polskiego 9

_______________________________________________________________________________

Charakterystyka przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie i montaż na oknach o d strony wewnętrznej:

- Żaluzji pionowych ( verticali ),

- Żaluzji poziomych aluminiowych

- Rolet zaciemniających

Ilość poszczególnych asortymentów przesłon określono w „ZESTAWIENIU ILOŚCIOWYM PRZESŁON OKIEN W KMP W ŁOMŻY” (załącznik nr 1)

- Wymagania techniczne:

- Żaluzje pionowe (verticale):

- tkanina niepalna jednolita w kolorze jasny szary,

- szerokość lamela 127 mm,

- szyny aluminiowe o długości od 1,20m do 3,10m,

- sposób zsuwania lameli: jednostronny – 4 sztuki, dwustronny – 58 sztuk,

- szyny montowane na suficie - 58 sztuk, montowane na ścianie - 4 sztuki; żaluzje sięgają do parapetu okiennego (od sufitu do parapetu długość ok. 1,90m),

- podaną w „Zestawieniu …”  powierzchnię żaluzji liczono łącznie z wymiarem szyny, tj. iloczyn długości szyny i odległości od sufitu do  płaszczyzny parapetu).

- Żaluzje poziome aluminiowe białe montowane na skrzydłach okiennych z PCV we wnęce szybowej:

- szerokość listewek 25 mm,

- sterowanie za pomocą pokrętła i sznurka (automatyczny mechanizm samoblokujący sznurek podnoszący lamele, pokrętło regulujące kąt ich ustawienia),

- możliwość zatrzymania żaluzji na każdym poziomie,

- podczepy utrzymujące żaluzje przy szybie przy uchylaniu okna,

- sznurek i drabinka z materiału o podwyższonej odporności na przecieranie,

- należy wziąć pod uwagę, że podana w „Zestawieniu …”  powierzchnia jest powierzchnią okna w świetle ościeża okiennego, a nie powierzchnią szyb.

- Żaluzje poziome aluminiowe srebrne lakierowane montowane na skrzydłach okiennych z PCV  we wnęce szybowej:

- szerokość listewek 25 mm,

- sterowanie za pomocą pokrętła i sznurka (automatyczny mechanizm samoblokujący sznurek podnoszący lamele, pokrętło regulujące kąt ich ustawienia),

- możliwość zatrzymania żaluzji na każdym poziomie,

- podczepy utrzymujące żaluzje przy szybie przy uchylaniu okna,

- sznurek i drabinka z materiału o podwyższonej odporności na przecieranie,

- należy wziąć pod uwagę, że podana  w „Zestawieniu …” powierzchnia jest powierzchnią okna w świetle ościeża, a nie powierzchnią szyb.

- Żaluzje poziome aluminiowe srebrne lakierowane montowane w ościeżu okiennym (od spodu do nadproża okiennego):

- szerokość listewek  50 mm,

- możliwość zatrzymania żaluzji na każdym poziomie przy podnoszeniu i opuszczaniu,

- ręczne sterowane,

- wysoka jakość sznurków i drabinek (materiały o podwyższonej odporności na przecieranie),

- prowadzenie boczne utrzymujące żaluzję w jednej płaszczyźnie,

- podana w „Zestawieniu …” powierzchnia jest powierzchnią okna w świetle ościeża.

- Rolety całkowicie zaciemniające pomieszczenie, montowane na ścianie, przesłaniające otwór okienny:

- możliwość zatrzymania rolety na każdym poziomie przy podnoszeniu i opuszczaniu,

- sterowanie ręczne,

- materiał w 100% zaciemniający,

- materiał niepalny,

- podana w „Zestawieniu …” powierzchnia jest powierzchnią otworu okiennego powiększonego o 10 cm z każdej strony.

- Uwagi:

- Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych szczegółowych pomiarów w celu zrealizowania dla każdego okna właściwej przesłony. Należy wziąć pod uwagę fakt, że budynek realizowany był w latach 70- tych XX wieku, rzeczywiste wymiary poszczególnych otworów okiennych różnią się między sobą (w szczególności odległość od sufitu do parapetu okna).

- Cena oferty powinna uwzględniać  wszelkie koszty związane pomiarami, wytworzeniem, transportem i montażem przesłon w miejscu docelowym.

- W dniu podpisania umowy należy przedłożyć Zamawiającemu kalkulację cen jednostkowych na poszczególne przesłony, zgodną z danymi ilościowymi zamówienia opisanymi w „ZESTAWIENIU ILOŚCIOWYM PRZESŁON OKIEN W KMP W ŁOMŻY” (załącznik nr 1) i wartością złożonej oferty.

- Na potwierdzenie żądanych parametrów jakościowych użytych materiałów Wykonawca przedłoży odpowiednie dokumenty, tj. atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności.