Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zapytania: przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie usługi okresowej kontroli przewodów kominowych wentylacyjnych i spalinowych oraz innych elementów urządzeń kominowych.

- Podstawa prawna:

2.1.Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409),

2.2.Rozporządzenie MSWiA z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej

budynków, innych obiektów i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719),

2.3.Rozporządzenie MSWiA z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych

użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 r. nr 74, poz. 836 z późniejszymi

zmianami),

2.4.Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

05.07.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i

Ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz.1134).

- Obiekty objęte okresową kontrolą:

3.1.Budynki dydaktyczne Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2, położone w Ostrołęce przy ulicy

Czwartaków 4,

3.2.Budynek Internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2, położony w Ostrołęce przy ulicy

Koszarowej 3.

- Zakres okresowej kontroli przewodów kominowych obejmuje sprawdzenie:

4.1.drożności przewodów kominowych,

4.2.siły ciągu kominowego (ciśnienia) gwarantującego prawidłowe działanie podłączonych do

przewodów urządzeń,

4.3.czy nie występują uszkodzenia:

a) przewodów kominowych na całej długości,

b) kanałów, czopuchów, rur, łączników itp.,

c) włazów, drabin, drzwiczek kominowych (rewizyjnych – wycierowych), ław

kominiarskich,

d) nasad kominowych,

e) czy odbywa się okresowe czyszczenie przewodów kominowych: wentylacyjnych i

spalinowych, zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 07.06.2010 r. (Dz. U. Nr

109, poz. 719 z 2010 r.),

f) czy istnieje dogodny dostęp do czyszczenia i przeprowadzenia okresowej kontroli

przewodów kominowych, kanałów, czopuchów, rur i nasad kominowych,

g) innych nieprawidłowości mogących wpływać na zagrożenie bezpieczeństwa

użytkowników obiektów.

- Terminy realizacji usługi:

5.1.Do 26 lutego 2021 r. należy przeprowadzić kontrolę przewodów kominowych

wentylacyjnych i spalinowych w kuchni oraz w stołówce internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce,

5.2.Do 31 sierpnia 2021 r. należy przeprowadzić kontrolę przewodów kominowych

wentylacyjnych w budynkach dydaktycznych Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce oraz w budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce.

5.3. Do 31 sierpnia 2021 r. należy przeprowadzić kontrolę przewodów kominowych

wentylacyjnych i spalinowych w kuchni oraz w stołówce internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce.

- Ilość przewodów kominowych i podłączeń w poszczególnych budynkach:

6.1.Budynek główny Szkoły:

a. przewody wentylacyjne – 134,

b. przewody, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – 1.

6.2.Pawilon Szkoły:

a. przewody wentylacyjne – 44.

6.3.Budynek pracowni zajęć praktycznych w Szkole:

a. przewody wentylacyjne – 27.

6.4. Budynek Internatu:

a. przewody wentylacyjne – 88

b. przewody, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – 6,

c. przewody spalinowe – 1.

- Wykonanie czynności określonych w punkcie 4 Wykonawca udokumentuje

w protokole z okresowej kontroli przewodów kominowych.

- Okresowa kontrola przewodów kominowych wentylacyjnych i spalinowych oraz innych elementów urządzeń kominowych może być wykonana tylko przez osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim i  posiadające uprawnienia budowlane w odniesieniu do przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

- Przed przystąpieniem do wyceny usługi (wypełnieniem formularza elektronicznego) zalecamy wizję lokalną.