Załącznik nr 1

1 .Budynek L.A. – Wrocław al. IJ. Paderewskiego 35

podniesienie końcówki rynny (nieprawidłowy spadek), wyczyszczenie rynny i udrożnienie rury spustowej

wysokość budynku 3 m

- Kotłownia gówna - Wrocław al. IJ. Paderewskiego 35

uzupełnienie obróbek blacharskich:

narożna  szer. 37 cm, długość 100 cm

pozioma szer. 18 cm, długość   90 cm

- Stołówka  - Wrocław al. IJ. Paderewskiego 35

wymiana rury spustowej z blachy ocynk fi 12 cm  L = 600cm,

wymiana odcinka żeliwnego L = 160 cm  (na żeliwo lub pcv)

udrożnienie odpływu rury spustowej  do studzienki  kanalizacyjnej szt 3

zamontowanie filtrów (koszy) w rynnie w miejscu łączenia z rurą spustową – 3szt.

- biblioteka - Wrocław al. IJ. Paderewskiego 35

zamocowanie odgiętej obróbki blacharskiej  1mb

- Hala Wielofunkcyjna  - Wrocław al. IJ. Paderewskiego 35

Uszczelnienie uszkodzonego pokrycia dachu, przyklejenie jednej warstwy papy – 4,0m2  (2 miejsca)

- Fizjoterapia P-4 - Wrocław al. IJ. Paderewskiego 35

Uszczelnienie wnętrza koszy z blachy tytanowej (nieszczelne lutowane krawędzie – oczyszczenie i wklejenie taśmy uszczelniającej)

Wysokość budynku  900 cm  -  szt. 5

- Budynek dydaktyczny – Wrocław  ul. Witelona 25

Uszczelnienie kominków wentylacyjnych i łączenie blach (dach kryty blachą miedzianą)

(kominki  3 szt +  ~50 cm łączenia)

(na zdjęciu trzy kominki przy półokrągłym okienku )

- Budynek dydaktyczny - Wrocław  ul. Witelona 25a

Wymiana odcinka rury spustowej – 2mb