Załącznik nr 4 do SWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 414/2022

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Ambulans typu P

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………

Oferowany model …………………………………………………………..................................

Producent …………………………………………………………………………......................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................

Rok produkcji - 2022

| Lp. | Parametr wymagany | TAK/NIE* | Parametr oferowany* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. NADWOZIE |
| 1. | Typ “furgon” o dopuszczalnej masie całkowitej do max 3,5 t częściowo przeszklony z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegająca skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wykonane z łatwo zmywalnego tworzywa. | TAK |  |
| 2. | Przystosowany do przewozu min. 4 osób w pozycji siedzącej wraz z kierowcą oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach. | TAK |  |
| 3. | Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy z obowiązującą wersją normy PN EN 1789 lub równoważnej , wyposażona w dwa pojedyncze fotele z zagłówkami, fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości, podłokietnikiem oraz regulacją lędźwiową, wyposażone w bezwładnościowe trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. | TAK |  |
| 4. | Dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy dywaniki gumowe zapobiegające zbieraniu się wody na podłodze. | TAK |  |
| 5. | W kabinie kierowcy 2 gniazda 12V (tzw. gniazda zapalniczki) i dwa gniazda USB. | TAK |  |
| 6. | Układ kierowniczy ze wspomaganiem. | TAK |  |
| 7. | Kierownica z regulacją w co najmniej jednej płaszczyźnie np. góra-dół. | TAK |  |
| 8. | Poduszki powietrzne przednie i boczne dla kierowcy i pasażera. | TAK |  |
| 9. | Drzwi boczne prawe przedziału medycznego – przesuwane do tyłu z otwieraną szybą, ze stopniem stałym wewnętrznym lub elektrycznym zewnętrznym automatycznie chowanym przy zamykaniu drzwi. | TAK |  |
| 10. | Dodatkowe drzwi boczne usytuowane za kierowcą za którymi znajduje się oświetlony schowek (oddzielony od przedziału medycznego) wraz z uchwytami (mocowaniami) na dwie butle tlenowe 10l, krzesełko kardiologiczne z systemem płozowym i deskę ortopedyczną dla dorosłych. | TAK |  |
| 11. | Drzwi tylne wysokie, dwuskrzydłowe, przeszklone, otwierane na boki do kąta min. 250°, wyposażone w ograniczniki i blokady położenia skrzydeł, oraz w światła awaryjne włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi. | TAK |  |
| 12. | System elektrycznego wspomagania domykania drzwi przesuwnych prawych do przedziału medycznego i drzwi przesuwanych lewych do zewnętrznego schowka. | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 13. | Stopień tylny wejściowy antypoślizgowy, spełniający rolę zderzaka. | TAK |  |
| 14. | Centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem. Minimum 2 piloty zdalnego sterowania centralnym zamkiem. | TAK |  |
| 15. | Autoalarm i immobiliser. | TAK |  |
| 16. | Reflektory przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlania. | TAK |  |
| 17. | Elektrycznie sterowane szyby boczne w kabinie kierowcy. | TAK |  |
| 18. | Elektrycznie sterowane lusterka boczne, | TAK |  |
| 19. | Pełnowymiarowe koło zapasowe. Zestaw 4 szt. kół wraz z oponami zimowymi. Jeśli ambulans fabrycznie będzie wyposażony w opony letnie lub wielosezonowe to dodatkowo Wykonawca dostarczy koła zimowe jeśli będzie wyposażony w koła zimowe Wykonawca dostarczy koła letnie. | TAK |  |
| 20. | Kolor nadwozia żółty zgodny z aktualnie obowiązującą normą PN EN 1789. | TAK |  |
| 21. | Radio z odtwarzaczem USB, CD lub MP3 z głośnikami w kabinie kierowcy i przedziale medycznym min. 2. Radio z możliwością bezprzewodowego podłączenia telefonu (Bluetooth). | TAK |  |
| 22. | Fabryczny zbiornik paliwa o pojemności minimum 70 litrów. | TAK |  |
| 23. | W kabinie kierowcy panel sterujący ( zamontowany w miejscu widocznym i łatwo dostępnym dla kierowcy): - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia silnika z powodu podłączenia ambulansu do sieci 230V, - informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora Rozruchowego oraz dodatkowego służącego do zasilania w przedziale medycznym, -sygnalizacją świetlną i dźwiękową (lub sterowanie za pomocą manipulatora sygnalizacji uprzywilejowania). | TAK |  |
| 24. | Kierunkowskazy na lusterkach lub na bocznych przednich błotnikach. | TAK |  |
| II. SILNIK I NAPĘD |
| 1. | Moc silnika min 160KM o maksymalnym momencie obrotowym min 360 Nm. | TAK |  |
| 2. | Pojemność silnika min. 1900 cm3. | TAK |  |
| 3. | Silnik spełniający wymagania emisji spalin EURO 6. | TAK |  |
| 4. | Napęd 4 x 2 | TAK |  |
| III. UKŁAD HAMULCOWY |
| 1. | Z systemem ABS – zapobiegający blokowaniu kół w trakcie awaryjnego hamowania. | TAK |  |
| 2. | Z systemem ESP – stabilizacji toru jazdy. | TAK |  |
| 3. | Z systemem ASR – zapobiegający poślizgowi kół w trakcie ruszania. | TAK |  |
| IV. ZAWIESZENIE |
| 1. | Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. | TAK |  |
| 2. | Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione, dostosowane do funkcji ambulansu sanitarnego. | TAK |  |
| V. WYPOSAŻENIE DODATKOWE |
| 1. | Trójkąt ostrzegawczy. 2 szt. | TAK |  |
| 2. | Narzędzia: podnośnik, klucz do zmiany kół (inne podać jakie). | TAK |  |
| 3. | Dwa urządzenia do wybijania szyb z możliwością przecinania pasów bezpieczeństwa w ( po jednym w kabinie kierowcy i przedziale medycznym). | TAK |  |
| 4. | Gaśnice 2 sztuki. | TAK |  |
| 5. | Przednie i tylne czujniki parkowania. | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 6 | Tylna kamera parkowania | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| VI. NADWOZIE – PRZEDZIAŁ MEDYCZNY |
| 1. | Izolacja termiczna i akustyczna ścian i sufitu. | TAK |  |
| 2. | Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie podstawy pod nosze główne, o powierzchni antypoślizgowej, połączona szczelnie z zabudową ścian, łatwo zmywalna. | TAK |  |
| 3. | Ściany boczne przedziału medycznego mają być przystosowane do zamocowania wyposażenia. | TAK |  |
| 5. | Ściany boczne i sufit pokryte tworzywem sztucznym, łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, w kolorze białym. | TAK |  |
| 6. | Na prawej ścianie min. 1 fotel obrotowy ze zintegrowanym zagłówkiem (Zamawiający dopuszcza zagłówki regulowane), fotel/fotele wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, z regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia – podać zakres regulacji). Wszystkie fotele wykonane z materiału łatwo zmywalnego. | TAK |  |
| 7. | Przy ścianie działowej u wezgłowia noszy fotel obrotowy umożliwiający jazdę tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem, zagłówkiem (regulowanym lub zintegrowanym), bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa oraz regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia – podać zakres regulacji). Fotel z przesuwem umożliwiając w ten sposób swobodny dostęp do plecaka/ torby medycznej umieszczonej w schowku na lewej ścianie przedziału medycznego. Zamawiający nie określa w jaki sposób przesuw fotela winien być realizowany. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne konstrukcyjnie . Fotel wraz z systemem przebadany na zgodność z REG 14 dla typu pojazdu w odniesieniu do kotwiczeń pasa bezpieczeństwa i REG 17 dla typu pojazdu w odniesieniu do wytrzymałości siedzeń i ich mocowań. Typ pojazdu- oznacza oferowana marka i model pojazdu. | TAK |  |
| 8. | Częściowo przeszklona ścianka działowa oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego, wyposażona w drzwi przesuwne z otwieranym oknem lub z oknem stałym z otworami, umożliwiające swobodne poruszanie się pomiędzy pomieszczeniem medycznym a kabiną kierowcy. Konstrukcja i działanie drzwi zgodne z wymogami normy PN EN 1789. | TAK |  |
| 9. | Zabudowa meblowa umożliwiająca umieszczenie w niej sprzętu i wyposażenia wyszczególnionego w aktualnej normie PN EN 1789 dla ambulansu typu C. | TAK |  |
| 10. | Na ścianie lewej szyna wraz z trzema panelami do mocowania uchwytów dla następującego sprzętu medycznego: defibrylatora, respiratora, pompy infuzyjnej. Panele mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia w/w sprzętu medycznego wg uznania. Zamawiający nie dopuszcza mocowania na stałe uchwytów do w/w sprzętu medycznego bezpośrednio do ściany przedziału medycznego. | TAK |  |
| 11. | Ogrzewacz płynów infuzyjnych z termostatem, z możliwością płynnej regulacji temperatury. | TAK |  |
| 12. | Zabezpieczenie elementów wyposażenia oraz urządzeń przed ich niekontrolowanym otwieraniem i przemieszczaniem w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. | TAK |  |
| 13. | W przedziale medycznym zamontowany panel sterujący spełniający następujące funkcje: - z funkcją zegara i kalendarza (aktualny czas, aktualna data),/ Zamawiający dopuszcza aby funkcja wyświetlania daty i zegar nie były zintegrowane z panelem sterującym, - sterowanie oświetleniem wewnętrznym przedziału medycznego, - sterowanie układem ogrzewania przedziału medycznego, - informujący o temperaturze przedziału medycznego, - sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji przedziału medycznego, -możliwość sterowania oświetleniem zewnętrznym i wewnętrznym z paneli przy drzwiach wejściowych do przedziału medycznego. Zamawiający dopuszcza każdy typ panelu sterującego. | TAK |  |
| 14. | Sufitowy uchwyt do kroplówek na min. 3 szt. pojemników. | TAK |  |
| 15. | Sufitowe i ścienne uchwyty dla personelu medycznego. | TAK |  |
| 16. | Instalacja tlenowa z panelem z 2 punktami poboru na ścianie lewej, z butlami stalowymi 10l, reduktorami na butlę ( 2 szt.) oraz z przepływomierzem wpinanym do gniazda AGA ( 1 szt.) oraz nawilżaczem (1 szt.). | TAK |  |
| 17. | Podstawa (laweta) pod nosze główne mechaniczna, posiadająca płynny przesuw boczny, z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę oraz z możliwością ustawienia pozycji Trendelenburga i antyTrendelenburga (podać markę i model). | TAK |  |
| 18. | Okna w przedziale medycznym pokryte w 2/3 wysokości folią półprzezroczystą. | TAK |  |
| 19. | Zabezpieczenie elementów wyposażenia oraz urządzeń przed ich niekontrolowanym otwieraniem i przemieszczaniem w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. | TAK |  |
| 20. | Kosze na śmieci i miejsca na pojemniki na materiał niebezpieczny w zabudowie meblowej. | TAK |  |
| 21. | Co najmniej 2 sufitowe punkty świetlne typu LED nad noszami, z regulacją kąta padania światła + oświetlenie punktowe typu LED blatu roboczego. | TAK |  |
| 22. | Automatyczne włączenie/ wyłączenie oświetlenia ( jednej sekcji) po otwarciu/ zamknięciu drzwi przedziału pacjenta, możliwość włączania/ wyłączania oświetlenia z paneli umieszczonych przy drzwiach wejściowych do przedziału medycznego. | TAK |  |
| 23. | Rozmieszczenie sprzętu zgodne z wymogami normy PN EN 1789. | TAK |  |
| VII. OGRZEWANIE, WENTYLACJA, KLIMATYZACJA |
| 1. | Ogrzewanie kabiny kierowcy i przedziału medycznego wykorzystujące ciecz chłodzącą silnik. | TAK |  |
| 2. | Niezależny od pracy silnika i układu chłodzenia silnika system ogrzewania przedziału medycznego o mocy min. 5,0 kW ( proszę podać markę i model). | TAK |  |
| 3. | Wentylacja mechaniczna, nawiewno – wywiewna, zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego i zapewniająca wymianę powietrza min 20 razy na godzinę w czasie postoju, proszę podać markę, model i wydajność w m3). | TAK |  |
| 4. | Klimatyzacja dwuparnikowa, oddzielna dla przedziału medycznego i kabiny kierowcy , z możliwością ustawienia żądanej temperatury. | TAK |  |
| 5. | Ogrzewanie postojowe przedziału medycznego – grzejnik elektryczny z sieci 230V o mocy min. 2,0 kW (podać markę i model). | TAK |  |
| 6. | Urządzenie do podgrzewania silnika ułatwiające rozruch silnika w trudnych warunkach zimowych (grzałka w bloku lub układzie chłodzenia). | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| VIII. INSTALACJA ELEKTRYCZNA I OŚWIETLENIE |
| 1. | Układ zasilania zewnętrznego 230V z zabezpieczeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym i z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym, z wizualną sygnalizacją informującą o podłączeniu do sieci 230V. | TAK |  |
| 2. | Przewód zasilania zewnętrznego 230V o długości min. 10m. | TAK |  |
| 3. | Zespół 2 akumulatorów o łącznej pojemności min. 180Ah, z czego jeden to akumulator rozruchowy silnika, drugi do zasilania pozostałych odbiorników prądu. | TAK |  |
| 4. | Automatyczna ładowarka akumulatorowa z sieci 230V, umożliwiająca doładowanie obu akumulatorów w czasie postoju. | TAK |  |
| 5. | Wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania dwóch akumulatorów w czasie jazdy. | TAK |  |
| 6. | Minimum 4 gniazda 230V zamontowane w przedziale medycznym umożliwiająca ładowanie i pracę urządzeń zamontowanych w ambulansie. | TAK |  |
| 7. | Instalacja dla napięcia 12V i oświetlenie przedziału medycznego powinna posiadać co najmniej 4 gniazda 12V zabezpieczonych przed zabrudzeniem / zalaniem wyposażone we wtyki poboru prądu umiejscowione na lewej ścianie, oraz 1 gniazdo zasilania 12V fabryczne tzw. zapalniczki. | TAK |  |
| 8. | Oświetlenie przedziału medycznego: - światło rozproszone typu LED lub jarzeniowego w kolorze naturalnym, umieszczone w części sufitowej przedziału medycznego, składające się z min. 6 lamp sufitowych lub 2 lamp ledowych, zapewniające prawidłowe oświetlenie przedziału medycznego, z funkcją przygaszania na czas transportu (tzw. oświetlenie nocne, które może być realizowane przez dodatkowe lampy LED). | TAK |  |
| 9. | Oświetlenie punktowe LED blatu roboczego. | TAK |  |
| 10. | Światła boczne pozycyjne pojazdu. | TAK |  |
| 11. | Urządzenia zamontowane w procesie adaptacji pojazdu bazowego na ambulans sanitarny nie będą powodowały zakłóceń elektromagnetycznych które mogą mieć wpływ na pracę urządzeń systemu łączności oraz urządzeń medycznych przeznaczonych do pracy w ambulansie. | TAK |  |
| IX. SYGNALIZACJA ŚWIETLNO – DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |
| 1. | Belka świetlna typu LED, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania przedpola pojazdu. | TAK |  |
| 2. | W tylnej części dachu pojazdu min. jedna lampa typu kogut w kolorze niebieskim ze światłem typu LED. | TAK |  |
| 3. | Dwie niebieskie lampy LED, zamontowane w atrapie chłodnicy. Dwie niebieskie lampy LED zamontowane w błotnikach lub lusterkach o świetle rozproszonym. | TAK |  |
| 4. | Sygnalizacja dźwiękowa modulowana o mocy min. 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem, zgodna z obowiązującymi przepisami. | TAK |  |
| 5. | Głośnik zamontowany w pasie przednim (odporny na warunki atmosferyczne i zachlapanie). Podać markę i model wzmacniacza i głośnika. Nie dopuszcza się głośnika zamontowanego w komorze silnika. | TAK |  |
| 6. | Dodatkowa sygnalizacja nisko tonowa z dwoma głośnikami o mocy minimum 100 W każdy posiadająca certyfikat zgodności i homologacje załączoną na czas pracy od 10 sekund do 30 sekund (podać markę i model). | TAK |  |
| 7. | Oznakowanie zewnętrzne pojazdu zgodne z obowiązującymi przepisami prawa o ruchu drogowym oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010r. dotyczące Oznakowania zespołów ratownictwa medycznego dla ambulansu typu „P”. Dodatkowo - nazwa i adres Zamawiającego umieszczona po obu bokach pojazdu – wielkość napisów dostosowana proporcjonalnie do oznakowania ambulansu typu P. Szczegóły oznakowania, logo oraz treść napisów Zamawiający uzgodni z Wykonawcą po podpisaniu umowy. | TAK |  |
| X. WYPOSAŻENIE W ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI |
| 1. | Kabina kierowcy przystosowana do zainstalowania radiotelefonu przewoźnego, wyprowadzenia instalacji do podłączenia radiotelefonu. Ambulans wyposażony w radiotelefon przewoźny typu Motorola DM 4601 (lub równoważny). | TAK |  |
| 2. | Na dachu pojazdu antena radiotelefonu spełniająca następującej wymogi: - zakres częstotliwości -168-170 MHz, - polaryzacja pionowa, - charakterystyka promieniowania –dookólna, - dostęp do montażu anteny z przedziału medycznego (klapa rewizyjna) | TAK |  |
| 3. | Antena wewnętrzna GPS do radiotelefonu przewoźnego | TAK |  |
| 4. | Instalacja logiczno-elektryczna wraz z antenami zainstalowanymi w kabinie kierowcy w niewidocznym miejscu zamontowane anteny GPS i GSM (na słupkach lub podszybiu), przewody doprowadzone do miejsca montażu modułu GPS oraz stacji dokującej zakończone wtyczkami oraz zasilanie do modułu typu Teltonika lub równoważne powinno być przygotowane pod stary i nowy typ - do uzgodnienia po rozstrzygnięciu postępowania i podpisaniu umowy. | TAK |  |
| XI. INNE |
| 1. | Wykonawca dostarcza wraz z pojazdem niezbędne dokumenty do jego rejestracji na terenie RP oraz aktualne paszporty do sprzętu medycznego. | TAK |  |
| 2. | Zamawiający wymaga aby zaproponowany ambulans w dniu przekazania posiadał wyłączone ograniczenie prędkości. | TAK |  |
| 1. | Zamawiający wymaga przedłożenia kopii aktualnego świadectwa homologacji (bez załączników) dla oferowanego przedmiotu zamówienia (pojazdu bazowego po wykonanej adaptacji na ambulans) czyli pojazdu specjalnego sanitarnego, wydanego na podstawie przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie; | TAK |  |
| 2. | potwierdzenia (np. sprawozdanie lub certyfikat ) pozytywnie przeprowadzonych dynamicznych badań wytrzymałościowych (wg wymagań określonych w normie PN-EN 1789) wykonanych przez jednostkę notyfikowaną w oferowanym ambulansie. | TAK |  |
| 3. | Oferowany ambulans wraz ze sprzętem medycznym spełnia wymagania aktualnie obowiązującej normy PN-EN 1789 ( w zakresie ambulansu typu „C” i PN-EN 1865 w zakresie odpowiednim do prowadzonego postępowania). | TAK |  |
| 4. | Oferowany sprzęt medyczny spełnia wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2017 poz. 211 ze zm). | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Nosze

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………

Oferowany model …………………………………………………………..................................

Producent …………………………………………………………………………......................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................

Rok produkcji - 2022

| Lp. | Parametr wymagany | TAK/NIE* | Parametr oferowany* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Wymagane |
| 2. | Nosze przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji; z materacem konturowym profilowanym stabilizującym. | TAK |  |
| 3. | Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha; | TAK |  |
| 4. | Możliwość płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami powyżej 85 stopni; | TAK |  |
| 5. | Nosze z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy; | TAK |  |
| 6. | Nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą; | TAK |  |
| 7. | Nosze z poręczami bocznymi składanymi wzdłuż osi długiej noszy. | TAK |  |
| 8. | Wysuwane uchwyty przednie do przenoszenia noszy. Dodatkowe uchylne uchwyty z tylnej części ramy noszy. | TAK |  |
| 9. | Możliwość wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy; | TAK |  |
| 10. | Możliwość złożenia noszy w krzesełko transportowe | TAK |  |
| 11. | Nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi; | TAK |  |
| 12. | Materac do noszy wykonany z cienkiego nie sprężynującego materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmującego krwi, brudu, przystosowanym do dezynfekcji , umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych; | TAK |  |
| 13 | Nosze wyposażone w uprząż pediatryczną do zabezpieczenia niemowląt i dzieci od 4,5 kg do 18 kg podczas transport. | TAK |  |
| 14. | Obciążenie dopuszczalne noszy min. 250 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg noszy oferowanych) | TAK |  |
| 15. | Waga oferowanych noszy max. 23 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 (podać wagę noszy oferowanych w kg); | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – transporter noszy głównych

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………

Oferowany model …………………………………………………………..................................

Producent …………………………………………………………………………......................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................

Rok produkcji - 2022

| Lp. | Parametr wymagany | TAK/NIE* | Parametr oferowany* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

|  | Z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami, umożliwiający wprowadzenie noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy; | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | regulację wysokości w min. sześciu poziomach; | TAK |  |
|  | możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia); | TAK |  |
|  | wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 150mm, wszystkie koła jezdne skrętne w zakresie 360 stopni umożliwiające jazdę na wprost oraz prowadzenie bokiem z możliwością automatycznej blokady kierunku do jazdy wprost; wszystkie kółka jezdne umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach (na otwartych przestrzeniach). Podać średnicę kółek w mm); | TAK |  |
|  | min. 2 kółka tylne wyposażone w hamulce; | TAK |  |
|  | obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 230 kg; (podać oferowane obciążenie transportera); | TAK |  |
|  | transporter musi posiadać trwale oznakowane graficznie elementy związane z jego obsługą; | TAK |  |
|  | transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie go środkami antykorozyjnymi; | TAK |  |
|  | waga transportera max. 28 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 lub równoważnej (podać wagę transportera w kg); | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Krzesełko kardiologiczne składane

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………

Oferowany model …………………………………………………………..................................

Producent …………………………………………………………………………......................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................

Rok produkcji - 2022

| Lp. | Parametr wymagany | TAK/NIE* | Parametr oferowany* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Krzesełko wykonane z materiału odpornego na korozje i na działanie płynów dezynfekujących; | TAK |  |
|  | Wyposażone w min 4 kółka transportowe z czego przednie koła obrotowe wyposażone w hamulce z blokadą położenia; | TAK |  |
|  | Koła tylne o średnicy min 125 mm , koła przednie o średnicy min 75 mm; | TAK |  |
|  | Wyposażone w uchwyty przednie z regulacją długości i regulacją wysokości na min 2 poziomach; | TAK |  |
|  | Wyposażone w min 2 pary składanych tylnych uchwytów transportowych do przenoszenia; | TAK |  |
|  | Wyposażone w blokadę zabezpieczającą przed złożeniem w trakcie transportu; | TAK |  |
|  | Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego miękkiego materiału winylowo-nylonowego, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego, dezynfekowanego , siedzisko i oparcie szybko demontowalne; | TAK |  |
|  | Wyposażone w min 3 pasy zabezpieczające umożliwiające szybkie ich rozpięcie; | TAK |  |
|  | Waga krzesełka max 10 kg; | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie krzesełka powyżej 150 kg; | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Deska ortopedyczna dla dorosłych

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………

Oferowany model …………………………………………………………..................................

Producent …………………………………………………………………………......................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................

Rok produkcji - 2022

| Lp. | Parametr wymagany | TAK/NIE* | Parametr oferowany* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Deska wykonana z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości, odporna na urazy mechaniczne, niskie i wysokie temperatury, substancje ropopochodne, zwężona od strony nóg ułatwiająca manewrowanie w ciasnych przestrzeniach; | TAK |  |
| 2. | Powierzchnia leża pacjenta gładka, płaska powierzchnia; | TAK |  |
| 3. | Możliwością prześwietlania deski promieniami X; | TAK |  |
| 4. | Uchwyty do przenoszenia – min 16 szt. rozmieszczone na obwodzie deski, zdystansowane od podłoża; | TAK |  |
| 5. | Pasy zabezpieczające dwuczęściowe min 4 sztuki z możliwością regulacji długości zakończone metalowymi obrotowymi karabińczykami, zapięcie pasów w postaci metalowego szybkozłącza; | TAK |  |
| 6. | System unieruchomienia głowy składający się z podkładki pod głowę mocowanej do deski ortopedycznej , dwóch klocków do stabilizacji bocznej z otworami usznymi + min. dwa paski mocujące głowę; | TAK |  |
| 7. | Dopuszczalne obciążenie powyżej 150 kg, (podać jakie?); | TAK |  |
| 8. | Długość min 180 cm; | TAK |  |
| 9. | Szerokość min 45 cm; | TAK |  |
| 10. | Ciężar deski max 8 kg. | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Nosze podbierakowe

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………

Oferowany model …………………………………………………………..................................

Producent …………………………………………………………………………......................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................

Rok produkcji - 2022

| Lp. | Parametr wymagany | TAK/NIE* | Parametr oferowany* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| 1. | Łopaty wykonane z aluminium zabezpieczone przed wnikaniem krwi, płynów ustrojowych; | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | System podwójnego zamka zabezpieczający nosze przed przypadkowym rozdzieleniem łopat przez obsługę lub wyposażone w dodatkowy system zabezpieczający nosze przed rozdzieleniem przypadkowym łopat w trakcie transportu pacjenta (opisać dodatkowy system zabezpieczający); | TAK |  |
| 3. | Wielostopniowa regulacja długości; | TAK |  |
| 4. | Możliwość złożenia do transportu w połowie długości; | TAK |  |
| 5. | Posiadające min. 8 zdystansowanych od płaskiego podłoża uchwytów do przenoszenia umieszczonych na dłuższej stronie łopat; | TAK |  |
| 6. | Umożliwiające montaż systemu unieruchomienia głowy; | TAK |  |
| 7. | Posiadające min. 3 pasy zabezpieczające mocowanie pacjenta do noszy; | TAK |  |
| 8. | Obciążenie dopuszczalne powyżej 150 kg; | TAK |  |
| 9. | Waga noszy do max 10 kg; | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Nosze płachtowe

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………

Oferowany model …………………………………………………………..................................

Producent …………………………………………………………………………......................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................

Rok produkcji - 2022

| Lp. | Parametr wymagany | TAK/NIE* | Parametr oferowany* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| 1. | Nosze wykonana z mocnego materiału winylowego; | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Nosze wyposażone w min. 8 rączek do przenoszenia; | TAK |  |
| 3. | Nosze z zakładkami zapobiegającymi wysunięciu pacjenta, w zakładkach otwory do odprowadzania wody; | TAK |  |
| 4. | Nosze wykonane z materiału nie wchłaniającego brudu, krwi, płynów i substancji ropopochodnych; | TAK |  |
| 5. | Min długość 200 cm; | TAK |  |
| 6. | Min. Szerokość 100 cm; | TAK |  |
| 7. | Waga do 2,5 kg; | TAK |  |
| 8. | Udźwig min. 250 kg; | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Kamizelka ortopedyczna

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………

Oferowany model …………………………………………………………..................................

Producent …………………………………………………………………………......................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................

Rok produkcji - 2022

| Lp. | Parametr wymagany | TAK/NIE* | Parametr oferowany* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| 1. | Materiał z jakiego jest wykonana kamizelka: wzmacniany winyl – odporny na przetarcia, smary i substancje ropopochodne – nie wchłania płynów i brudu. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Kamizelka zapewnia całkowitą stabilizację kręgosłupa na całej jego długości oraz umożliwiał swobodny dostęp do klatki Piersiowej. | TAK |  |
| 3. | Pasy mocujące klatkę piersiową. | TAK |  |
| 4. | Pasy biodrowe. | TAK |  |
| 5. | Poduszka wypełniająca anatomiczne krzywizny ciała. | TAK |  |
| 6. | Pasy stabilizujące głowę (nylonowe) dopinane na tzw. rzep. | TAK |  |
| 7. | Pokrowiec-torba transportowa. | TAK |  |
| 8. | Obciążenie dopuszczalne powyżej 220 kg | TAK |  |
| 9. | Waga do 3,5 kg | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Unieruchomienie pediatryczne.

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………

Oferowany model …………………………………………………………..................................

Producent …………………………………………………………………………......................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................

Rok produkcji - 2022

| Lp. | Parametr wymagany | TAK/NIE* | Parametr oferowany* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| 1. | Do zastosowania dla dzieci w przedziale 2-10 lat. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Min. 4 uchwyty do przenoszenia oraz min 2 pętle do mocowania do noszy. | TAK |  |
| 3. | Wbudowane unieruchomienie głowy. | TAK |  |
| 4. | System różnokolorowych pasów zabezpieczających. | TAK |  |
| 5. | Prześwietlne dla promieni X. | TAK |  |
| 6. | Wymiary minimalne w cm (dł. X szer.) 120x20. | TAK |  |
| 7. | Waga do 3 kg. | TAK |  |
| 8. | Udźwig min. 40 kg. | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Defibrylator karetkowy.

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………

Oferowany model …………………………………………………………..................................

Producent …………………………………………………………………………......................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................

Rok produkcji - 2022

| Lp. | Parametr wymagany | TAK/NIE* | Parametr oferowany* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| 1. | PARAMETRY OGÓLNE |
| --- | --- |
| 1.a | Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym | TAK |  |
| 1.b | Ciężar poniżej 5,5 kg z kompletem akumulatorów | TAK |  |
| 1.c | Aparat spełnia wymagania normy PN-EN 1789 lub równoważnej | TAK |  |
| 1.d | Warunki pracy: | TAK |  |
|  | - temperatura min. 0-50oC | TAK |  |
|  | - wilgotność względna min. 15-95% | TAK |  |
| 1.e | Aparat odporny na kurz i zalanie wodą - min. klasa IP55 wg IEC 60529 | TAK |  |
| 1.f | Aparat odporny na wstrząsy - min. 75g wg IEC68-2-27 | TAK |  |
| 1.g | Aparat odporny na upadek z wysokości min. 1,5 m wg IEC 60601-1 | TAK |  |
| 2. | ZASILANIE |
| 2.a | Zasilanie akumulatorowe - akumulator litowo-jonowy lub równoważny, ze zminimalizowanym efektem pamięci, nie dopuszcza się akumulatorów Ni-Cd i SLA | TAK |  |
| 2.b | Zasilacz z funkcją ładowania akumulatorów, zintegrowany lub zewnętrzny moduł | TAK |  |
| 2.c | Czas pracy na 1 akumulatorze: min. 5 godzin ciągłego monitorowania lub min. 100 defibrylacji z maksymalną energią | TAK |  |
| 2.d | Możliwość szybkiej wymiany akumulatora przez użytkownika | TAK |  |
| 2.e | Czas ładowania akumulatora w aparacie do pełnej pojemności – maksymalnie 4 godziny | TAK |  |
| 3. | DEFIBRYLACJA |
| 3.a | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa | TAK |  |
| 3.b | Defibrylacja ręczna i półautomatyczna | TAK |  |
| 3.c | Algorytm defibrylacji w cyklu z automatyczną analizą EKG i protokółem RKO zgodnie z Wytycznymi 2010 ERC | TAK |  |
| 3.d | Możliwość wykonania kardiowersji | TAK |  |
| 3.e | Energia defibrylacji w zakresie min. 2 do 200J | TAK |  |
| 3.f | Czas ładowania do energii maksymalnej max 7 sekund, gotowość sygnalizowana sygnałem akustycznym i optycznym | TAK |  |
| 3.g | Min. 20 dostępnych poziomów energii przy defibrylacji zewnętrznej | TAK |  |
| 3.h | Możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych | TAK |  |
| 4. | MONITOROWANIE I REJESTRACJA |
| 4.a | Prekonfigurowane tryby monitorowania dorosłych, dzieci i noworodków z automatycznym ustawieniem progów alarmowych, energii defibrylacji oraz ustawień NIBP dla poszczególnych grup wiekowych | TAK |  |
| 4.b | Ekran kolorowy LCD o przekątnej min. 6,5'' o wysokim kontraście, rozdzielczość min. 640x480 pixeli, min. 3 tryby wyświetlania | TAK |  |
| 4.c | Możliwość wyświetlenia 4 krzywych dynamicznych jednocześnie | TAK |  |
| 4.d | Wyświetlanie na ekranie pełnego zapisu 12 odprowadzeń EKG, interpretacji słownej wyników analizy oraz wyników pomiarów amplitudowo-czasowych | TAK |  |
| 4.e | Min. 24-godzinne trendy tabelaryczne wszystkich parametrów monitorowanych, rozdzielczość 1, 5, 10, 15, 30, 60 minut, możliwość przeglądania na ekranie. | TAK |  |
| 4.f | Wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o szerokości min. 80 mm, szybkość wydruku programowana: 25 mm/sek. I 50 mm/sek. | TAK |  |
| 4.g | Pamięć wewnętrzna: zapis kombinacji 24-godzinnych trendów z rozdzielczością 1 min., 1000 zdarzeń i 32 epizodów (monitorowanie, defibrylacja, stymulacja, procedury terapeutyczne). | TAK |  |
| 4.h | Wbudowany napęd pamięci zewnętrznej USB | TAK |  |
| 5. | EKG/ RESPIRACJA |
| 5.a | Monitorowanie 3 odprowadzeń EKG | TAK |  |
| 5.b | Monitorowanie 12 odprowadzeń EKG z analizą, interpretacją słowną | TAK |  |
| 5.c | Automatyczne wykrywanie 3, 5, 12 odprowadzeniowego kabla EKG | TAK |  |
| 5.d | Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 30-300 /min | TAK |  |
| 5.e | Wzmocnienie zapisu EKG regulowane w zakresie min. 0,125 do 4,0 cm/mV (min. 6 ustawień do wyboru) | TAK |  |
| 5.f | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja cyfrowa oraz krzywa dynamiczna | TAK |  |
| 5.g | Wybór pary odprowadzeń do pomiaru oddechu (bez przepinania elektrod) w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania: szczytami płuc, przeponą – co najmniej 2 ustawienia | TAK |  |
| 5.h | Pomiar częstości oddechów w zakresie min. 3 - 150 /min. | TAK |  |
| 5.g | Przesuw krzywej oddechowej 3,13; 6,25; 12,5 mm/sek. | TAK |  |
| 5.i | Regulacja amplitudy krzywej oddechowej | TAK |  |
| 6. | STYMULACJA ZEWNĘTRZNA |
| 6.a | Tryb asynchroniczny i „na żądanie” | TAK |  |
| 6.b | Częstość stymulacji regulowana w zakresie min. 30-180 imp/min. | TAK |  |
| 6.c | Prąd stymulacji regulowany w zakresie min. 10-140 mA | TAK |  |
| 7. | PULSOKSYMETRIA |
| 7.a | Pomiar SpO2 w technologii Masimo odpornej na zakłócenia | TAK |  |
| 7.b | Zakres pomiaru SpO2: min. 1-100% | TAK |  |
| 7.c | Zakres pomiaru pulsu min. 25- 240/min. | TAK |  |
| 7.d | Czujnik wielorazowy typu klips dla dorosłych. | TAK |  |
| 8. | NIBP |
| 8.a | Pomiar ciśnienia w trakcie napełniania mankietu, typowy czas pomiaru nie dłuższy niż 30 sekund. | TAK |  |
| 8.b | Zakres mierzonego ciśnienia min. 20 do 260 mmHg. | TAK |  |
| 8.c | Tryb pomiarów manualny, automatyczny, monitorowanie (maksymalna liczba pomiarów w czasie minimum 5 minut). | TAK |  |
| 8.d | Odstęp między pomiarami w trybie automatycznym programowany w zakresie min. 1-60 minut. | TAK |  |
| 8.e | Programowane ciśnienie napełniania mankietu. | TAK |  |
| 8.f | Funkcja synchronizacji pomiarów ciśnienia sygnałem z kabla EKG w celu eliminacji artefaktów. | TAK |  |
| 8.g | W komplecie standardowy mankiet wielorazowy dla pacjentów dorosłych. | TAK |  |
| 9. | Kapnometria |
| 9.a | Monitorowanie etCO2 dla pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych. | TAK |  |
| 9.b | Zakres pomiaru EtCO2 min. 0-150 mmHg. | TAK |  |
| 9.c | Zakres pomiaru respiracji min. 0 – 140 oddechów na minutę. | TAK |  |
| 9.d | Przepływ próbki max 50 ml/min. | TAK |  |
| 9.e | Maksymalny czas odpowiedzi poniżej 4 sekund. | TAK |  |
| 10. | Monitorowanie RKO |
| 10.a | Funkcja wspomagania resuscytacji krążeniowo-oddechowej z informacją zwrotną o prawidłowości uciśnięć klatki piersiowej - sygnalizacja akustyczna i optyczna właściwego tempa oraz prawidłowej głębokości uciśnięć, zgodnie z Wytycznymi 2010 ERC. | TAK |  |
| 10.b | Wyświetlanie na ekranie w formie numerycznej rzeczywistej głębokości (cm) i częstości (1/min.) uciśnięć klatki piersiowej oraz graficzny wskaźnik relaksacji klatki piersiowej | TAK |  |
| 10.c | Prezentacja graficzna na ekranie wykresu głębokości uciśnięć klatki piersiowej. | TAK |  |
| 10.d | Funkcja metronomu umożliwiająca prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej zgodnie z Wytycznymi 2010 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej. | TAK |  |
| 10.e | Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki Piersiowej. | TAK |  |
| 11. | Komunikacja/ transmisja danych |
| 11.a | Bezprzewodowa transmisja danych w systemie WiFi 802.11 a/b/g/n; bluetooth; modem komórkowy USB. | TAK |  |
| 11.b | Bezpłatna , bez konieczności kupowania licencji czy tez dostępów do serwera transmisja 12-odprowadzeniowego zapisu EKG do szpitalnych systemów odbiorczych w systemie WiFi 802.11 a/b/g/n oraz bluetooth o funkcjonalności opisanej poniżej. | TAK |  |
| 11.c | Możliwość odbioru i archiwizacji zapisów EKG ,trendów życiowych na dowolnym komputerze administrowana przez wskazanego przez Zamawiającego użytkownika. | TAK |  |
| 11.d | Możliwość nielimitowanego włączania / wyłączania defibrylatorów oraz ośrodków odbiorczych administrowana na poziomie serwera z możliwością różnicowania uprawnień przez administratora. | TAK |  |
| 11.e | Możliwość monitorowania funkcji życiowych takich jak SpO2, Nibp, etCO2 , respiracji , w odstępach czasowych nie dłuższych niż 30 sekund. | TAK |  |
| 11.f | Możliwość tworzenia identyfikatorów dla nadawców i automatycznego nielimitowanego archiwizowania wszystkich rekordów wygenerowanych przez danego nadawcę. | TAK |  |
| 11.g | Otrzymywanie powiadomień w postaci alarmów dźwiękowych i wizualnych o otrzymanej transmisji z powiadomieniem typu SMS na telefon lekarza dyżurnego , automatyczny wydruk raportu po zakończeniu transmisji danych , możliwość retransmisji , możliwość przeglądania zapisów EKG i wyników analizy z funkcją pomiarów amplitudowo –czasowych , możliwość wprowadzania opisów i komentarzy do przesyłanych rekordów. | TAK |  |
| 11.h | Port USB do transferu danych do komputera PC. | TAK |  |
| 12. | Pozostałe |
| 12.a | Okres gwarancji min. 24 miesiące. | TAK |  |
| 12.b | Czas reakcji serwisu max. 48 godzin. | TAK |  |
| 12.c | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
| 13. | Wyposażenie |
| 13.a | Kabel EKG 12-odprow., 1 szt. | TAK |  |
| 13.b | Kabel do stymulacji. | TAK |  |
| 13.c | Czujnik SpO2 – klips palcowy dla dorosłych 1 szt. | TAK |  |
| 13.d | Mankiet NIBP: standardowy dla dorosłych 1 szt. | TAK |  |
| 13.e | Linie monitorowania etCO2 dla dorosłych/dzieci, min. 25 szt. | TAK |  |
| 13.f | Torba na akcesoria i uchwyt mocujący defibrylator na ścianie Ambulansu. | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Przenośny pulsoksymetr z monitorem CO2 w strumieniu głównym.

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………

Oferowany model …………………………………………………………..................................

Producent …………………………………………………………………………......................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................

Rok produkcji - 2022

| Lp. | Parametr wymagany | TAK/NIE* | Parametr oferowany* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Przenośny pulsoksymetr z monitorem CO2 w strumieniu głównym. | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Plecak reanimacyjny z ampularium

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………

Oferowany model …………………………………………………………..................................

Producent …………………………………………………………………………......................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................

Rok produkcji - 2022

| Lp. | Parametr wymagany | TAK/NIE* | Parametr oferowany* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | Plecak reanimacyjny z ampularium | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Transporter schodowy

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………

Oferowany model …………………………………………………………..................................

Producent …………………………………………………………………………......................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................

Rok produkcji - 2022

| Lp. | Parametr wymagany | TAK/NIE* | Parametr oferowany* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Rozmiar po złożeniu 110cm x 64cm x 28cm | TAK |  |
| 2. | Maksymalne obciążenie 150 kg | TAK |  |
| 3. | Zakres regulacji wysokości od 101 cm do 158 cm | TAK |  |
| 4. | Długość pasa gąsienic 78 cm | TAK |  |
| 5. | Moc wyjściowa silnika 120 W | TAK |  |
| 6. | Napięcie wyjściowe silnika od 20V do 29 V | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)