- Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie konkretnych, oferowanych parametrów w kolumnie „Parametry oferowane” oraz wpisania  producenta, modelu oraz numeru katalogowego oferowanego asortymentu. W przypadku braku nazwy modelu/ nr katalogowego, należy podać informację, że do danego asortymentu nie została przypisana nazwa modelu/ nr katalogowy. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania wyszczególnionych powyżej parametrów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp jako oferty, której treść  jest niezgodna z warunkami zamówienia.

| Lp. | Przedmiot zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Oferowane parametry w przedmiocie zamówienia* | Producent, nazwa i typ (symbol wyrobu)* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw: interfejs audio/ słuchawki studyjne/ mikrofon studyjny Interfejs audio Przenośny interfejs do komputera osobistego (kompatybilny z systemem MacOS 13 oraz iPadOS) Przetworniki A/D D/A: 24-bit/ 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz ilość kanałów: 2 IN / 2 OUT Dodatkowe funkcje: zasilanie Phantom +48V, DIRECT MONITOR dołączony pakiet oprogramowania (wirtualne instrumenty, wtyczki efektowe, sekwencer DAW) 2 przedwzmacniacze mikrofonowe parametry wejść mikrofonowych: zakres częstotliwości: 20Hz - 20kHz ± 0.1dB Zakres dynamiki: min. 110dB (A-weighted) THD+N: <0.0012% Noise EIN: -128dBu (A-weighted) max. poziom sygnału wejśc. 9dBu (przy min. gain) Zakres Gain: 56dB Impedancja: 3kΩ parametry wejść liniowych: zakres częstotliwości: 20Hz - 20kHz ± 0.1dB Zakres dynamiki: min. 110dB (A-weighted) THD+N: <0.002% max. poziom sygnału wejśc. 22dBu (przy min. gain) Zakres Gain: 56dB Impedancja: 60kΩ parametry wejść instrumentalnych: zakres częstotliwości: 20Hz - 20kHz ± 0.1dB Zakres dynamiki: min. 110dB (A-weighted) THD+N: <0.003% max. poziom sygnału wejśc. 12dBu (przy min. gain) Zakres Gain: 56dB Impedancja: 1,5MΩ parametry wyjść liniowych: Zakres dynamiki: min. 108dB THD+N: <0.002% max. poziom sygnału wyjśc. 15,5dBu (0 dBFS) Zakres Gain: 56dB Impedancja: 430Ω parametry wyjść słuchawkowych: Zakres dynamiki: min. 104dB (A-weighted) THD+N: <0.002% max. poziom sygnału wyjśc. 7dBu (0 dBFS) Zakres Gain: 56dB Impedancja: <1Ω porty: 2x wejście combo –MIC IN [XLR]/ INST/LINE IN [jack 1/4”]; 2x wyjście LINE OUT (L, R) [jack 1/4''], wyjście słuchawkowe [jack 1/4”], USB [2.0; typ C] maks. wymiary: 75 x 48 x 100 mm maks. waga: 500g Słuchawki studyjne typ: zamknięte średnica przetwornika: 50 mm impedancja: 32 Ohm Czułość: 98 dB ±3 dB Zakres częstotliwości: 20 Hz to 20 kHz max. moc: 1,2 W długość przewodu sygnałowego: 3 m rodzaj wtyku: stereo jack 3.5 mm, plus adapter 6.35 mm maks. waga: 300g (razem z przewodem) Mikrofon do nagrań studyjnych przetwornik: pojemnościowy, kapsuła ∅ 20 mm charakterystyka kierunkowa: kardioidalna zakres częstotliwości: 20Hz – 20 kHz impedancja: 200 Ohm +/-30% (dla 1 kHz) czułość: -36 dB +/-2 dB (0 dB = 1 V/Pa at 1 kHz) poziom szumów własnych: 16dBA (A-weighted IEC651) odstęp od szumów: 74 dB zasilanie: 48V phantom wymiary (maks. długość/średnica): 160/50 mm maks. waga: 500 g kolor: czerwony metalizowany |  |  | zestaw | 2 |  |  |
| 2 | Zestaw dwóch aktywnych monitorów studyjnych bliskiego pola konfiguracja monitora: dwudrożna średnica głośnika niskotonowego: 8” materiał przetwornika niskotonowego: kompozyt szklano-aramidowy kolor przetwornika niskotonowego: żółty/czarny średnica głośnika wysokotonowego: 1” materiał przetwornika niskotonowego: kopułka tekstylna oddzielne wzmacniacze na zakresy nisko- i wysokotonowe (bi-amp w klasie A/B) moc wzmacniacza niskotonowego: 25 W moc wzmacniacza wysokotonowego: 75 W efektywny zakres częstotliwości: 35 Hz – 35 kHz częstotliwość crossover: 2.0 kHz maks. ciśnienie akust. (SPL): 106 dB poziom zniekształceń wzmacniacza (THD+N): < 0.1% / 20 Hz — 20 kHz (-3 dB maks. moc) Impedancja wejściowa: 10 KΩ Balanced / 7 KΩ Unbalanced odstęp od szumów: > 100 dB wbudowany automatyczny limiter, zabezpieczający głośniki przed uszkodzeniem port basowy: bass reflex skierowany do przodu regulacja głośności: -30dB – +6 dB regulacja filtra LF: (-2 dB, -1 dB, FLAT, +2 dB) poniżej 200 Hz regulacja filtra HF: (-2 dB, -1 dB, FLAT, +1 dB) powyżej 2.0 kHz porty wejściowe: RCA, Balanced 1/4" TRS, Balanced XLR maks. pobór mocy: 184 W konstrukcja obudowy: MDF (15mm)/ polistyren kolor obudowy: czarny dodatkowa izolacja akustyczna od podłoża: podkładki piankowe maks. wymiary obudowy: 400/275/315 mm maks. waga monitora: 11,20 kg |  |  | zestaw | 1 |  |  |
| 3 | Zestaw dwóch aktywnych monitorów studyjnych dalekiego pola konfiguracja monitora: trójdrożna średnica głośnika niskotonowego: 12” średnica głośnika średniotonowego: 3” średnica głośnika wysokotonowego: 1” wzmacniacz pokładowy 350 W w trybie Tri-Amp (MOS-FET) moc wzmacniacza niskotonowego: 200 W moc wzmacniacza średniotonowego: 100 W moc wzmacniacza wysokotonowego: 50 W częstotliwości odcięcia: 32 Hz, 22 kHz częstotliwości crossover: 380Hz, 3.5 kHz maks. ciśnienie akust. (SPL): 115 dB/ 1m dyspersja pozioma: ±80° dyspersja pionowa: ±10° poziom zniekształceń wzmacniacza (THD+N): < 0.1% / 20 Hz — 20 kHz (-3 dB maks. moc) Impedancja wejściowa: >10 KΩ Balanced czułość wejścia: 1V rms (0dBV/1.1dBu) Balanced sygnalizatory optyczne: wskaźnik aktywności monitora, wskaźnik przesterowania sygnału wbudowany aktywny system redukcji poziomu sygnału na każdym kanale wbudowany limiter mocy głośnika wysokotonowego port basowy: bass reflex skierowany do przodu regulacja czułości wejściowej: +/-6 dB regulacja filtra LF: +6 dB @ 40 Hz port wejściowy: XLR kolor obudowy: czarny maks. wymiary obudowy: 832/398/581 mm maks. waga monitora: 65 kg |  |  | zestaw | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Razem wartość brutto |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ