Załącznik nr 1B do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 2

Urządzenie do bezkontaktowej chirurgii tkanek miękkich

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2020 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 6 | Miejsce dostawy | Blok Operacyjny Szpital św. Wojciecha Al. Jana Pawła II 50 Copernicus PL Sp.z o.o. |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| Laser CO2 |
|  | Laser chirurgiczny CO2 o długości fali: 10600nm | TAK |  |
|  | Moc lasera: min. 40W | TAK |  |
|  | Tryby pracy: fala ciągła CW, tryb impulsowy, tryb ultra impulsowy | TAK |  |
|  | Moc w trybie fali ciągłej CW: regulowana w zakresie min. 1 - 40W | TAK |  |
|  | Regulowany poziom głębokości wiązki | TAK |  |
|  | Parametry pracy lasera w trybie ultra pulsu min. - Moc szczytowa lasera min. 300W - czas trwania impulsu regulowany w zakresie min. 100-500 μs - częstotliwość regulowana w zakresie min. 20-240Hz | TAK |  |
|  | Tryby ekspozycji tkanki min. Ciągły, Pojedynczy impuls, powtarzany impuls | TAK |  |
|  | Laser na podstawie jezdnej o wadze maksymalnie 50 kg | TAK |  |
|  | Laser wyposażony w - min. 2 końcówki chirurgiczne endowaginalne umożliwiające pełne wykorzystanie lasera w zakresie ginekologii - ewakuator dymu zabiegowego | TAK |  |
|  | Możliwość wymiany końcówki bez konieczności zdejmowania skanera z ramienia | TAK |  |
|  | Interfejs użytkownika w języku polskim | TAK |  |
|  | Różne kształty pola skanowania: prostokąt, trójkąt, okrąg, sześciokąt | TAK |  |
|  | System prowadzenia wiązki: 7-mio przegubowe ramie optyczne, o min. zasięgu 150cm z rotacją 360st. | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V/50 Hz | TAK |  |
|  | Laser wyposażony w system chłodzenia umożliwiający bezpieczne dla pacjenta przeprowadzenie zabiegu (uniemożliwiający oparzenie pacjenta) | TAK |  |
|  | Wyświetlacz kolorowy z aktywna dotykową matrycą | TAK |  |
|  | Baza programów z najbardziej popularnymi ustawieniami z możliwością ich edycji | TAK |  |
|  | Możliwość ustawiania i zapisywania parametrów przez użytkownika | TAK |  |
|  | Okulary ochronne 6 szt. | TAK |  |
|  | Całodniowe, bezpłatne szkolenie dla 8 osób ze specjalistą od laseroterapii | TAK |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)