| Załącznik nr 3 do SWZ PAKIET 1 Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |
| --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
|  | Mikroskop metalograficzny z kamerą i oprogramowaniem | TAK |  |  |
| I. | Mikroskop metalograficzny | TAK |  |  |
|  | Możliwość badania próbek w świetle odbitym i przechodzącym | TAK |  |  |
|  | Optyka korygowana do nieskończoności | TAK |  |  |
|  | Techniki obserwacji: jasne pole polaryzacja | TAK TAK |  |  |
|  | Okulary: głowica trójokularowa, z portem do instalacji kamery cyfrowej podział światła okulary/kamera 100:0% / 80:20% pochylenie okularów: 30° okulary o powiększeniu nie mniejszym niż 10x oraz FN min. 22 mm korekcja dioptryjna (±5 dioptrii) w co najmniej jednym okularze regulacja rozstawu tubusów okularowych w zakresie nie mniejszym niż 54 do 75 mm gumowe muszle oczne | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Rewolwer obiektywowy co najmniej 5-pozycyjny | TAK |  |  |
|  | Obiektywy dostosowane do pracy w świetle przechodzącym i odbitym: planachromatyczne długość parafokalna obiektywów nie mniejsza niż 45 mm powiększenie / minimalna apertura NA/ minimalna odległość robocza WD 2x / 0.06 / 5 mm 5x / 0,15 / 10,5 mm 10x / 0,3 / 12 mm 20x / 0,45 / 4 mm 50x / 0,55 / 7,7 mm 100x / 0,8 / 2,0 mm | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Stolik mechaniczny dwuwarstwowy: wymiary nie mniejsze niż 175 x 145 mm nakładka z taflą ze szkła odprężanego do pracy z preparatami niestandardowymi zakres ruchu min. 75 × 40 mm ruch pionowy stolika - min. 28 mm | TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Układ ogniskowania: współosiowy śruby mikro/makro do ustawiania ostrości dokładność pokrętła mikro nie gorsza niż: 0,002 mm | TAK TAK TAK |  |  |
|  | Oświetlenie: kondensor 2-pozycyjny NA 0.9/0.22, z regulacją wysokości; odbite i przechodzące LED o mocy co najmniej 5 W niezależne potencjometry dla oświetlenia odbitego wyłącznik główny przysłona polowa irysowa dla każdego źródła światła | TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Zestaw do polaryzacji w świetle odbitym oraz przechodzącym: 2 x polaryzator + analizator | TAK |  |  |
|  | Wbudowany zasilacz 220-230 V | TAK |  |  |
|  | Łącznik 0,5x z regulacją ostrości i blokadą płaszczyzny ostrości | TAK |  |  |
|  | Pokrowiec | TAK |  |  |
|  | Certyfikat RoHS | TAK / NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| II. | Kamera cyfrowa o parametrach nie gorszych niż: sensor - CMOS, min. 1/1,8" rozdzielczość nie gorsza niż 6 megapikseli rozmiar piksela 2,4 µm x 2,4 µm szybkość pracy dla pełnej rozdzielczości 6 mpx - co najmniej 40 klatek/s ekspozycja – min. 0,13 ms – 15 s wbudowany procesor graficzny głębia koloru 24 bit, możliwość pracy w trybie monochromatycznym złącze typu: USB 3.0 zakres temp. barwowej – min. 2000 – 15000 K | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
| III. | Oprogramowanie analityczno-sterujące: min. w polskiej i angielskiej wersji językowej możliwość zmiany zawartości i kolejności pól panelu sterowania kamerą, panelu edycji panelu pomiarowego; automatyczne oraz manualne sterowanie parametrami kamery (min. czas ekspozycji, balans bieli); zapis zdjęć w formatach min. JPG, PNG, TIFF; DICOM oraz sekwencji wideo w formacie AVI; generowanie sekwencji wideo z serii zapisanych poklatkowo zdjęć; wykonywanie pomiarów , analizy obrazów nakładanie na siebie pojedynczych zdjęć ręczne składanie obrazów w płaszczyźnie XY oraz osi Z kalibracja oświetlenia w trybie live-view – likwidacja winiety możliwość tworzenia i zapisywania min. 4 kompletów własnych ustawień obrazu; możliwość kalibracji i prowadzenia pomiarów – w trybie „na żywo” (bez zapisu zdjęć) oraz na bazie zapisanych obrazów. pomiary – min. długość, pole powierzchni wieloboków i okręgów, kąty, równoległość, prostopadłość; możliwość wstawiania znacznika skali o dowolnej długości konstrukcja obrazu metodą”live stitching” – składanie obrazów w osiach x-y konstrukcja obrazu metodą EDF – zwiększanie głębi ostrości w osi Z; tryb „timelapse” – zapisywanie zdjęć z określoną częstotliwością; tworzenie matryc pomiarowych z kolejnością wykonywanych pomiarów, zakresem tolerancji i raportowaniem pomiaru i jego zgodności moduł automatycznego zliczania z segmentacją świateł, cieni oraz z trybami dylatacji, erozji oraz wypełniania możliwość tworzenia wirtualnych warstw z pomiarami i oznaczeniami moduł porównawczy – wyświetlanie min. 4 zdjęć jednocześnie, z możliwością synchronizacji podglądu, wyświetlanie mapy zdjęcia w wyróżnieniem obszarów obejrzanych i nieobejrzanych, min. 2 tryby widoku – rzut z góry i perspektywa możliwość pracy oprogramowania w wersji „standalone” – bez podłączonej kamery / klucza sprzętowego | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
| IV. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |
|  | Okres gwarancji urządzenia min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK podać | Podać w miesiącach ……………… |
|  | Serwis gwarancyjny | Podać nazwę i adres firmy |  |
|  | Forma zgłoszeń: e-mail, pisemnie | Podać |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). |