Załącznik nr 2: Opis przedmiotu zamówienia

Znak sprawy: ZP/220/71/22

| Obudowa | Typu RACK, wysokość nie więcej niż 2U; Szyny umożliwiające wysunięcie serwera z szafy stelażowej; Możliwość fizycznego zainstalowania do 16 dysków twardych hot plug 2,5”; Możliwość opcjonalnego zainstalowania fizycznego zabezpieczenia (np. na klucz lub elektrozamek) uniemożliwiającego fizyczny dostęp do dysków twardych Hot-Plug zainstalowanych z przodu serwera; Zainstalowane 4 szt. dysków SSD SATA 240GB Read-Intensive lub lepsze; Możliwość zainstalowania dedykowanego wewnętrznego napędu blu-ray z opcja nagrywania (opcja dostępna w standardowej ofercie producenta serwera dla oferowanego modelu) |
| --- | --- |
| Płyta główna | Dwuprocesorowa; Wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera Możliwość instalacji procesorów max. 38-rdzeniowych; Zainstalowany moduł TPM; 7 złącz PCI Express generacji 4 w tym (minimum 3 złącza aktywne, możliwe do obsadzenia, minimum 1 slot typu pełnej wysokości)): 4 fizyczne złącza o prędkości x16; 3 fizyczne złącza o prędkości x8; Opcjonalnie możliwość uzyskania 2 złącz typu pełnej wysokości np. poprzez dodanie PCIe riserów; Opcjonalnie możliwość uzyskania 8 aktywnych złącz PCI-e poprzez np. dodanie PCIe riserów; Minimum 32 gniazda pamięci RAM; Obsługa minimum 4TB pamięci RAM DDR4; Obsługa minimum 12TB pamięci RAM DDR4 + pamięć nieulotna Wsparcie dla technologii: Memory Scrubbing SDDC ECC Memory Mirroring ADDDC; Obsługa pamięci nieulotnej instalowanej w gniazdach pamięci RAM (przez pamięć nieulotną rozumie się moduły pamięci zachowujące swój stan np. w przypadku nagłej awarii zasilania, nie dopuszcza się podtrzymania bateryjnego stanu pamięci) Minimum 2 sloty dla dysków standardu M.2 na płycie głównej (lub dedykowanej karcie PCI Express) nie zajmujące klatek dla dysków hot-plug; |
| Procesory | Dwa procesory 16-rdzeniowe Taktowanie podstawowe min. 2,9GHz/Turbo min. 3,3GHz architektura x86_64 osiągające w teście SPEC CPU2017 wynik nie gorszy niż SPECrate2017_int_base 260 pkt (wynik osiągnięty dla zainstalowanych dla dwóch procesorów w oferowanym serwerze, nie dopuszcza się wyników dla innego modelu serwera nawet tego samego producenta). Wynik musi być publicznie dostępny, opublikowany na stronie https://www.spec.org przed terminem składania ofert |
| Pamięć RAM | minimum 1024 GB pamięci RAM w modułach 64GB lub większych (nie dopuszcza się modułów o mniejszej pojemności ze względu na wymagana możliwość rozbudowy o kolejne moduły w przyszłości) typ DDR4 Registered ECC Częstotliwość modułów RAM 3200Mhz |
| Karty LAN | Karta LAN, nie zajmująca żadnego z dostępnych slotów PCI Express, wyposażona minimum w interfejsy: 4x1Gbit Base-T, możliwość wymiany zainstalowanych interfejsów na 2x10Gb lub 4x10Gb SFP+ lub 2x 100Gbit QSFP28 bez konieczności instalacji kart w slotach PCIe; Dodatkowe dwie fizyczne karty LAN w slotach PCIe x4 każda z portami 2x10Gb SFP+ |
| Kontrolery I/O | Możliwość zainstalowania kontrolera RAID obsługującego dyski NVMe; Zainstalowany kontroler SAS RAID obsługujący minimum 8 dysków, obsługujacy poziomy RAID 0,1,10,5,50 (pamięć cache wbudowana w kontroler RAID nie jest wymagana). |
| Porty | Zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA z tyłu i przodu serwera; 2 port USB 3.0 wewnętrzne; 2 porty USB 3.0 na panelu przednim 2 porty USB 3.0 dostępne z tyłu serwera; Port serial, możliwość wykorzystania portu serial do zarządzania serwerem; Ilość dostępnych złącz USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express i/lub USB serwera; |
| Zasilanie, chłodzenie | Redundantne zasilacze hotplug o sprawności 94% (tzw. klasa Platinum) o mocy minimalnej 900W wraz z kablami zasilającymi minimum 2m; Redundantne wentylatory typu hot-plug; |
| Zarządzanie | Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera - system rozpoznawania awarii informacja o statusie pracy (poprawny lub usterka) następujących komponentów: karty rozszerzeń zainstalowane w dowolnym slocie PCI Express procesory CPU pamięć RAM z dokładnością umożliwiającą jednoznaczną identyfikację uszkodzonego modułu pamięci RAM wbudowany na płycie głównej nośnik pamięci M.2 SSD status karty zrządzającej serwera wentylatory bateria podtrzymująca ustawienia BIOS płyty główne zasilacze system rozpoznawania awarii musi działać w przypadku odłączenia kabli zasilających serwera, wskazywać uszkodzony element (podtrzymywany kondensatorowo lub bateryjnie w celu uruchomienia przy odłączonym zasilaniu sieciowym) Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; Dedykowana karta LAN 1 Gb/s, dedykowane złącze RJ-45 do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; Dostęp poprzez przeglądarkę Web, SSH; Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii; Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP) Możliwość przejęcia konsoli tekstowej Możliwość zarządzania przez 6 administratorów jednocześnie Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM) Obsługa serwerów proxy (autentykacja) Obsługa VLAN Możliwość konfiguracji parametru Max. Transmission Unit (MTU) Wsparcie dla protokołu SSDP Obsługa protokołów TLS 1.2, SSL v3 Obsługa protokołu LDAP Integracja z HP SIM Synchronizacja czasu poprzez protokół NTP Możliwość backupu i odtworzenia ustawień bios serwera oraz ustawień karty zarządzającej BIOS UEFI w specyfikacji 2.7 lub nowszej Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna); Wsparcie serwera w pełnym zakresie przez producenta posiadanego systemem zarządzania Fujitsu ISM essential edition Server License V2 |
| Wspierane OS | Wsparcie producenta serwera co najmniej dla poniższych Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Server 2022, 2019, 2016 VMWare vSphere 6.7, 7.0 Suse Linux Enterprise Server 15 Red Hat Enterprise Linux 7.9, 8.3 Hyper-V Server 2016, 2019, 2022 |
| System Operacyjny | Wymagany zainstalowany system operacyjny Windows 2022 w wersji Datacenter z licencjami na wszystkie rdzenie zaoferowanych procesorów. Dopuszcza się wersję OEM oferowana przez producenta serwera. |
| Gwarancja i serwis | 3 lata gwarancji producenta serwera w trybie on-site z gwarantowaną skuteczną naprawą w miejscu użytkowania sprzętu w następnym dniu roboczym od przyjęcia zgłoszenia. Naprawa realizowana bezpośrednio przez serwis producenta serwera lub autoryzowany przez producenta serwis na terenie Polski ale w takim przypadku wymagane jest oświadczenie producenta serwera że w wypadku nie wywiazywania się partnera serwisowego z obowiązków serwisowych (np. opóźnienia w terminach napraw) zobowiazuje się on do przejęcia serwisu bezpośrednio lub wskaże inny autoryzowany serwis który będzie świadczył serwis zgodnie z umowa, bez dodatkowych kosztów dla Zamawiajacego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych; Bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera – jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera, takowy element musi być uwzględniona w ofercie; Możliwość odpłatnego wydłużenia gwarancji producenta do 7 lat w trybie onsite z gwarantowanym skutecznym zakończeniem naprawy serwera najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki. |
| Dokumentacja, inne | Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów oraz w całości muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA – wymaganie oświadczenie wykonawcy lub producenta; Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w UE – wymagane oświadczenie wykonawcy lub producenta; Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera, w ofercie należy podać link do strony producenta na której znajduje się nr telefonu oraz maila na który można zgłaszać usterki; W czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt, możliwość po podaniu na infolinii numeru seryjnego urządzenia weryfikacji pierwotnej konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji; Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera; Możliwość pracy w pomieszczeniach o wilgotności w zawierającej się w przedziale 10 - 85 % (bez kondensacji); Zgodność z normami: CB, RoHS, WEEE, GS oraz CE; |