KOSZTORYS OFERTOWY- Załącznik nr 2.1
Część 1- Proteza standardowa, rewizyjna i resekcyjna stawu biodrowego i kolanowego.
L.p.	Asortyment	Jednostka miary	Ilość (A)	Cena jednostkowa brutto (B)*	WARTOŚĆ brutto*(A)x(B)	Nazwa asortymentu na fakturze*	Producent / nr katalogowy*
1	Element udowy resekcyjny zastępujący część krętarzową w jednym rozmiarze w opcji 0 st i 15 st kąta antytorsji.	Szt.	2
2	Element udowy resekcyjny blokowany dystalnie zastępujący kłykcie występujący w min. 2 rozmiarach o poziomie resekcji 50 mm i 60 mm.	Szt.	2
3	Wkładka polyetylenowa MB zawiasowa o wysokościach od 12 mm do 31 mm.	Szt.	2
4	Element piszczelowy resekcyjny o poziomie resekcji 73 mm występujący w jednym rozmiarze.	Szt.	2
5	Moduł przedłużający bezcementowy.	Szt.	2
6	Adapter udowy o koślawości 0st, 5st, 10 (stopni).	Szt.	2
7	Kołnierz udowy cementowy i bezcementowy występujący w min. 5 rozmiarach.	Szt.	2
8	Kołnierz piszczelowy cementowy i bezcementowy występujący w min. 5 rozmiarach.	Szt.	2
9	Taca piszczelowa modularna typu MB grubościenna 15 mm i 25 mm.	Szt.	2
10	Taca piszczelowa modularna typu MB w min. 5 rozmiarach z możliwością dokręcenia przedłużki.	Szt.	2
11	Przedłużka resekcyjna bezcementowa o dł.100 mm i 125 mm prosta.	Szt.	2
12	Przedłużka resekcyjna cementowa o dł. 100 mm i 125 mm prosta.	Szt.	2
13	Przedłużka bezcementowa i cementowa anatomiczna o długościach 150 mm i 200 mm.	Szt.	2
14	Trzpień udowy przedłużający (trzy długości dla każdego rozmiaru elementu udowego 75 mm, 115 mm, 150 mm) przystosowany do mocowania do pierwotnego komponentu udowego, naciętych w płaszczyźnie wieńcowej i strzałkowej. Mocowany śrubą z możliwością offsetu -2/0/+2 mm.	Szt.	2
15	Element udowy zawiasowy w min. 3 rozmiarach.	Szt.	2
16	Element udowy rewizyjny w min. 5 rozmiarach anatomiczny.	Szt.	2
17	Adapter 5st i 7st koślawości umożliwiający zastosowanie kołnierzy i trzpieni jednocześnie wraz ze śrubą 0st lub +2/-2 offset.	Szt.	2
18	Wkładka polietylenowa typu MB w rozmiarach od 10 mm do 30 mm.	Szt.	2
19	Element udowy anatomiczny cementowy w 6 rozmiarach (od 1,5 do 6) wykonany ze stopu CoCr w opcji z zachowaniem lub wycięciem PCL, kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing” i „fixed bearing”. Każdy pierwotny rozmiar części udowej ma możliwość mocowania trzpieni przedłużających.	Szt.	5
20	Komponent piszczelowy uniwersalny ze stopu CoCr lub Ti w min. 6 rozmiarach typu FB. Każdy pierwotny rozmiar części piszczelowej ma możliwość mocowania trzpieni przedłużających.	Szt.	5
21	Wkładka polietylenowa w 8 wysokościach dla każdego rozmiaru części piszczelowej typu FB. Wysokość wkładki polietylenowej od 8 mm do 30 mm. Wkładka mocowana zatrzaskowo na całym obwodzie. Wkładka ma opcję dodatkowej stabilizacji wiązadeł pobocznych zapewniającą półzwiązanie endoprotezy wraz z pinem stabilizującym do tacy piszczelowej.	Szt.	5
22	Rzepka owalna w min. 4 rozmiarach z polietylenu z trzema bolcami mocowana na cement.	Szt.	5
23	Element udowy anatomiczny cementowy w min. 14 rozmiarach w tym 10 standardowych oraz 4 wąskie. Element udowy o proporcjonalnym i stopniowo zmniejszającym się promieniu zgięcia. Wykonany ze stopu CoCr o stałej grubości tylnej. Występujący w opcji z zachowaniem wiązadła krzyżowego tylnego PS i wycięciem wiązadła krzyżowego tylnego CR.	Szt.	2
24	Komponent piszczelowy wykonany ze stopu CoCr w opcji MB i FB. W min. 10 rozmiarach. System zatrzaskowy minimalizujący mikroruchy wkładki. Taca piszczelowa umożliwiająca zastosowanie trzpienia przedłużającego.	Szt.	2
25	Wkładka polyetylenowa z przeciwutleniaczem stabilizującym wolne rodniki. W rozmiarach od 5 mm do 16 mm w opcji CR oraz 5 mm do 20 mm w opcji PS o przyroście 1-2 mm w zależności od rozmiaru.	Szt.	2
26	Komponent rzepkowy medializowany okrągły, anatomiczny dla kolana w rozmiarach od 29 mm do 41mm.	Szt.	2
27	Trzpień rewizyjny modularny pokryty hydroksyapatytem o średnicach od 10 mm do 20 mm i długościach 225 mm do 375 mm. Body w dwóch rozmiarach 25 mm i 35 mm, stożek 12/14.	Szt.	1
28	Panewka reziwyjna w rozmiarach od 54 mm do 80 mm z możliwością mocowania od 6 do 10 śrub. Napylona tytanem strukturalnym 3D.	Szt.	5
29	Śruby do kości gąbczastej o średnicy 5 mm i 6,5 mm w rozmiarach od 25 mm do 60 mm.	Szt.	10
30	Wkładka polietylenowa zatrzaskowa antyluksacyjna.	Szt.	5
31	Augumenty tytanowe przestrzenne do panewki biodrowej.	Szt.	5
32	Śruby do augumenów o średnicy 5,5 mm i długościach od 25 mm do 70 mm.	Szt.	10
33	Wkładka polietylenowa do panewki biodrowej o średnicy wewnętrznej 28 mm, 32 mm, 36 mm o rozmiarach od 48 mm do 66 mm.	Szt.	25
34	Głowa ze stopu CoCr o średnicy 28 mm, 32 mm, 36 mm i 40mm. 4 długościach.	Szt.	25
35	Głowa ceramiczna typu BioloxDelta o średnicy 28 mm, 32 mm, 36 mm i min. 3 długościach.	Szt.	5
36	Trzpień bezcementowy pokryty w całości hydroksyapatytem w 11 rozmiarach i długościach od 115 mm do 190 mm. W opcji trzpień Coxa Vara, Highoffset, short neck i low neck. Trzpień dysplastyczny z kołnierzem lub bez. Stożek 12/14.	Szt.	30
37	Panewka bezcementowa hemisferyczna pressfitowa. Napylona tytanem strukturalnym 3D z możliwością zastosowania trzech śrub. W rozmiarach od 48 mm do 66mm.	Szt.	30
38	Zaślepka do panewki.	Szt.	30
39	Wkład ceramiczny do panewek od 48 mm do 66 mm.	Szt.	2
40	Cement kostny z gentamycyną lub bez, w opakowaniach 50 i 80 g wraz z zestawem do mieszania.	Szt.	10
RAZEM*

*Wypełnia Wykonawca

……...…………………………………………………………………...
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY- Załącznik nr 2.2
Część 2- System płyt, śrób, kabli do złamąń kości długich i okołoprotezowych.
L.p.	Asortyment	Jednostka miary	Ilość (A)	Cena jednostkowa brutto (B)*	WARTOŚĆ brutto*(A)x(B)	Nazwa asortymentu na fakturze*	Producent / nr katalogowy*
1	System płyt Icp do bliższej nasady kości udowej stal. Płyta do bliższej nasady kości udowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 5.0mm/ 7.3mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Śruby blokowane w płycie to lite i kaniulowane (5.0mm/7.3mm), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4.0Nm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyty w wersji z hakiem i bez haka na krętarz większy. Różne rodzaje płyt: / - płyty hakowe do bliższej nasady kości udowej, długości od 133mm do 385mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne. / - płyty do bliższej nasady kości udowej (bez haka), długości od 139mm do 391mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki, płyty lewe i prawe.	Szt.	3
2	System płyt Icp proste wąskie do trzonu i dalszej części kości udowej stal. Płyty proste wąskie. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. Długości płyt od 44mm do 440mm , posiada od 2 do 24 otworów ..	Szt.	1
3	System płyt Icp prostych, szerokich do trzonu i dalszej części k. udowej stal. Płyty proste szerokie . Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. długości płyty od 116mm do 368mm, posiada od 6 do 20 otworów.	Szt.	2
4	System płyt Icp prostych szerokich do trzonu i dalszej części kości udowej stal, bardzo długie. Płyty proste szerokie . Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. długości płyty od 404mm do 440mm, posiada od 22 do 24 otworów.	Szt.	1
5	System płyt Icp szerokich wygiętych, anatomiczne do trzonu i dalszej części kości udowej, stal. Płyty wygięte szerokie. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. długości płyty od 229mm do 390mm, posiada od 12 do 21 otworów.	Szt.	2
6	System płyt Icp do złamań nasady dalszej kości udowej,stal, blokowane prowadnicą przezierną. Płytka blokowane do złamań dalszej części kości udowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 5.0mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę. / Płyty prawe/lewe w długości od 156mm - 316mm , posiadają od 5 do 13 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie ie i 7 otworów w głowie	Szt.	1
7	System płyt Icp do złamań nasady bliższej kości piszczelowej, stal, blokowane prowadnicą przezierną. Płytka blokowane do złamań bliższej części kości piszczelowej . Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 5.0mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę. / Płyty prawe/lewe w długości od 140mm do 300mm , posiadają od 5 do 13 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie	Szt.	1
8	System płyt Icp kondylarnych do dalszego końca kości udowej, stal. Płyta do kłykci kości udowej wprowadzane techniką minimalnie inwazyjną. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 5.0 /7.3mm pod różnymi kątami – w różnych kierunk. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. W zestawie znajdują się śruby kompresyjne kaniulowane, konikalne o średnicy 5.0/7.3mm oraz nakładki kompresyjne kaniulowane do śrub konikalnych o średnicy 5.0mm umożliwiające kompresję między kłykciową. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę. / Płyty prawe i lewe do dalszej nasady kości udowej boczne w długości od 170mm do 326mm, posiadają od 6 do 18 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki.	Szt.	2
9	System płyt kondylarnych do dalszego końca kości udowej blokowane zmienno- kątowo, stal. Płyta do kłykci kości udowej wprowadzana techniką minimalnie inwazyjną. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory ,zbudowane w części blokującej z czterech kolumn gwintu , dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub blokowanej zmienno-kątowo o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory zmienno-kątowe gwintowane zbudowane z czterech kolumn gwintu prowadzące śruby blokowane o średnicy 5.0mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane o średnicy 5.0mm, samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4.0Nm. Możliwość użycia śrub blokowanych zmienno-kątowo - kąt ustawienia śruby odchylony max. o 15st od osi. Śruby kompresyjne kaniulowane, konikalne o średnicy 5.0mm oraz podkładki kompresyjne kaniulowane do śrub kronikalnych o średnicy 5.0mm umożliwiające kompresję między kłykciową. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę. Rodzaje płyt : / Płyty do dalszej nasady kości udowej boczne, długości od 159mm do 370mm, od 6 do 18 otworów dwubiegunowych w trzonie i 6 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe w wersji nie sterylnej	Szt.	3
10	System kabli ortopedycznych z zaciskami w wersji stal. Dostępna średnica kabli: 1.7mm ; 1.0mm. Kable zbudowane z wiązek (8x7)+(1x19) przewodów zapewniające wysoką elastyczność i kontrolę. System kompatybilny ze wszystkimi systemami płytkowymi Synthes. Wszystkie kable wyposażone w pojedynczy zacisk. Instrumentarium wyposażone w narzędzia do przewlekania, napinania oraz obcinania kabli a także w wielorazowe zaciski tymczasowe umożliwiające prawidłowe ustawienie zespolenia oraz naprężenie zespołu kabli. Możliwość mocowania do płytek poprzez dedykowane piny z oczkiem okrągłym lub szerokim wkręcany w nagwintowany otwór w płycie.	Szt.	10
11	System kabli ortopedycznych z zaciskami -Cable System- pin stal. Pin wkręcany do systemu w wersji stal	szt	10
12	Śruby do zespoleń płytkowych. Śruba blokująca kaniulowana średnica 7.3mm,samotnąca,o długości od 20mm do 145mm , gniazdo śrubokręta sześciokątne 4.0mm, stal	szt	3
13	Śruby do zespoleń płytkowych. Śruba konikalna kaniulowana średnica 7.3mm,samotnąca, o długości od 50mm do 95mm, pełny gwint, gniazdo sześciokątne 4.0mm, stal	szt	3
14	Śruby do zespoleń płytkowych. Śruba konikalna kaniulowana średnica 7.3mm,samotnąca, o długości od 50mm do 95mm, niepełny gwint, gniazdo sześciokątne 4.0mm, stal	szt	3
15	Śruby do zespoleń płytkowych. Śruba blokująca zmienno-kątowo średnica 5.0mm,samogwintujaca, o długości od 14mm do 100mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, stal	szt	20
16	Śruby do zespoleń płytkowych. Śruba blokująca zmienno-kątowo kaniulowana średnica 5.0mm,samogwintująca okołoprotezowa, o długości od 8mm do 20 mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 4.0mm, stal	szt	10
17	Śruby do zespoleń płytkowych. Śruba blokująca zmienno-kątowo kaniulowana średnica 5.0mm,samotnąca, o długości od 20mm do 100mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 4.0mm, stal	szt	5
18	Śruby do zespoleń płytkowych. Śruba blokująca kaniulowana średnica 5.0mm,samotnąca, o długości od 25mm do 145mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 4.0mm, stal	szt	5
19	Śruby do zespoleń płytkowych. Śruba konikalna kaniulowana średnica 5.0mm,samotnąca, o długości od 40mm do 90mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 4.0mm, stal	szt	5
20	Śruby do zespoleń płytkowych. Śruba blokująca średnica 5.0mm,samogwintująca, o długości od 14mm do 90mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, stal	szt	10
21	Śruby do zespoleń płytkowych. Śruby okołoprotezowe 5.0mm blokowane, o długości od 8mm do 18mm, gniazdo hexagonalne,stal	szt	5
22	Śruby do zespoleń płytkowych. Śruba korowa 4.5mm - samogwintująca, o długości od 14mm do 140mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, stal	szt	10
RAZEM*

*Wypełnia Wykonawca

……...…………………………………………………………………...
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY- Załącznik nr 2.3
Część 3- Endoproteza stawu biodrowego rewizyjna typu „trabecular metal” do rozległych uszkodzeń okołopanewkowych.
L.p.	Asortyment	Jednostka miary	Ilość (A)	Cena jednostkowa brutto (B)*	WARTOŚĆ brutto*(A)x(B)	Nazwa asortymentu na fakturze*	Producent/nr katalogowy*
1	Trzpień rewizyjny modularny, ze stopu tytanu w kształcie stożkowym mocowany press-fitowo w części diaphysalnej kanału kości udowej, w dwóch długościach, w przekrojach 14-24mm. Część proksymalna wykonana ze stopu tytanowego pokryta porowatą okładziną tytanową i napylona hydroksyapatytem, w długościach 50-110mm ze zmiennym off-setem.	Szt.	2
2	Panewka rewizyjna typu press-fit typu "Trabecular", wykonana monolitycznie ze stopu tytanu Ti6Al4V w rozmiarach przynajmniej 44 – 66mm.	Szt.	2
3	Panewka rewizyjna typu press-fit napylona tytanem, ze stopu tytanu Ti6Al4V w rozmiarach przynajmniej 50 - 66mm. Panewka z trzema płytami 2 i 3-otworowymi oraz haczykiem wykonanymi z tytanu.	Szt.	2
4	Panewka rewizyjna typu press-fit typu "Trabecular", wykonana monolitycznie z tytanu w rozmiarach 50 - 66mm. Panewka z trzema płytami 2 i 3-otworowymi oraz haczykiem.	Szt.	2
5	Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu wysokousieciowanego o zwiększonej twardości bezokapowa oraz okapowa z 20 stopniową nadbudową antyluksacyjną; otoczona metalowym pierścieniem ze stopu tytanu. Wyposażona w centralny stabilizator ułatwiający odpowiednie osadzenie wkładki w panewce. Do głów 28, 32 i 36	Szt.	5
6	Moduł rewizyjny panewkowy typu trójprzestrzennego, monolityczny, ze stopu tytanu Ti6Al4V w rozmiarach przynajmniej 50 - 62mm oraz wysokościach 12 i 18mm. Moduł mocowany z panewkami za pomocą śrub, bezcementowo.	Szt.	3
7	Spacer metalowy do panewek 0°, 10°, 20°, 0°+5, 10°+5, 20°+5	Szt.	3
8	Śruby 20-60mm.	Szt.	10
9	Głowy metalowe 12/14 o średnicy 28-36mm w przynajmniej sześciu długościach każda.	Szt.	3
10	Głowa ceramiczna 28, 32, 36, 40mm; min.3 długości szyjki	Szt.	3
11	Głowa dwumobilna PE pod głowy 22 i 28mm.	Szt.	3
12	Wkładka metalowa do wkładki polietylenowej dwumobilnej 40, 42mm.	Szt.	3
13	Trzepień rewizyjny wykonany ze stopu tytanu, w kształcie stożkowym, mocowany press-fitowo w części diaphysialnej kanału kości udowej w długościach 12 i 14cm, w przekrojach 16-26 mm. Część proksymalna w przekrojach 19 i 23mm., różne opcje offsetów. Dwie opcje kąta szyjkowo-trzonowego – 125⁰ i 135⁰. Trzpień ze stopu tytanu pokryty porowatą okładziną tytanową	Szt.	2
14	Trzpień modularny, wykonany ze stopu tytanu; 14 rozmiarów; przekrój 13-26mm, długość 87-100mm. Element proksymalny wykonany ze stopu tytanu, dwie opcje kąta szyjkowo-trzonowego - 125° i 135°, różne opcje offsetów; mocowany śrubą po założeniu trzpienia.	Szt.	2
RAZEM*

*Wypełnia Wykonawca

……...…………………………………………………………………...
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)