Opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ I

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ułożenie nawierzchni z płyt drogowych betonowych podwójnie zbrojonych typu JOMB oraz płyt drogowych pełnych (MON)  na drogach gruntowych lub częściowo utwardzonych (płyty betonowe, destrukt, kruszywo sztuczne) gminy Trąbki Wielkie

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- geodezyjne wytyczenie i pomiar

- przygotowanie podłoża we wskazanym odcinku drogi,

- korytowanie na całej powierzchni na głębokości 0,2 m,

- wykonanie podbudowy z zagęszczeniem o grubości 0,1 m z pospółki żwirowej niepłukanej,

- ułożenie płyt typu „JOMB” 100x75x12,5 podwójnie zbrojonych,

- ułożenie płyt drogowych pełnych 300x150x15,

- zamulenie piaskiem. Wymaga się ułożenia gładkiej niespękanej powierzchni płyty od strony jezdnej,

- umocowanie, wyprofilowanie i zagęszczenie poboczy i istniejących zjazdów, kruszywem zebranym z wierzchniej warstwy drogi, przed korytowaniem wykonanego odcinka drogi.

- geodezja powykonawcza

Nadmiar materiału z korytowania zostanie wbudowany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w obrębie danej miejscowości na której będą odbywały się prace dot. przebudowy drogi. - (nie dotyczy bruku).

Płyty zostaną ułożone zgodnie z poniżej przedstawionymi parametrami:

W miejscowości:

- Klępiny odcinek na działce nr 25 kontynuacja o długości 108 m x szerokość 3 m = 324 m2

- Kleszczewo ul. Spacerowa kontynuacja w kierunku Warcza o długości 63 m x szerokość 4,5 m = 283,5 m2

- Kleszczewo ul. Polna początek od ul. Jodłowej długość 100 x szerokość 3,5 metra poszerzenie na zjeździe w ul Polną 7,5 m2 . Razem = 357,5 m2.

- Mierzeszyn ul. Leśna kontynuacja o długości 124 m x szerokość 4,5m = 517,5 m2,

- Graniczna Wieś droga ulica Alfa Liczmańskiego długość 105 m x szerokość 3,5 m, wykonać = 350 m2.

- Rościszewo - Kobierzyn wybudowanie dz. 164/6 obręb Gołębiewko, długość 60 m x szerokość 3m = 180 m2

- Kaczki ul. Sosnowa  o długości 140 m x szerokość 4 m = 560 m2,

- Kaczki ul. Modrzewiowa o długości 36 m x szerokość 4 m = 144 m2

- Pawłowo dz. nr 24/2 kontynuacja drogi o długości 50 m x szerokość 3,0 m z płyt JOMB + poszerzenie na zjazdach 8,25 m2 = 158,25 m2

- Pawłowo droga na działce nr 62. Ułożenie płyt MON  o wymiarach 300x150x15. Długość 35 m x szerokość 3 m = 105 m2. Ułożenie poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 (C90/3) grubość warstwy minimum 20 cm szerokość pobocza 2x 50 cm. Zamawiający złożył Zgłoszenie robót budowlanych. Rozpoczęcie robót rozpocznie się po uzyskaniu zgłoszenia bez sprzeciwu

- Gołębiewko droga na działce nr 84, 85 o długości 71 mb x szerokość 5 m = 355 m2.

- Sobowidz ul. Morenowa początek od asfaltu do ułożenia 98 szt. płyt JOMB z materiału Zamawiającego = 73,5 m2 .

- Trąbki Wielkie: ulica Poziomkowa. Rozbiórka i utylizacja płyt drogowych w ilości 226 m2. Ułożenie płyt JOMB o długości 55 m x szerokość 5 m = 275 m2. Płyty Jomb. Początek zostanie wskazany przez przedstawiciela Zamawiającego. Wyprofilowanie niwelety jezdni w celu uzyskania spadku w celu odprowadzenia wód w kierunku istniejącej studni. Zamawiający złożył Zgłoszenie robót budowlanych. Rozpoczęcie robót rozpocznie się po uzyskaniu zgłoszenia bez sprzeciwu.

- Gołębiewo Średnie droga na działce 305/35. Kontynuacja ułożenia płyt JOMB długość 91 m x szerokość 4 m = 364 m2.

- Domachowo droga na działce 358/1. Ułożenie płyt JOMB o długości 105 m x szerokość 4 m = 420 m2. Obecna nawierzchnia z destruktu do rozbiórki i wbudowania w pobocza a nadmiar w miejscu wskazanym, przez Zamawiającego w obrębie miejscowości Domachowo.

Razem do ułożenia płyty:

JOMB = 4288,75 m2 – materiał Wykonawcy

JOMB = 73,5 m2 – materiał Zamawiającego

Płyty drogowe pełne 300x150x15 = 105 m2 – materiał Wykonawcy

Dodatkowo:

- Na zakończeniu płyt zostanie wbudowany betonowy krawężnik leżący w łącznej ilości 40,5 mb (Kleszczewo ul. Polna  3,5 m, Kaczki ul Sosnowa 8 m (zakończenie w dwóch miejscach), Kaczki ul. Modrzewiowa 4 m, Rościszewo 3 m, Gołębiewo Średnie 4 m, Sobowidz ul. Morenowa 4 m, Domachowo 4 m, Pawłowo 3 m, Graniczna Wieś 7 m (2 x 3,5 m),

- Istniejący krawężnik leżący ulegnie przełożeniu (wbudowaniu) na koniec ułożenia płyt w Kleszczewo  ul. Spacerowa 4,5 m, , Mierzeszyn ul. Leśna 4,5 m, Gołębiewko 5 m,

- W m. Kaczki ul. Sosnowa – zostanie rozebrany chodnik z płyt chodnikowych 50x50 cm wraz z krawężnikiem 20m2. Wywóz i utylizacja tego materiału po stronie wykonawcy.

- Wykonawca dokona regulacji wysokości istniejących studni w celu dopasowania wysokości włazów do niwelety jezdni. Przewiduje się regulacje 9 studni wraz z ich obudowaniem kostką betonową na 20 cm podbudowie betonowej B-15.

- Pawłowo działka nr 62 ułożenie warstwy płyt na istniejących kamieniach (bruk). Wykonawca przewidzi dodatkową warstwę kruszywa łamanego (0-31,5) na pobocza – szerokość 50 cm.

- Wykonawca starannie zbierze górną warstwę (ok 10 cm) materiału – tłuczeń obecnego na drogach i wbuduje w pobocze.

Część II

- Ułożenie kostki  betonowej na ulicy Nowej w Sobowidzu na działce 114/8, 115/1 powierzchnia jezdni 430,5 m2 powierzchnia pobocza 53,4 m2 – wykonanie na podstawie załączonej dokumentacji technicznej.

- Ułożenie kostki betonowej w Sobowidzu ul. Ogrodowa – powierzchnia jezdni 190,5 m2, Nawierzchnia wbudowana w opornikach betonowych na podbudowie wg poniższego zestawienia:

Jezdnia

Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 gr. 20 cm

Warstwa odsączająca gr. 15 cm

Wyprofilowane i zagęszczone istniejące podłoże.

podane grubości warstw powyżej mierzone po zagęszczeniu do wymaganego wskaźnika.

Wyprofilowanie pobocza. Wykonanie (materiały, warstwy podbudowy, wykończenia itd.) techniczne zostanie oparte na podstawie dokumentacji przekazanej Wykonawcy dla ulicy Nowej w Sobowidzu.

- Ułożenie kostki betonowej w Rościszewie – kontynuacja.

Na podstawie załączonej dokumentacji technicznej. Długość 35 mb , 157,5 m2.

Wspólne dla Części I i II:

Napotkane studnie wymagają obudowania kostką betonową i regulacji do poziomu warstwy ścieralnej nawierzchni.

Początek odcinka objętego robotami budowlanymi zostanie wskazany przez osobę reprezentującą zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany sposobu ułożenia płyt nie zwiększając przy tym ilości wymaganego materiału.

Wymagania odnośnie wymaganej przez Zamawiającego jakości płyt drogowych:

Wytrzymałość na ściskanie – klasa C30/37 i powyżej,

Nasiąkliwość – do 5% wg PN-B-06250:1988,

Odporność na działanie mrozu – stopień F150,

Odporność na ścieranie – do 18000/5000 [mm3/mm2] wg PN-EN 1339:2005

Grubość otuliny głównych prętów zbrojeniowych powinna spełniać wymagania: 30+/- 5mm,

Stopień zbrojenia płyt powinien być wystarczający do zapewnienia wytrzymałości na zginanie elementu. Wytrzymałość na zginanie płyt drogowych powinna wynosić odpowiednio:

-50 kN dla płyt drogowych pełnych,

-30 kN dla płyt drogowych wielootworowych

Przy badaniu zgodnie z BN-80/6775-03/01 p. 5.5.7.

W przypadku wątpliwości odnośnie jakości dostarczonych materiałów Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia badania wytrzymałości materiału (płyty JOMB, płyty MON, kruszywo) w akredytowanym laboratorium celem weryfikacji zgodności dostarczonych elementów z wymaganiami przetargowymi. W przypadku gdy jakość materiałów będzie niezgodna z parametrami wymaganym przez Zamawiającego wykonawca usunie wadliwe partie materiału z terenu budowy i zamieni na zgodny z wymaganiami przetargowymi na swój koszt. W przypadku niezgodności Wykonawca pokrywa w pełnej wysokości koszt zlecenia oraz badań.

Układanie płyt:

Płyty należy układać tak, aby całą swoją powierzchnią przylegały do podłoża. Powierzchnie płyty nie powinny wystawać lub być zagłębione względem siebie.

Układanie płyt na odcinkach prostych: Płyty na odcinkach prostych powinny być ułożone tak, aby dwa boki każdej z nich były prostopadłe do osi drogi.  Układanie płyt na łukach: Płyty na łukach powinny być ułożone w ten sam sposób jak na odcinkach prostych, tak jednak, aby kierunki spoin poprzecznych pokrywały się z promieniami łuku. W przypadku możliwości powstania szczelin między płytami na łukach większych niż 4 cm (po jednej stronie)  wymagane będzie cięcie płyt, bądź ich wypełnienie trwałą masą nie podlegającą wypłukaniu. Wybór rozwiązania wymaga konsultacji i ostatecznej decyzji przedstawiciela zamawiającego (inspektora nadzoru).

Pomiędzy płytami zostanie zachowania odpowiednia dylatacja, która powinna wynosić 0,5-1cm.

- wykonawca ułoży płyty zapewniając odpowiednie odwodnienie nawierzchni.

Piasek użyty do wypełniania spoin przez zamulenie, powinien zawierać od 3 do 8 % frakcji mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno być wykonane na pełną grubość płyt.

Układanie płyt na istniejącej nawierzchni brukowej z kamienia polnego: Minimalna warstwa piasku 10 cm. Wykonawca w wycenę wkalkuluje nierówności, które mogą spowodować większą ilość wymaganego materiału na podbudowę.

Nadmiar materiału z korytowania zostanie wbudowany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w obrębie danej miejscowości na której będą odbywały się prace dot. przebudowy drogi. - (nie dotyczy bruku).

Kruszywo sztuczne istniejące (wbudowane) w drodze przed korytowaniem zostanie starannie zebrane i ponownie wbudowane w pobocza lub dalsze odcinki. Nie dopuszcza się mieszania z warstwą korytowania, utylizacji, wywożenia kamienia wbudowanego w ślad drogowy (nie dotyczy bruku).

Wszystkie materiały (nie będące materiałem Zamawiającego) muszą być nowe. Powierzchnie płyt betonowych powinny być bez pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie płyt betonowych powinny być równe i proste. Otwory technologiczne o równych krawędziach w pełni owalne, całkowicie otwarte.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią robót określoną w SIWZ, Polską Normą. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu, który zostanie objęty umową.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Zamawiający nie dopuszcza całkowitego zamknięcia drogi (należy umożliwić przejazd drogą bądź  zapewnić objazd oraz uprzednio zawiadomić mieszkańców o utrudnieniach – obowiązkowo sołtysa danej miejscowości). Wykonawca na własny koszt usuwa ewentualne uszkodzenia infrastruktury znajdującej się w pasie drogowym. W przypadku uszkodzenia podczas robót ziemnych urządzeń melioracyjnych, należy je odbudować. Po stronie Wykonawcy jest sporządzenie, złożenie i uzyskanie projektu organizacji ruchu.

Wykonawca zapewnienia materiały, sprzęt i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę.

Wykonawca zabezpiecza teren robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia, sprzęt oraz materiały. Wykonawca we własnym zakresie ustala przebieg uzbrojenia podziemnego i odpowiada za ewentualne uszkodzenia.

Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót.

Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów budowlanych (np. śmieci, gruz i inne).

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót stanowiących przedmiot zamówienia zainstaluje na własny koszt liczniki zużycia wody i liczniki zużycia energii (jeżeli będzie to konieczne). Rozliczenie Wykonawcy z tytułu zużycia wody i energii nastąpi po odbiorze robót na podstawie wskazań zainstalowanych liczników.

Jeżeli w trakcie odbioru zostaną ujawnione wady przedmiotu odbioru lub jego niekompletność, strony wpiszą je do Końcowego Protokołu Odbioru i wyznaczą termin do ich usunięcia. W takiej sytuacji za dzień końcowego odbioru przyjmuje się dzień, w którym strony podpisały Protokół Odbioru Usunięcia Wad.

Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu, jaki był przed rozpoczęciem robót, istniejącą zieleń przydrożną  należy odtworzyć.

Na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w szczególności niżej wymienione dokumenty: a) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami i normami, b) oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu technicznego terenu budowy i terenów przyległych, , c) gwarancje i atesty producentów na wbudowane materiały wraz z oświadczeniem, że te materiały zostały wbudowane, f) szkic powykonawczy obrazujący w sposób czytelny na jakim odcinku danej drogi zostały ułożone płyty.

Wykonawca zobowiązany jest ująć w swej wycenie wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i wykonaniem dokumentacji powykonawczej w 1 egz. (np. pomiar powykonawczy, atesty, aprobaty, itp).

Po wykonaniu przez Wykonawcę robót przewidzianych niniejszą SIWZ Zamawiający dokona ich odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania tych robót, tzn. zgodnie z SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania ceny za przedmiot zamówienia z należytą starannością w oparciu o opis przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na swoje roboty na okres minimum 36 miesięcy od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiającego.

W przypadku zatrudnienia podwykonawców Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za działania i zaniechania podwykonawców, jak również za jakość wykonanych przez nich robót.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany sposobu oraz miejsca ułożenia płyt nie zwiększając przy tym ilości wymaganego materiału.

Sporządził : Seweryn Nagórski

Ispektor ds.inwestycji gminnych