ZATWIERDZAM:

………………………

Opis Przedmiotu zamówienia- Namiot pneumatyczny o powierzchni ok. 30 m2
I. Warunki zamawiającego – Namiot pneumatyczny.
L.P.	Opis warunków zamawiającego	Uwagi
	Warunki ogólne:
1.1	Namioty fabrycznie nowe, rok produkcji 2021
	Tkanina zasadnicza poszycia obustronnie powlekana polichlorkiem winylu, odporna na promieniowanie UV i starzenie / - wytrzymałość na rozciąganie osnowa/wątek: min. 130daN/5cm, zgodnie z normą ISO1421 / - gramatura: min. 400g/m2 / - kolor: pomarańczowy/czerwony od zewnątrz/szary od środka / norma odporność na płomienie B1 / Tkanina podłogi obustronnie powlekana polichlorkiem winylu z motylem antypoślizgowym po stronie roboczej / - wytrzymałość na rozrywanie w osnowie min. 230daN/5cm, w wątku 230daN/5cm / - gramatura: min. 600g/m2 / - kolor: szary / - mocowanie podłogi do tkaniny zasadniczej poszycia:zamek/rzep
1.2	Powierzchnia podłogi namiotu od 28,5 m2 do 32m2. Waga namiotu w pokrowcu z wraz z wyposażeniem podstawowym nie więcej niż 140 kg.
1.3	Namiot pneumatyczny z dwoma przeciwległymi wejściami 2m x 1.9m [+/- 5cm] umieszczonych w ścianach szczytowych, o konstrukcji podtrzymującej (stelaż) – pneumatycznej, zgrzewanej, wykonanej z materiału gazoszczelnego. Konstrukcja namiotu połączona z poszyciem w sposób umożliwiający jej wypięcie w celu jej ewentualnej naprawy. / Bryła namiotu musi mieć opływowy kształt zapewniający stabilność w zmiennych warunkach atmosferycznych.
2	Warunki szczegółowe:
2.1	Wyposażenie podstawowe namiotu: / - minimum cztery 3-warstwowe okna 60 x 60 cm [+/- 5cm] rozmieszczone na dłuższych bokach namiotu po obu stronach, składające się z moskitiery wszytej na stałe, folii przeźroczystej, zasłony z tkaniny zasadniczej / - drzwi umieszczone na ścianach szczytowych namiotu, zamykane na zamki błyskawiczne, z możliwością / rolowania i spinania na klamry;
2.2	- próg namiotu o wysokości min. 6cm, chroniący przed wnikaniem wody, z trwale naniesionym żółto-czarnym pasem ostrzegawczym
	- jeden wzdłużny pas doświetlający w poszyciu dachowym, umieszczone po całej długości namiotu, o szerokości min. 140cm w kolorze białym, o tych samych parametrach technicznych , co tkanina zasadnicza.
2.3	- kołnierze do łączenia namiotów umożliwiające ich połączenie w jeden ciąg szeregowy / - rękawy przeznaczone do podłączenia nagrzewnicy/klimatyzatora / - rękawy przeznaczone po podłączenia instalacji elektrycznej / - uchwyty do przenoszenia namiotu; / - uchwyty do mocowania oświetlenia;
2.4	- komplet szpilek , kołków, młotek; / - komplet odciągów linowych / - zestaw naprawczy; / - zawór bezpieczeństwa zapobiegający rozerwaniu konstrukcji np. podczas napełniania sprężonym powietrzem; / - zawory do pompowania umożliwiające podłączenie systemu kontroli i utrzymywania ciśnienia konstrukcji pneumatycznej / - pokrowiec PVC zamykany na pasy z klamrami wyposażony min. 4 uchwyty do przenoszenia oraz tabliczkę znamionową / - uchwyty górne umożliwiające mocowanie przegrody dzielącej namiot na 2 wzdłużne połowy oraz uchwyty umożliwiające mocowanie przegrody dzielącej namiot na 1/3 i 2/3 długości.
2.5	Poszczególne części wyposażenia muszą być tak dobrane, aby zapewnić właściwe funkcjonowanie zestawu w różnych warunkach pogodowych.
2.6	Namiot musi być wyposażony w zawory pozwalające na napełnianie komór powietrza za pomocą trzech różnych urządzeń: pompki manualnej, pompki/sprężarki elektrycznej oraz butli ze sprężonym powietrzem.
2.7	Pompka/sprężarka elektryczna 230 V do pompowania i odsysania powietrza ze stelaża, o wydajności dostosowanej do parametrów namiotu, wyposażona w system kontroli i utrzymywania ciśnienia konstrukcji pneumatycznej
2.8	Zestaw min. 2szt. Lamp ze źródłem światła LED IP 65 o mocy min. 4500lm/oprawa, wykonane z wytrzymałego materiału. Zasilanie 230 V. Kabel zasilający o długości min. 4m. Oprawy dostosowane do pracy w warunkach polowych.
2.9	Materiały użyte do budowy namiotu muszą umożliwiać jego użytkowanie w zakresie temperatur od – 25 °C do + 50 °C i zachować elastyczność.
2.10	Tkaniny użyte do budowy namiotu powinny być łatwo naprawialne w warunkach polowych za pomocą dołączonego zestawu naprawczego.
2.11	Instrukcja użytkowania sporządzona w języku polskim
3.	Wyposażenie dodatkowe namiotu:
3.1	Przegroda poprzeczna z mocowaniem -1 kpt.
3.2	System ASR, automatycznego podtrzymania ciśnienia w stelażu namiotu współdziałający z pompką elektryczną i zaworami namiotu.
3.3	Na namiocie należy umieścić napis: KP PSP Bochnia oraz numer operacyjny	W ustaleniu z użytkownikiem co do wielkości, koloru i miejsca

II. Warunki zamawiającego- wyposażenie dodatkowe – sprzęt kwaterunkowy
L.P.	Nazwa	Ilość	Uwagi
	Agregat inwertorowy HONDA EU30IS, jednofazowy.	1 szt.	Agregat prądotwórczy jednofazowy Honda model EU30iS, cicha praca, moc maksymalna równa 3 kW, wysoka jakość prądu wyjściowego (inwerterowa stabilizacja napięcia), możliwość równoległego połączenia dwóch generatorów EU30iS w celu podwojenia mocy wyjściowej (autosynchronizacja) oraz tryb pracy ekonomicznej (ECO) inteligentnie zmniejszający zużycie paliwa, w zależności od wielkości obciążenia.
	Stół polowy ST3	2	długość: 1800 mm szerokość: 750 mm wysokość: 700 mm waga: 8 kg dopuszczalne obciążenie: 30 kg wymiary po złożeniu: 700 x 100 x 830 mm konstrukcja: stalowa
	Krzesło / kwaterunkowo-polowe	6	głębokość 380 mm szerokość 380 mm wysokość oparcia 300 mm wysokość do siedziska 550 mm waga 2,7 kg dopuszczalne obciążenie 90 kg wymiary po złożeniu: 150 x 150 x 750 mm konstrukcja stalowa
	Łóżko kwaterunkowo- polowe WP5-2	6	Parametry techniczne: długość 2050 mm szerokość 700 mm wysokość 300 mm waga 11 kg dopuszczalne obciążenie 150 kg wymiary po złożeniu 700 x 150 x 850 mm konstrukcja stalowa
	Czujnik czadu z / wyświetlaczem	1	Sensor czujnika czadu: Elektrochemiczny / Zasilanie czujnika: Bateria/e dołączone do zestawu
	Stojak na płyn dezynfekujący	1	stojak dezynfekcyjny z podstawką tacką zapobiegającą kapaniu i z regulacją wysokości z dozownikiem i płynem min. 1 litr.
	Wycieraczka gumowa / ażurowa mata 100x150cm	1
	Kosz metalowy z pokrywą 40 litrów	1	Orientacyjne wymiary produktu / Wysokość: 51 cm / Średnica: 41 cm. Pokrywa z uchem metalowym. Obudowa z uchwytami do przenoszenia.
	Wentylator stojący VESTA ESF01N	1	Wentylator stojący / Moc ok. 50 W / Średnica śmigła ok. 43 cm / Sterowanie mechaniczne / Liczba prędkości nawiewu 3 metalowa osłona, regulacja kąta nachylenia, regulacja wysokości
	Warnik do wody 10 litrów Gredil		Warnik do wody o pojemności 10 l wykonany ze stali nierdzewnej wysokopolerowanej. Nienagrzewające się uchwyty nierdzewne pokryte tworzywem. Zakryta grzałka. Zabezpieczenie przed przegrzaniem. Czytelny wskaźnik poziomu wody. / Moc grzałki: ok. 2 kW
	Mobilny wieszak rzędowy metalowy	1	Przybliżone wymiary: / Wysokość (mm) 1700 / Szerokość (mm) 1000 / Głębokość (mm) 550 / Wykonanie dwustronne / Typ z kółkami / metalowa konstrukcja z kształtowników 30 x 40 mm, górna rurka z kształtownika 50 x 18 mm / wykończenie powierzchni malowaniem proszkowym szarego koloru / obustronny górny drążek z haczykami (2x8 haczyków z mocnego czarnego plastiku lub metalowe) / środkowy drążek z kształtownika 30 x 30 mm na wysokości 510 mm / wieszak wyposażony w 4 kółka obrotowe (2 z hamulcem)
	Śpiwór turystyczny Mumia Kaptur Ciepły Lekki 300 g	5	Odporny na wilgoć i wodę dzięki zastosowaniu wytrzymałego materiału zewnętrznego 210T Waterproof Ripstop Polyester, / podwójny zamek góra-dół umożliwia rozpięcie dolnej części śpiwora dla dodatkowej wentylacji / w zestawie pokrowiec kompresyjny z wodoodpornego materiału 210T Waterproof Ripstop Polyester / długość: 220cm (190cm+30cm kaptur) / szerokość w ramionach: 75cm / szerokość w nogach: 55cm / kolor: szary lub ciemny.
	Klimatyzator przenośny SENCOR SAC MT7020C	1	Moc: min. 785 W / Sterowanie pilotem lub ręcznie / Tryby pracy nocny, auto / Klasa energetyczna: A / Czynnik chłodniczy: R290