Nr postępowania: 25/2021                                                                          Załącznik nr 8 do SWZ

WYMAGANIA TECHNICZNE – WARUNKI GRANICZNE

AMBULANS WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

Pojazd skompletowany (specjalny sanitarny): Marka ………… Typ ……… Oznaczenie handlowe ………………………….……….…….….

Nazwa i adres producenta pojazdu skompletowanego:.......................................................................

Nr i data wydania świadectwa homologacji (podać):……………………………………………………………………….

Rok produkcji pojazdu skompletowanego: 2021

| L.p. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| NADWOZIE |
|  | Pojazd skompletowany typu furgon, DMC do 3,5 tony, z nadwoziem samonośnym, zabezpieczonym antykorozyjnie, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit, zapobiegającą skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi, szczelnymi elementami z tworzywa sztucznego w kolorze białym. | Tak |  |
|  | Częściowo przeszklony (wszystkie szyb termoizolacyjne), z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu przez szybę drzwi tylnych i bocznych. Półki nad przednią szybą. | Tak |  |
|  | Czujnik deszczu i zmierzchu, wycieraczki z automatyczną regulacją prędkości, automatycznie wł. światła mijania, ogrzewana szyba przednia. | Tak |  |
|  | Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca ergonomiczne miejsce pracy kierowcy. | Tak |  |
|  | Oświetlenie pomocnicze. | Tak |  |
|  | Fotel kierowcy amortyzowany z możliwością regulacji ciężaru kierowcy z podłokietnikami z regulacją w 3 płaszczyznach z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego. | Tak |  |
| . | Fotel pasażera z podłokietnikami, z regulacją w 3 płaszczyznach z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego. | Tak |  |
|  | W komorze silnika złącze rozruchowe (dodatkowy biegun dodatni). | Tak |  |
|  | Furgon - lakier w kolorze żółtym (RAL 1016). | Tak |  |
|  | Nadwozie przystosowane do przewozu min. 4 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoba w pozycji leżącej na noszach. | Tak |  |
|  | Wysokość przedziału medycznego minimum 1,80 m. | Tak |  |
|  | Długość przedziału medycznego minimum 3,25 m. | Tak |  |
|  | Szerokość przedziału medycznego minimum 1,70 m. | Tak |  |
|  | Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta min. 250 stopni, wyposażone w ograniczniki położenia drzwi. | Tak |  |
|  | Drzwi boczne prawe przeszklone, przesuwane, z otwieraną szybą. | Tak |  |
|  | Uchwyt sufitowy dla pasażera w kabinie kierowcy. | Tak |  |
|  | Zewnętrzne okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą. | Tak |  |
|  | Przegroda oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego wyposażona w otwierane drzwi o wysokości minimum 1,70 m. | Tak |  |
|  | Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami do zewnętrznego schowka), z alarmem obejmujący wszystkie drzwi pojazdu. | Tak |  |
|  | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby. | Tak |  |
|  | Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi wyposażony w: a) mocowanie dla 2 szt. butli tlenowych 10l, b) mocowanie krzesełka kardiologicznego, c) mocowanie noszy podbierakowych, d) mocowanie deski ortopedycznej dla dorosłych, e) mocowanie materaca próżniowego, f) miejsce dla pasów do desek, krzesełka i noszy oraz systemów unieruchamiających głowę. | Tak |  |
|  | Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, boczne poduszki powietrzne chroniące głowę kierowcy i pasażera. | Tak |  |
|  | Stopień wejściowy tylny zintegrowany ze zderzakiem, fabryczne czujniki parkowania z tyłu pojazdu | Tak |  |
|  | Stopień wejściowy do przedziału medycznego wewnętrzny tzn. nie wystający poza obrys nadwozia i nie zmniejszający prześwitu pojazdu, z powierzchnią antypoślizgową. | Tak |  |
|  | Elektrycznie otwierane szyby boczne w kabinie kierowcy. | Tak |  |
|  | Światła boczne pozycyjne zwiększające zauważalność ambulansu w warunkach ograniczonej widoczności. | Tak |  |
|  | Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane i regulowane. | Tak |  |
|  | Mocowanie dostarczonego przez Zamawiającego systemu SWD w kabinie kierowcy. W skład systemu do wykonania po stronie wykonawcy uchwyt, stacja dokująca tabletu, moduł GPS. | Tak |  |
|  | Wielofunkcyjna kierownica, sterowanie radiem, | Tak |  |
|  | Przednie reflektory przeciwmgielne. | Tak |  |
|  | Zbiornik paliwa o pojemności minimum 75 l. | Tak |  |
|  | Radioodtwarzacz fabryczny będący wyposażeniem pojazdu bazowego z głośnikami w kabinie kierowcy i w przedziale medycznym, zasilany z 12V z anteną dachową. | Tak |  |
|  | Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel dotykowy, przekątna minimum 5 cali, sterujący oświetleniem zewnętrznym (światła robocze) oraz dodatkową sygnalizacją dźwiękową, a także informujący o stanie naładowania akumulatorów. | Tak |  |
| II. SILNIK |
|  | Z zapłonem samoczynnym, wtryskiem bezpośrednim typu Common Rail, turbodoładowany, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim. | TAK |  |
|  | Silnik o pojemności minimum 1950 cm³. | TAK podać |  |
|  | Silnik o mocy minimum 175 KM. | TAK podać |  |
|  | Moment obrotowy minimum 380 Nm. | TAK |  |
|  | Norma emisji spalin aktualnie bowiązująca w Europie. | TAK |  |
| III. ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU |
|  | Skrzynia biegów manualna synchronizowana. | TAK |  |
|  | Minimum 6-biegów do przodu i bieg wsteczny. | TAK podać |  |
|  | Napęd na koła przednie lub oś tylną. | TAK podać |  |
| IV. UKŁAD HAMULCOWY I SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA |
|  | Układ hamulcowy ze wspomaganiem, wskaźnik zużycia klocków hamulcowych. | TAK |  |
|  | Z systemem zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania - ABS lub równoważny. | TAK podać |  |
|  | Elektroniczny korektor siły hamowania. | TAK |  |
|  | Z systemem wspomagania nagłego (awaryjnego) hamowania. Dodatkowy elektroniczny system wspomagający, układ uaktywniający się poprzez automatyczne hamowanie w razie zagrożenia wjechania w tył pojazdu poprzedzającego. | TAK |  |
|  | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył), przednie wentylowane. | TAK |  |
|  | System stabilizacji toru jazdy typu ESP adaptacyjny tzn. uwzględniający obciążenie pojazdu. | TAK |  |
|  | System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu, typu ASR lub równoważny. | TAK podać |  |
|  | System zapobiegający niespodziewanym zmianom pasa ruchu spowodowanym nagłymi podmuchami bocznego wiatru, wykorzystujący czujniki systemu stabilizacji toru jazdy. | TAK |  |
| V. ZAWIESZENIE |
|  | Fabryczne zawieszenie posiadające wzmocnione drążki stabilizacyjne obu osi. Zawieszenie przednie oraz tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni prześwit i komfort transportu pacjenta. Zwiększony nacisk na oś przednią (podać o jaką wartość w stosunku do standardowej i opisać oferowane rozwiązanie). | TAK podać |  |
|  | Zawieszenie gwarantujące dobrą rzyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. | TAK |  |
| VI. UKŁAD KIEROWNICZY |
|  | Ze wspomaganiem. | TAK |  |
|  | Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach. | TAK |  |
| VII. OGRZEWANIE I WENTYLACJA |
|  | Grzałka elektryczna w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu zasilana z sieci 230V. | TAK |  |
|  | Ogrzewanie wewnętrzne postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, min. moc grzewcza 2000 W. | TAK podać |  |
|  | Ogrzewanie wykorzystujące ciecz chłodzącą silnik – nagrzewnica w przedziale medycznym. | TAK |  |
|  | Mechaniczna wentylacja nawiewno – wywiewna. | TAK |  |
|  | Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego (typu powietrznego) z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy min. 5,0 kW umożliwiający ogrzanie przedziału medycznego. | TAK podać |  |
|  | Otwierany szyber – dach, pełniący funkcję doświetlania i wentylacji przedziału medycznego. | TAK |  |
|  | Klimatyzacja dwuparownikowa, oddzielna dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego. W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna tj. po ustawieniu żądanej temperatury systemy chłodzące lub grzewcze automatycznie utrzymują żądaną temperaturę. | TAK |  |
|  | Rozprowadzenie powietrza w przedziale medycznym na całej długości sufitu przez min. 6 wylotów chłodnego powietrza dwa w przednie, dwa w środkowej i dwa w tylnej części w celu równomiernego jego rozprowadzenia Rozwiązanie przebadane na zgodność z normą 1789 (lub normą równoważną) - dostarczyć przy dostawie przedmiotu zamówienia dokument potwierdzający wymagania. | TAK podać rozwiązanie |  |
| VIII. INSTALACJA ELEKTRYCZNA |
|  | Zespół 2 fabrycznych akumulatorów o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu. | TAK podać |  |
|  | Akumulator zasilający przedział medyczny z przekaźnikiem rozłączającym. Dodatkowy układ umożliwiający równoległe połączenie dwóch akumulatorów, zwiększający siłę elektromotoryczną podczas rozruchu. | TAK |  |
|  | Wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania akumulatorów - minimum 180 A. | TAK podać |  |
|  | Automatyczna ładowarka akumulatorowa (zasilana prądem 230V), sterowana mikroprocesorem ładująca akumulatory prądem odpowiednim do poziomu rozładowania każdego z nich. | TAK |  |
|  | Instalacja elektryczna 230V: a) zasilanie zewnętrzne 230V, b) minimum 4 gniazda 230V w przedziale medycznym, c) zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym, d) zabezpieczenie przeciwporażeniowe, e) przewód zasilający minimum 10 m. | TAK podać |  |
|  | Na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V. | TAK |  |
|  | Instalacja elektryczna 12V w przedziale medycznym: - minimum 4 gniazda 12V w przedziale medycznym (w tym jedno 20A), do podłączenia urządzeń medycznych, - gniazda wyposażone w rozbieralne wtyki. | TAK podać |  |
|  | Termobox – elektryczny ogrzewacz płynów infuzyjnych, wyposażony we wskaźnik temperatury. | TAK |  |
|  | System sterujący i nadzorujący instalację elektryczną zabudowy pojazdu wyposażony w: - wyświetlacz dotykowy o przekątnej ekranu min. 7 cali, przystosowany do pracy w niskich temperaturach, umieszczony w przedziale medycznym, - dodatkowy dotykowy wyświetlacz w kabinie kierowcy o przekątnej min 5 cali zamontowany w centralnej części deski rozdzielczej - funkcję włączania/wyłączania oświetlenia wewnętrznego (rozproszonego i punktowego) w przedziale medycznym, - funkcję włączania/wyłączania oświetlenia zewnętrznego wraz z sygnalizacją działania, - funkcję zegara z prezentacją aktualnej daty i godziny, - funkcję termometru z prezentacją aktualnej temperatury wewnątrz i na zewnątrz pojazdu, - funkcję obrazującą otwarcie/niedomknięcie drzwi przesuwnych oraz drzwi tylnych, - funkcję wyświetlania stanu naładowania akumulatorów wraz z sygnalizacją graficzną i dźwiękową stanu alarmowego, - zabezpieczenie zapobiegające uszkodzeniu akumulatorów poprzez nadmierne rozładowanie, - funkcję sterowania ogrzewaniem oraz klimatyzacją przedziału medycznego z możliwością regulacji temperatury co 1 st. Celsjusza w zakresie od 15 do 26 st., - funkcję sterowania wentylatorem, - funkcję sterowania termoboxem, - funkcję zaprogramowania uruchomienia ogrzewania o określonej porze, - funkcję monitorowania prawidłowości działania odbiorników elektrycznych wchodzących w skład zabudowy pojazdu. (podać markę) | TAK podać |  |
| IX. SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |
|  | Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu z modułami w technologii LED koloru niebieskiego. W pasie przednim zamontowany głośnik o mocy 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany - możliwość podawania komunikatów głosowych. | TAK |  |
|  | Sygnalizacja uprzywilejowana zintegrowana z dachem, umieszczona w tylnej części dachu pojazdu, z modułami LED koloru niebieskiego, dodatkowe światła w technologii LED (robocze) do oświetlania przedpola za ambulansem oraz światła kierunkowskazów. | TAK |  |
|  | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane z manipulatora umieszczonego w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy. | TAK |  |
|  | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się automatycznie po otwarciu drzwi. | TAK |  |
|  | Dodatkowe sygnały pneumatyczne. | TAK |  |
|  | Dwie lampy w technologii LED niebieskiej barwy na wysokości pasa przedniego. | TAK |  |
|  | Cztery reflektory zewnętrzne w technologii LED po bokach pojazdu w tylnej części ścian bocznych, do oświetlenia miejsca akcji, po dwa każdej strony, z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy, jak i z przedziału medycznego, włączające się automatycznie razem ze światłami roboczymi tylnymi po wrzuceniu biegu wstecznego przez kierowcę. | TAK |  |
|  | Oznakowanie pojazdu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 17.12.2019 r: wzór graficzny systemu z tyłu, na dachu i po bokach pojazdu o średnicy 50 cm; nadruk lustrzany "AMBULANS" barwy czerwonej z przodu pojazdu, o wysokości znaków co najmniej 22 cm; dopuszczalne jest umieszczenie nadruku lustrzanego „AMBULANS” barwy czerwonej, o wysokości znaków co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu; po obu bokach i z tyłu pojazdu nadruk barwy czerwonej „S” lub „P” (do uzgodnienia) w okręgu o średnicy co najmniej 40 cm, o grubości linii koła i liter 4 cm; 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia wykonane z folii: - typu 3 barwy czerwonej o szerokości min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkolami, - typu 1 lub 3 barwy czerwonej o szerokości min. 15 cm umieszczony wokół dachu, - typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pierwszym tirecie); e) nazwa dysponenta jednostki umieszczona po obu bokach pojazdu; f) naklejki/oznaczenia informujące o zakupie – zgodnie ze wzorem podanym przez Zamawiającego. Przed wykonaniem oklejenia wymagane jest przedstawienie projektu do akceptacji Zamawiającego. | TAK podać |  |
| X. OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |
|  | 81. Oświetlenie charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej: a) światło rozproszone w technologii LED, umieszczone po obu stronach w górnej części przedziału medycznego min. 6 lamp sufitowych, z funkcją ich przygaszania na czas transportu pacjenta (tzw. oświetlenie nocne), b) dodatkowa lampa w technologii LED umieszczona w przedniej części przedziału medycznego, załączana automatycznie po otwarciu drzwi, z wyłącznikiem czasowym dezaktywującym działanie lampy po 15 minutach w przypadku pozostawienia niedomkniętych drzwi przesuwnych do przedziału medycznego, c) oświetlenie punktowe w technologii LED regulowane umieszczone w suficie nad noszami (min. 2 szt.), d) oświetlenie punktowe w technologii LED regulowane umieszczone nad blatem roboczym. | TAK podać |  |
| XI. WYPOSAŻENIE W ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI |
|  | Antena radiotelefonu zamontowana na dachu pojazdu, spełniająca następujące wymogi: - zakres częstotliwości 150-170 MHz, - impedancję wejścia 50 Ohm, - współczynnik fali stojącej do 1,6, - polaryzację pionową, - charakterystykę promieniowania - dookólna, - odporność na działanie wiatru 55m/s. | TAK |  |
|  | Radiotelefon przewoźny analogowo-cyfrowy z wyświetlaczem alfanumerycznym posiadający: aktualną homologację, zakres częstotliwości 150-170 MHz, liczbę kanałów min. 100, z kodami CTCSS z jednoczesną pracą simpleksową i duosimpleksową ze skanowaniem kanałów analogowych i cyfrowych, możliwość wysyłania statusów, rodzaj modulacji F3, odporność na intermodulację 65 dB, selektywność sąsiedniokanałowa 60 dB, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, zasilanie 12 do 14,5 V (z uziemionym minusem), zasilanie radiotelefonu z układu elektrycznego silnika samochodu. | TAK podać |  |
|  | Radiotelefon przenośny analogowo - cyfrowy z ładowarką posiadający: - aktualną homologację, - zakres częstotliwości 150-170 MHz - liczbę programowanych kanałów min. 100, - odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, - zasilanie: akumulator - trwałe zamocowanie ładowarki radiotelefonu w kabinie kierowcy zabezpieczające przed wilgocią pochodzącą z błota i śniegu - dostawca zobowiązany jest do dostarczenia aktualnego oprogramowania do instalowanych radiotelefonów pokładowego i przenośnego na nośniku. | TAK podać |  |
|  | 84. Instalacja systemu SWD-PRM. Montaż urządzeń i zasilania i sterowania systemem SWD-PRM. Moduł nawigacyjny kompatybilny z systemem SWD PRM, z antenami montowanymi na dachu pojazdu – dostarczy i zainstaluje wykonawca ambulansu. Moduł nawigacyjny GPS ma być zamontowany w miejscu łatwo dostępnym dla serwisu. Wszystkie wymagane napięcia i sygnały dla urządzeń SWD będą wyprowadzone w uzgodnionych z Zamawiającym miejscach zgodnie z poniższym zestawieniem: - stałe napięcie zasilania 12-18 V przed wyłącznikiem zapłonu z akumulatora przedziału medycznego, zabezpieczenie 5 A - sygnał wejściowy działania sygnalizacji świetlnej (koguty) (poziom 10-14 V) - sygnał wejściowy działania sygnalizacji dźwiękowej (poziom 10-14 V) - sygnał po włączeniu zapłonu (poziom10-14 V) Anteny GPS/GPRS montowane na dachu pojazdu, jedna antena podłączona do modułu nawigacyjnego, a druga do portu dokującego tabletu. Uchwyt do drukarki atramentowej HP Office Jet 100 Mobile Printer dostarcza Wykonawca. Uchwyt dokujący dostarczony przez Wykonawcę ambulansu należy zainstalować w przedziale medycznym na konstrukcji wykonanej przez Wykonawcę. Napięcia i sygnały dla drukarki: zasilacz do drukarki HP Officejet 100 Mobile Printer dostarczy i zainstaluje wykonawca. Parametry zasilacza: napięcie wejściowe 11,5 – 16V maksymalny prąd 5,6 A, wyjście do drukarki napięcie 19V, 4,74A – moc 90 W. Zasilanie 12V z akumulatora przedziału medycznego - podłączone na stałe do drukarki bez względu na położenie kluczyka w stacyjce. Podłączenie zasilacza drukarki do zasilania 12V za pomocą gniazda i wtyku typu medycznego. Kabel USB łączący tablet z drukarką z zapasem co najmniej 30 cm z każdej strony. Port dokujący do tabletu Durabok R 11 dostarcza Wykonawca. Port dokujący do tabletu R 11 dostarczy i zainstaluje Wykonawca. Należy go zamontować między pasażerem, a kierowcą w miejscu umożliwiającym przejście pasażera do przedziału medycznego. Mocowanie portu dokującego na konstrukcji wykonanej przez wykonawcę. Wykonawca zainstaluje i podłączy do portu dokującego zasilacz bateryjny zasilany z akumulatora przedziału medycznego, dostarcza wykonawca. Stałe napięcie zasilania (poziom 12-14 V) z zabezpieczeniem 10 A. Napięcie wyjściowe zasilacza: 20V 3,6A, 72 W. Ww. zasilanie podłączone na stałe bez względu na położenie kluczyka w stacyjce. Zasilacz podłączony do zasilania 12V akumulator przedział medyczny/za pomocą gniazda i wtyku medycznego. Zarówno drukarka jak i port dokujący musi być zasilana z jednego źródła zasilania – akumulator przedziału medycznego. Antena GPS/GPRS – podłączona do portu dokującego tablet. | TAK |  |
| XII. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE |
|  | Przedział medyczny (pomieszczenie dla pacjenta) powinien pomieścić urządzenia wyszczególnione poniżej. | TAK |  |
|  | Zabudowa specjalna na ścianie działowej: a) szafka przy drzwiach prawych przesuwnych z blatem roboczym do przygotowywania leków wyłożona blachą nierdzewną, wyposażona w szuflady, b) mocowanie do pojemnika na zużyte igły, po ustaleniu z Zamawiającym, c) mocowanie do kosza na odpady, po ustaleniu z Zamawiającym, d) mocowanie (podstawa) do drukarki HP Officejet 100 Mobile Printer funkcjonującej w ramach systemu SWD PRM, zamontowanej w przedziale medycznym, na ścianie grodziowej pomiędzy przedziałem medycznym, a przedziałem kierowcy, zapewniające bezpośredni i łatwy dostęp do drukarki oraz możliwość pobierana drukowanych dokumentów bez konieczności demontowania urządzenia z podstawy, e) miejsce i system mocowania plecaka ratunkowego z dostępem zarówno z zewnątrz, jak i z wewnątrz przedziału medycznego, f) jeden fotel dla personelu medycznego obrotowy o kąt min. 90 stopni mocowany do podłogi w miejscu umożliwiającym nieskrępowane obejście noszy, jak i bezproblemowe przejście do kabiny kierowcy, wyposażony w zintegrowane bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, zagłówek i regulowany kąt oparcia pleców. | TAK podać |  |
|  | Zabudowa specjalna na ścianie prawej: a) minimum dwie podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, b) jeden fotel dla personelu medycznego, obrotowy w zakresie kąta 90 stopni (umożliwiający jazdę przodem do kierunku jazdy z możliwością obserwacji twarzy pacjenta, jak i wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie), wyposażony w dwa podłokietniki, zintegrowane 3–punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany kąt oparcia pod plecami, zagłówek, składane do pionu siedzisko, za fotelem szafka z miejscem na urządzenie do automatycznego masażu klatki piersiowej. c) uchwyty ułatwiające wsiadanie; przy drzwiach bocznych i drzwiach tylnych. | TAK podać |  |
|  | Szafka na wyposażenie medyczne i wyposażona w schowek z zamontowaną lodówką. | TAK |  |
|  | Zabudowa specjalna na ścianie lewej: minimum cztery podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, dodatkowa szafka zamykana na klucz, na wysokości głowy pacjenta miejsce do zamocowania dowolnego respiratora transportowego, szafa z pojemnikami do uporządkowanego transportu i segregacji leków. | TAK podać |  |
|  | System szyn mocujących, umożliwiający bezpieczny montaż za pomocą płyt ściennych (różnej wielkości) urządzeń medycznych (tj. defibrylator, ssak, pompa infuzyjna) oraz zapewniający możliwość rozmieszczenia sprzętu według uznania Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Szafka pomiędzy podłogą, a systemem szyn ściennych, wyposażona w roletę, umożliwiająca przewożenie różnego typu wyposażenia medycznego. Zabudowa medyczna zgodna z homologacją oraz badaniami przeciążeniowymi (z możliwością udostępnienia do wglądu Zamawiającemu przy dostawie przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Uchwyt do płynów infuzyjnych na minimum 3 szt. mocowane w suficie. | TAK podać |  |
|  | Zabezpieczenie wszystkich urządzeń oraz elementów wyposażenia przedziału medycznego przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. | TAK |  |
|  | Uchwyt (schowek) mocujący minimum 1 pudełko na rękawiczki jednorazowe, mieszczący opakowanie po 100 lub 200 sztuk o głębokości ok. 9 cm. | TAK |  |
|  | Centralna instalacja tlenowa: z zamontowanym na ścianie lewej panelem z min. 2 punktami poboru typu AGA, sufitowy punkt poboru tlenu, instalacja tlenowa przystosowana do pracy przy ciśnieniu roboczym 150 atm. | TAK podać |  |
|  | Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne. Podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian. | TAK |  |
|  | Dezynfektor ambulansowy: dezynfekcja powietrza i powierzchni w ambulansie w obecności ludzi; dezynfekcja w technologii jonizacji plazmowej oraz jonizacji katalitycznej; dezynfekcja powietrza i powierzchni za pomocą ozonu. Wykrywanie obecności człowieka w trybie ozonowania – wbudowany czujnik ruchu. Unieszkodliwianie do 99,9 % bakterii i wirusów. Dezynfekcja podstawowa maksimum 15 minut, dezynfekcja dokładna maksimum 60 minut. Tryb jonizacji powietrza. Pilot zdalnego sterowania. Wymiary maksymalne: 36x22x8,5 cm. Waga maksymalna 5 kg z baterią. Wydajność min. 99 m³ (praca ciągła) zasilanie DC 12V. Minimum 2 filtry działające jednocześnie. Poziom hałasu maksimum 40 dB. Zgodność z normą PN EN 1789 (lub z normą równoważną). | TAK podać |  |
|  | Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu. | TAK |  |
|  | Miejsce mocowania noszy bariatrycznych | TAK |  |
|  | Przed przystąpieniem do realizacji zabudowy medycznej należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wizualizację projektu. | TAK |  |
| XIII. DODATKOWE WYPOSAŻENIE POJAZDU |
|  | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym. | TAK |  |
|  | Urządzenie do wybijania szyb i do cięcia pasów w przedziale medycznym. | TAK |  |
|  | W kabinie kierowcy przenośny szperacz akumulatorowo-sieciowy, z możliwością ładowania w ambulansie, wyposażony w światło typu LED. | TAK |  |
|  | Trójkąt ostrzegawczy, komplet kluczy, podnośnik samochodowy. | TAK |  |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe lub zestaw naprawczy. | TAK |  |
|  | Zbiornik paliwa w ambulansie przy odbiorze ma być napełniony powyżej stanu ,,rezerwy”. | TAK |  |
|  | Ambulans dostarczony na oponach letnich + komplet opon zimowych. | TAK |  |
|  | Kamera cofania – kolor. | TAK |  |
| XIV. WARUNKI SERWISU I GWARANCJI |
|  | Gwarancja na bezusterkową eksploatację ambulansów: min. 24 miesiące (bez limitu kilometrów) od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. | TAK Podać Kryterium oceny |  |
|  | Gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu – minimum 24 miesiące, okres liczony od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. | TAK Podać Kryterium oceny |  |
|  | Gwarancja na perforację – minimum 120 miesięcy. Okres liczony od odbioru końcowego przedmiotu zamówienia | TAK |  |
|  | Gwarancja na zabudowę medyczną – minimum 24 miesiące. Okres liczony od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. | TAK Podać Kryterium oceny |  |
|  | Dokonywanie w okresie gwarancji bezpłatnych przeglądów i bezpłatnych napraw zgodnych z instrukcją obsługi producenta ambulansów i zabudowy. Nie dotyczy wymiany elementów eksploatacyjnych. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin (w dni robocze) od momentu otrzymania na piśmie, faxem lub e-mailem zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia; maksymalny czas naprawy – do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji w przypadku awarii wyłączającej ambulans z systemu ratownictwa medycznego, Wykonawca jest zobowiązany do podstawienia sprawnego ambulansu typu B w ciągu 7 dni od momentu zgłoszenia awarii do jej usunięcia lub pokrycia kosztów wynajmu ambulansu zastępczego przez Zamawiającego. | TAK |  |
|  | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy. | TAK |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny u autoryzowanego przedstawiciela (podać adresy i nr telefonów punktów serwisowych). | TAK podać |  |

WYPOSAŻENIE MEDYCZNE AMBULANSU

| L.p. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| NOSZE SAMOJEZDNE |
|  | Marka | Podać |  |
|  | Typ | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2021 | Podać |  |
|  | Nosze fabrycznie nowe, monoblokowe, wielofunkcyjne, samojezdne, zasilane elektrycznie. | TAK |  |
|  | Dedykowany, mechaniczny (bez zasilania elektrycznego) uchwyt noszy mocowany do lawety lub podłogi w ambulansie, umożliwiający utrzymanie całego ciężaru noszy z pacjentem bez wysiłku fizycznego w trakcie załadunku i wyładunku do i z ambulansu przez przynajmniej jedną osobę, bez użycia rampy, podjazdu, wciągarki itp. | TAK |  |
|  | Hydrauliczny system wspomagania opuszczania i podnoszenia noszy zasilany wbudowanym na stałe akumulatorem o pojemności minimum 5 Ah. | TAK podać |  |
|  | Płynna elektryczna regulacja wysokości noszy w pełnym zakresie minimum 38-130 cm. | TAK podać |  |
|  | Automatyczne doładowywanie akumulatora noszy po wpięciu do dedykowanego uchwytu, świetlny wskaźnik naładowania akumulatora w widocznym miejscu. | TAK |  |
|  | Wyprofilowany materac w części środkowej dodatkowo stabilizujący miednicę w trakcie transportu, zwłaszcza u pacjentów otyłych. Umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące. | TAK |  |
|  | Regulowane poręcze boczne, składane na boki, umożliwiające powiększenie powierzchni dla pacjenta bariatrycznego do minimum 90 cm szerokości. | TAK podać |  |
|  | Nosze wykonane z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją, zabezpieczone przed powstawaniem drobnych uszkodzeń np. farbą, anodą itp. (podać), odporne na środki dezynfekujące. | TAK podać |  |
|  | Konstrukcja noszy bezpieczna dla pacjenta i obsługi, ma zapobiegać uszkodzeniom ciała. | TAK |  |
|  | Nosze muszą posiadać trwałe oznakowanie elementów związanych z ich obsługą. | TAK |  |
|  | Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości noszy. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej oraz zmniejszającej napięcie mięśni brzucha. | TAK |  |
|  | Płynna regulacja nachylenia oparcia pod plecy do kąta 90° | TAK |  |
|  | Możliwość skrócenia długości ramy noszy celem ułatwienia manewrowania w wąskich przestrzeniach, windach itp. maksymalna długość po skróceniu 160 cm. | TAK podać |  |
|  | Składany teleskopowo statyw na kroplówki z mocowaniem. | TAK |  |
|  | Zagłówek mocowany do ramy noszy umożliwiający przedłużenie części noszowej dla pacjentów o wzroście powyżej 190 cm. | TAK |  |
|  | Stabilizator głowy pacjenta. | TAK |  |
|  | Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy: pasy szelkowe, system szybkozłączy do odpinania i zapinania. | TAK |  |
|  | Wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 15 cm i szerokości 5 cm, obrotowe o 360o , min. 2 wyposażone w hamulce, blokada kół do jazdy na wprost. | TAK podać |  |
|  | System awaryjnego, ręcznego podnoszenia, opuszczania, załadunku i wyładunku noszy. | TAK |  |
|  | Automatyczne zwalnianie noszy z mocowania za pomocą jednego przycisku. | TAK |  |
|  | Rekomendowana wysokość załadunku do minimum 95. | TAK podać |  |
|  | Zakres temperatury pracy noszy zgodny z normą PN EN 1789 (lub normą równoważną). | TAK podać |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie noszy minimum 200 kg. | TAK podać |  |
|  | Dopuszczalna waga zestawu zgodna z normą PN EN 1865-2 (lub z normą równoważną) maksimum 75 kg. | TAK podać |  |
|  | Możliwość mycia ciśnieniowego, minimum IP66. | TAK podać |  |
|  | Certyfikat CE i zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych na żądanie Zamawiającego. | Tak podać |  |
|  | Nosze zgodne z aktualnymi normami ambulansowymi PN EN 1789, PN EN 1865-2, PN EN 1865-3 (lub z normami równoważnymi), certyfikaty wystawione przez niezależną jednostkę notyfikowaną, deklaracja zgodności – dostępne na żądanie Zamawiającego. | TAK podać |  |
|  | Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, paszport techniczny oraz wszelkie inne dokumenty umożliwiające prawidłowe korzystanie przez Zamawiającego z przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Okres gwarancji minimum: 24 miesiące od daty odbioru końcowego | TAK podać |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dokonania dwóch bezpłatnych przeglądów okresowych (po pierwszym i drugim roku użytkowania) potwierdzonych wpisem do dokumentacji sprzętu. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin (w dni robocze) od momentu otrzymania na piśmie, faxem lub e-mailem zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia; maksymalny czas naprawy – do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie. | TAK |  |
|  | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy. | TAK |  |
|  | Koszty dojazdu do napraw w miejscowości zainstalowania urządzeń bezpłatnie oraz koszty wysyłki urządzeń do napraw warsztatowych na koszt serwisu. | TAK |  |
|  | Autoryzowany przez producenta serwis z siedzibą na terenie Polski (podać punkty serwisowe). | TAK podać |  |
| Krzesełko kardiologiczne z systemem płozowym |
|  | Marka | Podać |  |
|  | Typ | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2021 | Podać |  |
|  | Konstrukcja wykonana z mocnego aluminium. | TAK |  |
|  | Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego, miękkiego materiału typu winyl lub tworzywo ABS, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego i umożliwiającego dezynfekcję. | TAK podać |  |
|  | Wyposażone w rozkładany system płozowy ułatwiający transport pacjenta po schodach. | TAK |  |
|  | Regulowana wysokość uchwytu w 3 pozycjach. | TAK |  |
|  | Blokada zabezpieczająca przed samoczynnym złożeniem. | TAK |  |
|  | Pasy szelkowe plus pasy zabezpieczające stopy. | TAK |  |
|  | Średnica tylnych kółek minimum 12,5 cm, umożliwiająca wygodne przemieszczanie krzesełka z pacjentem po nierównym podłożu. | TAK podać |  |
|  | Średnica tylnych kółek minimum 17 cm, umożliwiająca wygodne przemieszczanie krzesełka z pacjentem po nierównym podłożu. | TAK/NIE podać |  |
|  | Demontowalne siedzisko. | TAK |  |
|  | Wyposażone w minimum 4 kółka transportowe, z czego minimum 2 obrotowe. | TAK podać |  |
|  | Kąt pochylenia płóz minimum 25°. | TAK |  |
|  | Wymiary po całkowitym złożeniu (wysokość, głębokość, szerokość) max: 114 cm x 23,0 cm x 55 cm. | TAK podać |  |
|  | Waga maksymalna – do 13 kg | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie - minimum 170 kg. | TAK podać |  |
|  | Certyfikat CE i zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych na żądanie Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności z normą EN 1865-4 (lub normą równoważną) – na żądanie Zamawiającego | TAK |  |
|  | Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, paszport techniczny oraz wszelkie inne dokumenty umożliwiające prawidłowe korzystanie przez Zamawiającego z przedmiotu zamówienia. | TAK podać |  |
|  | Okres gwarancji minimum: 24 miesiące od daty odbioru końcowego | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dokonania dwóch bezpłatnych przeglądów okresowych (po pierwszym i drugim roku użytkowania) potwierdzonych wpisem do dokumentacji sprzętu. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin (w dni robocze) od momentu otrzymania na piśmie, faxem lub e-mailem zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia; maksymalny czas naprawy – do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie. | TAK |  |
|  | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy. | TAK |  |
|  | Koszty dojazdu do napraw w miejscowości zainstalowania urządzeń bezpłatnie oraz koszty wysyłki urządzeń do napraw warsztatowych na koszt serwisu. | TAK |  |
|  | Autoryzowany przez producenta serwis z siedzibą na terenie Polski (podać punkty serwisowe). | TAK |  |
| III. RESPIRATOR TRANSPORTOWY |
|  | Marka | Podać |  |
|  | Typ | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2021 | Podać |  |
|  | Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych i dzieci. | TAK |  |
|  | Urządzenie w zwartej i wytrzymałej obudowie, z możliwością zawieszenia na ramie łóżka, noszy lub na wózku medycznym, z uchwytem do przenoszenia w ręku i paskiem umożliwiającym zawieszenie na ramieniu. | TAK |  |
|  | Zestaw w ochronnej metalowej obudowie składa się z respiratora transportowego, butli tlenowej min 2l, reduktora, przewodu ciśnieniowego umożliwiającego podłączenie respiratora do zewnętrznego źródła tlenu ze złączem AGA-AGA min 2m, kieszeni na akcesoria, maski nr 5, przewodu pacjenta, płuca testowego. | TAK |  |
|  | Respirator wyposażony w urządzenie umożliwiające podłączenie do zewnętrznego źródła tlenu (butli tlenowych znajdujących się w ambulansie) za pomocą gniazda AGA. | TAK |  |
|  | Respirator przeznaczony do wykorzystania w zespołach ratownictwa medycznego(możliwość przewożenia i użytkowania respiratora w trakcie jazdy ambulansem oraz możliwość zabrania respiratora do pacjenta i jego używanie w miejscu zdarzenia. Mocowanie ścienne spełniające wymogi normy PN-EN1789 w zakresie odpowiedniego umocowania w trakcie transportu w ambulansie- atest 10 g – na żądanie Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Autotest poprawności działania urządzenia wykonany po każdym uruchomieniu respiratora. | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji IPPV | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji SIMV. | TAK |  |
|  | Funkcja inhalacji o przepływie min 0-15 l/min. realizowany przy zasilaniu z butli jak i z gniazda zewnętrznego. | TAK |  |
|  | Wyposażony w wbudowany manometr i zastawkę ciśnieniową bezpieczeństwa regulowaną płynnie w zakresie min20-60 mbar. | TAK |  |
|  | Niezależna regulacja objętości minutowej i częstotliwości oddechowej. | TAK |  |
|  | Regulacja objętości oddechowej w zakresie min. 3-20l/min | TAK |  |
|  | Regulacja częstotliwości oddechowej w zakresie min. 5-40 oddechów/min. | TAK |  |
|  | Alarmy bezpieczeństwa optyczne i dźwiękowe: wysokiego ciśnienia wentylacji, niskiego ciśnienia wentylacji, rozłączenia, niskiego ciśnienia tlenu na przyłączu tlenowym, alarmu autotestu. | TAK |  |
|  | Temperatura pracy w zakresie od min -18o C do +50 C. | TAK |  |
|  | Waga respiratora max 1,2 kg +/-5% | TAK |  |
|  | Zasilanie w tlen o ciśnieniu min 2,7 do 6,0 bar | TAK |  |
|  | Przewód pacjenta silikonowy z możliwością szybkiej sterylizacji w autoklawie w tem. 134o C- 1kpl. | TAK |  |
|  | Zawór pacjenta z możliwością szybkiej sterylizacji w autoklawie w temp. . 134o C – 1 kpl. | TAK |  |
|  | Certyfikat CE i zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych na żądanie Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, paszport techniczny oraz wszelkie inne dokumenty umożliwiające prawidłowe korzystanie przez Zamawiającego z przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Okres gwarancji minimum: 24 miesiące od daty odbioru końcowego | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dokonania dwóch bezpłatnych przeglądów okresowych (po pierwszym i drugim roku użytkowania) potwierdzonych wpisem do dokumentacji sprzętu. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin (w dni robocze) od momentu otrzymania na piśmie, faxem lub e-mailem zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia; maksymalny czas naprawy – do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie. | TAK |  |
|  | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy. | TAK |  |
|  | Koszty dojazdu do napraw w miejscowości zainstalowania urządzeń bezpłatnie oraz koszty wysyłki urządzeń do napraw warsztatowych na koszt serwisu. | TAK |  |
|  | Autoryzowany przez producenta serwis z siedzibą na terenie Polski (podać punkty serwisowe). | TAK |  |
| IV. DEFIBRYLATOR PRZENOŚNY |
|  | Marka | Podać |  |
|  | Typ | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2021 | Podać |  |
|  | Torba z paskiem na ramię do aparatu. | TAK |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe z baterii bez efektu pamięci i z zasilacza 230V AC | TAK |  |
|  | 3. Ładowanie akumulatorów z dedykowanej ładowarki z sieci 230 V AC. | TAK |  |
|  | Moduł ładowania samochodowego umożliwiający podłączenie defibrylatora do modułu za pomocą przeznaczonego do tego kabla, umożliwiający jego ładowanie w trakcie jazdy pojazdu. Złącze łączące moduł ładowania z defibrylatorem za pomocą gniazda wtykowego (umożliwiające szybkie podłączenie i odłączenie urządzenia), Zamawiający rozumie przez to dedykowaną ładowarkę samochodową DC. | TAK |  |
|  | Tester ładowania akumulatora. | TAK |  |
|  | Zasilacz wbudowany, lub jako moduł zewnętrzny. | TAK |  |
|  | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze - min. 180 minut monitorowania lub min. 200 defibrylacji x 200J. | TAK |  |
|  | Ciężar defibrylatora poniżej 10 kg. | TAK |  |
|  | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzeni. | TAK |  |
|  | Norma IP min 44. | TAK |  |
|  | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna. | TAK |  |
|  | Defibrylacja w trybie ręcznym i AED. | TAK |  |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii min od 5 do 360 J. | TAK |  |
|  | Dostępne poziomy energii zewnętrznej – min 20 | TAK |  |
|  | Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta. | TAK |  |
|  | Defibrylacja przez łyżki twarde mocowane w obudowie defibrylatora i elektrody naklejane transparentne w RTG. | TAK |  |
|  | Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie. | TAK |  |
|  | Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie. | TAK |  |
|  | Częstość stymulacji min. 40-150 impulsów/minutę. | TAK |  |
|  | Regulacja prądu stymulacji min. 0-150 mA. | TAK |  |
|  | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG. | TAK |  |
|  | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta | TAK |  |
|  | Alarmy częstości akcji serca. | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru tętna od 20-300 u/min | TAK |  |
|  | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. Od 0,125 do 4cm/Mv, minimum 7 poziomów wzmocnienia. | TAK |  |
|  | Prezentacja zapisu EKG – minimum 3 kanały na ekranie | TAK |  |
|  | Ekran kolorowy o przekątnej min 8”. | TAK |  |
|  | Wydruk EKG na papierze o szerokości min 70mm | TAK |  |
|  | Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych. | TAK |  |
|  | Transmisja danych przez modem do stacji odbiorczych. | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego NIBP. | TAK |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar stężenia SpO2. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł EtCO2. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł IBP. | TAK |  |
|  | Certyfikat CE i zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych na żądanie Zamawiającego | TAK |  |
|  | Norma EN 60601-2-4:2011 | TAK |  |
|  | Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, paszport techniczny oraz wszelkie inne dokumenty umożliwiające prawidłowe korzystanie przez Zamawiającego z przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Okres gwarancji minimum: 24 miesiące od daty odbioru końcowego | TAK podać |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dokonania dwóch bezpłatnych przeglądów okresowych (po pierwszym i drugim roku użytkowania) potwierdzonych wpisem do dokumentacji sprzętu. |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin (w dni robocze) od momentu otrzymania na piśmie, faxem lub e-mailem zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia; maksymalny czas naprawy – do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie. | TAK |  |
|  | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy. | TAK |  |
|  | Koszty dojazdu do napraw w miejscowości zainstalowania urządzeń bezpłatnie oraz koszty wysyłki urządzeń do napraw warsztatowych na koszt serwisu. | TAK |  |
|  | Autoryzowany przez producenta serwis z siedzibą na terenie Polski (podać punkty serwisowe). | TAK |  |
| V. PRZENOŚNY SSAK ELEKTRYCZNY |
|  | Marka | Podać |  |
|  | Typ | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2021 | Podać |  |
|  | Ssak elektryczny przenośny wraz z płytą ścienną mocującą (mocowanie ścienne z szybkim i pewnym zaczepem oraz zasilaniem dla ssaka prądem stałym - ssak ładuje się natychmiast po zawieszeniu bez konieczności podłączenia dodatkowych przewodów zasilających) wyposażony w wbudowaną ładowarkę, ładowarka wbudowana w urządzenia i stanowiąca jej integralną część. | TAK |  |
|  | Ssak przeznaczony do odsysania osób dorosłych i dzieci. | TAK |  |
|  | Zasilanie z wewnętrznego akumulatora | TAK |  |
|  | Zasilanie bezpośrednie z zewnętrznego źródła zasilnia (bez zewnętrznego zasilacza) a) prądu stałego w zakresie 12-28V b | TAK |  |
|  | Ładowarka akumulatora wbudowana w urządzenie |  |  |
|  | Minimalny czas pracy na akumulatorze 45 min | TAK |  |
|  | Poziom generowanego hałasu poniżej 60 dBa | TAK |  |
|  | Ładowanie akumulatora: a) z prądu stałego b) z prądu zmiennego | TAK |  |
|  | Możliwość pracy bez akumulatora | TAK |  |
|  | Pojemnik zbiornika jednokrotnego użytku o pojemności min. 1000 ml, wyskalowany | TAK |  |
|  | Wielostopniowa, skokowa regulacja podciśnienia od 0 – 500 mmHg (0 – 0,66 bar) | TAK |  |
|  | Maksymalna wydajność powyżej 25l/min | TAK |  |
|  | Układ odcinający w przypadku wypełnienia się pojemnika | TAK |  |
|  | Filtr bakteryjny | TAK |  |
|  | Wskaźnik naładowania akumulatora | TAK |  |
|  | Elektroniczny autotest wewnętrzny urządzenia | TAK |  |
|  | Wymiana akumulatora bez użycia narzędzi | TAK |  |
|  | Wbudowany uchwyt na dren z końcówką | TAK |  |
|  | Aparat bryzgoszczelny norma min IP34D | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 5 lat (nie dotyczy akumulatora i zespołu zbiornika) | TAK |  |
|  | Podświetlany wskaźnik podciśnienia dobrze widoczny w nocy | TAK |  |
|  | Podstawa oraz pojemnik dla jednorazowych worków o pojemności min. 1000 ml, | TAK |  |
|  | Norma EN ISO 10079-2:1999 | TAK |  |
|  | Certyfikat CE i zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych na żądanie Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, paszport techniczny oraz wszelkie inne dokumenty umożliwiające prawidłowe korzystanie przez Zamawiającego z przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Okres gwarancji minimum: 24 miesiące od daty odbioru końcowego | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dokonania dwóch bezpłatnych przeglądów okresowych (po pierwszym i drugim roku użytkowania) potwierdzonych wpisem do dokumentacji sprzętu. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin (w dni robocze) od momentu otrzymania na piśmie, faxem lub e-mailem zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia; maksymalny czas naprawy – do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie. | TAK |  |
|  | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy. | TAK |  |
|  | Koszty dojazdu do napraw w miejscowości zainstalowania urządzeń bezpłatnie oraz koszty wysyłki urządzeń do napraw warsztatowych na koszt serwisu. | TAK |  |
|  | Autoryzowany przez producenta serwis z siedzibą na terenie Polski (podać punkty serwisowe). | TAK |  |
| VI. Pompa strzykawkowa |
|  | Marka | Podać |  |
|  | Typ | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2021 | Podać |  |
|  | Urządzenie wyprodukowane w 2021r | TAK |  |
|  | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarzadzania danymi | TAK |  |
|  | Strzykawka automatycznie mocowana od przodu | TAK |  |
|  | Urządzenie przenośne, również do pracy w ambulansie ZRM i miejscu zdarzeni | TAK |  |
|  | Napięcie 11-16 V DC, zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego | TAK |  |
|  | Masa pompy max.1,5 kg | TAK |  |
|  | Pompa zajmująca przestrzeń nie większą niż 3 000 cm3 | TAK |  |
|  | Odłączalny uchwyt do przenoszenia i mocowania i pompy do rur pionowych i poziomych | TAK |  |
|  | Odłączalny uchwyt do przenoszenia do 3 pomp zasilanych jednym przewodem nie wymagającym dodatkowych elementów | TAK |  |
|  | Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji min 9 poziomów | TAK |  |
|  | Mocowanie do pionowego statywu/rury 3 pomp jednym uchwytem. | TAK |  |
|  | Dokładność mechaniczna <<±0,5% | TAK |  |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 8h przy przepływie 25ml/h | TAK |  |
|  | Różne tryby infuzji: Wzrost-utrzymanie-spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki. | TAK |  |
|  | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu (np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK |  |
|  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów. | TAK |  |
|  | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 999,9 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/h | TAK |  |
|  | Prędkości bolusa min: dla strzykawki o poj.3ml =1-150 ml/h dla strzykawki o poj.5ml =1-300 ml/h dla strzykawki o poj.10ml =1-500 ml/h dla strzykawki o poj.20ml =1-800 ml/h dla strzykawki o poj.30ml =1-1200 ml/h dla strzykawki o poj.50/60ml =1-1800 ml/h | TAK |  |
|  | Możliwa do ustawienia prędkość bolusa 0,1 - 1 800ml/h | TAK |  |
|  | Tryb kontroli zmian ciśnienia w linii | TAK |  |
|  | Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala z możliwością zastosowania do tworzenia Biblioteki Leków na poszczególne oddziały do 50 | TAK |  |
|  | Biblioteka Leków zawierająca min1 200 leków z możliwością podzielenia na min.25grup. | TAK |  |
|  | Czujnik zmian ciśnienia w linii - okluzji i rozłączenia linii bez konieczności stosowania specjalnych drenów | TAK |  |
|  | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max; limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. | TAK |  |
|  | Możliwość prowadzenia znieczulenia zewnątrzoponowego | TAK |  |
|  | Menu w języku polskim | TAK |  |
|  | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej. | TAK |  |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml. | TAK |  |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99:59 godzin | TAK |  |
|  | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - 3 pompy. | TAK |  |
|  | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI | TAK |  |
|  | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania każdej pompy o tryb PCA i PCEA | TAK |  |
|  | Opcjonalna możliwość bezprzewodowej komunikacji pomp z komputerem poza stacją dokującą | TAK |  |
|  | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - 3 pompy. | TAK |  |
|  | 12 V kabel przejściowy do podłączenia maksymalnie 3 pomp Space do pokładowego systemu zasilania w karetce, | TAK |  |
|  | Zużycie energii przez jedną pompę / dzień/ miesiąc/rok: przy założeniu ,że pompa pracuje 12 godzin/dobę 0,96 / 28,8 / 350,4; kWh | TAK |  |
|  | Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki | TAK |  |
|  | Certyfikat CE i zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych na żądanie Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, paszport techniczny oraz wszelkie inne dokumenty umożliwiające prawidłowe korzystanie przez Zamawiającego z przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Okres gwarancji minimum: 24 miesiące od daty odbioru końcowego | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dokonania dwóch bezpłatnych przeglądów okresowych (po pierwszym i drugim roku użytkowania) potwierdzonych wpisem do dokumentacji sprzętu. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin (w dni robocze) od momentu otrzymania na piśmie, faxem lub e-mailem zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia; maksymalny czas naprawy – do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie. | TAK |  |
|  | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy. | TAK |  |
|  | Koszty dojazdu do napraw w miejscowości zainstalowania urządzeń bezpłatnie oraz koszty wysyłki urządzeń do napraw warsztatowych na koszt serwisu. | TAK |  |
|  | Autoryzowany przez producenta serwis z siedzibą na terenie Polski (podać punkty serwisowe). | TAK |  |

................................, dnia ..................................  	 ................................................................

podpis(y) osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy