Dot.: Remont studni i wpustów w ulicy Licznerskiego.

Zakres prac obejmuje (nazewnictwo i lokalizacja zgodnie z załączoną mapą):

- Wpust dn500 – wymiana kraty żeliwnej (D400).

- Wpust dn500 – wymiana kraty żeliwnej (D400).

- Studnia k.s. dn1000 – montaż kręgu dn1000x300, montaż nakrywy dn1200, wymiana włazu żeliwnego(D400), montaż stopni złazowych (6szt.).

- Studnia k.s. dn1000 – wymiana włazu żeliwnego (D400), montaż stopni złazowych (3szt.).

- Studnia k.s. dn1000 – montaż kręgu dn1000x300, montaż nakrywy dn1200, wymiana włazu żeliwnego (D400), montaż stopni złazowych (6sz.).

- Wpust dn500 – wymiana całego wpustu (1,5m), wymiana kraty żeliwnej (D400), wymiana przykanalika (PCV dn200, L=3m – podłączenie do studni nr 5).

- Studnia k.s. dn1000 – wymiana włazu żeliwnego (D400), montaż stopni złazowych (6szt.).

- Studnia k.s. dn1000 – montaż kręgu dn1000x300, montaż nakrywy dn1200, wymiana włazu żeliwnego (D400), montaż stopni złazowych (6szt.).

- Komora ciepłownicza – wymiana włazu żeliwnego (D400).

- Studnia k.d. dn1000 – wymiana włazu żeliwno-betonowego (D400).

- Wpust dn500 – wymiana kraty żeliwnej (D400).

- Studnia k.s. dn1000 – wymiana włazu żeliwnego (D400), montaż stopni złazowych (6szt.).

- Studnia k.s. dn1000 – wymiana włazu żeliwnego (D400), montaż stopni złazowych (6szt.).

- Studnia k.d. dn800 – wymiana włazu żeliwno-betonowego (D400), montaż stopni złazowych (4szt.).

- Studnia k.d. dn1000 – wymiana włazu żeliwno-betonowego (D400), montaż nakrywy fdn1200.

- Wpust dn500 – wymiana kraty żeliwnej (D400).

- Studnia k.d. (zaasfaltowana) – wymiana nakrywy, wymiana włazu żeliwno-betonowego (D400).

- Montaż wpustów Ø 500 (1,5 m) z kratą żeliwną Ø 400 – szt. 2

- Podłączenie w/w krat do instalacji studni rewizyjnej wykonaniem przykanalika Ø200, L-12,0 m. , l – 30,0 m. wraz z robotami towarzyszącymi

W – zasuwa wodociągowa – wymiana skrzynki żeliwnej „W”.

G1 – zasuwa gazowa – wymiana skrzynki żeliwnej „G”.

G2 – zasuwa gazowa – wymiana skrzynki żeliwnej „G”.

H – hydrant podziemny – wymiana skrzynki hydrantowej.

Uwagi:

- Wszystkie kraty i włazy wymagają regulacji wysokościowej.

- Wszystkie studnie i wpusty wymagają spoinowania połączeń oraz likwidacji drobnych ubytków.

- W studniach należy naprawić kinety betonowe.