### Zakres nr 1  - Załącznik nr 4

FORMULARZ ASORTYMENTOWY-WARUNKI TECHNICZNE

(wykaz parametrów wymaganych/ocenianych ) - Warunki techniczne

| LP 1 | Opis 2 | Parametr Wymagany 3 | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ/OCENIANE WARTOŚCI OFEROWANE – WPISUJE/POTWIERDZA WYKONAWCA Parametr wymagany/oceniane potwierdza Wykonawca należy wpisać TAK, Nie lub opisać. Jeżeli jednak produkt zawiera parametry inne niż graniczne ale dopuszczone przez Zamawiającego opisane w kolumnie nr 2, należy podać te parametry. 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Central telefoniczna – szt.1 |
| 1.1. | Centrala cyfrowa pracująca w ruchu automatycznym nie starsza niż 6 lat. (załączyć dokument potwierdzając datę produkcji centrali wystawiony przez producenta urządzenia). | TAK (**) | TAK/ NIE (**) |
| 1.2. | Obsługa min 2 łączy miejskich cyfrowych ISDN PRA (30B+D) każde - doprowadzenie łączy PRA w technologii światłowodowej | TAK | TAK/ NIE |
| 1.3. | Obsługa min 4 łączy miejskich analogowych wraz z zapewnieniem łączy rezerwowych na wypadek awarii | TAK | TAK/ NIE |
| 1.4. | Pojemność 1400 łączy wewnętrznych z możliwością rozbudowy o 600 kolejnych. - 1200 łączy analogowych w standardzie - Aktywne wszystkie porty SIP/IP dla dowolnego producenta (telefony SIP, Softphone SIP, domofony SIP) | TAK | TAK/ NIE |
| 1.5. | Automatyczna recepcjonistka (DISA) min 4 linie jednoczesnego dostępu, min 3 poziomy zapowiedzi | TAK | TAK/ NIE |
| 1.6. | Obsługa min 4 stacji bazowych DECT oraz podłączenie dodatkowej centrali DECT będącej na wyposażeniu zamawiającego lub rozbudowa istniejącej sieci o wymagane | TAK | TAK/ NIE |
| 1.7. | Oprogramowanie do taryfikacji w języku polskim, możliwość zdalnego i lokalnego wykonywania raportów bilingowych przez zamawiającego za wybrany okres (raportowanie i szczegółowe rozliczani (czas rozmów, koszt rozmów)) bez ingerencji administratora centrali . - Możliwość raportowania numerów przychodzących i wychodzących wewnętrznych oraz zewnętrznych. | TAK | TAK/ NIE |
| 1.8. | Stanowisko do zarządzania oraz taryfikacji (PC z oprogramowaniem oraz zasilaniem awaryjnym typu UPS), z podłączeniem do istniejącej komputerowej sieci wewnętrznej szpitala (wg ustaleń z Administratorem Systemu Informatycznego) | TAK , opisuje - dostęp bezpośredni - 1pkt - dostęp zdalny w obrębie sieci szpitalnej – 5 pkt (*) | TAK/ NIE (*) opis |
| 1.9. | Możliwość programowania (zdalnego i lokalnego) przez zamawiającego centrali w zakresie: -nadawania uprawnień dla połączeń wychodzących - przypisywanie numerów skróconych - definiowanie prefiksów | TAK | TAK/ NIE |
| 1.10. | Zasilanie awaryjne centrali min 3h wraz z podaniem wartości określającej maksymalne zużycie energii oferowanej centrali oraz parametrów źródła zasilania awaryjnego | TAK, opisać (*) powyżej 3h-5h – 1 pkt Powyżej 5 h – 5 pkt | TAK/ NIE (*) opis |
| 1.11. | Podłączenie centrali do stojaka krosowego zlokalizowanego w pomieszczeniu przeznaczonym na montaż centrali, wyposażonego w instalacje elektryczną, komputerową, oraz stojak krosowy (strona stacyjna i liniowa) | TAK | TAK/ NIE |
| 1.12. | Centrala ma być integralnym produktem bez możliwości łączenia małych central w grupę. System jednorodny z poświadczeniem producenta na obsługę 1400 numerów | TAK - dołączyć poświadczenie (**) | TAK/ NIE (**) |
| 1.13. | Konsola operatorska AWIZO min 2 szt z wyświetlaczem min 40 znaków oraz minimum 70 programowalnymi przyciskami z wizualną informacją zajętości linii, zasilane bezpośrednio z centrali | TAK | TAK/ NIE |
| 1.14. | Możliwość dołączenia urządzeń faksowych i modemowych do dowolnej wewnętrznej linii analogowej z zapewnieniem bezbłędnej transmisji faksowej (faks grupy III) do wszystkich sieci stacjonarnych bez ingerencji administratora centrali. | TAK | TAK/ NIE |
| 1.15. | Bezpłatne połączenia wewnętrzne | TAK | TAK/ NIE |
| 1.16. | Przenoszenie (przekierowywanie) przychodzących wywołań na linie wewnętrzne lub miejskie w trybie: -bezwarunkowym -gdy abonent nie odbiera -gdy abonent zajęty | TAK | TAK/ NIE |
| 1.17. | Identyfikacja połączeń przychodzących na aparatach systemowych, analogowych i IP | TAK | TAK/ NIE |
| 1.18. | Blokowanie aparatu kodem min 4 cyfrowym | TAK | TAK/ NIE |
| 1.19. | Możliwość ograniczenia ruchu dla wskazanych numerów (wszystkich połączeń) ruchu wychodzącego polegającym na zablokowaniu wybranych połączeń (np. 0 700 xxx xxx, 0 300 xxx xxx, międzystrefowe, międzynarodowe, itp.) | TAK | TAK/ NIE |
| 1.20. | Sygnalizacja rozmowy oczekującej | TAK | TAK/ NIE |
| 1.21. | Rozróżnianie dzwonienia dla połączeń wewnętrznych i zewnętrznych | TAK | TAK/ NIE |
| 1.22. | Możliwość przechwytywania połączeń | TAK | TAK/ NIE |
| 1.23. | Stała konfiguracja ustawień centrali w przypadku całkowitego zaniku zasilania centrali | TAK | TAK/ NIE |
| 1.24. | Praca centrali w normalnych warunkach klimatycznych pomieszczenia (bez klimatyzacji) | TAK | TAK/ NIE |
| 1.25. | Świadectwo homologacji | TAK((**) | TAK/ NIE (**) |
| 1.26. | Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań opartych na urządzeniach typu Softswitch, bram VoIP/PSTN oraz innych bram VoIP. Zamawiający wymaga styku liniowego SS7 z operatorem krajowym w strefie numeracyjnej 14. | TAK | TAK/ NIE |
| 1.27. | Zarządzanie funkcjami systemu telefonicznego i jego parametrami powinno odbywać się w sposób jednolity | TAK | TAK/ NIE |
| 1.28. | Systemowa książka telefoniczna z możliwością integracji z LDAP/AD. Możliwość zmiany opisów numerów abonenckich przez zamawiającego. | TAK | TAK/ NIE |
| 1.29. | Obsługa kodów prepaid min 1000 szt do rozmów zamawianych | TAK | TAK/ NIE |
| 1.30. | - System kolejkowania rozmów W trakcie kolejkowania, dzwoniący otrzymuje informacje o pozycji w kolejce i przewidywanym czasie oczekiwania na odebrane połączenia Możliwość ustawienia maksymalnej ilości osób oczekujących oraz czasu oczekiwania. 40 kanałów dla systemu kolejkowania rozmów z aktywnymi komunikatami głosowymi. - System zapowiedzi głosowych, IVR na różnych liniach Średnio 35 kanałów zapowiedzi głosowych - System do kontroli ruchu pracy agentów System w czasie rzeczywistym realizuje funkcję podglądu osób oczekuje w kolejce dla danej grupy agentów oraz realizuje funkcje raportowania odebranych i nieodebranych połączeń przez agentów | TAK | TAK/ NIE |
| 1.31. | Rejestracja treści rozmów telefonicznych: - minimum 85 kanałów - możliwość wyboru automatycznego nagrywania rozmów dla wszystkich bądź wybranych użytkowników/numerów - składowanie treści nagrań min 14 000 godzin | TAK | TAK/ NIE |
| 1.32. | System komunikatów głosowych : - min 100 kanałów zapowiedzi głosowych DISA, IVR | TAK | TAK/ NIE |
| 2. Aparaty IP – szt. 60 |
| 2.1. | Obsługa protokołu SIP2 | TAK | TAK/ NIE |
| 2.2. | Wyświetlacz do prezentacji numeru | TAK | TAK/ NIE |
| 2.3. | Wbudowany przełącznik min 100Mbit/s, | TAK | TAK/ NIE |
| 2.4. | Transfer rozmów | TAK | TAK/ NIE |
| 2.5. | Świadectwo homologacji | TAK((**) | TAK/ NIE (**) |
| 3. Stacja DECT – szt. 4 |
| 3.1. | Współpraca z instalowaną centralą telefoniczną | TAK | TAK/ NIE |
| 3.2. | Konfiguracja stacji bazowych | TAK | TAK/ NIE |
| 3.3. | Montaż stacji bazowych w miejscach wskazanych przez zamawiającego w obrębie jednostki organizacyjnej | TAK | TAK/ NIE |
| 3.4. | Świadectwo homologacji | TAK((**) | TAK/ NIE (**) |
| 4. Aparat DECT – szt. 10 |
| 4.1. | Identyfikacja numerów przychodzących | TAK | TAK/ NIE |
| 4.2. | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny | TAK | TAK/ NIE |
| 4.3. | Transfer rozmów | TAK | TAK/ NIE |
| 4.4. | Świadectwo homologacji | TAK((**) | TAK/ NIE (**) |
| 5. Aparat telefoniczny analogowy – szt. 50 |
| 5.1. | Transfer rozmów | TAK | TAK/ NIE |
| 5.2. | Wyświetlacz | TAK | TAK/ NIE |
| 5.3. | Świadectwo homologacji | TAK((**) | TAK/ NIE (**) |
| 5.4. | Po zakończeniu umowy aparaty telefoniczne przechodzą na własność zamawiającego | TAK((**) | TAK/ NIE |
| 6. Aparat telefoniczny bezprzewodowy – szt. 150 |
| 6.1. | Transfer rozmów | TAK | TAK/ NIE |
| 6.2. | Wyświetlacz | TAK | TAK/ NIE |
| 6.3. | Świadectwo homologacji | TAK((**) | TAK/ NIE (**) |
| 6.4. | Po zakończeniu umowy aparaty telefoniczne przechodzą na własność zamawiającego | TAK | TAK/ NIE |
| 7.2. | Konfiguracja aparatów umożliwiająca prowadzenie rozmów w trybie odpłatności | TAK | TAK/ NIE |
| 7. Inne |
| 7.1. | Szkolenie pracowników 3 osoby w zakresie: obsługi systemu taryfikacji (tworzenie raportów, przypisywanie numerów do grup abonenckich) nadawanie uprawnień dla rozmów wychodzących przypisywanie numerów skróconych, itp. szkolenie zakończone protokołem szkolenia lub certyfikatem wraz z listą obecności. | TAK | TAK/ NIE |
| 7.2. | Serwis: czas reakcji – 2h czas usunięcia usterki - : - do 1h – 20 pkt - powyżej 1h do 3h – 10 pkt - powyżej 3h do 6h – 5 pkt - powyżej 6h – 0 pkt maksymalny czas usunięcia usterki do 8 godzin. (za przekroczenie maksymalnego czasu usunięcia usterki - Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 300 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki ). | Parametr oceniany | Parametr oceniany czas usunięcia usterki od momentu zgłoszenia ……………………………….h (wpisuje Wykonawca) |

Uwagi i objaśnienia:

Wymogiem jest aby Wykonawca zaoferował urządzenie o parametrach co najmniej takich, jakie są przedstawione w rubryce „Parametr wymagany. Nie spełnienie tego warunku

spowoduje odrzucenie oferty.

·         (*) Przedmiotowe środki dowodowe złożone wraz z ofertą na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu, Wykonawca do oferty załącza materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert)

·        Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- W tabelce należy podać numer strony  katalogu, na której znajduje się opis parametru, a w katalogu należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru , którego dany opis dotyczy.

·                   (**) Materiały potwierdzające parametry wymagane  - np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki w języku polskim

- W tabelce należy podać numer strony  katalogu, na której znajduje się opis parametru, a w katalogu należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość ....................................... data ...................................................

Opis przedmiotu zamówienia  Zakres nr 1  - Załącznik nr 4A

- 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest : Świadczenie usług telefonii publicznej, dzierżawę cyfrowej  centrali  telefonicznej i aparatów telefonicznych z zachowaniem dotychczasowej numeracji, serwisem technicznym i pracami konserwacyjnymi dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie w okresie 48 miesięcy od dnia uruchomienia usługi.

- 2. Wykonawca dokona podłączenia centrali, przeniesienia numerów oraz wykona inne niezbędne prace związane z uruchomieniem centrali w terminie  14 dni od daty zawarcia umowy nie później niż do nie później niż do  01.03.2023

- 3. Wykonawca zapewni przełączenie wykorzystywanych dotychczas przez Zamawiającego usług bez przerw w łączności (ciągła możliwość realizacji połączeń do Zamawiającego na obecnie wykorzystywaną numerację-dopuszczalna przerwa łączności do 5 min).

- 4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania numerów obecnie przydzielonych Zamawiającemu. Aktualnie Zamawiający posiada  numery telefoniczne:

- 146212581, 146214198, 146269855, 146269036 – linia analogowa

- 146315000 do 146315999 – ISDN PRA

- 5. Doprowadzenie  łączy od operatora drogą kablową,

- 6. Świadczenie usług telekomunikacyjnych które zapewnią:

- a) bezpłatne połączenia w ramach sieci wewnętrznej z wykorzystaniem skróconej numeracji

- b) sekundowy system naliczania, bez opłaty za inicjację połączenia

- c) połączenia lokalne, strefowe, międzystrefowe, międzynarodowe, do sieci komórkowych

- d) zapewnienie transmisji dla faksu

- e) połączenia pozostałe

- f) połączenia bezpłatne do służb powołanych ustawowo do niesienia pomocy posiadających numery skrócone

- g) automatyczne serwisy informacyjne, infolinie

- h) przekierowanie połączeń

- i) prezentacja numeru

- j) bezpłatny wykaz zrealizowanych połączeń

- k) bezpłatną całodobową możliwość zgłaszania usterek

- l) automatyczny wybór prefiksu operatora

- ł) bezpłatną możliwość blokady połączeń 0700..., 0400..., 0300..., oraz innych jeśli zajdzie taka konieczność

- m) bezpłatna możliwość ograniczenia ruchu wyjściowego polegającą na blokowaniu na prośbę Zamawiającego połączeń wychodzących z poszczególnych numerów wewnętrznych.

- n) Wysokość stawek za usługi telefoniczne nie ulegnie zwiększeniu w czasie trwania umowy,

- o) Strony przewidują możliwość obniżenia cen usług określonych w umowie odpowiednim aneksem po przeprowadzeniu „negocjacji”

- 7. Dzierżawę centrali telefonicznej o parametrach określonych w “Wymaganiach technicznych centrali telefonicznej” wraz z instalacją konfiguracją, eksploatacją i serwisem systemu przez cały okres obowiązywania umowy.

- 8. Dzierżawę  aparatów i urządzeń telefonicznych z wybieraniem tonowym w ilości:

- - przewodowy aparat telefoniczny z wyświetlaczem - 50 szt

- - bezprzewodowy aparat telefoniczny z wyświetlaczem – 150 szt

- - aparat telefoniczny IP – 60 szt

- - stacja bazowa dect - 4 szt

- - aparat telefoniczny dect – 10 szt

- 9. Centrala i telefony powinny odpowiadać wymogom określonych w przepisach branżowych zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Telekomunikacyjne. Powinny posiadać znak CE, lub deklaracje zgodności z tłumaczeniem na język polski, świadectwo homologacji.

- 10. Uruchomienie aparatów systemowych i DECT w lokalizacjach wskazanych przez zamawiającego

11. Uwaga: Zamawiający podaje szacunkową ilość i czas trwania połączeń wychodzących  w okresie 1 roku

| Grupy połączeń |
| --- |
|  | Ilość połączeń | Czas trwania połączenia (minuty) |
| Alarmowe | 684 | 1 020 |
| Komórkowe | 185 083 | 222 500 |
| Lokalne | 38 155 | 87 500 |
| Międzynarodowe | 180 | 463 |
| Międzystrefowe | 22 903 | 44 000 |
| Specja. Bezp. | 696 | 1 200 |
| Specja. płatne | 90 | 100 |

- 12. SZCZEGÓŁOWY  ZAKRES  USŁUGI:

- Jednorazowa opłata – montaż  centrali wraz z podłączeniem istniejących kabli,

- Opłata miesięczna za dzierżawę, serwis i administracje central,

- Jednorazowa opłata instalacyjna za 2 łącza ISDN PRA (30B+D), 1400 numerów DDI

- Opłata abonamentowa miesięczna za 2  łącza ISDN PRA (30B+D), 1400 numerów DDI,

- Jednorazowa opłata instalacyjna za 4  telefoniczne  łącza  analogowe

- Opłata abonamentowa za 4 telefoniczne łącza analogowe

- Opłata za połączenia lokalne i strefowe – plan sekundowy z zerowa opłatą początkową,

- Opłata za połączenia międzystrefowe – plan sekundowy z zerową opłata początkową,

- Opłata za połączenia międzynarodowe do sieci stacjonarnych do I strefy – plan sekundowy z zerową opłatą początkową,

- Opłata za połączenia do sieci telefonii komórkowej (ERA, PLUS, ORANGE, PLAY) – plan sekundowy z zerowa opłatą początkową.

- Opłaty za pozostałe  nie wymienione  usługi telekomunikacyjne z których Zamawiający skorzysta według aktualnych cenników i regulaminów operatora

- 13. Wymogi dotyczące serwisu  centrali:

  - wymagane jest aby wykonawca mógł zapewnić serwis z następującymi czasami reakcji: maksymalny czas interwencji bezpośredniej u Zamawiającego na zgłoszoną usterkę uniemożliwiającą całkowite lub częściowe funkcjonowanie centrali do 2 godzin, maksymalny czas usunięcia usterki do 8 godzin.

  - koszty usunięcia awarii i usterek wraz z kosztami części zamiennych ponosi Wykonawca,

  - wykonywanie na życzenie Zamawiającego czynności administracyjnych w centrali (np. zmiana uprawnień abonentów wewnętrznych, itp.)

  - o zaistnieniu awarii Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie pod wskazany przez Wykonawcę numer czynny całą dobę.

14. Wymagania w stosunku do łączy miejskich:

  - doprowadzenie łączy: 2 x ISDN PRA (30B+D) lub równoważnych i 4 analogowych linii telefonicznych od operatora do  wyżej wymienionych lokalizacji drogą kablową.

  - Usługi winny umożliwiać bezbłędną transmisję faksową (faks grupy III) w dla wszystkich posiadanych przez zamawiającego urządzeń do wszystkich sieci stacjonarnych

  - AOC dla łączy ISDN dla wszystkich wychodzących połączeń,

  - Wykonawca zapewni przełączenie z dotychczas wykorzystywanych przez Zamawiającego usług bez przerw w łączności ( ciągła możliwość realizacji połączeń do Zamawiającego na obecnie wykorzystywaną numerację- dopuszczalna przerwa łączności do 5 min).

  - Wykonawca zapewni przełączenie  wykorzystywanych dotychczas przez Zamawiającego usług bez przerw w łączności (ciągła możliwość realizacji połączeń do Zamawiającego na obecnie wykorzystywaną numerację,

  - Usługi ISDN winny zapewniać możliwość transmisji cyfrowej w każdym kanale B z prędkością 64 kbps

15. Wymagane dokumenty:

  - świadectwa homologacji dla centrali, aparatów IP, aparatów analogowych, stacji bazowych DECT

16. Inne: Utrzymanie sieci wewnętrznej pozostaje po stronie Zamawiającego.

17. Podział telefonów

Numery systemowe : 5460, 5391, 5208, 5202, 5241, 5310, 5608, 5201, 5888

Numery dect: 5974, 5975, 5976, 5966, 5967, 5979, 5978, 5965

Centrala: 5000, 5001

numery analogowe  pozostałe numery z puli: 5000-5999