Wrocław, dnia. 07.09.21r.

ZAŁĄCZNIK

do wniosku  o udzielenie zamówienia publicznego

Remont pomieszczeń portierni na terenie KMP  w Jeleniej Górze przy ul. Nowowiejskiej 43.

a. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: Remont pomieszczeń portierni na terenie KMP  w Jeleniej Górze przy ul. Nowowiejskiej 43.

Roboty murarsko-tynkarsko-malarskie.

- Skucie w niezbędnym zakresie tynków ścian i sufitów – 20 m2 (ca 10% powierzchni).

- Zaimpregnowanie wszystkich posadzek, ścian i sufitów środkiem grzybobójczym – 272 m2, w tym:

  - posadzki 	-  56 m2,

  - ściany 		- 160 m2,

  - sufity		-  56 m2.

- Uzupełnienie brakujących tynków - 40 m2 (ca 20% powierzchni).

- Wykonanie ścianki działowej z płyt g-k w pom. nr 3 – 6 m2.

- Wykonanie zabudowy węzła cieplnego z płyt meblowych z trójdzielnymi drzwiami przesuwnymi w pom. nr 3 – 8 m2.

- Wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i stropach – 202 m2.

- Wykonanie okładziny ścian z płytek ceramicznych do wys. 2,0 m w pom.nr 5 – 14 m2.

- Malowanie sufitów farbą akrylową – 56 m2.

- Malowanie ścian farbą akrylową zmywalna o podwyższonej odporności na ścieranie – 146 m2.

Roboty posadzkowe.

- Wykonanie wylewki samopoziomującej we wszystkich pomieszczeniach – 56 m2.

- Ułożenie posadzki z płytek ceramicznych z cokolikiem o wys. min.10cm w pom.nr 3, 4 i 5 – 32 m2.

- Ułożenie posadzki z wykładziny PCV z listwami PCV w pom.nr 1 i 2 – 27 m2.

- Montaż listew progowych w drzwiach do pom. nr 1 i 2 dł. 0.8m – 2 szt.

- Wykonanie zdejmowanych pokryw studzienek rewizyjnych -3 szt., w tym:

  - pom. nr 1 – 1 pokrywa o wym. 85x50 cm,

  - pom.nr 3 – 2 pokrywy o wym. 70*100cm i 75x50cm.

Stolarka okienna i drzwiowa.

- Wymiana okien drewnianych o wymiarach w świetle ościeży 152x114cm na okna PCV – 2 szt.

- Wymiana drewnianych parapetów wewnętrznych na parapety z konglomeratu lub płyt MDF – 3 szt., w tym:

  - pom. nr 1 i 2 – dł. 160cm, szer. 25cm, gr. 4cm,

  - pom. nr 3 – dł. 280cm, szer. 30cm, gr. 4cm.

- Montaż drzwi wewnętrznych (ościeżnica metalowa fabrycznie malowana, skrzydło z wypełnieniem z płyty otworowej) – 4 szt., w tym:

  - pom. nr 1, 2 i 3 – skrzydło pełne 80x200cm – 2szt. lewe i 1szt. prawe,

  - pom.nr 5 – skrzydło łazienkowe z otworami wentylacyjnymi 70x200cm – 1szt. lewe.

Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznych.

- Wymiana przewodów aluminiowych na przewody p/t Cu z wykuciem bruzd, częściowo prowadzonych w rurach peszla – 265 mb, w tym:;

  - YDYp 3x1,5 – ca 100mb,

  - YDYp 3x2,5 – ca 150mb

  - YDYp 5x2,5 – ca 15mb.

- Montaż puszek p/t – 35 szt., w tym:

  - puszki p/t fi 60 – 25szt.,

  - puszki p/t fi 70 – 10szt.

- Wymiana tablicy rozdzielczej – 1 kpl.

- Montaż łączników instalacyjnych – 5 szt., w tym:

  - łącznik jednobiegunowy w pom.nr 4 i 5 – 2szt.,

  - łącznik dwubiegunowy w pom.nr 1, 2 i 3 – 3szt.

- Montaż gniazd instalacyjnych – 16 szt., w tym:

  - gniazdo p/t 2P+Z w pom.nr 1÷5 – 14szt.,

  - gniazdo p/t 1P+Z w pom.nr 3 do podłaczenia pompy c.o. – 1szt.,

  - gniazdo siłowe 16A w pom.nr 3 – 1szt.

- Montaż opraw oświetleniowych sufitowych LED – 10 szt., w tym:

  - oprawa LED 30W kwadratowa w pom. nr 1 i 2 – po 2szt.,

  - oprawa LED 60W prostokątna w pom. nr 3 – 4szt.,

  - oprawa LED 40W kwadratowa w pom. nr 4 i 5 – po 1szt.

Kompleksowa wymiana instalacji c.o.

- Wymiana stalowych rur c.o. na rury plastikowe z ociepleniem prowadzone w kanale i pod posadzką, np. rury PEX łączone na zacisk – 80 mb, w tym:

  - fi 20 – 35mb,

  - fi 16 – 45mb.

- Wymiana grzejników żeliwnych żeberkowych na grzejniki płytowe, np. PURMO C21S – 6szt, w tym:

  - grzejnik o mocy 3000W w pom.nr 1 i 3 – 2szt,

  - grzejnik o mocy 1000W w pom.nr 3 – 1szt,

  - grzejnik o mocy 1500W w pom.nr 2 – 1szt,

  - grzejniki o mocy 500W i 600W w pom.nr 4 – 2szt.

Przyjęte powyżej orientacyjne moce grzejników wymagają weryfikacji przy podejmowaniu decyzji o ich zakupie.

- Montaż zaworów grzejnikowych stopowych – 6 szt.

- Montaż zaworów termoregulacyjnych – 6 szt.

- Montaż odpowietrzników automatycznych – 3 szt.

- Wymiana pompy obiegowej c.o. w węźle cieplnym – 1 szt.

Remont instalacji wod.-kan.

- Wymiana stalowych rur wod. na rury plastikowe z ociepleniem i wykuciem bruzd np. rury PEX łączone na zacisk – 16 mb.

- Wymiana rur kanalizacyjnych PCV 1,5mb.

- Wymiana podejść wod.-kan. pod niepodlegające wymianie: kompakt i umywalkę.

- Wymiana pojemnościowego podgrzewacza wody na podgrzewacz przepływowy 3kW podumywalkowy z wykonaniem podejścia.

Elementy wentylacji mechanicznej.

- Montaż wentylatorów kanałowych/ściennych z żaluzją – 4 szt, w tym:

  - wykucie otworu wentylacyjnego w ścianie i montaż wentylatora w pom.nr 1 – 1szt,

  - montaż wentylatora w istniejącym otworze w ścianie pom.nr 2 – 1szt,

  - montaż wentylatora w istniejącym otworze w ścianie pom.nr 3 z wstawieniem trójnika i 2  kratek wentylacyjnych dla węzła cieplnego oraz części biurowej  – 1szt,

  - montaż wentylatora w istniejącym otworze w stropie pom.nr 5 – 1szt,

Elewacja.

- Wymiana drewnianego parapetu zewnętrznego na parapet z konglomeratu o wym.: dł. 280cm, szer. 30cm, gr. 4cm. – 1 szt.

- Skucie odparzonych i uzupełnienie tynku elewacji – ca 10 m2.

- Zaimpregnowanie wszystkich ścian środkiem grzybobójczym – 60 m2.

- Wymiana i uzupełnienie cokoliku z płytek ceramicznych – ca 7 m2.

- Malowanie farbą elewacyjną ścian – 60 m2.

- Malowanie farbą elewacyjną sufitu zadaszenia – 22 m2.

- Wylanie opaski betonowej przy ścianach osłonowych przylegających bezpośrednio do terenów trawiastych – ca 3m2.

- Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy belki hermetyczne sufitowe LED 40W IP65 – 3 szt.

b. Opis robót do wykonania w ramach zadania remontowego :

Portiernia od wielu lat nie była remontowana jej stan techniczny wymaga gruntownego remontu polegającego na; likwidacji zacieków, uzupełnieniu tynków, wykonaniu nowych ścianek działowych, posadzek, montażu stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie instalacji elektrycznych i c.o, malowanie elewacji ( szczegółowy zakres robót zgodny z załączonym przedmiarem).

Kosztorys ofertowy należy opracować zgodnie z obowiązującymi zasadami kosztorysowania.

c) Realizacja przedmiotu zamówienia nie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych,

d) Realizacja przedmiotu zamówienia nie jest związana z jakimikolwiek prawami autorskimi lub prawami wyłączności

e)  Normy i certyfikaty – zgodnie z PN przenoszącymi normy europejskie i wytycznymi branżowymi,

f) Dodatkowe usługi, warunki zamówienia – przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zapoznać się z  opisem ewentualnie dokonać wizji lokalnej.

g) Nie dopuszcza się ofert wariantowych;

h) Poszczególne części zamówienia mogą być przez Wykonawcę powierzone do realizacji podwykonawcom.

i) termin realizacji zadania – zadanie przewidziano do realizacji do 15.11.21r

j)zakres przedmiotu zamówienia nie wiąże się z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych, gdyż nie jest to budowa,  przebudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń, a  bieżący remont.

k) przedmiot zamówienia ze względu na proces technologiczny prac oraz bardzo wąski zakres robót nie może być dzielony.