Załącznik nr 1

Zam. 42/2023/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ FORMULARZ CENOWY

„Dostawa inkubatora laboratoryjnego, spektrofotometru, kardiomonitora, szkieletu człowieka do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”

Część 1 Inkubator laboratoryjny w wersji z fotoperiodem

Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin, Wydział Biologii i Biotechnologii, ul. M. Oczapowskiego 1A, Olsztyn-Kortowo.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | - Inkubator laboratoryjny w wersji standardowej z wymuszonym obiegiem powietrza, - pojemność komory maksymalnie 112 l, - obudowa z blachy, - wnętrze ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 0H18 (DIN 1.4301), - drzwi podwójne - wewnętrzne szklane, zewnętrzne pełne, - zakres temperatury od 0°C do +70°C, - regulacja temperatury co 0,1°C, - wyświetlacz dotykowy, kolorowy graficzny, maksymalnie 4,3", - wentylator: możliwość sterowania w zakresie 10-100%, - 2 półki druciane INOX, - dopuszczalne całkowite obciążenie maksymalnie 60 kg, - sześciosegmentowy profil czasowo-temperaturowy, - otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika f=30 mm, - pamięć wyników pomiarowych, - sygnalizacja otwartych drzwi, - zamknięcie na klucz, - fotoperiod - 6 świetlówek (światło białe, typ 840) wbudowanych w drzwi urządzenia, oprogramowanie pozwalające na sterowanie oświetleniem, symulację dnia i nocy, - funkcja automatycznego odszraniania, - szerokość x wysokość x głębokość [zewnętrzne, mm] maksymalnie 660 x 1140 x 720, - wymiary komory, szerokość x wysokość x głębokość [mm] maksymalnie 460 x 540 x 450, - zasilanie 230 V 50-60 HZ, - moc znamionowa urządzenia [W] maksymalnie 500, - czynnik chłodniczy 1234ze / GWP=1, - okres gwarancji minimum 12 miesięcy. |  |  | sztuka | 1 |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Część 2 Spektrofotometr UV

Katedra Biochemii, Wydział Biologii i Biotechnologii,  ul. M. Oczapowskiego 1A, Olsztyn-Kortowo.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | Spektrofotometr skaningowy UV - układ optyczny jednowiązkowy, - lampa wolframowa oraz deuterowa, - zakres długości fali (nm) 190-1100, - szczelina min. 2 nm, - dokładność długości fali 0,5 nm, - światło rozproszone dla 220 i 360 nm ≤ 0,05%, - zakresy fotometrzyczne 0-200% T, -0,3 …. + 3,0 0 – 9999 C, - dokładność ≤0,5% T lub 0,005 A przy 1A, - stabilność 0,002 A/h przy 500 nm, - pamięć wewnętrzna 200 wyników i 200 standardowych krzywych, - wyświetlacz min. 320 x 240 pixeli matryca LCD, - interfejsy do drukarki 16 pin; USB typ B do PC /USB typ A dla pamięci, - tryby pracy: absorpcja, transmisja, pomiary ilościowe, kinetyka, skanowanie fali, pomiar przy kilku długościach (do minimum 10 fali), w trybie ilościowym do 10 standardów, - czas oczekiwania i czas pomiaru dla trybu kinetycznego do 12 godzin, odstępach czasowych 0,5/ 1 / 2,5 / 10 /30/60 s, - dopasowanie krzywej kalibracyjnej: liniowe, kwadratowe, sześcienne, - skanowania długości fali: z interwałem 0,1 / 0,2 / 0,5/ 1/2/5 nm, - prędkość skanowania od 100 do 1000 nm/min, - pomiary DNA / białko: koncentracja i czystości DNA, stosunek absorbcji 260 nm / 280 nm lub 260 nm / 230 nm, DNA/RNA stężenie białka (A280), koncentracja / czystość próbki (A260 / A280, A260 / A230 i inne, - wentylowane wnętrze z wentylatorem umieszczonym z tyłu urządzenia, - urządzenie zgodne z następującymi Dyrektywami Europejskimi: Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/UE, Ograniczenia w użytkowaniu substancji niebezpiecznych RoHS 2011/65/UE, - w zestawie: zmieniacz na 4 kuwety min. 10mm, 4 kuwety ze szkła optycznego min. 10mm, 2 kuwety ze szkła kwarcowego min. 10 mm, osłona przeciw kurzowa, kabel USB, pamięć min. USB 8 Gb, program do obsługi spektrofotometru przez zewnętrzny komputer PC z minimalnymi parametrami oprogramowania: - pomiary ilościowe, - skanowanie długości fali, - kinetyka, - pomiar przy kilku długościach fali, - funkcja analizy DNA/białka, - wydruk widm, wyników i raportów, - automatyczne znajdowanie minimów i maksimów, - wygładzanie, łączenie, powiększanie, nakładanie widm, - możliwość zapisu nieograniczonej ilości danych, - okres gwarancji minimum 24 miesiące. |  |  | sztuka | 1 |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Część 3 Kardiomonitor dla konia

Katedra Rozrodu Zwierząt z Kliniką, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, ul. M. Oczapowskiego 14, Olsztyn-Kortowo.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | - Częstość oddechów: zakres pomiarowy od 0 do 200 obr./min, - tętno: zakres pomiarowy od 20 do 350 uderzeń na minutę, - saturacja krwi (SpO2): zakres pomiarowy od 0 do 100%, - ciśnienie krwi (NIBP): zakres pomiarowy od 10 do 290 mmHg, - temperatura: zakres pomiarowy od 0 do 50 °C, - min. 3-kanałowe EKG, - kapnografia (EtCO₂) w metodzie pomiaru obejściowego: zakres pomiarowy od 0 do 150 mmHg, - inwazyjny pomiar ciśnienia krwi (IBP) : zakres pomiarowy od -50 do 360 mmHg - nieinwazyjny pomiar ciśnienia -mankiet udowy dla małego konia / źrebaka, - multigas (pomiar gazów znieczulających N₂O, DES, ISO, ENF, HAL, SEV) Tlen (O₂): zakres pomiarowy od 0 do 100 %, - wysokiej rozdzielczości min. 12.1" ekran dotykowy LED z podświetleniem, rozdzielczość: maksymalnie 1,280 x 800 pikseli, - monitor z funkcją sterowania gestami i szerokim kątem widzenia 720°, - możliwość wyświetlania do 10 krzywych, - dowolnie wybierane limity alarmów, - widoczny wyświetlacz alarmowy 360°, - przechowywanie danych do 48 godzin (krzywa trendu), 120 godzin (tabele i wykresy), 1000 pomiarów NIBP i 100 alarmów, - możliwy eksport danych przez pamięć USB, - możliwa praca z akumulatorem i siecią, - akumulator litowo-jonowy: czas pracy do 4 godzin przy w pełni naładowanym akumulatorze, - wyjścia USB 2.0, wyjście VGA i RJ45 (do aktualizacji oprogramowania), - zakres dostawy monitor, akumulator litowo-jonowy, zasilacz, nibp i 5 rozmiarów mankietów do pomiaru ciśnienia (w tym mankiet udowy); ekg z zaciskami, czujnik spo₂ z 2 klipsami, sonda temperatury, zestaw sond ibp, zestaw akcesoriów do pomiarów kapnografii i multigazu, - wymiary (w cm) maksymalne szer. 31 x wys. 29 x gł. 17, - okres gwarancji minimum 12 miesięcy. |  |  | sztuka | 1 |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Część 4 Model szkieletu człowieka

Szkoła Zdrowia Publicznego Collegium Medicum, ul. Żołnierska 14C, 10-561 Olsztyn.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | - elastyczny kręgosłup, - ruchoma klatka piersiowa, - zdejmowane kończyny górne i dolne, - możliwość wykorzystania do prezentacji wykonania ćwiczeń ruchowych, np. na piłce, - konstrukcja stawów: kości połączone elastycznymi gumami w celu prezentacji ruchów w stawach, - konstrukcja kręgosłupa: ruchomy, z możliwością wykonywania ruchów oraz zaryglowań trójwymiarowych, - dyski międzykręgowe: z miękkiej pianki, tzw. miękki dysk, - wysokość max. 176 cm, - waga max. 9,5 kg, - statyw 5-ramienny. |  |  | sztuka | 1 |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ