Załącznik Nr 4 do SWZ

IZP.271.2.2023

Formularz potwierdzenia spełniania minimalnych wymagań Zamawiającego

„Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych

z Gminy Lubaczów”

Specyfikacja techniczna - użytkowa oraz minimalne wyposażenie

Marka………………………………………………………………………………………………….

Typ/model……………………….……………………………………………………………………………

który spełnia następujące parametry:

| Lp. | Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego | Do wypełnienia przez Wykonawcę Wpisać „tak” jeśli spełnia parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego Wpisać „nie” jeśli nie spełnia parametrów minimalnych wymaganych przez Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Autobus z liczbą miejsc siedzących w przedziale od 17 do 21 osobowy (od 16 do 20 osób + kierowca) przystosowany do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim z możliwością demontażu dwóch tylnych rzędów foteli. Autobus spełniający wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym”, |  |
| 1.2 | Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia następujące dokumenty: • karty gwarancyjne • książki serwisowe • instrukcje obsługi • dokumentację techniczną do rejestracji pojazdu jako autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych |  |
| 2.1 | Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o zapłonie samoczynnym o mocy min. 120 kW |  |
| 2.2 | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia/nadwozia 2022 / 2023. |  |
| 2.3 | Napęd na oś przednią lub tylną przekazywany przez min. 6 stopniową skrzynię biegów. |  |
| 2.4 | Pojazd wyposażony w silnik spełniający aktualne normy ochrony środowiska (czystości spalin) min. Euro 6 |  |
| 2.5 | Pełnowymiarowe koło zapasowe |  |
| 2.6 | Lusterka zewnętrzne elektryczne, ogrzewane |  |
| 2.7 | Drzwi przednie prawe i lewe z szybami elektrycznymi, drzwi tylne z szybami. Szyby w tylnych drzwiach podgrzewane. Szyby podwójne-hermetyczne, przyciemniane, |  |
| 2.8 | Centralny zamek na pilota z możliwością uruchamiania od wewnątrz |  |
| 2.9 | Ogrzewanie postojowe Webasto suche, niezależne od pracy silnika z programatorem |  |
| 2.10 | Luk dachowy (szyberdach) uchylny, |  |
| 2.11 | Radio |  |
| 2.12 | Pojazd wyposażony w systemy zwiększające bezpieczeństwo: - ESP, ABS, ASR, - Kierownica wielofunkcyjna; - Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera - minimum 3 punktowe pasy bezpieczeństwa; - Immobiliser; - Światła do jazdy dziennej LED - klimatyzacja dwustrefowa automatyczna rozprowadzona przez półki nad głowami pasażerów, |  |
| 3.1 | - Rozkładane najazdy aluminiowe umożliwiające wjazd wózkiem, - Fotele z dwóch tylnych rzędów wypinane w celu zrobienia miejsca do przewozu osoby na wózku inwalidzkimi lub przewozu bagażów, złożonych wózków, kul itp., - obniżony schodek montowany na stałe ułatwiający wsiadanie osobom niepełnosprawnym lub wysuwany automatycznie przy otwieraniu prawych bocznych drzwi, - poręcze przy drzwiach ułatwiające wsiadanie osobie niepełnosprawnej, - pokrowce na siedzenia nieprzemakalne, - wykładzina wewnątrz pojazdu antypoślizgowa, - pasy bezpieczeństwa przy każdym siedzeniu, |  |
| 4.1 | Komplet opon zapasowych wraz z felgami |  |
| 5.1 | Gwarancja całopojazdowa bez limitu kilometrów - min. 12 miesięcy. |  |

Samochód musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (teks jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 450) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy w tym posiadać homologację, wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

UWAGA:

- Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

- Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.