Kraków, dnia 05.01.2021r.

DZ.271.105.2021

Pakiet 29

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TROKAR LAPAROSKOPOWY |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | sterylny trokar optyczny składający się z obturatora i kaniuli z zaworem gazowym | TAK | – |  |
| 4. | średnica kaniuli w zakresie 4 - 5 [mm] | TAK | – |  |
| 5. | długość kaniuli 100 [mm] +/- 2 [mm] | TAK | – |  |
| 6. | obturator z separatorem tkanek zapobiegający uszkodzeniom struktur wewnętrznych | TAK | - |  |
| 7. | obturator posiadający otwór w grocie w celu insuflacji podczas procesu początkowego wprowadzania trokara | TAK | - |  |
| 8. | kaniula żebrowana | TAK | - |  |
| 9. | dostępna kaniula w wersji z systemem fiksacji z balonikiem i dyskiem retencyjnym | TAK | - |  |
| 10. | podwójne uszczelnienie (dwie niezależne uszczelki) w głowicy trokara | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 11. | ściągalna głowica trokara wraz z uszczelkami w celu szybkiej desuflacji lub wyciągnięcia preparatu | TAK/NIE | 1/0 |  |
| TROKAR LAPAROSKOPOWY Z ZASTAWKĄ |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | sterylny trokar optyczny składający się z obturatora i kaniuli z zaworem gazowym | TAK | – |  |
| 4. | dostępne średnice kaniuli: 10 – 11 [mm] oraz 12 [mm] | TAK | – |  |
| 5. | długość kaniuli: 100 [mm] +/- 2 [mm] | TAK | – |  |
| 6. | obturator posiadający otwór w grocie w celu insuflacji podczas procesu początkowego wprowadzania trokara | TAK | - |  |
| 7. | obturator z separatprem tkanek zapobiegający uszkodzeniom struktur wewnętrznych | TAK | - |  |
| 8. | kaniula żebrowana | TAK | - |  |
| 9. | dostępna kaniula w wersji z systemem fiksacji z balonikiem i dyskiem retencyjnym | TAK | - |  |
| 10. | podwójne uszczelnienie (dwie niezależne uszczelki) w głowicy trokara | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 11. | ściągalna głowica trokara wraz z uszczelkami w celu szybkiej desuflacji lub wyciągnięcia preparatu | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 12. | zastawka umożliwiająca używanie narzędzi bez konieczności stosowania dodatkowej redukcji utrzymująca odmę | TAK | - |  |
| TROKAR LAPAROSKOPOWY Z ZASTAWKĄ – ROZMIAR 15 |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | sterylny trokar, składający się z obturatora i kaniuli z zaworem gazowym | TAK | – |  |
| 4. | Średnica kaniuli: 15 [mm], +/- 1 [mm] | TAK | – |  |
| 5. | długość robocza kaniuli: 100 [mm] +/- 2 [mm] | TAK | – |  |
| 6. | obturator z separatorem tkanek zapobiegający uszkodzeniom struktur wewnętrznych | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 7. | kaniula żebrowana | TAK | – |  |
| 8. | podwójne uszczelnienie (dwie niezależne uszczelki) w głowicy trokara | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 9. | ściągalna głowica trokara wraz z uszczelkami w celu szybkiej desuflacji lub wyciągnięcia preparatu | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 10. | Zastawka umożliwiająca używanie narzędzi bez konieczności stosowania dodatkowej redukcji utrzymująca odmę | TAK | - |  |
| WOREK LAPAROSKOPOWY |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | worek laparoskopowy do ewakuacji preparatu | TAK | – |  |
| 4. | worek z podwójnie wzmocnionym dnem na prowadnicy | TAK | – |  |
| 5. | worek kompatybilny z trokarem 12mm | TAK | – |  |
| 6. | pojemność worka 1500 [ml] z tolerancją +/- 100 [ml] | TAK | – |  |
| 7. | worek z samorozprężalnymi widełkami i z pętla do zamykania | TAK | – |  |
| 8. | worek wyposażony w zamykacz ułatwiający wielokrotne otwarcie i zamykanie | TAK/NIE | 1/0 |  |

.............................................

Podpis Wykonawcy