Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-20/2021

Załącznik nr 2.1 do SWZ

Pakiet  1 – Dostawa i montaż cyfrowego aparatu RTG (aparat mammograficzny) wraz ze stacją opisową, adaptacją pomieszczeń i przyłączeniem do HIS

Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych

Dostawa i montaż dla cyfrowego aparatu RTG (aparat mammograficzny) wraz ze stacją opisową, adaptacją pomieszczeń i przyłączeniem do HIS – 1 szt.

| Dostawa i montaż cyfrowego aparatu RTG (aparat mammograficzny) wraz z stacją opisową, adaptacją pomieszczeń i przyłączeniem do HIS - detektor obrazu w pełni cyfrowy (nie dopuszcza się aparatu ucyfrowionego zarówno CR i jak DR); rok produkcji 2021, urządzenie fabrycznie nowe |
| --- |
| Lp. | Opis parametrów |
| I. | Generator |
| 1 | Generator wysokoczęstotliwościowy |
| 2 | Moc wyjściowa generatora min. 5 kW |
| 3 | Dokładność regulacji napięcia, skok max co 1kV |
| 4 | Maksymalna wartość obciążenia prądowo - czasowego min. 500 mAs |
| 5 | Automatyczna kompensacja zmian napięcia zasilającego |
| 6 | Cyfrowe wyświetlanie parametrów ekspozycji tj. kV, mAs, rodzaj filtra, materiał anody oraz siły ucisku i wysokości płytki uciskowej |
| 7 | Maksymalny prąd: małego ogniska min 40mA, dużego ogniska min. 100mA |
|  | Lampa |
| 1. | Anoda wirująca |
| 2. | Lampa jedno lub dwukątowa |
| 3. | Prędkość wirowania anody min. 5000 obr/min |
| 4. | Pojemność cieplna anody min. 300 kHU |
| 5. | Szybkość chłodzenia anody min. 40 kHU/min |
| 6. | Wielkość nominalna małego ogniska mierzona zgodnie z IEC 60336 metodą szczelinową max. 0.1 mm |
| 7. | Wielkość nominalna dużego ogniska mierzona zgodnie z IEC 60336 metodą szczelinową max. 0.3 mm |
| 8. | Filtry dodatkowe minimum dwa dla badań skryningowych |
| II. | Automatyka |
| 1 | Automatyka kontroli ekspozycji AEC |
| 2 | Oferowana ilość regionów o największej gęstości ze skanu całego detektora, z których system AEC dobiera parametry ekspozycji min. 1 region; Zamawiający dopuszcza system AEC, który dobiera wszystkie parametry ekspozycji na podstawie gęstości radiologicznej ze skanu całego detektora. |
| 3 | Wymagane tryby pracy: w pełni automatyczny, ręczny wybór parametrów ekspozycji |
| 4 | Pomiar w miejscach wskazanych przez operatora |
| 5 | Pomiar z całej powierzchni detektora |
| 6 | Automatyka doboru filtrów |
| 7 | Automatyczna kontrola kompresji, min. dwustopniowa |
| 8 | Ręczna kontrola kompresji |
| 9 | Automatyczne zwolnienie ucisku po ekspozycji, z możliwością wyłączenia tej funkcji przez użytkownika |
| III. | Statyw Mammograficzny |
| 1 | Statyw wolnostojący |
| 2 | Generator zabudowany w statyw mammografu |
| 3 | Głowica o izocentrycznym ruchu obrotowym |
| 4 | Zakres ruchu głowicy w pionie (mierzony do górnej powierzchni stolika mammograficznego) w zakresie 70 (+/-10%) do 140 cm (+/-10%) |
| 5 | Zmotoryzowany obrót głowicy w całym zakresie |
| 6 | Zakres obrotu głowicy min. 340º |
| 7 | Możliwość ustawienia głowicy i wykonania badania w pozycji -180°(detektor na górze, lampa na dole) |
| 8 | Automatyczny obrót ramienia do zaprogramowanych projekcji kątowych po naciśnięciu jednego przycisku lub po naciśnięciu jednego przycisku oraz klawisza bezpieczeństwa |
| 9 | Odległość ognisko - detektor obrazu (SID) min. 65 cm |
| 10 | Zestaw do zdjęć powiększonych umożliwiający powiększenie minimum 1,5 x |
| 11 | Sterowanie ruchem płytki uciskowej góra/dół oraz ruchem głowicy góra/dół ręcznie (przyciski i/lub pokrętła) oraz przy pomocy przycisków nożnych (dwa zestawy przycisków nożnych po lewej i prawej stronie aparatu). Możliwość dodatkowej korekty ucisku przy pomocy pokrętła. |
| 12 | Komplet płytek uciskowych dla wszystkich formatów ekspozycji |
| 13 | Automatyczne rozpoznawanie wielkości zainstalowanej płytki uciskowej i automatyczne dopasowywanie kolimacji do tej wielkości (autodetekcja) |
| 14 | Płytka uciskowa do formatu obrazowania min.18 cm x 23 cm z możliwością przesuwania części uciskającej wzdłuż dłuższej krawędzi detektora |
| 15 | Osłona twarzy pacjentki |
| IV. | Detektor cyfrowy |
| 1 | Detektor cyfrowy oparty na amorficznym półprzewodniku w technologii TFT, o wymiarach min. 23 cm x 29 cm oraz formatach obrazowania min. 18 cm x 23 cm, min. 23 cm x 29 cm |
| 2 | Metoda konwersji promieniowania X na sygnał elektryczny bezpośrednia (bez warstwy scyntylacyjnej) lub pośrednia (z warstwą scyntylacyjną) |
| 3 | Matryca detektora promieniowania rentgenowskiego dla maksymalnego formatu obrazowania Min. 2300 x 3000 2850 pikseli |
| 4 | Rozmiar piksela max. 90 100µm |
| 5 | Zakres dynamiki detektora min. 12 bit |
| 6 | Kratka przeciwrozproszeniowa dla badań 2D |
| 7 | Automatyczne wysuwanie kratki przeciwrozproszeniowej do zdjęć powiększonych |
| 8 | Czas pomiędzy ekspozycjami diagnostycznymi max.30 s |
| 9 | Czas pomiędzy zakończeniem ekspozycji a wyświetleniem obrazu na monitorze max. 10 s |
| 10 | Informacje podczas ekspozycji zbierane z powierzchni detektora jednoczasowo, a nie na zasadzie skanowania detektora |
| V. | Tomosynteza |
| 1 | Funkcjonalność tomosyntezy realizowana poprzez obrót lampy wokół badanej piersi po łuku oraz oprogramowanie wykonujące rekonstrukcję wolumetryczną 3D |
| 2 | Czas wykonania skanu tomosyntezy max. 10s |
| 3 | Wymagana ilość obrazów uzyskanych w badaniu tomosyntezy min. 15 9 |
| 4 | Ruch lampy podczas tomosyntezy płynny lub skokowy |
| 5 | Odległość między zrekonstruowanymi płaszczyznami w badaniu tomosyntezy max. 1 mm |
| 6 | Nieruchoma osłona względem twarzy pacjentki podczas badań z tomosyntezą (z fabrycznie montowanym uchwytem) dla wszystkich trybów tomosyntezy |
| 7 | Rozdzielczość obrazów tomosyntezy nie mniejsza niż tradycyjnych obrazów 2D lub taka sama |
| VI. | Stacja Akwizycyjna |
| 1 | Komputer z systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem, klawiatura obsługowa, mysz, pulpit ekspozycji |
| 2 | System operacyjny |
| 3 | Pamięć operacyjna RAM min. 16GB |
| 4 | Pojemność dysku twardego min. 1 TB |
| 5 | Ilość zapisanych obrazów bez kompresji dla pełnego formatu detektora min. 8000 |
| 6 | Monitor obsługowy dla technika LCD min. 19’’ i min. 2 Mpix. Skalibrowany w standardzie DICOM. |
| 7 | Wyświetlenie zdjęcia podglądowego każdorazowo po wykonaniu projekcji mammograficznej z możliwością akceptacji bądź odrzucenia |
| 8 | Możliwość podejrzenia zdjęć archiwalnych |
| 9 | Nanoszenie znaczników mammograficznych w postaci graficznej i literowej bezpośrednio z klawiatury obsługowej |
| 10 | Możliwość edycji zdjęcia po wykonaniu ekspozycji (możliwość zmiany strony i projekcji) oraz możliwość przenoszenia zdjęć między pacjentami |
| 11 | Interfejs sieciowy z funkcjonalnością DICOM |
| 12 | Funkcje: powiększenia, pomiaru długości, dodania tekstu do obrazu, pomiar gęstości, pomiar średniej wartości pikseli i odchylenia standardowego w ROI o dowolnych wymiarach. Zamawiający dopuszcza system, który nie posiada funkcjonalności pomiaru gęstości (pod warunkiem posiadania wszystkich pozostałych opisanych powyżej funkcji) |
| 13 | Funkcja ręcznego wprowadzenia danych demograficznych pacjenta oraz pobrania tych informacji z systemu HIS/RIS i połączenia ich z obrazem cyfrowym (integracja z serwerem Dicom Worklist) |
| 14 | Nagrywarka umożliwiająca zapis obrazów na CD i DVD w formacie DICOM |
| 15 | Przezierna przesłona stanowiska operatora z materiału o ekwiwalencie co najmniej 0.5mm Pb |
| 16 | Oprogramowanie CAD z zastrzeżeniem pkt 18 |
| 17 | Oprogramowanie do analizy gęstości piersi z zastrzeżeniem pkt 18 |
| 18 | Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie mammografu bez oprogramowania CAD i oprogramowania do analizy gęstości piersi, pod warunkiem zaoferowania innowacyjnych narzędzi umożliwiających zaawansowaną analizę badań tomosyntezy: Narzędzie przyspieszające ocenę badań tomosyntezy: narzędzie umożliwiające przeglądanie płaszczyzn tomosyntezy w obszarze zdefiniowanym na syntetycznym zdjęciu 2D; automatyczne wyświetlanie płaszczyzny tomo po wskazaniu zmiany na syntetycznym zdjęciu 2D; narzędzie tomo umożliwiające wskazanie głębokości, numeru płaszczyzny oraz kwadrantu, w którym znajduje się zmiana. |
| VII. | Stacja Opisowa Radiologa |
| 1 | Stacja diagnostyczna w pełni kompatybilna z zaoferowanym mammografem i wszystkimi wymaganymi funkcjonalnościami |
| 2 | System operacyjny |
| 3 | Pamięć operacyjna RAM min. 16GB |
| 4 | Pojemność dysku twardego SSD, RAID 1 lub wyższy min. 1TB lub dwa dyski o pojemności 1TB pracujące w systemie RAID0 |
| 5 | Diagnostyczny monitor obrazowy LCD wysokiej klasy (zgodny z ustawą Prawo atomowe): |
| a | przekątna ekranu min. 32” |
| b | rozdzielczość: min.12 MPix, |
| c | kalibracja w standardzie DICOM |
| d | kontrast min.: 1200:1, |
| e | wbudowany czujnik podświetlenia, |
| f | jednorodność przestrzenna: min. 90%, |
| g | skalibrowana luminancja: min. 1000 cd/m2 |
| h | stabilizacja obrazu realizowana w trybie ciągłym przez wbudowany czujnik umieszczony z przodu ekranu |
| i | Zamawiający dopuszcza zaoferowanie: dwa diagnostyczne monitory obrazowe LCD wysokiej klasy o rozdzielczości min. 5 Mpix, posiadające świadectwo parowania, o luminancji maksymalnej 2500 cd/m2 i skalibrowanej luminancji w standardzie DICOM w dwóch trybach do 600 cd/m2 i 1000cd/m2 |
| 6 | Zwalidowana przez producenta monitora karta grafiki, zapewniająca pracę w standardzie sygnału min. 10 bit |
| 7 | Dedykowana klawiatura do mammografii |
| 8 | Oprogramowanie realizujące co najmniej: |
| a | automatyczne umieszczanie na ekranie obrazu CC bok do boku oraz obrazu MLO piersi prawej po stronie lewej, a obrazu MLO piersi lewej po stronie prawej, wyświetlanie obrazu z uwzględnieniem symetrii ułożenia |
| b | prezentację obrazów w pełnej rozdzielczości |
| c | wyświetlanie zalecane przez EUREF - jednoczesną prezentację kompletu czterech obrazów mammograficznych jednej pacjentki |
| d | porównanie badania mammograficznego obecnego z wcześniejszym |
| e | możliwość wyświetlenia i oceny zdjęć z tomosyntezy |
| 9 | Automatyczne wczytywanie badań archiwalnych z systemu PACS przed opisywaniem badań bieżących |
| 10 | Interfejs sieciowy min. 1GB/sek |
| VIII. | Możliwości rozbudowy (na dzień składania ofert) |
| 1 | Możliwość rozbudowy o przystawkę biopsyjną, do wykonania biopsji stereotaktycznej i wspomaganej tomosyntezą |
| 2 | Możliwość rozbudowy o funkcję badań z kontrastami |
| IX. | Dodatkowe wyposażenie |
| 1 | Zestaw fantomów do podstawowej kontroli jakości wraz z dedykowanym oprogramowaniem |
| 2 | Kamera sucha do wydruku błon mammograficznych zapewniająca: |
| a | ładowanie klisz przy świetle dziennym |
| b | druk w technologii laserowej |
| c | 2 podajniki błon dostępnych jednocześnie |
| d | format filmów mammograficznych co najmniej 18x24 i 24x30 cm |
| 3 | Duplikator do nagrywania płyt |
| 4 | Zestaw fartuchów ochronnych - półfartuchy S,M,L - osłona na tarczyce S,M,L - garsonka M,L,XL |

Wymagania dotyczące adaptacji pomieszczeń opisano w załączniku nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy (§4a Szczegółowe warunki wykonania umowy – pakiet 1 mammograf).

Załącznik nr 2.2 do SWZ

Pakiet  2 – Dostawa sprzętu i aparatury medycznej – zestawu narzędzi do laparoskopii                               i histeroskopii

Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej – zestawu narzędzi do laparoskopii i histeroskopii

| Dostawa sprzętu i aparatury medycznej - zestawu urządzeń i narzędzi do laparoskopii i histeroskopii; rok produkcji 2021, urządzenia i instrumenty fabrycznie nowe |
| --- |
| Lp. | Opis parametrów |
| I. | KAMERA MEDYCZNA 4K (ULTRA HD) – 1 szt. |
| 1 | Medyczna kamera endoskopowa pracująca w standardzie ULTRA HDTV (2160p) umożliwiająca współpracę sterownika kamery z głowicą ULTRA HDTV oraz sensorycznymi endoskopami typu videoureterorenoskop, videocystoskop itp. |
| 2 | Sterownik kamery współpracujący z głowicami o rozdzielczości Ultra HD 4K ( rozdzielczość min. 3840 x 2160 p) oraz z głowicami Full HD (rozdzielczość min.1920x1080p) |
| 3 | Rozdzielczość min. 3840x2160 pikseli |
| 4 | Skanowanie progresywne 60p |
| 5 | Obsługa funkcji kamery poprzez programowalne przyciski na głowicy kamery, głowica wyposażona w dowolnie programowalne przyciski sterujące, umożliwiające zaprogramowanie min. 4 funkcje z menu dostępne jednoczasowo |
| 6 | Obsługa kamery możliwa z menu wyświetlanego na monitorze z użyciem pilota |
| 7 | Menu wyświetlane na ekranie dotykowym sterownika kamery w języku polskim, możliwość balansu bieli, wyboru profilu oraz zmiany jasności z panelu dotykowego kontrolera |
| 8 | Możliwość automatycznej regulacji jasności światła w połączeniu z projektorem światła |
| 9 | Kamera medyczna wyposażona w cyfrowe filtry obrazowania wyświetlane na ekranie monitora. Filtry służące do efektywnego różnicowania struktur tkankowych oparte o silne zróżnicowanie kontrastów oraz kolorów (min. 5 różnych filtrów z możliwością korzystania z nich tj wyłączane i włączane w dowolnym momencie za pomocą pilota bądź przycisku na głowicy kamery) |
| 10 | Filtr HDR włączany/wyłączany za pomocą pilota bądź przycisku na głowicy kamery |
| 11 | Kamera wyposażona w wyjścia, co najmniej: |
| a | 2 x HDMI (3840 x 2160 pikseli) |
| b | 2 x 3G-SDI (1920 x 1080 pikseli) |
| c | 2 x HDMI (1920 x 1080 pikseli) |
| d | Gniazda HDMI umożliwiające przykręcenie wtyczki przewodu wideo do obudowy sterownika kamery w celu zabezpieczenia przed przypadkowym odłączeniem przewodu wideo i utratą obrazu na monitorze operacyjnym |
| 12 | Min. 5 specjalistycznych programów pracy (w tym specjalny program do endoskopów sensorycznych), min. 10 trybów użytkownika |
| 13 | Port USB na sterowniku kamery umożliwiający bezpośrednią archiwizację na nośnikach zewnętrznych w postaci zdjęć i sekwencji video |
| 14 | Pamięć zewnętrzna USB o pojemności min. 32 GB w zestawie |
| 15 | Możliwość sterowania funkcjami zapisu z przycisków na głowicy kamery |
| 16 | Funkcja dialogu umożliwiająca komunikację pomiędzy kontrolerem kamery i podłączonym do niego źródłem światła - automatyczne dostosowanie jasności obrazu |
| 17 | Balans bieli – zakres temperatury koloru – 2300K-7000K |
| 18 | Konstrukcja głowicy kamery umożliwiająca połączenie ze standardowymi optykami endoskopowymi, montaż poprzez zbliżenie okularu optyki i automatyczne zakleszczenie bez dodatkowych manipulacji tzw. „snap-on” |
| 19 | Głowica 3x 1/3’’ CMOS |
| a | min. 2 przyciski funkcyjne (programowalne) |
| b | zoom optyczny min. x 2 |
| c | zoom cyfrowy min. x 1,5 |
| d | waga - ≤ 150g |
| 20 | Obiektyw o zmiennej ogniskowej w zakresie nie gorszym niż 13-29 mm |
| II. | LEDOWE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA – 1 szt. |
| 1 | Ledowe źródło światła o potwierdzonej przez producenta mocy równoważnej do 300W dla źródła światła ksenonowego, |
| 2 | Jasność nie gorsza niż 1500 lumenów |
| 3 | Temperatura barwowa min.6500K |
| 4 | Natężenie światła regulowane od 0-100% |
| 5 | Żywotność nie mniej niż 25 000 godzin |
| 6 | Funkcja dialogu umożliwiająca komunikację pomiędzy kontrolerem kamery i podłączonym do niego źródłem światła - automatyczne dostosowanie jasności obrazu |
| 7 | Uniwersalne, obrotowe przyłącze światłowodowe - możliwość podłączenia światłowodów różnych producentów w tym firm takich jak: Olympus, Storz, Wolf - bez konieczności zastosowania przejściówek lub/i adapterów |
| 8 | Poziom głośności nie wyższy niż 30 dB |
| 9 | Identyfikacja podłączenia światłowodu - funkcja stand-by - automatyczne wyłączenie światła po wyjęciu światłowodu |
| 10 | Na panelu czołowym możliwość włączenia / wyłączenia światła „standby” |
| III. | MONITOR MEDYCZNY ULTRA HD min. 30” - 1 szt. |
| 1 | Monitor medyczny min. 30" LCD |
| 2 | Rozdzielczość min.: 4096 x 2160 pixeli |
| 3 | Aktywna matryca LCD (TFT) |
| 4 | Podświetlenie LED backlight |
| 5 | Mocowanie Vesa |
| 6 | Montaż na posiadanej kolumnie |
| IV. | OPTYKA UHD I AKCESORIA - ILOŚCI JAK NIŻEJ |
| 1 | Optyka laparoskopowa Ultra HD , przeznaczona do pracy w rozdzielczości 4K (wymagane oznaczenie współpracy w UHD), o średnicy 10 mm, długość robacza 300-305 mm, kąt patrzenia 30 stopni, autoklawowalna – 1 szt. |
| 2 | Kosz metalowy do mycia, sterylizacji i transportu optyki o wymiarach 59x54x471 mm (+/-10% dla każdego wymiaru) wyposażony w silikonowe wymienne mocowania optyki umieszczone w części dolnej oraz górnej dla ufiksowania optyki podczas transportu – 1 szt. |
| 3 | Światłowód laparoskopowy o średnicy min. 5 mm, długość minimum 300 cm, autoklawowalny, w nieprzeźroczystej osłonie zapobiegającej utracie światła, zakończony od strony optyki złączem typu „snap-on”- 1 szt. |
| V. | NARZĘDZIA LAPAROSKOPOWE - ZESTAW WG LISTY |
| 1 | Kleszcze do posiadanego morcelatora Morce Power Plus, wąskie z jednym zębem typu kulociąg 3 częściowe (wkład + płaszcz nieizolowany z pierścieniem obrotowym + uchwyt z zapinką bez możliwości koagulacji) o średnicy 10 mm, długość robocza 330 mm, obie bransze ruchome, długość bransz 38 mm – 1 szt. |
| 2 | Kleszcze bipolarne typu okienko zwężające się na końcu, o średnicy 5,5 mm, długość robocza 330 mm, długość bransz 21 mm – 1 szt. |
| 3 | Imadło laparoskopowe 5 mm średnicy, długość robocza 330 mm, bransze zagięte w lewo , 3 częściowe (wkład + płaszcz + rączka axialna z automatyczną zapinką) - 1 szt. |
| 4 | Dren do pompy histeroskopowej – Hystero Pump II 2222 , wielorazowy autoklawowalny- 1 szt. |
| VI. | MANIPULATOR MACICY – 1 KPL |
| 1 | Manipulator maciczny służący do całkowitej histerektomii laparoskopowej (Total Laparoscopic Hysterectomy – TLH) i nadszyjkowego usunięcia macicy w asyście laparoskopowej (Laparoscopic Supracervical Hysterectomy – LASH) |
| 2 | Rozbieralny na maksimum dwie części (nie licząc części jednorazowych) |
| 3 | Z podłączeniem do światłowodu i stacjonarnego źródła światła |
| 4 | Z podświetlanym kielichem umożliwiającym uwidocznienie światłem miejsca kolpotomii |
| 5 | Atraumatyczny, działający na zasadzie próżniowego zasysania |
| 6 | Uniwersalna wielkość (możliwość dopasowania do różnych średnic i długości szyjki macicy) |
| 7 | Silikonowyme, jednorazowe kielichy umożliwiającei bezpieczne cięcie narzędziami mono i bipolarnymi |
| 8 | Sonda wyskalowana i o regulowanej długości wysunięcia |
| 9 | W komplecie 10 zestawów jednorazowych składających się z kielicha i drenu próżniowego |

Załącznik nr 2.3 do SWZ

Pakiet  3 – Modernizacja systemu neuronawigacji

Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych

Modernizacja systemu neuronawigacji

| Modernizacja (rozbudowa) systemu neuronawigacji, elementy zastosowane fabrycznie nowe |
| --- |
| Lp. | Opis parametrów |
| 1 | Dotykowy monitor chirurga o przekątnej min. 24” zainstalowany na ramieniu przegubowym na wózku jezdnym, z możliwością obsługi sterylnym wskaźnikiem bezpośrednio z pola operacji. |
| 2 | Zestaw integracyjny posiadanych urządzeń - nawigacji StealtStation S7 z mikroskopem Zeiss Pentero 900: |
| a | oprogramowanie integracyjne, |
| b | ramka referencyjna montowana na okularze mikroskopu, |
| c | wskaźnik do pracy z mikroskopem |
| d | kalibracja urządzeń, okablowanie, inne komponenty wymagane do kalibracji |
| e | oprogramowanie do auto pozycjonowania okularu mikroskopu w polu operacyjnym (ruch robotyczny ramienia) |