Załącznik nr 1 do wniosku

- Opis przedmiotu zamówienia (ilość i rodzaj, miejsce i warunki dostarczenia, opcje, opis przedmiotu z zastosowaniem nazw i kodów CPV, wymagane jest także dołączenie opisu w wersji elektronicznej).

Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z przeglądem, konserwacją oraz naprawą central wentylacji mechanicznej oraz urządzeń i instalacji klimatyzacji znajdujących się 
w budynkach nr 428, 437, 439, 452 administrowany przez 41 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.

Ponadto Wykonawca będzie w gotowości do usuwania awarii urządzeń na każde zgłoszenie pisemne i telefoniczne Zamawiającego.

Szczegółowy opis :

Usługa związana z przeglądem, konserwacją oraz naprawą central wentylacji mechanicznej oraz urządzeń i instalacji klimatyzacji w budynkach nr 428,437,439, 452 znajdujących się na terenie kompleksu Dęblin - Lotnisko

  - KOD CPV   50730000 – 1 Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

34913000 – 0 Różne części zapasowe

1.2 Zakres usługi obejmuje:

1.2.1 Rodzaje central wentylacyjnych podlegających przeglądowi i konserwacji przedstawiono w poniższym wykazie:

| Lp. | Centrala | Rozmiar Filtra |
| --- | --- | --- |
| Kompleks Lotnisko |
| Budynek nr 428 (centrala CP CLIMA) |
| 1 | Cen.wen –klim NW 6 | 592x592x360-2 szt. |
| 2 | Cen.wen –klim NW 5 | 592x490x360-8 szt. 592x287x360-4szt. |
| 3 | Cen.wen –klim NW 7 | 592x592x360-2 szt. |
| 4 | Cen.wen –klim NW 4 | 592x287x360-2 szt. 592x592x360-2szt. |
| 5 | Cen.wen –klim NW 1 | 592x592x360-2szt. |
| 6 | Cen.wen –klim NW 2 | 592x592x360-2szt. |
| 7 | Cen.wen –klim NW 3 | 592x592x360-2szt. |
| 8 | Cen.wen –klim NW 8 | 592x592x360-2szt. |
| 9 | Cen.wen –klim NW 9 | 592x592x360-2szt. |
| Budynek nr 437 |
| 10 | Centrala wentylacyjna NW1 o wyd. 4000m3/h o nr seryjnym G01208370 SWEGON GOLD12ERX111111 | 490x592x370-8mm-4szt. kl. F7 |
| 11 | Centrala wentylacyjna NW2 o wyd. 2350m3/h o nr seryjnym G01100949 SWEGON GOLD11ERX | 490x592x370-8mm-4szt. kl. F7 |
| 12 | Centrala wentylacyjna NW3 o wyd. 5300m3/h o nr seryjnym G01405007 SWEGON GOLD14ERX | 592x592x520-10mm-4szt. kl. F7 |
| 13 | Centrala wentylacyjna NW4 o wyd. 1800m3/h o nr seryjnym G00505943 SWEGON GOLD05ERX | 353x452x370-6mm-4szt. kl. F7 |
| 14 | Centrala wentylacyjna NW5 o wyd. 300m3/h SWEGON GOLDSD04 | Filtr wstępny: G4-651x363x48-1szt. Filtr kasetonowy płaski F-7 – 715x350x130-1szt. |
| 15 | Nawilżacz parowy, elektrodowy do centrali NW2 o nr seryjnym 1176180 SWEGON CONDAIR CP3 Pro 9 | 1 szt. |
| 16 | Nawilżacz parowy, elektrodowy do centrali NW3 o nr seryjnym 1176179 SWEGON CONDAIR CP3 Pro 5 | 1 szt. |
| 17 | Centrala wentylacyjna NW 1 CLIMA PRODUKT G – GOLEM -0-03 | Filtr kieszeniowy krótki G4 592x592x150 – 2 szt. 287x592x150 – 2 szt. 879x287x150 – 2 szt. Filtr kieszeniowy krótki F7 592x592x590 – 1 szt. 287x592x590 – 1 szt. 879x287x590 – 1 szt. |
| 18 | Centrala wentylacyjna NW 2 CLIMA PRODUKT G- GOLEM – 0-04 | Filtr kieszeniowy krótki G4 592x592x150 – 2 szt. 592x287x150 – 2 szt. Filtr kieszeniowy krótki F7 592x592x590 – 1 szt. 592x287x590 – 1 szt. |
| 19 | Centrala wentylacyjna NW 3 CLIMA PRODUKT G – GOLEM – 0-03 | Filtr kieszeniowy krótki G4 592x592x150 – 2 szt. 287x592x150 – 2 szt. 879x287x150 – 2 szt. Filtr kieszeniowy krotki F7 592x592x590 -1 szt. 287x592x590 – 1 szt. 879x287x590 – 1 szt. |
| 20 | Centrala wentylacyjna NW 4 CLIMA PRODUKT G – GOLEM – 0-01 | Filtr kieszeniowy krótki G4 592x592x150 – 2 szt. Filtr kieszeniowy krótki F7 592x592x590 - 1szt. |
| 21 | Nawilżacz parowy CONDAIR Defensor Mk5- 4 szt. | 4 szt. |
| 22 | Centrala wentylacyjna NW 1 GOLD RX 20 | 1 szt. |
| 23 | Nawilżacz parowy CONDAIR Defensor RS Visual 16 | 1 szt. |
| 24 | Stacja uzdatniania wody CONDAIR AX 12 19032510 ( osmoza) | 1 szt. |
| 25 | CONDAIR Soft 60 CK 218159 (zmiękczanie) | 1 szt. |
| Budynek nr 439 (centrale VBW) |
| 26 | VBW BD-2 NW 5 +agregat klimatyzacyjny MOU-48HFN1-Q | 592x592x360-2szt. |
| 27 | VBW BD-3 NW 8+agregat klimatyzacyjny MOU-48HFN1-Q | 592x592x360-2szt. 287x592x360-2szt. |
| 28 | VBW BD-3 NW 4+agregat klimatyzacyjny MDV-V224W/DRN1 | 592x592x360-1szt. 287x592x360-1szt. |
| 29 | VBW BD-4 NW 3+agregat klimatyzacyjny MDV-V224W/DRN1 | 592x592x360-2szt. 287x592x360-2szt. 879x287x360-2szt. |
| 30 | VBW BD-4 NW 1+agregat klimatyzacyjny MDVT-D280 (10) W/RN1-B | 592x592x360-2szt. 287x592x360-2szt. 879x287x360-2szt. |
| 31 | VBW BD-4 NW 6+agregat klimatyzacyjny MDVT-D280 (10) W/RN1-B | 592x592x360-2szt. 287x592x360-2szt. 879x287x360-2szt. |
| 32 | VBW BD-4 NW 7+agregat klimatyzacyjny MDVT-D280 (10) W/RN1-B | 592x592x360-2szt. 287x592x360-2szt. 879x287x360-2szt. |
| 33 | VBW BD-1 NW 2+agregat klimatyzacyjny MOU-24HFN1-ORCA | 592x490x360-2szt. |
| Budynek nr 452 Gruntowny wymiennik ciepła PROVENT - GEO |
| 34 | Centrala nawiewno – wywiewna TYP VERSO RHP30-L – NW 1 | 490x490x500 – 6M-4 szt. 490x490x46 – 2 szt. |
| 35 | Centrala nawiewno – wywiewna TYP VERSO RHP/M40-L- NW 2 | 490x592x500-6M-T -10 szt. 490x490x500- 6M-10 szt. |
| 36 | Centrala nawiewno – wywiewna TYP VERSO RHP/M-20-L- NW 3 | 490x592x500 – 6M-T -10 szt. 490x490x500-6M-10 szt. |
| 37 | Centrala nawiewno – wywiewna TYP VERSO RHP/M-90-L – NW4A | 490x490x46-C- 2szt. 490x490x500-6M – 4szt 392x792x500-6M -4 szt. 392x792x500-4K – 4szt. |
| 38 | Centrala nawiewno – wywiewna TYP VERSO RHP/M-90-L – NW4B |  |
| 39 | Centrala nawiewno – wywiewna TYP VERSO RHP/M-20-L- NW5A | 592x592x46-C 2szt. 592x592x500-8M-T-4 szt. 490x490x450-6M-t-4szt. 490x490x46-C-2SZT. |
| 40 | Centrala nawiewno – wywiewna TYP VERSO RHP/M-20-L- NW5B |  |
| 41 | Centrala nawiewno – wywiewna TYP VERSO RHP/M-30-L NW6 | 490x490x450-6M-T -4 szt. 490x490x46-C-2szt. 490x490x450-6M-T-4szt. 490x490x46-C-2szt. |
| 42 | Centrala nawiewno – wywiewna TYP VERSO RHP/M-30-L NW7 |  |
| 43 | Centrala nawiewna VERSO –S-50-X-H-EC -N8 | 490x490x450-6M-T-4 szt. 490x490x46-46-C-2szt. |

Przegląd i konserwacja central wentylacyjnych powinien obejmować wszystkie czynności zapewniające ich prawidłowe funkcjonowanie, a w szczególności:

Kompleks Dęblin-Lotnisko - Budynek nr  428,  437,  439,452

- sprawdzenie stanu powierzchni obudowy centrali, uszkodzone elementy wymienić,

- czyszczenie i mycie obudowy centrali,

- czyszczenie i mycie powierzchni wewnętrznych centrali,

- sprawdzenie wypoziomowania centrali,

- oczyszczenie i sprawdzenie drożności oraz działania układu odprowadzenia skroplin,

- sprawdzenie stanu mocowań i uchwytów, kompletności obudów osłon, momentów dokręcenia śrub i wkrętów, uzupełnienie brakujących elementów (np. śrub),

- sprawdzenie zamocowania centrali do ramy i śrub fundamentowych,

- sprawdzenie działania przepustnic wielopłaszczyznowych,

- sprawdzenie osadzenia filtrów,

- wymiana włókniny filtracyjnej,

- wymiana filtrów,

- sprawdzenie ustawienia i zamocowania silników elektrycznych,

- sprawdzenie działania wirników wentylatorów poprzez ręczne uruchomienie,

- wymiana uszkodzonych łożysk wentylatorów i silników

- sprawdzenie płaszczyzny kół pasowych,

- sprawdzenie działania przekładni pasowej,

- wymiana uszkodzonych  pasków klinowych,

- sprawdzenie naciągu pasków klinowych,

- sprawdzenie stanu zabrudzenia grzałki nagrzewnicy

- wymiana uszkodzonych grzałek nagrzewnicy

- wymiana uszkodzonych siłowników

- sprawdzenie stanu zabrudzenia lamel chłodnicy,

- czyszczenie i mycie chłodnicy,

- sprawdzenie stanu odkraplaczy,

- sprawdzenie układu odprowadzenia skroplin,

- uruchomienie centrali, kontrola pracy,

- wykonanie pomiarów kontrolnych.

- sprawdzenie szczelności kanałów wentylacyjnych

- sprawdzenie drożności kanałów wentylacyjnych

- naprawa mocowań i izolacji kanałów wentylacyjnych

Wykonawca zobowiązuje się do wymiany filtrów powietrza w centralach wentylacyjnych 
2 razy w trakcie obowiązywania umowy.

Wszelkie czynności przeprowadzane w trakcie przeglądu i konserwacji central wentylacyjnych mają zostać wykonane przy użyciu sprzętu i materiałów Wykonawcy.

1.2.2 Naprawa urządzeń instalacji klimatyzacji:

| Lp. | Nazwa urządzenia | ilość |
| --- | --- | --- |
| Kompleks Lotnisko |
| Budynek 439 |
| 1 | Do wymiany cewki w jednostkach zewnętrznych 3szt. układ nr 5 - MDV – D450(16)W/RN1-B - MDV – D280(10)W/RN1-B | 3 szt. |
| 2 | Wymienić płytę główną oraz elektrozawór w jednostce zewnętrznej - Układ 6 - MDVT-D252(8)W/RN1-B 1 szt. | 1 szt. |
| 3 | Do wymiany nawilżacz w szafie klimatyzacji precyzyjnej LENNOX A00581969 BLOTAC00HI CAREL KUE 100000 – 3 szt. | 3 szt. |
| 4 | Do wymiany nawilżacz w szafie klimatyzacji precyzyjnej Schneider electric – 1 szt. A00581969 BLOTAC00HI CAREL CODE KUESRFOOO | 1 szt. |
| 5 |  |  |
| Budynek 428 |
| 6 | Do wymiany nawilżacze w szafie klimatyzacji precyzyjnej AERMEC PXU 141:BLOT1C00H2,CAREL KUET1C000 – 3 szt. | 3 szt. |
| 7 | Do wymiany nawilżacze w szafie klimatyzacji precyzyjnej AERMEC PXU 211: BLOT2C00H0,CAREL KUET2C0000-1 szt | 1 szt. |
| 8 | Do wymiany nawilżacze w szafie klimatyzacji precyzyjnej AERMEC PXU 211:BLOT2C00H2, CAREL KUET2C0000-1 szt | 1 szt. |
| 9 | Wymiana elektrozaworu AERMEC(wieża) | 1 szt. |
| Budynek 437 |
| 10 | Do wymiany nawilżacze w szafie klimatyzacji precyzyjnej EMERSON - PCW H 035 DC – 2 szt. - PCW PH 060 DC- 2szt. | 4 szt. |
| 11 | Do wymiany nawilżacze powietrza w szafie klimatyzacji precyzyjnej EMERSON - 141222 – 1 szt. - 141168 - 1 szt. | 2 szt. |
| 12 | Do wymiany filtry w szafach precyzyjnych klimatyzacji EMERSON - 320x630x60 – 25 szt. - 600x630x60 – 16 szt. - 745x630x60 – 14 szt. | 55 szt. |

Naprawę urządzeń instalacji klimatyzacji należy wykonać w terminie 40 dni od dnia podpisania umowy.

1.2.3 Rodzaje klimatyzatorów i klimakonwektorów podlegających przeglądowi i konserwacji:

| Typ klimatyzacji | Ilość jednostek zewnętrznych (szt.) | Ilość jednostek wewnętrznych (szt.) |
| --- | --- | --- |
| Kompleks Dęblin-Lotnisko |  |
| Budynek nr 428 klimatyzacja precyzyjna |
| AERMEC PXU 141A- jed. wew.- pom. 27 Skraplacz ACC 24V/H spec.- jed. zew. | 1 szt. | 700x640x50-1 szt. |
| AERMEC PXU 141A- jed. wew.- pom. 30 Skraplacz ACC 25V/H spec.- jed. zew. | 1 szt. | 700x640x50-1 szt. |
| AERMEC PXU 211- jed. wew.- pom. 31 Skraplacz ACC 15V/H spec.- jed. zew. | 1 szt. | 700x570x50-2 szt. |
| AERMEC PXU 211- jed. wew.- pom. 54 Skraplacz ACC 42V/H spec.- jed. zew. | 1 szt. | 700x570x50-2 szt. |
| AERMEC PXU 141A- jed. wew.- pom. 55 Skraplacz ACC 25V/H spec.- jed. zew. | 1 szt. | 700x640x50-1 szt. |
| AERMEC PXU 141A- jed. wew.- pom. 401 Skraplacz ACC 25V/H spec.- jed. zew. | 1 szt. | 700x640x50-1 szt. |
| AERMEC PXU 211- jed. wew.- pom. 501 Skraplacz ACC 42V/H spec.- jed. zew. | 1 szt. | 700x570x50-2 szt. |
| DAIKIN model RXYQ12T7Y1B-zewn. | 1 szt. | 10 szt. |
| DAIKIN model RXYQ14T7Y1B-zewn. | 1 szt. | 10 szt. |
| MIDEA model MDN-V 105 W/DN1-zewn. | 1 szt. | 15 szt. |
| Budynek nr 437 |
| DAIKIN EUROPEN.U model RZQG140L7Y 13 | 1 szt. | 1 szt. |
| Multisplit Foyer DAIKIN | 1 szt. | 2 szt. |
| Układ dół duży VRV DAIKIN | 2 szt. | 6 szt. |
| Układ dół mały VRV DAIKIN | 2 szt. | 8 szt. |
| Układ Góra VRV DAIKIN | 3 szt. | 13 szt. |
| Klimatyzacja precyzyjna - agregaty wody lodowej EMERSON Network Power - Liebert HPC-S FB0020-800 | 3 szt. |  |
| Szafa klimatyzacji precyzyjnej EMERSON Network Power - PCW PH040HC |  | 3szt. |
| Szafa klimatyzacji precyzyjnej EMERSON Network Power - PCW PH095DC |  | 1szt. |
| Szafa klimatyzacji precyzyjnej EMERSON Network Power - PCW PH035DC |  | 2szt. |
| Szafa klimatyzacji precyzyjnej EMERSON Network Power - PCW PH040EC |  | 3 szt. |
| Szafa klimatyzacji precyzyjnej EMERSON Network Power - PCW PH030DC |  | 3 szt. |
| Szafa klimatyzacji precyzyjnej EMERSON Network Power - PCW PH060DC |  | 2 szt. |
| Klimatyzacja SPLIT HPS EMERSON Network Power - Liebert Układ rewersyjnych agregatów grzewczo-chłodzących EPSILON 2x Echos+ LE LN HP 15 prod. Blue Box SWEGON do centrali wentylacyjnej NW2 | 3 szt. | 3 szt. |
| Układ rewersyjnych agregatów grzewczo-chłodzących EPSILON 2x Echos+ LE LN HP 20 prod. Blue Box SWEGON do centali wentylacyjnej NW3 | 1 szt. |  |
| Układ D1 do klimatyzatora symulatora SW4 - Agregat chłodniczy wody lodowej SWEGON BlueBox Epsilon Echos + 15 ST1PS LN | 1 szt. |  |
| Pompa obiegowa CRE 1-4-A-A-A-E-HQQE GRUNDFOS z przetwornikiem różnicy ciśnienia DPI 0-2,5bar GRUNDFOS do układu D1 klimatyzatora | 1 szt. |  |
| Pompa uzupełniająca CM 1 –2-A-R-A-E-AQQE GRUNDFOS do agregatów w układzie central NW2 i NW3 i klimatyzacji D1 | 1 szt. |  |
| Pomp MAGNA3 25-120 GRUNDFOS do agregatów w układzie central NW2 i NW3 | 1 szt. |  |
| Agregat wody lodowej LENNOX chłodzony powietrzem NEOSYS 1xNAC200DNM5MS | 1 szt. | 47 –szt. sufitowych 5 szt.- ściennych |
| System VRF agregat FUJITSU AJY-144LALBH nr ser.R000842 | 1 szt. | 7 szt. |
| Szafa klimatyzacji precyzyjnej Datatech OEDA 15.1 HH nr ser.SB 10057177 | 1 szt. | 1 szt. |
| Szafa klimatyzacji precyzyjnej Datatech OEDA 15.1 HH nr ser.SB10057178 | 1 szt. | 1 szt. |
| Agregat chłodu EPILSON ECHOS 15 LN LE nr ser.SB 10057138 | 1 szt. |  |
| Klimatyzator MDV | 1 szt. | 1 szt. |
| Budynek nr 439 system VRV |
| Model MDVT-D280 (10) W/RN1-B | 1 szt. | 114 szt. |
| Model MOU-24HFN1-ORCA | 1 szt. |  |
| Model MDV-V224W/DRN1 | 1 szt. |  |
| Model MDV-V224W/DRN1 | 1 szt. |  |
| Model MOU-48HFN1-Q | 1 szt. |  |
| Model MDVT-D280 (10) W/RN1-B | 1 szt. |  |
| Model MDVT-D280 (10) W/RN1-B | 1 szt. |  |
| Model MOU-48HFN1-Q | 1 szt. |  |
| Skraplacz dachu Model – PEC3-213N1R | 3 szt. |  |
| Skraplacz dachu UNIFLAIR Model – 30CAP0511P4 | 1 szt. |  |
| SPLIT typ AIR CONDITIONER Model MRS-23U-18HRDN1-ORC8W | 2 szt. |  |
| Szafa precyzyjna Lennox, model – DHAUR0080, HF1502054650 |  | 3szt. |
| Szafa precyzyjna UNIFLAIR, model – SDAV0351A SCA 13188A |  | 1szt |
| Szafa precyzyjna Schneider Elektric SDAV0351A | 1szt. | 1 szt. |
| Budynek nr 452 |
| SYSTEM FUJITSU |  |  |
| AJY126GALH | 1 szt. |  |
| AJY144GALH jednostka nadrzędna | 2 szt. |  |
| AJY108GALH jednostka podrzędna | 2 szt. |  |
| AOYG45LETL | 2 szt. |  |
| AUYG45LRLA SPLINT |  | 2 szt. |
| AUXB14GALH typ zwarty kasetowy |  | 11 szt. |
| AUXB18GALH typ zwarty kasetowy |  | 5 szt. |
| AUXA30GAHL kasetowy |  | 10 szt. |
| Szafa precyzyjna ARMEC PXO 11B |  | 1 szt. |
| Skraplacz powietrza TYP ACC16H |  | 1 szt. |

Przegląd i konserwacja klimatyzatorów i klimakonwektorów powinien obejmować wszystkie czynności zapewniające ich prawidłowe funkcjonowanie, a w szczególności:

- czyszczenie lub wymiana filtrów,

- sprawdzenie stanu i szczelności układu,

- sprawdzenie stanu zaworów trójdrogowych,

- wymiana uszkodzonych zaworów trójdrogowych,

- sprawdzenie stanu głowic sterujących zaworami trójdrogowymi,

- wymiana uszkodzonych głowic sterujących zaworami trójdrogowymi,

- czyszczenie i odgrzybianie elementów wnętrza i obudowy,

- sprawdzenie stanu pompek skroplin,

- wymiana uszkodzonych pompek skroplin,

- wymiana uszkodzonych łożysk,

- sprawdzanie automatyki,

- uzupełnienie ubytków czynnika chłodniczego i oleju,

- sprawdzenie stanu i szczelności układu,

- sprawdzenie stanu obudowy centrali, uszkodzone elementy wymienić,

- sprawdzenie wypoziomowania centrali,

- sprawdzenie zamocowania centrali do ramy i śrub fundamentowych.

Wszelkie czynności przeprowadzane w trakcie przeglądu i konserwacji klimatyzatorów, klimakonwektorów mają zostać wykonane przy użyciu sprzętu i materiałów Wykonawcy.

Ponadto, w czasie przeglądu wszystkich urządzeń sprawdzenie stanu faktycznego 
z wpisami w kartach urządzeń odnośnie zastosowanego czynnika chłodniczego i jego ilości. W przypadku niezgodności lub braku danych, uaktualnienie danych w kartach urządzeń według stanu faktycznego.

Minimalny poziom realizacji usług zagwarantowany dla Wykonawcy.

1.3 Ustalenia dodatkowe:

1.Przegląd i konserwację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji odbywa się w terminie określonym w § 1.

2.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi 
i z własnych materiałów, zgodnie z posiadaną wiedzą techniczną, w sposób zgodny 
z technologią obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznej 
i klimatyzacji, oraz przy użyciu materiałów stosowanych w budownictwie, lub przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiającego umowę z Podwykonawcą.

3.Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego, z 3 dniowym wyprzedzeniem, o terminie rozpoczęcia przedmiotowych prac.

4.Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługę w godzinach 700-1500 w dniach od poniedziałku do piątku.

5.Na 5 dni przed rozpoczęciem prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu listę osób skierowanych do realizacji usługi, wraz z podaniem ich danych osobowych i numerów dowodów osobistych oraz danych dotyczących pojazdów używanych przy realizacji usługi, w celu wydania przepustek zezwalających na wejście na teren kompleksów wojskowych.

6.Wykonawca zapewnia całość robocizny, sprzętu, materiałów, narzędzi i transportu niezbędnych do wykonania usługi stanowiącej przedmiot umowy. Koszty wliczone do ceny usługi.

7.Podczas realizacji usługi przeglądu i konserwacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie bez dodatkowego wynagrodzenia podstawowe materiały konserwacyjne i drobne części, jak: smary, oleje, śruby, wkręty, paski klinowe, linki, diody, żarówki, drobne uszczelnienia gumowe, filtry oraz narzędzia niezbędne do prawidłowego wykonania usługi - zapewniając właściwe warunki bhp i ppoż. osób pracujących. Koszty wliczone w wartość usługi.

8.Po każdorazowym wykonaniu usługi Wykonawca sporządzi szczegółowe sprawozdanie z wykonanych prac, w formie protokołu oddzielnie na każdy budynek. Podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca powinien po zakończeniu prac uzyskać potwierdzenie ich wykonania od Zamawiającego. Na podstawie protokołu. Zakres, prawidłowość i jakość wykonanej usługi przeglądu i konserwacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji potwierdza Szef Infrastruktury 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie lub osoba przez niego upoważniona. Potwierdzenie wykonania jednostkowej usługi następuje w formie protokołu odbioru bez uwag, podpisywanego przez strony umowy w 3 egzemplarzach. Po każdym przeglądzie będzie wystawiona  faktura VAT. Jeden egzemplarz protokołu ma być każdorazowo podłączony do  faktury VAT po każdym przeglądzie.

9.Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu każdorazowej usługi przeglądu i konserwacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz podpisaniu protokołu odbioru usługi. Po każdym przeglądzie będzie wystawiona faktura VAT,  zawierająca wymienione koszty wykonanej usługi, w oparciu o ceny określone w formularzu cenowym, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, zaś po wykonaniu usługi naprawy awaryjnej Wykonawca wystawi Zamawiającemu oddzielną fakturę VAT.

10.Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w drodze polecenia przelewu bankowego z rachunku Zamawiającego, w terminie 21 dni (dwudziestu jeden dni) od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym ostatnią fakturę Wykonawca zobowiązany jest wystawić i dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej do dnia 15.12.2022 roku. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wynikający z faktury. Za dzień spełnienia świadczenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Data sporządzenia protokołu odbioru końcowego nie zwalnia wykonawcy od realizacji i utrzymywania gotowości serwisowania wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zgodnie z zawartą umową, tj. do dnia 31.12.2022 r.

11.Zamawiający może odmówić odbioru usługi, jeżeli stwierdzi, że Wykonawca nie zakończył prac lub wykonał je nieprawidłowo. Wady stwierdzone przy odbiorze usługi muszą być usunięte przez Wykonawcę na jego koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 7 dni (siedem dni).

12.Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania i postępowania zgodnie z przepisami Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowych gazów cieplarnianych (D.U. z 2022 roku, poz. 2065) i oraz aktów wykonawczych do ustawy.

13.Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne certyfikaty dla personelu wykonującego czynności w zakresie instalacji, kontroli szczelności, konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych zawierających substancje kontrolowane oraz odzysku substancji kontrolowanych z tych urządzeń, o których mowa w warunku udziału w postępowaniu dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowej, w rozdziale VI pkt  2.4.2 SWZ.

14.Po wykonaniu przeglądu i konserwacji urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wpisów w będących w posiadaniu użytkownika Kartach Urządzeń zawierających substancje zubożających warstwę ozonową i fluorowane gazy cieplarniane (dla urządzeń zawierających 3 kg i powyżej 3 kg czynnika) w zakresie potwierdzenia wykonanych czynności.

15.Wykonawca jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy o odpadach z dnia 14.12.2014 r. (Dz. U. 2020r. poz. 797 z późn. zm.), będzie unikał szkodliwych działań w zakresie nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu usług.

16.Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi w sposób uniemożliwiający powstanie jakichkolwiek uszkodzeń w mieniu Zamawiającego, użytkowników kompleksów wojskowych objętych usługą lub osób trzecich. W przypadku wyrządzenia jakiejkolwiek szkody, Wykonawca zobowiązuje się do jej naprawienia bądź usunięcia na własny koszt, a gdy będzie to niemożliwe, poniesie on koszty odszkodowania lub zadośćuczynienia.

17.Jeżeli w trakcie świadczonej usługi konserwacji i przeglądów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, zostaną stwierdzone jakiekolwiek usterki lub nieprawidłowości w działaniu instalacji, urządzeń lub ich części, wykraczające poza zakres określony w §1  Wykonawca powinien w protokole odbioru wpisać zalecenia dotyczące naprawy, lub wymiany poszczególnych części i urządzeń, niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego ich działania wraz z określeniem typu, rodzaju oraz parametrów.

18.W  przypadku  konieczności  wykonania  prac  naprawczych  lub  wymiany  urządzeń albo części, wykraczających poza zakres określony w §1  Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na numer faksu 261-517-420 lub mail: 41blsztun@ron.mil.pl.

19.Prace naprawcze lub wymiany urządzeń albo części, wykraczające poza zakres określony w §1 mogą być wykonywane tylko i wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

20.Zamawiający jest uprawniony do zakupu części i materiałów niezbędnych do napraw od podmiotu trzeciego. Zamawiający nie jest zobowiązany do zakupu tych części i materiałów od Wykonawcy.

21.W przypadku wystąpienia awarii instalacji, spowodowanej nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę przeglądu i konserwacji urządzeń,  nienależytym usunięciem awarii lub nienależytym wykonaniem prac naprawczych wykraczających poza zakres umowy, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt łącznie z wymianą uszkodzonych części.

22.W ramach realizowanej umowy Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania gotowości usuwania nagłych awarii w pracy urządzeń instalacji  wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zainstalowanych w budynkach administrowanych przez 41 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania gotowości usuwania nagłych awarii na zgłoszenie  telefoniczne Zamawiającego potwierdzone pisemnym zgłoszeniem  - przez okres obowiązywania umowy, w dni powszednie, w godzinach 700  - 1500.

23.Zamawiający w przypadku stwierdzenia awarii nie stwierdzonej w czasie przeglądu i konserwacji zawiadamia Wykonawcę o wystąpieniu awarii. Zawiadomienie o awarii następuje w formie pisemnej (wzór zawiadomienia o awarii stanowi załącznik nr 4 do umowy) przesłanej:

  - listownie, lub

  - drogą faksową na urządzenie rejestrujące wykonawcy, lub

  - pocztą mailową w postaci skanu zawiadomienia.

24.Podjęcie naprawy awaryjnej powinno nastąpić w nie później niż w ciągu 12 godzin od pisemnego i telefonicznego zawiadomienia: fax:……………, e-mail……………, tel………….

25.Podjęcie naprawy polegać będzie na znalezieniu i zdiagnozowaniu przyczyny awarii oraz usunięciu przyczyny niesprawności  urządzeń, instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji – jeżeli nie wiąże się to z zakupem części (urządzeń).

26.Momentem rozpoczęcia naprawy awaryjnej jest godzina stawienia się u Zamawiającego w tym celu pracowników Wykonawcy, potwierdzona w dostępnych dla Wykonawcy dokumentach Zamawiającego.

27.W przypadku konieczności zakupu części (urządzeń) niezbędnych do usunięcia awarii,
w terminie 24 godzin (dwudziestu czterech godzin) -  od momentu zawiadomienia o awarii Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wstępną wycenę, w celu jej akceptacji, w formie pisma zawierającego całkowity szacunkowy koszt brutto tej usługi.

28.Akceptacja Zamawiającego następuje w formie pisemnego zlecenia usługi naprawy awaryjnej.

29.W terminie 24 godzin (dwudziestu czterech godzin) od momentu otrzymania zlecenia usługi naprawy awaryjnej Wykonawca jest zobowiązany do jej usunięcia.

30.W przypadku braku technicznych możliwości usunięcia awarii, w określonym terminie, jako wymagającej użycia lub zastosowania części zamiennych (urządzeń bądź ich elementów), które nie są już produkowane, są produkowane na specjalne zamówienie lub nie są dostępne z przyczyn niezależnych od Wykonawcy-przed upływem tegoż terminu:

- Wykonawca zainstaluje nieodpłatnie urządzenie spełniające warunki techniczne niezbędne do funkcjonowania systemu do czasu zainstalowania naprawionego urządzenia (podzespołu), a ponadto

- Strony ustalą w formie pisemnej („Protokół konieczności”) inny termin usunięcia awarii.

31.W przypadku stwierdzenia usterki lub awarii urządzeń, instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powstałej z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół awarii określający rodzaj usterki lub awarii i wystąpi do Zamawiającego o zatwierdzenie kosztorysu jej usunięcia. Zatwierdzenie przez Zamawiającego kosztorysu napraw będzie równoznaczne ze zleceniem wykonania naprawy.

32.Zamawiający może odstąpić od danej usługi naprawy awaryjnej oraz naliczyć Wykonawcy karę umowną, określoną w § 6 ust. 1 pkt. 5 i 6 jeżeli Wykonawca:

- nie przystąpi do usuwania awarii w określonym terminie lub

- nie usunie awarii w terminie określonym zgodnie z pkt. 29;

33.Po usunięciu awarii (tj. przywróceniu pełnej sprawności systemu) w zakresie dokonanych zmian w elektronicznych urządzeniach systemowych Wykonawca wystawi dokument w formie załącznika do dokumentacji technicznej oraz dołączy świadectwo kwalifikacyjne na każde urządzenie zainstalowane do systemu,

34.Wykonawca zobowiązuje się odebrać od zamawiającego i przekazać do utylizacji uszkodzone, tj. nie nadające się do naprawy i będące po maksymalnym okresie eksploatacji systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, za wyjątkiem elementów zawierających nośniki pamięci, po uprzednim przedstawieniu Zamawiającemu wykazu wymienionych urządzeń, nie nadających się do dalszej eksploatacji.

35.Moment przywrócenia pełnej sprawności systemu (moment usunięcia awarii):

- skutkuje nienaliczaniem od tej chwili kar umownych za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu usunięcia awarii

- potwierdza osoba nadzorująca usunięcie awarii w Protokole powykonawczym z wykonania usługi naprawy awaryjnej.

36.W przypadku wymiany w urządzeniach czynnika R-22 na inny dozwolony do stosowania, osoby dokonujące wymiany muszą posiadać uprawnienia (aktualny certyfikat).

37.Po wymianie czynnika R-22 wymagane jest potwierdzenie wymiany
w dokumentacji technicznej urządzeń oraz wpis do kart urządzeń.

38.Rozwiązania równoważne.

38.1.W przypadku odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych oraz odniesienia do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w zakresie wybranych cech - zamawiający zaleca aby traktować takie wskazania jako przykładowe tzn., że określają one minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe wymagane przez zamawiającego (mają charakter przykładowy)  i dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w dokumentacji standardów i zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu.

38.2 .Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały lub wyroby równoważne oraz  inne elementy równoważne spełniają wymagania określone przez zamawiającego (podstawa art. 101 ust. 5 ustawy) poprzez złożenie wraz z ofertą zestawienia wszystkich zaproponowanych materiałów oraz innych elementów równoważnych
i wykazanie ich równoważności w stosunku do materiałów i innych elementów opisanych  w dokumentacji, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia ze wskazaniem nazwy, strony  i pozycji, których dotyczy.

38.3. Przedłożony opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych musi być na tyle szczegółowy, żeby zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnięć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego materiały i inne elementy są równoważne
w stosunku do opisanych przez zamawiającego, wskazując, że zaproponowane rozwiązania są równoważne pod względem technicznym, jakościowym
i funkcjonalnym. Zamawiający nie ogranicza wykonawcom katalogu dowodów, za pomocą których wykazywać będą oni równoważność oferowanych rozwiązań. Wykazanie równoważności to obowiązek wykonawcy, ale także i jego prawo. Stosownie bowiem do treści art. 101 ust. 5 ustawy Pzp: „W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, Zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem że Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia”.

Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych załącza wraz z ofertą tylko ten wykonawca, który oferuje produkty równoważne, ze wskazaniem nazwy, strony
i pozycji, których dotyczy.

38.4. Wszystkie zaproponowane przez wykonawcę równoważne materiały lub inne elementy równoważne muszą: - posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych    w dokumentacji; - posiadać stosowne dopuszczenia i atesty.

38.5.W przypadku gdy wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą informacji
o zastosowaniu materiałów równoważnych uznaje się, że kalkulacja ceny oferty obejmuje materiały i inne elementy rozwiązania wskazane w dokumentacji technicznej. Zamawiający podkreśla, że dokumenty (dowody) mające na celu wykazanie równoważności zaproponowanych rozwiązań równoważnych traktuje jako element (treść) składanej oferty opisujący oferowany przedmiot zamówienia, w związku z czym nie podlegają one uzupełnieniu. Oferta wykonawcy musi bowiem zawierać zaoferowanie przedmiotu zamówienia na dzień składania ofert.

2.Termin realizacji zamówienia :

Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres , na który została zawarta umowa ramowa lub okres , na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów.

Należy podać:

Okres w miesiącach ……………….lub ……………..dniach:

lub data rozpoczęcia od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 r

lub data zakończenia:……………………….

Przegląd i konserwację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji należy wykonać

w terminie:

a) pierwszy przegląd w terminie 40 dni od dnia podpisania umowy,

b) drugi przegląd do dnia 15.10.2022 r.

Naprawę urządzeń instalacji klimatyzacji należy wykonać w terminie 40 dni od dnia podpisania umowy.

Kryteria oceny ofert:

CENA- o wadze………100……..%

| Lp. | KRYTERIUM | RANGA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 100% |

X1 – cena brutto oferty- waga 100%

Wartość punktowa ceny jest obliczona wg wzoru:

X1 =(Cn: : Cb ) x 100x100% ( ilość  punktów)

X1 – ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto ofert”

Cn – najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert

Cb – cena brutto ocenianej ( badanej)

……………………………………………………………………………………………………………

W przypadku propozycji zróżnicowanych kryteriów, należy określić w sposób szczegółowy zasady i metody oceny proponowanego kryterium(np. określić rodzaj dokumentów, parametrów lub wymagań według których będzie dokonywana ocena). W przypadku kiedy wnioskodawca proponuje zastosowanie wyłącznie zastosowanie kryterium cenowego lub przekraczającego 60% zobowiązany  jest dołączyć do wniosku stosowne uzasadnienie w postaci odrębnego załącznika.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy/wadium

W prowadzonym postępowaniu należy wymagać zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5%  wartości zamówienia brutto.

3.Niniejsze zamówienie wymaga * / lub nie wymaga * uzgodnień w zakresie dostępu do informacji niejawnych oraz opis przedmiotu zamówienia zawiera */ nie zawiera* informacji niejawnych.

…………………………………………………………………………………………………..

( data , imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za dział zaopatrzenia / szefa służby/ kierownika działu/ przełożonego ( w zależności od struktury)

Tylko w przypadku gdy dane zamówienie wymaga dostępu do informacji niejawnych, bądź też w opisie występują takie informacje należy dokonać uzgodnień z Pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych.

Wymagania dotyczące dostępu do informacji niejawnych*

I. Określenie wymagań dotyczących postępowania w zakresie ochrony informacji niejawnych:

- Wstęp OBCOKRAJOWCÓW na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej może być realizowany wyłącznie na podstawie POZWOLEŃ wydanych na zasadach określonych w decyzji nr 19/MON z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz.18, z 2017r.).

- Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków ochrony informacji niejawnych udostępnionych w ramach wykonywanej umowy, Wykonawca, ponosi odpowiedzialność karną na podstawie przepisów określonych 
w Rozdziale XXXIII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1137).

- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania się do obowiązujących przepisów
 w zakresie wejścia i wjazdu na teren jednostki oraz parkowania pojazdów.

- Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi na terenie Użytkownika kompleksu i ściśle ich przestrzegać.

Dotyczy to w szczególności:

- przebywania pracowników Wykonawcy jedynie w miejscach wykonywania prac, dostęp do innych pomieszczeń obiektu, do których jest on konieczny 
do poprawnego wykonania przedmiotu umowy, każdorazowo musi uzgodnić z Komendantem ochrony jednostki, na terenie której wykonywane są prace,

- uzyskania pozwolenia Dowódcy jednostki, na terenie, której wykonywane są prace, na wnoszenie na teren kompleksu (obiektu) sprzętu audiowizualnego oraz wszelkich urządzeń służących do rejestracji obrazu i dźwięku.

- Pracownicy ze strony Wykonawcy realizujący usługi przed przystąpieniem do ich realizacji są zobowiązani do odbycia szkolenia dotyczącego wewnętrznych regulacji dotyczących zasad wejścia (wjazdu) 
i przebywania na terenie chronionego kompleksu wojskowego. Odbycie szkolenia potwierdza się w formie pisemnej na liście uczestników szkolenia. Szkolenie organizuje osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie systemu ochrony w chronionym kompleksie.

- Zakazuje się używania bezzałogowych statków powietrznych (BSP) np. typu DRON nad terenami wojskowymi.

- Wszelkie informacje oraz materiały uzyskane w czasie i po realizacji inwestycji 
nie mogą być wykorzystane do żadnego rodzaju materiałów promocyjnych 
i czynności z tym związanych, w szczególności prezentacji w środkach masowego przekazu, filmach, ulotkach, folderach itp.

- Pracownicy usług specjalistycznych muszą posiadać ważne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą min. „Zastrzeżone” oraz Zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie informacji niejawnych, wydane przez Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 742)

- .Opis przedmiotu zamówienia nie zawiera informacji niejawnych.

(należy określić wymagane warunki jakie musi spełniać Wykonawca oraz czy opis przedmiotu zamówienia nie zawiera informacji niejawnych)

Uzgodniono:

Pełnomocnik ds.

Ochrony Informacji Niejawnych

……………………………….

4. Oferty częściowe – nie

5. Ilość części zamówienia* - nie dotyczy

6. Nazwa i zakres każdej części zamówienia*- nie dotyczy

7.Warunki i okres wymaganej gwarancji/rękojmi*.

Wymagany jest 12 miesięczny okres gwarancji na dokonane naprawy od dnia podpisania protokołu odbioru wykonania usługi bez wad.

8.  Czy część lub całość zamówienia można być powierzona podwykonawcom?

( TAK/NIE )*

- Zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca nie powierza/powierza podwykonawcy/om następującego zakresu umowy………………………………

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, które było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wobec Wykonawcy przez jego Podwykonawców.

- Wykonawca oświadcza, że zapewni realizację Umowy przez podmioty wskazane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu w złożonej ofercie. W razie zmiany tych podmiotów w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca każdorazowo przedstawi Zamawiającemu, w terminie co najmniej 14 dni przed zmianą dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez nowe podmioty, w celu ich akceptacji przez Zamawiającego.

9. Zamawiający wymaga zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących bezpośrednio czynności. ( TAK/NIE)

1.Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy:

wszelkie czynności - polegające na wykonywaniu usługi w zakresie naprawy, przeglądów i konserwacji central wentylacji mechanicznej oraz urządzeń i instalacji klimatyzacji znajdujących się w budynkach administrowanych przez 41 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.

2. Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę w okresie realizacji przedmiotu umowy osób wykonujących wszelkie czynności - polegające na wykonywaniu usługi w zakresie naprawy, przeglądów i konserwacji central wentylacji mechanicznej oraz urządzeń i instalacji klimatyzacji znajdujących się w budynkach administrowanych przez 41 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy, odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest do:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny;

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w. wymogów;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

4. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu:

1) w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w umowie § 12 ust. 1, a których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wybrane przez Zamawiającego z poniżej wskazanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane 
w umowie § 12  ust. 1. czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa w punkcie 1, a których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 poz. 1781); (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 poz. 1781);. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w umowie § 12  ust. 1, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 1.000,00 zł (jeden  tysiąc złotych) za każdy stwierdzony przypadek. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę będzie traktowane jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w  umowie § 12 ust. 1. W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się
 z obowiązku wskazanego w umowie § 12  ust. 4 Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć Wykonawcy dodatkowo karę umowną za odstąpienie od umowy w wysokości 10%  wynagrodzenia umownego brutto.

6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonych przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace będzie traktowane jako niespełnienie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w umowie § 12  ust. 1.

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

10. Propozycje zabezpieczenia interesów zamawiającego w postaci określenia wysokości kar za nierzetelną, nie terminową realizację umowy.

Stronom przysługuje prawo do naliczenia kar umownych w następujących sytuacjach
i wysokościach:

- w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu konserwacji i przeglądów technicznych ponad terminy określone w § 2 ust.2 – Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, przysługującej za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu konserwacji i przeglądu technicznego, naliczanej począwszy od pierwszego dnia po upływie terminu;

- w przypadku opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru usługi, ponad termin określony w § 3 ust. 13 – Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, przysługującej za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad, naliczanej począwszy od pierwszego dnia po upływie terminu;

- w przypadku opóźnienia Wykonawcy w usunięciu nieprawidłowości powstałych podczas okresu gwarancji, ponad termin określony w § 7 ust. 2 – Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, przysługującej za każdy dzień opóźnienia w usunięciu nieprawidłowości, naliczanej począwszy od pierwszego dnia po upływie terminu;

- 0,2 % wynagrodzenia  brutto, określonego w § 5 ust. 1, przysługującej za każdy dzień opóźnienia, gdy Zamawiający odstąpi od usługi naprawy awaryjnej, z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca (§ 4 ust.14);

- 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, przysługującej za każdą godzinę opóźnienia:

a) podjęcia naprawy awaryjnej ( w stosunku do terminu określonego w § 4 ust.8);

b) nieprzedstawienia wstępnej wyceny zakupu części (urządzeń) niezbędnych do usunięcia awarii (w stosunku do terminu określonego w § 4 ust.11)

- 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu awarii (w stosunku do terminu określonego w § 4 ust.13 bądź ust  14 lit.b);

- gdy którakolwiek ze stron od umowy odstąpi lub umowę rozwiąże w wyniku zajścia okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1.

- Naruszenie obowiązków ochrony informacji niejawnych jest podstawą 
do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy oraz innego podmiotu niebędącego podwykonawcą obciążenia go karami umownymi i kosztami wynikającymi z tytułu rozwiązania umowy, a także do powiadomienia organów ścigania o tym fakcie.

- w przypadku nie przedstawienia w terminach określonych § 12 ust. 4 dokumentów, potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 1 000,00 zł (jeden  tysiąc złotych), za każdy stwierdzony przypadek.

2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych lub jeżeli szkoda powstała z przyczyn, dla których strony nie zastrzegły kar umownych.

3. Maksymalna łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1, które Zamawiający może naliczyć Wykonawcy nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 5 ust. 1 Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych lub jeżeli szkoda powstała z przyczyn, dla których strony nie zastrzegły kar umownych.

4. Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie,
w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu cywilnego, powstałych należności z tytułu kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie, z przysługujących mu należności. W celu skorzystania z uprawnień do potrącenia obliczonych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, Zamawiający wystawił Wykonawcy notę zawierającą naliczenie kar umownych i niezależnie od wysłania noty listem poleconym na adres Wykonawcy wskazany w umowie, w dniu wystawienia noty przekaże ją Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany na wstępie umowy lub faxem. Strony ustalają, iż terminem wymagalności należności z tytułu kar umownych wynikających
z niniejszej umowy jest dzień wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej obciążającej stronę z tytułu tych kar umownych.

5. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów.

6. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy spowodowane siłą wyższą. Za przypadki siły wyższej uważa się wszelkie nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniałe niezależnie od woli stron, i na których zaistnienie strony nie miały żadnego wpływu, takie jak np. wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, strajki, zarządzenia władz itp. Strona powołująca się na siłę wyższą powinna zawiadomić drugą stronę na piśmie w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej pod rygorem utraty prawa powołania się na siłę wyższą. Fakt zaistnienia siły wyższej powinien być udowodniony dokumentem pochodzącym od właściwego organu administracji publicznej.

7. Opóźnienie lub wadliwe wykonanie całości lub części umowy z powodu siły wyższej nie stanowi dla Strony dotkniętej siłą wyższą naruszenia postanowień umowy.

8. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów.

9. Dokumenty potwierdzające uprawnienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć osobie odpowiedzialnej za realizację umowy w terminie 2 dni od podpisania umowy, pod rygorem naliczenia kary umownej o której mowa w  § 6 ust. 1 pkt 7.

11. Sugerowane warunki, uprawnienia , doświadczenie i inne wymagania, które powinien spełniać Wykonawca:

11.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

11.2. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów*

Wykonawca musi wykazać się posiadaniem Certyfikatu F-GAZ dla przedsiębiorców prowadzących działalność i wykonujących czynności polegające na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, zgodnie z Ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowych gazów cieplarnianych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 2065).

11.3.Zdolności technicznej lub zawodowej

Warunek zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie zrealizował (tj. zakończył) lub wykonuje co najmniej:

-	jedno zamówienie na kwotę co najmniej 90 000,00 zł brutto - obejmujące swym zakresem konserwację urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załącznikiem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane  lub są wykonywane zależycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego, usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie

Jedna usługa oznacza usługę wykonaną na podstawie jednej umowy (zamawiający wymaga wykazania się wykonaniem jednej usługi - wykonanych na podstawie 1 umowy – obejmujących zakresy i wartości wskazane powyżej).

Jako wykonanie (zakończenie) usługi należy rozumieć co najmniej podpisanie protokołu odbioru usługi lub równoważnego dokumentu. Faktura VAT nie jest dokumentem potwierdzającym wykonanie usługi (zakończenie) należycie.

W przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy) jest określona w innej walucie niż 
w złotych polskich Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień zakończenia robót.

11.3. Potencjał kadrowy

#### Wykonawca wykaże, że dysponuje:

Pracownikiem nadzoru  – koordynatorem (minimum 1 osobą), będącym osobą nadzorującą realizację przedmiotowego zamówienia, posiadającym uprawnienia:

-  Certyfikat personalny FGAZ-O Urzędu Dozoru Technicznego  uprawniający do:

1. Sprawdzania pod względem wycieków stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających 3kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych oraz zawierających 6kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych  systemach.

2. Instalacja, konserwacja lub serwisowanie wszystkich stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub substancje kontrolowane oraz odzysk  fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych ze stacjonarnych i ruchomych urządzeń chłodniczych , klimatyzacyjnych i pomp ciepła,

zgodnie z Ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowych gazów cieplarnianych (D.U. z 2022 roku, poz. 2065).

- Świadectwa kwalifikacyjne Urzędu Regulacji Energetyki kategorii D i E w grupie nr 2 (Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo Energetyczne )

Pracownikami technicznymi – monter/ konserwator (minimum 2 osoby ), będącymi osobami realizującymi przedmiotowe zamówienie, posiadającymi uprawnienia:

-  Certyfikat personalny FGAZ-O Urzędu Dozoru Technicznego  uprawniający do:

1. Sprawdzania pod względem wycieków stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających 3 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych oraz zawierających 6 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych  systemach.

2. Instalacja, konserwacja lub serwisowanie wszystkich stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub substancje kontrolowane oraz odzysk  fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych ze stacjonarnych i ruchomych urządzeń chłodniczych , klimatyzacyjnych i pomp ciepła,

zgodnie z Ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowych gazów cieplarnianych (D.U. z 2022 roku, poz. 2065).

- Świadectwo kwalifikacyjne Urzędu Regulacji Energetyki kategorii E w grupie nr 2 (Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo Energetyczne )

Pracownikiem technicznym  – monter/konserwator (minimum 1 osoba), będącym osobą realizującą przedmiotowe zamówienie, posiadającym uprawnienia:

- Świadectwo kwalifikacyjne Urzędu Regulacji Energetyki kategorii E w grupie nr 1 (Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo Energetyczne

12. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych warunków* (np. certyfikaty, atesty, koncesje, zezwolenia, wykazy osób, specjalistycznego sprzętu itp.)

- wykaz usług

- wykaz osób

13. Dokumenty potwierdzające uprawnienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć osobie odpowiedzialnej za realizację umowy w terminie 2 dni od podpisania umowy.

a).Pracownicy winni posiadać świadectwa kwalifikacyjne Urzędu Regulacji Energetyki kategorii „D” i „E” w grupie nr 2 zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z póżn. Zm.).

b) Świadectwa kwalifikacyjne Urzędu Regulacji Energetyki kategorii E w grupie nr 2 zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z póżn. zm.).

c) Świadectwa kwalifikacyjne Urzędu Regulacji Energetyki kategorii E w grupie nr 1 zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z póżn. zm.).

d) Certyfikat F-GAZ dla przedsiębiorców

e)Certyfikat personalny FGAZ-O Urzędu Dozoru Technicznego

f). Pracownicy usug specjalistycznych muszą posiadać ważne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą min. „Zastrzeżone” oraz Zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie informacji niejawnych, wydane przez Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 742)

Dokumenty potwierdzające uprawnienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć osobie odpowiedzialnej za realizację umowy w terminie 2 dni od podpisania umowy. pod rygorem naliczenia kary umownej o której mowa w  § 6 ust. 1 pkt 7.

# Footnotes

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 poz. 1781); zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.