Załącznik nr 1 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA MINIMALNE DLA:

LEKKIEGO SAMOCHODU TYPU BUS.

| Lp. | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| 1. | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” oraz wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022). |
| 2. | Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej producenta. |
| 3. | Pojazd musi być oznakowany zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (z późn. zmianami). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. Szczegóły oznaczenia zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji dostawy. |
| 4. | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2023. |
| 5. | Wszystkie funkcje użytkowe pojazdu muszą być zapewnione w warunkach temperatury zewnętrznej w przedziale od -25 oC do +50. |
| 6. | Silnik z zapłonem samoczynnym, spełniający normy czystości spalin min. EURO 6, umożliwiający rejestrację pojazdu po jego odbiorze faktycznym we właściwym dla siedziby Odbiorcy Wydziale Komunikacji. W przypadku stosowania dodatkowego środka w celu redukcji emisji spalin (np. AdBlue), nie może nastąpić redukcja momentu obrotowego silnika w przypadku braku tego środka. maksymalna moc silnika: min.200 KM. pojemność silnika min. 1900 cm3. Pojemność zbiornika paliwa min. 60 litrów. |
| 7. | Nadwozie min. 4 drzwiowe typu van, min. 8 miejscowe, kolor fabryczny nadwozia czarny (odcień do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy). |
| 8. | Skrzynia biegów automatyczna min. 8 stopniowa, |
| 9. | Zabezpieczenie przed błędnym tankowaniem |
| 10. | Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu pojazdu. |
| 11. | Komplet kół z oponami letnimi min. 18” na felgach aluminiowych. |
| 12. | Samochód wyposażony co najmniej w: wspomaganie układu kierowniczego, obrotomierz, wskaźnik temperatury zewnętrznej. elektrycznie regulowane szyby przednie, system zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania z elektronicznym podziałem siły hamowania, elektroniczny system stabilizacji toru jazdy, układ wspomagania awaryjnego hamowania, czujniki cofania i fabryczna kamera cofania oraz czujniki z przodu pojazdu, sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach, aktywny tempomat z automatyczną regulacją odległości, czujnik deszczu, immobiliser, centralny zamek sterowany pilotem, światła do jazdy dziennej, mijania i drogowe w technologii LED z funkcją doświetlania zakrętów z opcją automatycznego włączania (czujnik zmierzchu), podłokietnik dla kierowcy i pasażera oraz podłokietniki siedzeń w przestrzeni pasażerskiej, kanapa 3 oso. w 1 rzędzie, uchylny fotel (w przedziale pasażerskim), kanapa 3 oso. w 2 rzędzie, uchylny fotel (w przedziale pasażerskim), drzwi przesuwne z prawej i lewej strony, kamera 360o, uchwyty do trzymania, z tyłu, kierownica wykończona skórą, koło kierownicy wielofunkcyjne, kanał ogrzewania dla przestrzeni pasażerskiej, gniazdo 12V w konsoli centralnej, min. 1 gniazdo USB-C do ładowania z przodu, gniazda 12 V w przestrzeni bagażowej/ładunkowej, gniazda 12 V dla tylnego rzędu siedzeń, prawe-lewe, podgrzewane fotele kierowcy i pasażera obok kierowcy, bezwładnościowe, trójpunktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami, min. 6 poduszek powietrznych, w tym dla kierowcy i pasażera (w tym poduszki kurtynowe), poduszki chroniące miednicę i tułów kierowcy i pasażera, siedzenie kierowcy z regulowaną wysokością i długością siedziska oraz regulacją odcinka lędźwiowego, przyciemniane tylne szyby (boczne i tylna), stopień przyciemnienia do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia, tapicerka skórzana w kolorach ciemnych, czarny lub jego odcień, wykładzina dywanowa w przestrzeni kierowcy oraz w przestrzeni pasażerskiej, radio cyfrowe z wejściem USB z min. 4 głośnikami, instalacja telefoniczna z systemem „Bluetooth”, klimatyzacja automatyczna, min. 2-strefowa z przodu, klimatyzacja min. półautomatyczna, z tyłu, lusterka zewnętrzne podgrzewane i składane elektrycznie |
| 13. | Wymiary: długość całkowita min. 4800 mm, max, 5200 mm, szerokość całkowita max. 2300 mm z lusterkami, wysokość całkowita max. 1900 mm. Pojemność bagażnika min. 600 litrów. |
| 14. | W przedziale ładunkowym (bagażniku) ściany boczne wyłożone tapicerką. |
| 15. | Pojazd wyposażony w wymagane dla uprzywilejowanego w ruchu pojazdu PSP urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne. - pas wyróżniający barwy czerwieni sygnałowej z folii odblaskowej, - po obu stronach pojazdu napisy „STRAŻ” barwy białej, • Dodatkowe ostrzegawcze lampy kierunkowe (LED) pojazdu uprzywilejowanego w ruchu świecące na niebiesko zgodnie z poniższym zestawieniem: - lampy kierunkowe (LED)– szerokokątne (minimum 120°) zamontowane z przodu pojazdu (miejsce do uzgodnienia z Zamawiającym) – 2szt, - lampy kierunkowe (LED) zamontowane za szybą tylną pojazdu (widoczne z tyłu), w uchwycie zapobiegającym powstawanie refleksów świetlnych na szybie tylnej – 2szt. • Sygnalizacja dźwiękowa: - głośnik minimum 100W – zamontowany w przedniej części pojazdu (miejsce do uzgodnienia z Zamawiającym) - 2 sztuki lampy niebieskiej typu LED mocowanych magnetycznie zapewniające stabilne mocowanie z ochroną przed uszkodzeniem lakieru. Należy zapewnić zasilanie lamp z gniazd samochodowych 12V. Wykonawca wykona dwa gniazda 12 V do podłączenia sygnałów w słupkach samochodu (Zamawiający dopuszcza inne rozwiązanie wykonania zasilania lamp. W takim przypadku Wykonawca przedstawi koncepcję rozwiązania a Zamawiający musi bezwzględnie zaakceptować przedmiotowe rozwiązanie). - wzmacniacz sygnałów dźwiękowych posiadający funkcje: a) sterowanie sygnalizacją dźwiękową, b) minimum 4 sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie (możliwość zmiany tonu przyciskiem na manipulatorze oraz przyciskiem sygnału dźwiękowego pojazdu), c) przekazywanie komunikatów głosowych na zewnątrz pojazdu przez zamontowany głośnik. UWAGA: Szczegóły dotyczące miejsca montażu wyżej wskazanego wyposażenia zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się równoważne rozwiązania techniczne zaproponowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia (wymaga to bezwzględnej zgody Zamawiającego). |
| 16. | Wykonawca dostarczy dokumentację niezbędną do zarejestrowania pojazdu, wynikającą z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. Samochód musi spełniać wymagania dla pojazdu uprzywilejowanego potwierdzone odpowiednim dokumentem dostarczonym wraz z pojazdem - dokumenty wydane przez OKRĘGOWĄ STACJĘ KONTROLI POJAZDÓW. W sytuacji, gdy dostarczenie wymaganego dokumentu możliwe będzie po zarejestrowaniu pojazdu, dopuszcza się dostarczenie po dokonaniu odbioru, jednak wszelkie koszty z tym związane pokrywa Wykonawca. |