Załącznik nr 3 do SIWZ

PN – 39/19

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- dostawę odczynników do Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej do badań wykonywanych metodą testu mikrokolumnowego,

- dzierżawę analizatora do badań immunohematologicznych wykonywanych metodą mikrokolumnową, oprogramowanie własne aparatu w języku polskim;

- dzierżawę  – analizatora do badań immunohematologicznych wykonywanych metodą mikrokolumnową, oprogramowanie własne aparatu w języku polskim- urządzenie zastępcze;

- dzierżawę sprzętu zastępczego dostosowanego do metodyki badań, inny sprzęt w postaci wirówki, inkubatora, stanowiska pracy oraz pipetorów – badania wykonywane testem  mikrokolumnowym, odczynniki identyczne jak stosowane w analizatorach;

- dzierżawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem niezbędnym do obsługi aparatów oraz oprogramowanie umożliwiające gromadzenie danych o wykonanych badaniach i ich archiwizację, prowadzenie dokumentacji Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej oraz wyników badań zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa;

- dzierżawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem umożliwiającym prowadzenie dokumentacji gospodarki krwią – Bank Krwi, przychody / rozchody krwi i składników krwi, sprawozdawczość ze zużycia krwi;

- Udostepnienie oprogramowania pozwalającego na odtworzenie dotychczas zgromadzonej bazy danych o wynikach pacjentów oraz gospodarki krwią (licencja oprogramowania dotychczas stosowanego lub inne umożliwiające korzystanie z dotychczasowej  bazy danych),

- urządzenia do przechowywania kopii bezpieczeństwa – dane z zakresu działalności Pracowni oraz Banku Krwi,

- dzierżawę zamrażarki do osocza;

- pełną obsługę aplikacyjną i serwisową analizatora, zamrażarki do osocza, sprzętu pomocniczego, sprzętu komputerowego oraz oprogramowań;

- szkolenie personelu z obsługi aparatów oraz oprogramowania

Wymagania  dotyczące przedmiotu zamówienia

- Wymagania ogólne

| l.p. | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| 1. | Oferowane 2 analizatory wraz wyposażeniem oraz z materiałem kontrolnym i odczynnikami pochodzące od jednego producenta |
| 2. | Odczynniki, karty oraz metodyka oznaczenia powinny być zgodne z obwiązującymi przepisami i pozwalać wykonywać badania z użyciem tych samych odczynników na analizatorach i manualnie. |
| 3. | Oferowane analizatory spełniają wymagania zawarte w Dyrektywie IVTV98/79/EC i posiadający oznaczenie symbolem CE |
| 4. | Dołączenie do zestawu analizatorów i komputera UPS podtrzymującego pracę aparatów w przypadku awarii zasilania przez okres min. 0,5 h lub do końca cyklu pracy analizatorów. |
| 5. | Oprogramowanie umożliwiające prowadzenie dokumentacji Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19.01.2009 roku w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. 06.poz. 61435) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami. Oprogramowanie umożliwiające drukowanie ksiąg laboratoryjnych oraz wyników badań zgodnie z w/w aktami prawnymi. Oprogramowanie na bieżąco modyfikowane zgodnie ze zmieniającymi się przepisami i potrzebami zamawiającego. Oprogramowanie zintegrowane z HIS Eskulap w zakresie działania Pracowni i Banku krwi. |
| 6. | Odczynniki i testy mikrokolumnowe transportowane w warunkach nie mających wpływu na jakość transportowanego towaru. Monitorowanie warunków transportu z możliwością wglądu przez odbiorcę dostawy. |
| 7. | Termin ważności odczynników nie krótszy niż 4 miesiące licząc od daty dostawy do Zamawiającego. Termin ważności krwinek wzorcowych nie krótszy niż 4 tygodnie licząc od daty dostawy do Zamawiającego |
| 8. | Testy mikrokolumnowe przechowywane w warunkach temperatury pokojowej do 25 stopni Celsjusza (warunek uzależniony od możliwości magazynowych Zamawiającego) |
| 9. | Dostawca usługi powinien zapewnić wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych , by przetwarzanie danych w systemie informatycznym i analizatorach , które ma dostarczyć zleceniobiorcy spełniało wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w szczególności wymogi art.32 powyższego rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dotyczą. |
| 10. | Dostawca usługi złoży oświadczenie potwierdzające realizacje dostaw odczynników , urządzeń oraz usług o podobnym zakresie oraz wartości (co najmniej zrealizowane lub realizowane 3 podobne dostawy). |

2. 	Odczynniki i karty mikrokolumnowe

| l.p. | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
|  | Oznaczanie grup krwi |
| 1. | Karty i odczynniki do oznaczania grup krwi u dorosłych (oznaczenie antygenów układu AB0 + Rh, odwrotność grupy oraz przeciwciała odpornościowe) – na oznaczenie 45 000 badań Test powinien zawierać odczynniki monoklonalne anty-A, anty-B, anty DVI+, anty DVI- oraz możliwość oznaczenia izoaglutynin grupowych A1, B |
| 2. | Karty i odczynniki do oznaczenia grupy krwi u noworodków (oznaczenie antygenów układu AB0, Rh, BTA i autokontroli) – na oznaczenie 9 000badań |
| 3. | Oznaczenie antygenów układu AB0 i Rh (półtest) – na oznaczenie 13 500 badań (inne klony/lub ewentualnie inna seria- anty-A, anty-B niż w punkcie 1 |
|  | Oznaczanie grup zgodności |
| 1. | Karty i odczynniki na oznaczenie prób zgodności u osób dorosłych (kontrola grupy krwi u dawcy i biorcy, oznaczenie przeciwciał odpornościowych, próba zgodności – na oznaczenie 13500 badań • kontrola grupy dawcy A, B, DVI+ - na oznaczenie13 5000 badań • kontrola grupy biorcy A, B, DVI- - na oznaczenie 6000 badań lub inna konfiguracja testu mikrokolumnoweho zgodna z przepisami |
|  | Wykrywanie przeciwciał |
| 1. | Karty i odczynniki do wykrywania przeciwciał odpornościowych – na oznaczenie 67 500 badań • PTA (każde badanie na minimum 3 krwinki wzorcowe) • badanie przeglądowe – suma; u kobiet w ciąży, do obsługi immunoprofilaktyki, próba zgodności, grupa krwi |
| 2. | Karty i odczynniki do identyfikacji przeciwciał na oznaczenie: • w teście PTA – na oznaczenie 3000 badań •w teście enzymatycznym – na oznaczenie 450 badań (panel minimum 10 krwinek) |
|  | Oznaczenie BTA |
| 1. | Karty i odczynniki do oznaczenia BTA – na oznaczenie 450 badań BTA IgG, oraz składowe dopełniacza np. C3d – do diagnostyki konfliktu serologicznego Karty i odczynniki do oznaczenia BTA – na oznaczenie 150 badań-IgG ,IgA,IgM + składowe dopełniacze –do diagnostyki niedokrwistości hemolitycznej –diagnostyka i monitorowanie pacjentek z wywiadem choroby hematologicznej. |
| V. | Krwinki wzorcowe dostarczane sukcesywnie( zgodnie z terminem ważności) w ilości odpowiedniej do liczby badań zgodnie z dostarczonym przez wykonawcę harmonogramem nie rzadziej niż 1 x w m-cu |
| VI. | Odczynniki i karty oraz materiał kontrolny do kontroli jakości prowadzonej każdego dnia Odczynniki i karty oraz materiał kontrolny do kontroli międzynarodowej – program porównawczy( co najmniej 4 razy w roku) |
| VII. | Odczynniki i karty do oznaczenia fenotypu układu Rh+ K+ Cw (Cw dopuszcza się odczynniki monoklinalne ( Cw –dopuszcza się odczynniki pochodzenia ludzkiego) – na oznaczenie 300 badań |
| VIII. | Sprzęt pomocniczy w ilości potrzebnej do wykonania badań manualnych-umożliwiający utrzymanie ciągłości pracy. |
| IX. | Odczynniki/płyny i inne akcesoria konieczne do działania analizatora |

3. 	Odczynniki

| l.p. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane (podać/ potwierdzić/ opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Badanie grupy krwi na kartach metodą mikrokolumnową (anty-A,anty-B oraz anty-D (dwoma różnymi klonami w tym jeden nie wykrywający kategorii DVI)); izoaglutynin grupowych na krwinkach A1,B). Mikrokolumny wypełnione odczynnikami. Gotowe do użycia. | Podać nazwy klonów |
| 2. | Oznaczanie grupy krwi noworodka z użyciem dwóch serii odczynników monoklonalnych anty-A, anty-B (każdy z różnych klonów o innej swoistości/lub ewentualnie różne serie) oraz anty-DVI+ i anty-DVI- mikrometodą kolumnową. Mikrokolumny wypełnione odczynnikami. Podać nazwy zastosowanych klonów. | Podać nazwy klonów |
| 3. | Grupy krwi układu AB0 z użyciem dwóch serii odczynników monoklonalnych anty-A, anty-B z różnych klonów komórkowych do manualnego systemu "back-up" | Podać nazwy klonów |
| 4. | Badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym. Mikrokolumny wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną. |  |
| 5. | Próba zgodności pomiędzy biorcą a dawcą krwi – pośredni test antyglobulinowy |  |
| 6. | Oznaczanie skróconych grup krwi i czynnika Rh pacjentów (anty-A, anty-B, anty-DVI(-)) oraz dawców (anty-A, anty-B, anty-DVI (wykrywający kategorię DVI) zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mikrokolumny wypełnione odczynnikami. | Podać nazwy klonów |
| 7. | Badanie –bezpośredni test antyglobulinowy w zakresie: anty-IgG-anty-C3d oraz IgG ,IgA,IgM + składowe dopełniacze na jednej karcie odczynniki naniesione przez producenta |  |
| 8. | Wykonawca zapewnia karty i odczynniki do identyfikacji przeciwciał z użyciem panelu min. 10 krwinkowego w PTA-LISS oraz test enzymatyczny. |  |
| 9. | Wykonawca zapewnia karty i odczynniki do mianowania przeciwciał |  |
| 10. | Oznaczanie fenotypu Rh + Cw, np. C, c, E,e,K (monoklonalne) –odczynniki naniesione przez producenta Cw – odczynnik monoklonalny/ludzki |  |
| 11. | Mikrokarty składające się z mikrokolumn wypełnione żelowym podłożem separującym lub innej technologii |  |
| 12. | Odczynniki – gotowe do użycia. |  |
| 13. | Surowice wzorcowe do oznaczeń antygenów grup krwi naniesione na kolumienki przez producenta |  |
| 14. | Krwinki wzorcowe do identyfikacji przeciwciał gotowe do użycia (do testu enzymatycznego już papainowane), zawieszone w roztworze o niskiej sile jonowej |  |
| 15. | Krwinki wzorcowe zaoferowane w ilości potrzebnej do wykonania przedstawionych w zadaniu rodzajów i ilości badań |  |
| 16. | Termin ważności – minimum 4miesiące dla oferowanych odczynników z wyjątkiem krwinek wzorcowych – 4 tygodnie od daty dostawy |  |
| 17. | Dostawa odczynników zgodnie z bieżącymi potrzebami zamawiającego, zalecany transport monitorowany pod względem temperatury i innych warunków transportu (aby zapewnić, że nie wpłynęły na jakość odczynników) – jako załącznik wydruk z ostatniej dostawy |  |
| 18. | Oferowane karty, odczynniki i krwinki wzorcowe muszą być dopuszczone do obrotu na rynku polskim |  |
| 19. | Każde jednostkowe opakowanie opisane: nazwa, seria, termin ważności |  |
| 20. | Przy każdej serii dostarczanych odczynników ulotka producenta potwierdzająca skład I klonu i II klonu/dwa różne klony/ |  |
| 21. | Certyfikaty kontroli jakości dla każdego rodzaju i serii odczynników w każdej dostawie (w formie papierowej/elektronicznej/strona internetowa). |  |
| 22. | Możliwość zamiany rodzajów kart w ramach umowy w zależności od potrzeb zamawiającego |  |
| 23. | Temperatura przechowywania kart – pokojowa uwarunkowane możliwościami magazynowymi zamawiającego. |  |
| 24. | Metodyki w języku polskim do każdego rodzaju testów |  |
| 26. | Metodyka pozwalająca na eliminowanie płukania krwinek czerwonych na każdym etapie procedury – zawiesina krwinek czerwonych w teście PTA-LISS poniżej 1% |  |
| 27. | Zestaw do codziennej kontroli jakości i dopuszczenia do używania automatycznego urządzenia dla wszystkich elementów systemu |  |
| 28. | Zewnątrzlaboratoryjna międzynarodowa /krajowa kontrola jakości – 4 razy do roku potwierdzona certyfikatem. Program badań porównawczych. |  |
| 29. | Kalkulacja powinna obejmować wszystkie materiały zużywalne (końcówki do systemu manualnego) i odczynniki dodatkowe (LISS, enzym proteolityczny, roztwory niezbędne do pracy automatu) oraz krwinki firmowe gotowe do użycia (do oznaczania izoaglutynin grupowych, do badania przeglądowego przeciwciał – papainowane i zawieszone w roztworze o niskiej sile jonowej). |  |
| 30. | Wszystkie odczynniki i materiały zużywalne od jednego producenta. |  |

4. 	Dzierżawa automatycznego analizatora do badań immunohematologicznych: analizator podstawowy oraz zastępczy (back up).

Tabela 1 – Analizator podstawowy

| l.p. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane (podać/ potwierdzić/ opis) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |
| 2. | Nazwa i typ | Podać |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |
| 4. | Rok produkcji : fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2018 , urządzenie na gwarancji | Podać |
| 5. | Urządzenie zaopatrzone w zewnętrzny system podtrzymywania napięcia - UPS |  |
| 6. | Urządzenie zaopatrzone w system archiwizacji danych. Archiwum danych ( w tym kopie bezpieczeństwa) pod nadzorem Sekcji Informatyki GPSK oraz realizującego usługę. |  |
|  | Parametry ogólne |
| 1. | Automatyczny analizator wykonujący całą procedurę badania od pobrania materiału z badanej próbki do przesłania wyniku do komputera w technice mikrotestów kolumnowych. Karty zawierające kolumny wypełnionych żelowym podłożem separującym lub innej technologii. Metoda oparta na aglutynacji krwinek czerwonych. Analizator przystosowany do pracy ciągłej 24h/7 dni w tygodniu bez potrzeby wyłączania. |  |
| 2. | Analizator wolnostojący lub analizator dostarczony z przeznaczonym pod niego mobilnym stołem (dopuszczonym certyfikatem do pracy w medycznym laboratorium analitycznym o nośności dostosowanej do wagi kompletnego urządzenia) |  |
| 3. | Analizator z dostępną funkcją wykonywania badań pilnych bez czasu oczekiwania na zakończenie aktualnie trwających procesów na pokładzie analizatora (tryb swobodnego dostępu ). |  |
| 4. | Zapewnienie manualnego back-up (system manualny) pracującego na takich samych odczynnikach -pełny osprzęt: wirówka - 1 szt, inkubator - 1 szt., pipetory - 2 szt, stanowiska do pracy -2 szt, dozowniki –2 szt itp. |  |
| 5. | Automatyczny analizator musi wykonywać następujące badania w technice aglutynacji kolumnowej (kolumny wypełnione odczynnikami monoklonalnymi): grupa krwi układu AB0 z użyciem jednej serii odczynników monoklonalnych anty-A, anty-B, anty-DVI(-), anty-DVI (VI+) (drugi klon) przeciwciała grupowe do grupy krwi – izoaglutyniny A1,B badanie przeglądowe na obecność przeciwciał odpornościowych w pośrednim teście antyglobulinowym (PTA-LISS) przy użyciu 3 krwinek wzorcowych . badanie grupy krwi noworodka anty-A, anty-B, anty-AB, anty-D( jeden z odczynników musi wykrywać kategorię DVI(-_), ctl, BTA- dwie serie odczynników pochodzących z dwóch różnych klonów . potwierdzenie grupy krwi w zakresie anty-A,anty-B, anty-D kategoria DVI(-) dla biorców oraz DVI(+) dla dawców odczynniki naniesione na kolumny przez producenta badanie próby zgodności w środowisku PTA-LISS w pełni automatycznie Bezpośredni Test Antyglobulinowy w zakresie: anty-IgG-anty-C3d -C3c IgG ,IgA,IgM + składowe dopełniacze oraz -na jednej karcie odczynniki naniesione przez producenta Identyfikacja przeciwciał na panelu min. 10 krwinkowym w PTA oraz test enzymatyczny-w tym oprogramowanie do automatycznej interpretacji wyników identyfikacji alloprzeciwciał, Oznaczanie fenotypu Rh + Cw, np. C, c, E,e,K(monoklonalne) –odczynniki naniesione przez producenta Cw –odczynnik ludzki. - autokontrola w teście PTA-LISS oraz w teście enzymatycznym w sposób w pełni automatyczny (wykonywana w identycznych warunkach enzymatycznych i środowisku LISS w przypadku pozytywnych wyników w badaniu przeglądowym przeciwciał) - automatyczne mianowanie alloprzeciwciał ,wraz ze wsparciem interpretacji wyników badań, | Podać nazwy klonów Podać nazwy klonów Podać nazwy klonów |
| 7. | Wydajność analizatora minimum 20 badań grup krwi z badaniem przeciwciał, lub minimum 30 badań przeglądowych przeciwciał odpornościowych oraz test reflex. |  |
| 8. | Możliwość pracy na probówkach o średnicy 10-16 mm umieszczonych w jednym statywie i probówkach pediatrycznych |  |
| 9. | Pozytywna identyfikacja badanych próbek i odczynników poprzez kody kreskowe zawierające numer serii i datę ważności |  |
| 10. | Akceptacja różnych systemów kodów kreskowych-dostawca dostarcza wraz z aparatem czytniki kodów kreskowych. |  |
| 11. | Automatyczny analizator zgłaszający stan alarmowy, jeżeli ilość odczynników nie jest wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań. Monitoring załadowanych na pokład analizatora odczynników. |  |
| 12. | Wymagany wbudowany system kontroli jakości dla poszczególnych modułów automatycznego analizatora (wirówki: kontrola prędkości wirowania, inkubatora: temperatura inkubacji, systemu pipetującego: objętość pipetowania) oraz odczynników |  |
| 13. | Gwarancja na czas trwania umowy, w czasie jej trwania wykonawca zapewni bezpłatny autoryzowany serwis urządzeń urządzenia : koszty naprawy, wymiany podzespołów , okresowych przeglądów serwisowych /walidacji oraz wszystkie części i akcesoria podane w ofercie. |  |
| 14. | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z urządzeniami instrukcji obsługi w języku polskim oraz całości dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z urządzeń |  |
| 16. | Brak niebezpiecznych odpadów pod względem chemicznym powstałych w wyniku korzystania z urządzenia- dołączyć do specyfikacji stosowne dokumenty |  |
| 17. | Kompletna rejestracja czynności operatora, użytych próbek badanych i wykonanych testów |  |
| 18. | Archiwizacja wyników badań (protokół badania i obraz bezpośredni mikrokolumny) – system kontroli niezgodności z wynikami archiwum. Oprogramowanie umożliwiające rejestrację badań wykonanych manualnie . |  |
| 19. | Automatyczny back up –zgodnie z opisem co do wymagań analizatora zastępczego( tabela nr 2) |  |
| 20. | Automatyczny start analizatora po włożeniu próbki do analizatora |  |
| 21. | Możliwość wykonania badań z próbek pediatrycznych min objętość materiału badanego 50ul |  |
| 22. | Automatyczne rozpoznawanie przez analizator skrzepów oraz zakorkowanych probówek, co niweluje możliwość uszkodzenia igły |  |
| 23. | Możliwość ciągłego doładowywania próbek, odczynników, płynów eksploatacyjnych bez przerwania pracy analizatora. |  |
| 24. | Możliwość wymiany igły przez użytkownika –analizator zaopatrzony w automatyczna możliwość autokalibracji igieł. |  |
| 25. | Automatyczne usuwanie zużytych kart przez analizator. Pojemnik na odpady na pokładzie analizatora. |  |
| 26. | Zabezpieczenie przed kontaminacją np. analizator wykorzystujący pojemniki jednorazowe do zawieszania probówek |  |
| 27. | Automatyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa przez analizator, dla wszystkich wyników badań. |  |
| 28. | Odczyt mikrokart jedno- lub dwustronny. |  |
| 29. | Możliwość zdalnej diagnostyki systemu automatycznego analizatora |  |
| 30. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
|  | II Warunki serwisu |  |
| 1. | Sprawowanie obsługi serwisowej zlokalizowanej na terenie RP – lokalizacja punktów serwisowych | Podać dane teleadresowe: adres, telefon, fax: |
| 2. | Bezpłatny autoryzowany serwis producenta oferowanego analizatora lub jakiegokolwiek elementu składowego zestawu komputerowego stanowiącego wyposażenie analizatora (w tym zamrażarki do osocza) w oparciu o oryginalne materiały i części zamienne przez okres obowiązywania umowy , a w przypadku częstej awaryjności – wymiana analizatora lub jakiegokolwiek elementu składowego zestawu komputerowego stanowiącego wyposażenie analizatora |  |
| 3. | Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw – max. 24 godziny (w tym soboty, niedziele i święta). W przypadku przedłużającej się naprawy powyżej 24 godzin Wydzierżawiający zobowiązany jest do wskazania innego wykonawcy badań. Koszt badania nie może przekroczyć cen wynikających z umowy przetargowej; w przypadku przekroczenia wyznaczonej kwoty różnicę zobowiązany jest pokryć Wydzierżawiający. |  |
| 4. | Możliwość zgłaszania awarii – dyspozycyjność autoryzowanego serwisu technicznego 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (w tym soboty, niedziele i święta) Infolinia ze wsparciem serwisu. |  |
| 5. | Dostawa analizatora, sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz zamrażarki do osocza w terminie 30 dni od dnia wyznaczonego zgodnie z umową. Walidacja pracy urządzenia w terminie nie później niż 14 dni od instalacji. |  |
| 6. | Zwrócenie urządzenia Wydzierżawiającemu po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem stopnia amortyzacji, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego – w terminie nie krótszym niż 7 dni |  |
|  | III Szkolenia |  |
| 1. | Po uruchomieniu urządzenia, a przed podpisaniem protokołu odbioru szkolenie poinstalacyjne dla personelu dzierżawcy w liczbie 8 osób w zakresie prawidłowej obsługi urządzenia. |  |
| 2. | Szkolenia okresowe personelu i wsparcie aplikacyjne przez cały okres realizowania umowy. |  |

Tabela 2 – Analizator zastępczy ((back up).

| l.p. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane (podać/ potwierdzić / opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent |  |
| 2. | Nazwa i typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji : analizator fabrycznie nowy lub po reprodukcji nie starszy niż wyprodukowany w 2012 roku, urządzenie z gwarancją, w przypadku 3 przestojów spowodowanych awarią głównych modułów trwających dłużej niż 5 dni ,dostawca jest zobowiązany do wymiany urządzenia na sprawne technicznie spełniające wymagania specyfikacji. |  |
| 5. | Urządzenie zaopatrzone w zewnętrzny system podtrzymywania napięcia - UPS |  |
| 6. | Urządzenie zaopatrzone w system archiwizacji danych. |  |
|  | Parametry ogólne |  |
| 1. | Automatyczny analizator wykonujący całą procedurę badania od pobrania materiału z badanej próbki do przesłania wyniku do komputera w technice mikrotestów kolumnowych. Karty zawierające kolumny wypełnionych żelowym podłożem separującym lub innej technologii. Metoda oparta na aglutynacji krwinek czerwonych. Analizator przystosowany do pracy ciągłej 24h/7 dni w tygodniu bez potrzeby wyłączania. |  |
| 2. | Analizator wolnostojący lub analizator dostarczony z przeznaczonym pod niego mobilnym stołem (dopuszczonym certyfikatem do pracy w medycznym laboratorium analitycznym o nośności dostosowanej do wagi kompletnego urządzenia) |  |
| 3. | Analizator z dostępną funkcją wykonywania badań pilnych bez czasu oczekiwania na zakończenie aktualnie trwających procesów na pokładzie analizatora (tryb swobodnego dostępu ). |  |
| 4. | Zapewnienie manualnego back-up (system manualny) pracującego na takich samych odczynnikach - pełny osprzęt: wirówka - 1 szt., inkubator – 1 szt., pipetory - 2 szt, stanowiska do pracy - 2 szt, dozowniki – 2 szt itp. |  |
| 5. | Automatyczny analizator musi wykonywać następujące badania w technice aglutynacji kolumnowej (kolumny wypełnione odczynnikami monoklonalnymi): grupa krwi układu AB0 z użyciem jednej serii odczynników monoklonalnych anty-A, anty-B, anty - DVI(-), anty-DVI (VI+) (drugi klon) przeciwciała grupowe do grupy krwi – izoaglutyniny A1,B badanie przeglądowe na obecność przeciwciał odpornościowych w pośrednim teście antyglobulinowym (PTA-LISS) przy użyciu 3 krwinek wzorcowych . badanie grupy krwi noworodka anty-A, anty-B, anty-AB, anty-D( jeden z odczynników musi wykrywać kategorię DVI(-_), ctl, BTA- dwie serie odczynników pochodzących z dwóch różnych klonów . potwierdzenie grupy krwi w zakresie anty - A,anty-B, anty - D kategoria DVI(-) dla biorców oraz DVI(+) dla dawców odczynniki naniesione na kolumny przez producenta badanie próby zgodności w środowisku PTA-LISS w pełni automatycznie bezpośredni Test Antyglobulinowy w zakresie: anty-IgG-anty-C3d -C3c IgG ,IgA,IgM + składowe dopełniacze oraz -na jednej karcie odczynniki naniesione przez producenta Identyfikacja przeciwciał na panelu min. 10 krwinkowym w PTA oraz test enzymatyczny , Oznaczanie fenotypu Rh + Cw, np. C, c, E,e,K (monoklonalne) – odczynniki naniesione przez producenta Cw – odczynnik ludzki. - autokontrola w teście PTA-LISS oraz w teście enzymatycznym w sposób w pełni automatyczny (wykonywana w identycznych warunkach enzymatycznych i środowisku LISS w przypadku pozytywnych wyników w badaniu przeglądowym przeciwciał) |  |
| 7. | Wydajność analizatora minimum 20 badań grup krwi z badaniem przeciwciał, lub minimum 20 badań przeglądowych przeciwciał odpornościowych . |  |
| 8. | Możliwość pracy na probówkach o średnicy 10-16 mm umieszczonych w jednym statywie i probówkach pediatrycznych |  |
| 9. | Pozytywna identyfikacja badanych próbek i odczynników poprzez kody kreskowe zawierające numer serii i datę ważności |  |
| 10. | Akceptacja różnych systemów kodów kreskowych - dostawca dostarcza wraz z aparatem czytniki kodów kreskowych. |  |
| 11. | Automatyczny analizator zgłaszający stan alarmowy, jeżeli ilość odczynników nie jest wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań. Monitoring załadowanych na pokład analizatora odczynników. |  |
| 12. | Wymagany wbudowany system kontroli jakości dla poszczególnych modułów automatycznego analizatora (wirówki: kontrola prędkości wirowania, inkubatora: temperatura inkubacji, systemu pipetującego: objętość pipetowania) oraz odczynników |  |
| 13. | Gwarancja na czas trwania umowy, w czasie jej trwania wykonawca zapewni bezpłatny autoryzowany serwis urządzeń urządzenia : koszty naprawy, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych /walidacji oraz wszystkie części i akcesoria podane w ofercie. |  |
| 14. | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z urządzeniami instrukcji obsługi w języku polskim oraz całości dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z urządzeń |  |
| 16. | Brak niebezpiecznych odpadów pod względem chemicznym powstałych w wyniku korzystania z urządzenia- dołączyć do specyfikacji stosowne dokumenty |  |
| 17. | Kompletna rejestracja czynności operatora, użytych próbek badanych i wykonanych testów |  |
| 18. | Archiwizacja wyników badań (protokół badania i obraz bezpośredni mikrokolumny) – system kontroli niezgodności z wynikami archiwum. Oprogramowanie umożliwiające rejestrację badań wykonanych manualnie . |  |
| 19. | Automatyczny back up –zgodnie z opisem co do wymagań analizatora zastępczego (tabela nr 2) |  |
| 20. | Automatyczny start analizatora po włożeniu próbki do analizatora |  |
| 21. | Możliwość wykonania badań z próbek pediatrycznych min objętość materiału badanego 50ul |  |
| 22. | Automatyczne rozpoznawanie przez analizator skrzepów oraz zakorkowanych probówek, co niweluje możliwość uszkodzenia igły |  |
| 23. | Możliwość ciągłego doładowywania próbek, odczynników, płynów eksploatacyjnych bez przerwania pracy analizatora. |  |
| 24. | Możliwość wymiany igły przez użytkownika – analizator zaopatrzony w automatyczna możliwość autokalibracji igieł. |  |
| 25. | Automatyczne usuwanie zużytych kart przez analizator. Pojemnik na odpady na pokładzie analizatora. |  |
| 26. | Zabezpieczenie przed kontaminacją np. analizator wykorzystujący pojemniki jednorazowe do zawieszania probówek |  |
| 27. | Automatyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa przez analizator, dla wszystkich wyników badań. |  |
| 28. | Odczyt mikrokart jedno- lub dwustronny. |  |
| 29. | Możliwość zdalnej diagnostyki systemu automatycznego analizatora |  |
| 30. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
|  | II Warunki serwisu |  |
| 1. | Sprawowanie obsługi serwisowej zlokalizowanej na terenie RP – lokalizacja punktów serwisowych | Podać dane teleadresowe: adres, telefon, fax: |
| 2. | Bezpłatny autoryzowany serwis producenta oferowanego analizatora lub jakiegokolwiek elementu składowego zestawu komputerowego stanowiącego wyposażenie analizatora ( w tym zamrażarki do osocza) w oparciu o oryginalne materiały i części zamienne przez okres obowiązywania umowy, a w przypadku częstej awaryjności – wymiana analizatora lub jakiegokolwiek elementu składowego zestawu komputerowego stanowiącego wyposażenie analizatora |  |
| 3. | Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw – max. 24 godziny (w tym soboty, niedziele i święta). W przypadku przedłużającej się naprawy powyżej 24 godzin Wydzierżawiający zobowiązany jest do wskazania innego wykonawcy badań. Koszt badania nie może przekroczyć cen wynikających z umowy przetargowej; w przypadku przekroczenia wyznaczonej kwoty różnicę zobowiązany jest pokryć Wydzierżawiający. |  |
| 4. | Możliwość zgłaszania awarii – dyspozycyjność autoryzowanego serwisu technicznego 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (w tym soboty, niedziele i święta) Infolinia ze wsparciem serwisu. |  |
| 5. | Dostawa analizatora w terminie 30 dni od dnia wyznaczonego zgodnie z umową oraz walidacja pracy urządzenia w terminie nie później niż 14 dni od instalacji. |  |
| 6. | Zwrócenie urządzenia Wydzierżawiającemu po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem stopnia amortyzacji, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego – w terminie nie krótszym niż 7 dni |  |
|  | III Szkolenia |  |
| 1. | Po uruchomieniu urządzenia, a przed podpisaniem protokołu odbioru szkolenie poinstalacyjne dla personelu dzierżawcy w liczbie 8 osób w zakresie prawidłowej obsługi urządzenia. |  |
| 2. | Szkolenia okresowe personelu oraz wsparcie aplikacyjne przez cały okres trwania umowy. |  |

- Zamrażarka do osocza  będąca na wyposażeniu analizatora do badań z zakresu immunohematologii transfuzjologicznej – wymagania ogólne

| l.p. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane (podać/ potwierdzić/ opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent |  |
| 2. | Nazwa i typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji : fabrycznie nowa, rok produkcji nie później niż 2018 r. |  |
|  | I Parametry ogólne |  |
| 1. | Zamrażarka niskotemperaturowa, pożądana temperatura: – 40°C |  |
| 2. | Szafowa, szufladowa, szuflady przejrzyste, pozwalające widzieć zawartość |  |
| 3. | Pojemność 270 – 300 litrów |  |
| 4. | Precyzyjny sterownik temperatury z możliwością ustawienia temperatury i progów alarmowych |  |
| 5. | W przypadku temperatury poza ustawionym zakresem – alarm dźwiękowy |  |
| 6. | Możliwość podłączenia do systemu monitorowania temperatury |  |

- Oprogramowanie do zarządzania pracownią immunohematologii transfuzjologicznej i bankiem krwi – 3 licencje:

6.1.	Oprogramowanie zarządzające gospodarką krwi do Banku Krwi z niezbędnym zestawem urządzeń  współpracujące z informatycznym systemem szpitala Eskulap  wraz z podłączeniem i zintegrowaniem.

6.2.  	Oprogramowanie zarządzające Pracownią Immunohematologii Transfuzjologicznej z niezbędnym zestawem urządzeń współpracujące z informatycznym systemem szpitala Eskulap wraz z podłączeniem i zintegrowaniem.

6.3.	W przypadku zmiany organizacji prowadzenia dokumentacji elektronicznej Banku krwi oraz Pracowni  w GPSK z udziałem wyłącznie dedykowanego modułu Szpitalnego Systemu Informatycznego Eskulap w trakcie realizowanej umowy  umożliwienie bezpośredniej transmisji dwustronnej zleceń i wyników Eskulap –analizator .

6.4.	Przeprowadzenie:

a) walidacji instalacyjnej , operacyjnej i procesowej z zakresu zainstalowanych oraz zintegrowanych oprogramowań,

b) corocznej oceny funkcjonowania i walidacji systemu informatycznego w tym współpracującego z nim sprzętu np. czytników kodów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

| l.p. | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| 1. | Polskojęzyczne oprogramowanie dla pracowni i banku krwi z niezbędnym zestawem komputerowym – 2 zestawy sprzętu, 3 licencje. |
| 1.1 | Podłączenie pracowni immunologii transfuzjologicznej do oprogramowania Banku Krwi i Pracowni -zintegrowany system informatyczny zarządzania pracownią i bankiem krwi oraz HIS GPSK. Dwustronna transmisja od zlecenia do wyniku badania pomiędzy wszystkimi oprogramowaniami pracującymi w sieci (HIS-Oprogramowanie zarządzające pracownią oraz oprogramowanie zarządzające Bankiem Krwi oraz oprogramowaniem zarządzającym wynikami pacjentów z analizatora i wykonanymi manualnie). Komunikacja dwustronna HIS –LIS w zakresie zleceń i wyników badań oraz składników krwi –standard HL7. Transmisja automatycznie nadanych przez system numerów próbek zgodnych z księgą laboratoryjną. Kody etykiet skonfigurowane do odczytu przez analizatory immunohematologiczne. |
| 1.2. | Oprogramowanie komputera sterującego i oprogramowanie komputera zarządzającego w języku polskim |
| 1.3. | Zapewnienie osprzętu: czytniki kodów kreskowych (odczyt kodu pacjenta oraz składnika krwi), drukarka kodów, drukarka laserowa – po 2 sztuki Dostarczanie materiałów zużywalnych oraz serwis urządzeń po stronie realizującego umowę, |
| 1.4. | Rejestracja dokumentów Szpitalnego Banku Krwi-wprowadzanie danych ISBT poprzez czytnik kodów co najmniej nazwę składnika krwi , numer donacji , grupę krwi , termin ważności. |
| 1.5. | Możliwość manualnej rejestracji wyników badań/uwag o pacjencie /biorcy/składników krwi |
| 1.6. | Gospodarka komponentami krwi ( system ISBT)– m.in. elektroniczna książka przychodów i rozchodów krwi z możliwością wydruku historii toczeń pacjentów, wyszukiwaniem składników krwi /pacjentów, sprawozdaniem co do ilości, rodzaju składników krwi wydanych na oddziały, zutylizowanych, wydaniem składników krwi z podziałem na płeć pacjenta oraz jego wiek. |
| 1.7. | Zarządzanie bazą danych pacjentów i dawców |
| 1.8. | Śledzenie historii każdego komponentu krwi |
| 1.9. | Prowadzenie kompletnej historii transfuzji każdego pacjenta. |
| 1.10. | Dowolne formułowanie wyników i wydruków dla protokołów wymaganych w pracowni (ksiąg laboratoryjnych pracowni transfuzjologicznej i dla banku krwi zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami merytorycznymi RCKiK i potrzebami zamawiającego |
| 1.11. | Tworzenie raportów gospodarki krwią i opracowywanie statystyk, np. zestawienia preparatów, zleceniodawców, oddziałów, badań. |
| 1.12. | Zapewniający tworzenie kopii bezpieczeństwa we współpracy z Sekcją Informatyki GPSK, udostępnienie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa zgodnie z przyjętymi w Szpitalu zasadami na serwerze Szpitala. Dostarczenie urządzenia do zabezpieczenia bazy danych. |
| 1.13. | Możliwość bezpiecznej transmisji do zewnętrznego systemu komputerowego |
| 1.14. | Archiwizacja wyników wraz z opisami i uwagami |
| 1.15. | Możliwość wykonywania zestawień badań i komponentów krwi do rachunków . |
| 1.16. | Możliwość sporządzania wydruków, które nie są generowane automatycznie z oprogramowania, np. zakwalifikowania do podania immunoglobuliny, wydanie krwi dla noworodka /niemowlęcia bez próby krzyżowej itp. – WYKREŚLA SIĘ |
| 1.17 | Zapewnienie ciągłości dokumentacji elektronicznej poprzez zabezpieczenie dotychczasowej bazy danych o pacjentach i wydanych składnikach krwi z możliwością odtworzenia danych i sporządzenia odpisów np. wyników badań /historii transfuzji |
| 1.18 | Współpraca z Inspektorem Bezpieczeństwa danych zgodnie z procedurami i instrukcjami obowiązującymi w Szpitalu. |
| 1.19 | Po realizacji umowy zapewnienie zniszczenia danych znajdujących się na wydzierżawionym sprzęcie z jednoczesnym pozostawieniem bazy danych (z okresu realizacji umowy z możliwością pełnego nią dysponowania i odtworzenia (w tym odpisy wyników oraz historii transfuzji) oraz Książka Przychodów i Rozchodów. |
| 1.20. | Opis funkcji oprogramowania : Manualna i elektroniczna rejestracja zleceń, Lista zleceń oczekujących, Rejestracja uwag o pacjencie , Automatyczna komunikacja z analizatorami, Zarządzanie próbkami do badania (odrzucanie , anulowanie zlecenia itp.) Rejestracja wyniku fenotypu oraz miana przeciwciał pacjenta Kartoteka pacjenta : dostęp do poprzednich wyników badań; własnych pracowni oraz zewnętrznych. Tworzenie i konfiguracja test refleks, Rozszerzenie badania o dodatkowy test, Archiwizacja próbek, Rejestracja zdarzeń niepożądanych, Rejestracja dostawy składników krwi, Wyszukiwanie o śledzenie losów historii jednostki krwi Alarmy niskich stanów magazynowych, Wyszukiwanie stanów magazynowych wg dostępnych jednostek, Dobieranie składników krwi z banku krwi do próby zgodności, Automatyczne dobieranie składnika krwi – grupa krwi, data ważności, fenotyp składnika, Rh i Kell dla kobiety w wieku rozrodczym, Wydruk dokumentów magazynowych, Zwroty i utylizacja, w przypadku zwrotu możliwość ponownego wykorzystania , Wydanie krwi do pilnej transfuzji (zgodnie z obowiązującymi przepisami), Wydawanie wyniku grupy krwi jako potwierdzony i niepotwierdzony – na podstawie wyników badań zgodnie z obowiązującymi przepisami MZ, Profile użytkownika zgodnie z polityką RODO, Konta użytkownika : logowanie hasłem złożonym, resetowanie hasła , wygaszanie sesji, szyfrowanie hasła itp., Audyt wykonywanych czynności w systemie, Raporty statystyczne, |
| 1.21 | Szczegóły integracji HIS Eskulap – Oprogramowanie zarządzające bankiem krwi i pracownią immunohematologii transfuzjologicznej Dostosowanie HIS Eskulap do pełnej integracji w/w oprogramowań-dostarczenie stosownych sterowników, modułów i innych narzędzi teleinformatycznych koniecznych do integracji. HIS –LIS wg standardu HL7. W przypadku zamówienia składnika wymagającego badania ( próba krzyżowa),rejestracja z HIS zlecenia na próbę zgodności , Rejestracja z HIS zlecenia na badania immunohematologiczne, Przekazanie do HIS informacji o rezerwacji składnika krwi, Przekazanie do HIS informacji o wyniku badania immunohematologicznego Przekazanie do HIS informacji o anulowaniu rezerwacji, Przekazanie do HIS informacji o wydanym składniku krwi i powiązaniu z wynikiem próby zgodności. Przekazanie do HIS informacji o zwrocie wydanego składnika krwi z oddział. |
| 1.22. | Specyfikacja urządzeń: 3 licencje oprogramowania zarządzającego pracownią i bankiem krwi, Instalacja 1 licencji na komputerze będącym własnością Szpitala, 2 w pełni wyposażone stanowiska komputerowe (jednostka centralna ,drukarka , drukarka kodów, skaner), Urządzenie do archiwizacji kopii bezpieczeństwa (miejsce instalacji wskaże Sekcja Informatyki GPSK ) z możliwością utworzenia dodatkowej kopii bezpieczeństwa na urządzeniu wskazanym przez GPSK( migracja danych), |
| 1.22 | Opis wdrożenia oprogramowań i integracji Termin dostarczenia oprogramowania i urządzeń: do 30 dni od zawarcia umowy, Etapy wdrożenia: Instalacja oprogramowań i urządzeń z utrzymaniem ciągłości pracy pracowni (w tym urządzenie do przechowywania kopii bezpieczeństwa , elastyczne przejście z oprogramowania na oprogramowanie po walidacji instalacyjnej i operacyjnej udokumentowanej protokołem ) Integracja HIS – LIS w zakresie funkcjonalności – pracownia immunohematologii transfuzjologicznej, zakończona raportem serwisowym, Integracja w zakresie HIS – LIS zgodnie ze specyfikacją w zakresie bank krwi , zakończona raportem serwisowym Zakończenie wdrożenia i walidacja procesowa integracji HIS – LIS zakończona nie później niż 60 dni od instalacji. |

- Parametry podlegające ocenie technicznej – stanowiące kryterium oceny ofert – „Ocena techniczna – Jakość”

| L.p. | Opis parametru | Punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio: TAK / NIE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analizator podstawowy i zastępczy |  |  |
| 1. | Parametr: pkt 18 tekst – tabela 1 i 2 Obraz mikrokart z nasileniem aglutynacji w postaci kolorowych zdjęć | Spełnienie parametru – 15 pkt Niespełnienie parametru – 0 pkt |  |
| 2. | Parametr: pkt 21 – tabela 1 i 2 Możliwość wykonania badania z macierzystej próbki pediatrycznej (bez przelewania do innego pojemnika) | Spełnienie parametru – 15 pkt Niespełnienie parametru – 0 pkt |  |
| 3. | Parametr: warunki serwisu – pkt 2 – tabela 1 i 2 Walidacja pracy analizatora raz do roku i po każdej naprawie | Spełnienie parametru – 10 pkt Niespełnienie parametru – 0 pkt |  |

……………………………………………………………………

(Podpis, nazwisko i imię osoby upoważnionej 
do reprezentowania Wykonawcy)