KONSTRUKCJE

OPIS TECHNICZNY

- CEL  OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy branży konstrukcje dla inwestycji Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bobolicach przy ul. Szkolnej – wydzielenie pomieszczeń sanitarnych.

- OPIS  ELEMENTÓW  KONSTRUKCJI  OBIEKTU.

Nadproże nad nowo wykutym otworem drzwiowym wykonać z dwóch elementów dwuteowych.

Otwory o szerokościach 90 cm wzmacniać dwoma I 140 mm, dwuteowniki te opierać na ścianach bocznych na poduszkach betonowych wykonanych z betonu C20/25 grubości minimum 15cm.

Kolejność wykonania poszczególnych prac jest następujący:

- Z jednej strony ściany wykuć bruzdę w ścianie na osadzenie I 140mm.

- Dwuteownik osadzić na poduszkach betonowych z betonu C20/25 grubości minimum 15cm. na projektowanych krawędziach ścian.

- Dwuteownik owinąć siatką tynkarską i wypełnić zaprawą cementową. Dokładnie podbić przestrzeń pomiędzy dwuteownikiem a ścianą nad nim dobranymi grubościami blach.

- Po uzyskaniu przez zaprawę 70% wytrzymałości można przystąpić do wykucia bruzdy z przeciwnej strony ściany i powtórzyć wyżej opisane czynności.

- Po uzyskaniu z tej strony przez zaprawę 70% wytrzymałości można przystąpić do wycięcia otworu. Prace wykonać z zachowaniem ostrożności by nie zawalać dużych części ścian, które mogłyby uszkodzić strop.

- UWAGI  DO  WYKONAWSTWA.

- Wszystkie wymiary projektowanych elementów należy sprawdzić na montażu przed rozpoczęciem danych prac.

- Wszystkie prace wykonać zgodnie z zasadami BHP.

OPIS   ELEMENTÓW   KONSTRUKCYJNYCH.

| N2 | Nadproże stalowe z I 140mm. ze stali S235JR. |
| --- | --- |

ZESTAWIENIE STALI.

| Element | Przekrój | Ciężar jedn. (kG/m) | Długość (m) | Ilość (szt.) | Ciężar (kG) | Materiał |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N2 | I 140mm | 14,40 | 1,45 | 2 | 41,76 | Stal S235JR |
| Razem | 41,76 |  |

OBLICZENIA   STATYCZNE.

- Nadproża o L=1,2m.

Obciążenia – strop gęsto żebrowy sprężony:

- tynk cementowo-wapieny						=0,50 kN/m2

- ciężar własny				2,70x1,1			=2,97 kN/m2

- wełna mineralna twarda 4,0cm.	1,50x0,04x1,3			=0,08 kN/m2

- suchy jastrych grub. 2,5cm		0,5x2,5/5,0x1,2		=0,33 kN/m2

- podłoga PCV				24,0x0,019x1,3		=0,59 kN/m2

- obciążenie użytkowe			2,00x1,5			=3,00 kN/m2

Razem    			=7,47 kN/m2

L=8,7m

Obciążenia – na nadproże:

- od stropu				7,47x8,7x0,5			=32,50 kN/m

- ciężar ściany nad nadprożem	5,63x0,43/0,25x1,34x1,2	=15,57 kN/m

Razem    			=48,07 kN/m

Szerokość otworu 	L=1,05x1,20=1,26m

Obciążenie 		q=48,07kN/m

PRZEKROJE PRĘTÓW:

PRĘTY UKŁADU:

Typy prętów: 	00 - sztyw.-sztyw.;    01 - sztyw.-przegub;

10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub

22 - cięgno

------------------------------------------------------------------

Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój:

------------------------------------------------------------------

1   00    1   2     1,260    0,000   1,260  1,000   1 2 I 160

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  ""                            Zmienne    f= 1,00

1    Liniowe       0,0      48,070    48,070     0,00    1,26

MOMENTY:

TNĄCE:

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A

------------------------------------------------------------------

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]:

------------------------------------------------------------------

1      0,00     0,000          0,000       30,532        0,000

0,50     0,630          9,618*      -0,000        0,000

1,00     1,260         -0,000      -30,532        0,000

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

NAPRĘŻENIA:

NAPRĘŻENIA:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A

------------------------------------------------------------------

Pręt:   x/L:    x[m]:    SigmaG:   SigmaD:        SigmaMax/Ro:

[MPa]

------------------------------------------------------------------

2 St3S (X,Y,V,W)

1     0,00    0,000    -0,000     0,000            0,000

0,50    0,630   -41,145    41,145           0,201*

1,00    1,260     0,000    -0,000             0,000

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A

------------------------------------------------------------------

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]:

------------------------------------------------------------------

1           0,000        30,532        30,532

2           0,000        30,532        30,532

------------------------------------------------------------------

RZEMIESZCZENIA:

DEFORMACJE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A

------------------------------------------------------------------

Pręt:    Wa[m]:  Wb[m]:    FIa[deg]: FIb[deg]:     f[m]:     L/f:

------------------------------------------------------------------

1     -0,0000 -0,0000     -0,060     0,060      0,0004    3036,9

------------------------------------------------------------------