Załącznik nr 2

PARAMETRY TECHNICZNE

Holtery EKG z systemem monitorowania EKG oraz wyposażeniem – 1 kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy – nieużywany / 2021r

Do oferty należy  załączyć materiały w języku polskim potwierdzające spełnienie poniższych wymagań – z zaznaczeniem w tabeli nr strony na której jest potwierdzony dany parametr, w załączonych materiałach należy zakreślić właściwy fragment i wpisać którego punktu dotyczy.

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE / NR STRONY W MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH DOŁĄCZONYCH DO OFERTY |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
| I | Holtery EKG- rejestrator 12-kanałowy holtera – 2 szt. | TAK, podać typ |  |
|  | Rejestrator 12-,7- i 3-kanałowy | TAK, podać |  |
|  | Zapis danych w trybie 12-kanałowym z 10 odprowadzeń. | TAK, podać |  |
|  | Zapis danych w trybie 7- i 3-kanałowym z 5 odprowadzeń. | TAK, podać |  |
|  | Czujnik aktywności fizycznej pacjenta | TAK, podać |  |
|  | Możliwość uruchomienia badania z wyborem parametrów badania bezpośrednio w rejestratorze bez udziału komputera | TAK, podać |  |
|  | Automatyczne włączenie rejestratora po 20 min. od włożenia baterii bez wprowadzania danych pacjenta | TAK, podać |  |
|  | Częstotliwość próbkowania 2000Hz przy rozdzielczości zapisu 24 bity. | TAK, podać |  |
|  | Funkcja wykrywania rozrusznika 100uS przy próbkowaniu 40000Hz | TAK, podać |  |
|  | Czas ciągłego zapisu do 7 dni | TAK, podać |  |
|  | Zapis danych na karcie pamięci typu SD | TAK, podać |  |
|  | Detekcja pracy stymulatora | TAK, podać |  |
|  | Wyświetlacz LCD w rejestratorze z podglądem sygnału EKG | TAK, podać |  |
|  | Komunikacja z komputerem poprzez kabel miniUSB, karty SD i bezprzewodowa | TAK, podać |  |
|  | Przycisk zdarzeń pacjenta wraz z zapisem głosowym (wbudowany mikrofon) | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie z baterii lub akumulatorów | TAK, podać |  |
|  | Waga rejestratora z bateriami | podać |  |
|  | Rozmiary rejestratora | podać |  |
|  | W zestawie z każdym rejestratorem: - kabel pacjenta, - dwie karty pamięci min. 2GB, - dwa komplety akumulatorów oraz ładowarka, - futerał z trzema paskami dla pacjenta | TAK, podać |  |
| II | System monitorowania EKG – oprogramowanie- 1 kpl | TAK, podać typ |  |
|  | Oprogramowanie pracujące na wspólnej bazie pacjentów zainstalowanej lokalnie na komputerze i stanowiące jeden z modułów platformy medycznej: holter EKG, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkowa, ergospirometria, komputerowe EKG i komputerowa spirometria. | TAK, podać |  |
|  | Współpraca z rejestratorami 12-kanałowymi, 7-kanałowymi i 3 kanałowymi | TAK, podać |  |
|  | Wielopoziomowa klasyfikacja pobudzeń. | TAK, podać |  |
|  | Narzędzie graficzne do ręcznego rozdzielenia morfologii | TAK, podać |  |
|  | Umożliwienie przeprowadzenie następujących analiz: a. Analiza HRV wraz z trendami HRV b. Analiza obniżenia i nachylenia odcinka ST c. Analiza QT i QTc d. Analiza PQ e. Analiza fizycznej aktywności pacjenta f. Detekcja i zaawansowana analiza kardiostymulatorów | TAK, podać |  |
|  | Wyświetlanie sygnału EKG w postaci wstęg i stronicowym | TAK, podać |  |
|  | Wyświetlenie sygnału EKG na bieżąco na monitorze komputera podczas przygotowania pacjenta. | TAK, podać |  |
|  | Komunikacja z komputerem poprzez kabel miniUSB, karty SD i bezprzewodowa | TAK, podać |  |
|  | Menu programu i raporty w języku polskim | TAK, podać |  |
|  | Tworzenie raportów w formacie PDF z poziomu programu | TAK, podać |  |
|  | Zabezpieczenie dostępu do programu kluczem sprzętowym i hasłem | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wyposażenia w dodatkowy klucz pielęgniarski do zakładania i ściągania badań | TAK, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu holterowskiego o dodatkowe stanowisko pielęgniarskie pracujące w sieci lokalnej z ograniczonymi prawami analizy badania | TAK, podać |  |
|  | Wyświetlenie trendów HR, RR oraz mierzonych wartości granicznych | TAK, podać |  |
|  | Analiza czasowa podstawowych wartości badania względem godzin/dni/łącznie lub sen/aktywność | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zmiany szaty graficznej w programie | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zmiany ilości, rozmiaru i położenia wyświetlanych okien w programie | TAK, podać |  |
|  | Tabela arytmii uporządkowana względem ważności. | TAK, podać |  |
|  | Interaktywny histogram odstępów RR z możliwością usunięcia artefaktów. | TAK, podać |  |
|  | Interaktywny histogram różnic pomiędzy dwoma sąsiednimi pobudzeniami. Widok akceleracji/deceleracji pomiędzy pobudzeniami. | TAK, podać |  |
|  | Trendy oraz podział czasowy rytmu podstawowego i wzorów arytmii. | TAK, podać |  |
|  | Analiza fizycznej aktywności pacjenta przy pomocy czujnika w rejestratorze | TAK, podać |  |
|  | Analiza czasowa statystyk aktywności pacjenta w podziale godzin/dni/łącznie lub sen/aktywność | TAK, podać |  |
|  | Trend aktywności pacjenta | TAK, podać |  |
|  | Podgląd wartości granicznych PQ. | TAK, podać |  |
|  | Analiza czasowa wartości PQ w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/aktywność pacjenta. | TAK, podać |  |
|  | Podział czasu na zdarzenia PQ i alarmy. | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie zespołów QRS w formie graficznej 2 i 3 wymiarowej | TAK, podać |  |
|  | Detekcja impulsów stymulatora. Rozróżnienie pomiędzy stymulację przedsionkową, komorową, dwujamową, pobudzeń zsumowanych i rzekomo zsumowanych. | TAK, podać |  |
|  | Histogram odstępów pomiędzy impulsów stymulatora do najbliższego pobudzenia. Badanie ilości impulsów przedsionkowych i komorowych. Badanie czasu aktywacji komór po impulsie. Możliwość przeglądu pobudzeń w wybranymi odstępami i-R | TAK, podać |  |
|  | Histogram odstępów pomiędzy pobudzeniem a impulsem stymulatora. Badanie bazowego rytmu stymulatora. Możliwość przeglądu pobudzeń w wybranymi odstępami R-i. | TAK, podać |  |
|  | Histogram odstępów pomiędzy impulsami stymulatora. | TAK, podać |  |
|  | Czas trwania zdarzeń PCM oraz alarmów w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/aktywność. | TAK, podać |  |
|  | Trendy oraz podział czasu na zdarzenia PCM oraz alarmy. | TAK, podać |  |
|  | Histogram odstępów pomiędzy pobudzeniami w analizie HRV | TAK, podać |  |
|  | Analiza czasowa wartości HRV w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta. | TAK, podać |  |
|  | Trendy wartości HRV | TAK, podać |  |
|  | Podgląd i nawigacja do wartości granicznych ST | TAK, podać |  |
|  | Łączny czas trwania odcinka ST ponad, poniżej i w limicie dla każdego odprowadzenia EKG. | TAK, podać |  |
|  | Analiza czasowa wartości ST w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta. | TAK, podać |  |
|  | Wykres oraz podział czasu na podstawowe wartości badania/zdarzenia. | TAK, podać |  |
|  | Analiza czasowa wartości nachylenia ST w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta. | TAK, podać |  |
|  | Trendy i podział czasu nachylenia ST. | TAK, podać |  |
|  | Podgląd i nawigacja do wartości granicznych QT. | TAK, podać |  |
|  | Interaktywny histogram odstępów QT. | TAK, podać |  |
|  | Interaktywny histogram skorygowanych odstępów QTc. | TAK, podać |  |
|  | Analiza czasowa wartości QT/QTc w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/aktywność pacjenta. | TAK, podać |  |
|  | Wykres wartości/zdarzeń QT/QTc. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zainstalowania bazy badań na serwerze i zdalnej analizy z dowolnego szpitalnego komputera podłączonego do niej | TAK, podać |  |
| III | Stacja robocza – typu laptop (minimalne wymagania) – 1 kpl. | TAK, podać typ, producent |  |
|  | Microsoft Windows 10 Pro 64 bit | TAK, podać |  |
|  | Monitor min. 15,6" 1920x1080 | TAK, podać |  |
|  | 4x Port USB 2.0 | TAK, podać |  |
|  | HDD 1 TB | TAK, podać |  |
|  | Procesor Intel i5 lub lepszy | TAK, podać |  |
|  | Pamięć RAM 8GB | TAK, podać |  |
|  | Mysz bezprzewodowa | TAK, podać |  |
| B. | INNE |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |
| 2 | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/ NIE Podać jeśli zalecane |  |
| 3 | Czy w oferowanym aparacie przetwarzane są dane osobowe (np. imię, nazwisko, pesel, data urodzenia, płeć, itd.) | TAK/ NIE Jeżeli tak, podać jakie |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

# Footnotes

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty